## Slide 1
第十四章 内能的利用
九年级物理人教版·上册
第2节 热机的效率
授课人：XXXX

## Slide 2
一、新课引入
说一说：在我们的生活中，会使用哪些燃料？

## Slide 3
2.想一想：同样烧开一壶水，使用不同的燃料，所消耗的燃料的质量是一样多吗？
烧开同一壶水，使用不同的燃料，消耗的燃料的质量是不同的。
这说明什么？
这说明，相同质量的不同的燃料，完全燃烧后放出的热量是不同的。
3.在物理学中，我们用热值的概念来表示这种差异。这种下定义的方法叫“比值法”。

## Slide 4
二、新课讲解
某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比，叫做这种燃料的热值。
国际单位：焦每千克；符号：J/kg。
气体燃料的单位：焦每立方米；符号：J/m3。
（一）燃料的热值
热值在数值上等于1 kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
1.热值的定义
2.物理意义
3.单位

## Slide 5
请说出你熟悉的燃料的热值，并说明其物理意义。
4.了解燃料的热值表

## Slide 6
热值是燃料的一种特性，其大小只与燃料的种类有关，与燃料的质量（体积）、是否燃烧、是否完全燃烧无关。

## Slide 7
读P23页第二段的内容，归纳一下利用燃料的热值和质量，来计算物质完全燃烧所放出热量的公式。（用Q放表示放出的热量，q代表燃料的热值，m代表燃料的质量）
Q放=qm
如果是气体燃料，公式又是什么样的？
Q放=qV
5.有关热值的计算

## Slide 8
用来做有用功的那部分能量，与燃料完全燃烧放出的能量之比，叫做热机的效率。
在内燃机中燃料是否能够完全燃烧？燃料燃烧释放的能量都到哪里去了？
无用的机械能
有用的机械能
（二）热机的效率
想一想
燃气内能
损失的内能

## Slide 9
蒸汽机的效率只有6%~15%
汽油机的效率为 20%~30%
柴油机的效率为30%~45%

## Slide 10
化学能
（100﹪）
内能
机械能
燃烧不完全损失的能量
废气带走的能量
克服摩擦损失的能量
电流通过导线时发热损失的能量
散热损失的能量
发电机
蒸汽轮机
锅炉
散热损失的能量
克服摩擦损失的能量
电能（30﹪）
火电站能流图

## Slide 11
由能流图可知，真正能转变为对外做有用功的能量只是燃料燃烧时所释放能量的一部分。

## Slide 12
1、定义：用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧释放的能量之比称为热机效率，即：

## Slide 13
（1）热机的效率是热机性能的重要指标。
2．提高热机效率，节约能源，减少污染
（2）提高效率的途径
a.提高燃料利用率，使燃料充分燃烧；
b.改进热机，减少各种能量损失；
c.利用废气的能量;
d.注意保养，保证良好的润滑，减少因克服 摩擦阻力而额外消耗的能量。

## Slide 14
三、归纳小结
什么是燃料的热值？
燃料完全燃烧时放出热量如何计算?
提高热机的效率与节能环保

## Slide 15
四、强化训练
1.关于燃料的热值，以下说法中正确的是( )
A．燃料的热值与燃料的种类有关系，与燃料的质量和 燃烧状况无关
B．燃烧1 kg某种燃料放出的热量叫做这种燃料的热值
C．燃料燃烧时，质量越大，热值越大
D．燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小
2.我国发射卫星的运载火箭发动机采用液态氢作为火箭的燃料，原因是液态氢具有( )
A．较大的比热容 B．较低的沸点
C．较大的热值 D．较高的凝固点
A
C

## Slide 16
3.小明某次用火炉烧水时，共消耗了1.5kg的烟煤，试计算这些烟煤完全燃烧放出多少焦的热量?（烟煤的热值q=2.7×107J/kg)
解：Q=mq=1.5kg×2.7×107J/kg
=4.05×107J
答：这些煤完全燃烧放出的热量为4.05×107J。

## Slide 17
4.现代生活中最重要的交通运输工具——汽车，与我们的生活走得越来越近了。
(1)某单缸汽油发动机汽缸的活塞面积是120 cm2，做功冲程中活塞移动的距离是30 cm，气体的平均压强是5×105 Pa。汽油的热值是4.6×107 J/kg，每次做功耗油0.2 g，气体一次膨胀对活塞做的功是____J；若每次做功过程中汽油的90%完全燃烧，每次汽油燃烧放出的热量是 J；排气过程中，废气温度 ，内能 。
(2)汽油机的效率很低，主要原因之一是什么？
1800
8.28×103
降低
减少
废气带走了大量的能量。

## Slide 18
本课结束