## Slide 1
14.1怎样认识电阻
第十四章 探究欧姆定律

## Slide 2: 学习目标
1.什么叫电阻，电阻大小与什么因素有关。
2.研究电阻用到什么研究方法。
3.如何使用滑动变阻器

## Slide 3
复习提问：
电流是怎样形成的？
电荷的定向移动形成电流。
思考：水流在水管中流动受到阻力作用，那么电流在导体中是否也受到导体对它的阻碍作用？

## Slide 4
演示：把不同的导体分别连入电路中，闭合开关，观察小灯泡的亮度。你看到的现象对我们有什么启示？

## Slide 5
演示：把不同的导体分别连入电路中，闭合开关，观察小灯泡的亮度。你看到的现象对我们有什么启示？
灯泡亮度不同
通过的电流不同
导体对电流有阻碍作用

## Slide 6
一、电阻：
1、概念：电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体电阻越大表示导体对电流的阻碍作用越大，电路中的电流越小。
导体电阻越小表示导体对电流的阻碍作用越小，电路中的电流越大。
3、单位：
(1)国际单位：欧姆，简称欧，符号为Ω
(2)常用单位：千欧(KΩ), 兆欧(MΩ)
2、符号：电阻用 R 表示
计算：5.3M Ω= KΩ ，1.8 KΩ = Ω ，4.2M Ω= Ω
5.3 x103
1.8 x103
4.2 x106
1 kΩ=103 Ω 1 MΩ=106 Ω

## Slide 7: 二、电阻与哪些因素有关
导体电阻是有大小的。
那么你知道导体电阻的大小与哪些因素有关呢？
猜想：电阻可能跟导体的材料有关；还可能与
导体的粗细、长短有关；也许与温度有关。

## Slide 8
利用控制变量的方法去研究每一个因素对电阻大小的影响。
制定计划与设计实验：
1、在实验中采用什么方法去研究？
2、在实验中怎样探知电阻的大小？
用电流表测量通过导体电流的大小或根据小灯泡的亮度进行比较，同时保持电路的电压不变。
活动1：探究导体的电阻跟哪些因素有关

## Slide 9
你会选择哪两根导体做实验？
探究导体电阻与导体的长度、粗细和材料
B
A
C
E
G
H
F
D

## Slide 10
探究导体电阻与温度的关系。
控制不变的量有＿＿、＿ ＿、＿＿。
长度 横截面积 材料

## Slide 11
演示实验：将细铁丝绕制成线圈连入电路。
结论：导体的电阻还跟温度有关。对大多数金属导体而言，温度越高，电阻越大。
探究温度和导体电阻的关系。

## Slide 12
实验结论：
(1)导体的电阻跟导体的长度有关，当导体的材料和粗细相同时，导体越长，电阻越大。
(2)导体的电阻跟导体的粗细有关，当导体的材料和长度相同时，导体越粗，电阻越小。
(3)导体的电阻跟材料有关，当导体的粗细和长度相同时，不同材料的导体，其电阻不同。
(4)进一步研究表明，导体的电阻还跟温度有关，
多数金属的电阻随温度的升高而增大。

## Slide 13: 二、电阻与哪些因素有关
1 、导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小
取决于导体的材料、长度和横截面积。
2 、进一步研究表明，导体的电阻还跟温度有关。

## Slide 14: 一些电器正常工作时的电阻
名称（规格） | 电阻R/Ω
白炽灯泡(25W) | 1936
白炽灯泡(40W) | 1210
白炽灯泡(100W) | 484
电熨斗(75W) | 64.5
实验用小灯泡 | 5～50
由右表可知，100W的白炽灯泡的电阻比25W的白炽灯泡的电阻小，表明灯泡的亮度与灯丝的电阻有关。请观察一下，这两个灯泡的灯丝的长短，粗细一样吗？

## Slide 15: 三.电阻器的分类
（1）定值电阻---电阻
（2）可变电阻---滑动变阻器/电阻箱

## Slide 16
滑片
线圈
金属杆
瓷筒
A、B、C、D（接线柱）
四.滑动变阻器的原理和作用
1.作用：
（1）通过改变电阻的大小从而改变电流的大小。
（2）保护电路。

## Slide 17
2、滑动变阻器的结构示意图和符号
A
B
C
D
P
结构示意图
3、滑动变阻器的标牌
“50Ω，1.5A”表示什么意思呢？
标牌上标有最大阻值和允许通过的最大电流.
通过改变连入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电流.
4、滑动变阻器的原理
图形符号

## Slide 19: 滑动变阻器的几种接线方法
(1)在金属杆和圆筒上各取一个接线柱串联接入电路，即“一上一下”。
5、滑动变阻器的连接方法
(2)闭合开关前，滑片P应移到最大阻值处。
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
相当于接入一根导线
相当于接入一个定值电阻
接BC＝接BD
接AC＝接AD

## Slide 20: 课本P75 活动3：认识滑动变阻器
滑动变阻器
(1)这个滑动变阻器的标示值是___Ω，这个值指的是哪两个接线柱间的电阻？
(2) 哪两个接线柱间的电阻很小，几乎为零？
(3) 滑片是怎样跟电阻丝接触的？
(4) 如图所示的变阻器，当滑片向右滑动时，哪两个接线柱间的电阻变大？哪两个接线柱间的电阻变小？哪两个接线柱间的电阻不变？
AB
AC或AD
50
通过滑道，滑道已刮去绝缘层
CD
BC或BD
AB或CD

## Slide 21
A
B
C
D
A
B
C
D
如何改变滑动变阻器接入电路的阻值
(1)如何增大接入电路的电阻？ A、滑片向左移 B、滑片向右移
(2)如何增大接入电路的电阻？ A、滑片向左移 B、滑片向右移
B
D
A
P
C
B
D
A
P
C
滑片远离下接线柱时，接入电路的电阻增大，滑片靠近下接线柱时，接入电路的电阻减小。
√
√

## Slide 22
课本P76 活动4：用滑动变阻器改变通过小灯泡的电流
(1)如图所示，要让小灯泡由暗变亮，接通电路前滑片应放在什么位置？接通电路后滑片应向哪边移动？
(2)如图所示，要让小灯泡由亮变暗，接通电路前滑片应放在什么位置？接通电路后滑片应向哪边移动？
右端(或B端) 向左
左端(或A端) 向右

## Slide 24: 注：滑动变阻器几种接法比较
结构示意图 | 滑片向右 | 移动 | 滑片向 | 左移动
 | 阻值变化 | 电流变化 | 阻值变化 | 电流变化
变大
变小
变小
变大
变小
变小
变小
变大
变小
变大
变大
变小
变大
变大
变大
变小

## Slide 25
1、电阻的概念：导体对电流的阻碍作用的大小。
电阻的符号：R。
2、电阻的单位及其的换算。
3、学会了研究一个物理量与多个物理量之间的关系时，要用到控制变量法。
4、电阻是导体本身的一种性质。决定电阻大小的因素有长度、横截面积、材料和温度。
5. 滑动变阻器的原理和使用方法
收获？

## Slide 26: 练习
1、将一根金属导线对折后并成一条，它的电阻将变__（选填“大”、“小”），原因是导线的______不变，_____ 变大，______变小所致.
2、将一根金属导线均匀拉长后，它的电阻将变__（选填“大”、“小”）．原因是导线的_________不变，______变大，______ 变小所致．
小
材料
横截面积
长度
大
材料
长度
横截面积

## Slide 27
3.判断：
（1）铜导线的电阻比铁导线的电阻小。
（2）温度升高，导体的电阻会增大。
（3）长的铜导线的电阻比短的铜导线的电阻大。
4.单位换算：
20千欧＝______兆欧＝______欧。
2MΩ＝______kΩ＝______Ω
0.02
20000
2000
2×106

## Slide 28
超导体的知识：
金属的电阻随温度的升高而增大，当金属的温度降低时，它的电阻减小．1911年，荷兰物理学家昂内斯在测定水银在低温下的电阻值时发现，当温度降到-269℃左右时，水银的电阻变为零，这种现象叫超导现象．
超导体：能够发生超导现象的物质，叫做超导体．（注意：不是所有物体都会发生超导现象）