## Slide 1
第二十章 电与磁

## Slide 2
第3节 电磁铁 电磁继电器
导学设计
常考归纳
第二十章 电与磁
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第3节 电磁铁 电磁继电器
学点1 电磁铁
利用如图20－3－5所示的器材，制作一个电磁铁，小组交流、讨论完成下面的问题。
图20－3－5

## Slide 4
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题1：要想自制一个电磁铁，需要从中选取的器材是：_________________________、____________________、________、__________。
问题2：由自制的电磁铁可以看出，所谓的电磁铁就是一个____________的螺线管，它由________和________两部分组成。将你自制的电磁铁用电路图表达出来。
[答案] 如图所示
用来绕制螺线管的塑料管
粗细不同的大铁钉
胶带
漆包线
带有铁芯
线圈
铁芯

## Slide 5
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题3：将匝数相同的电磁铁，插入粗细不同的铁钉，接入电路中，观察到它们吸引大头针的个数________(选填“相同”或“不相同”)，说明匝数相同的电磁铁磁性的强弱与铁芯的粗细________(选填“有关”或“无关”)。
不相同
有关

## Slide 6
第3节 电磁铁 电磁继电器
学点2 探究影响电磁铁磁性强弱的因素
问题1：根据自己已有的相关知识，猜想一下电磁铁磁性的强弱可能与____________、______________有关。
问题2：在探究电磁铁磁性的强弱与电流大小之间的关系时，应该控制________不变，通过__________来改变电路中的电流大小；在探究电磁铁磁性的强弱与线圈匝数之间的关系时，应该控制__________不变，改变____________。在探究的过程中，电磁铁磁性的强弱是通过_______________________表现出来的。
电流的大小
线圈的匝数
线圈匝数
滑动变阻器
电流大小
线圈的匝数
吸引大头针个数的多少

## Slide 7
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题3：小组之间讨论、交流，设计出探究电磁铁磁性强弱与电流的关系和线圈匝数的关系的电路图。
[答案] 如图所示

## Slide 8
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题4：由实验设计电路图可以看出，在探究电磁铁磁性的强弱与线圈匝数的关系时，为了保证通过电磁铁的电流相同，采用的方法是：____________________。
问题5：根据实验现象得出的实验结论是：电磁铁磁性的强弱与__________以及____________有关。当线圈匝数相同时，通过电磁铁的电流越______，电磁铁的磁性就越强；当电流一定时，线圈的匝数越______，电磁铁的磁性就越强。
让两个电磁铁串联
电流大小
线圈的匝数
大
多

## Slide 9
第3节 电磁铁 电磁继电器
学点3 电磁铁的应用
问题：试着阐述电磁铁在生产、生活中有哪些应用。
[答案] 电磁铁在生产、生活中应用十分广泛，例如磁悬浮列车、电磁起重机、电铃、电话、电磁继电器中都应用了电磁铁。

## Slide 10
第3节 电磁铁 电磁继电器
学点4 电磁继电器与自动控制
问题1：电磁继电器的结构如图20－3－8所示，其中A是________，B是________，C是________，D是________，E是________。
图20－3－8
电磁铁
弹簧
衔铁
静触点
动触点

## Slide 11
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题2：如图20－3－9所示是一种自动控制电路，当控制电路的开关S1闭合时，电磁铁____(选填“有”或“无”)磁性，______
(选填“吸引”或“不吸引”)衔铁，动触点与静触点C_________(选填“接触”或“分离”)，______灯亮。当控制电路的开关S1断开时，电磁铁____(选填“有”或“无”)磁性，__________(选填“吸引”或“不吸引”)衔铁，动触点与静触点C________(选填“接触”或“分离”)，________电路断开，________电路接通，______灯亮。
有
吸引
接触
红
无
不吸引
分离
红灯
绿灯
绿

## Slide 12
第3节 电磁铁 电磁继电器
图20－3－9

## Slide 13
第3节 电磁铁 电磁继电器
问题3：从电磁继电器的工作特点可以看出，电磁继电器是利用________来控制工作电路的一种开关。电路分为________电路和__________电路。
电磁铁
低压控制
高压工作

## Slide 14
第3节 电磁铁 电磁继电器
[答案] 当把钥匙插入仪表板上的钥匙孔后并旋转(相当于闭合开关)，此时控制电路接通，电磁铁产生磁性，从而吸引上面的衔铁，衔铁向下运动带动了杠杆逆时针转动，使工作电路的两个触点接通，电动机工作，汽车启动行驶。
问题4：小组之间交流、讨论，根据图20－3－10，试着阐述当汽车启动时，为什么将钥匙插入仪表板上的钥匙孔并旋转
(相当于闭合开关)，汽车就能够启动行驶。
图20－3－10

## Slide 15
第3节 电磁铁 电磁继电器
常考归纳
类型一 电磁铁的认识
典例1 如图20-3-15所示是利用电磁起重机处理废弃钢铁材料时的场景。电磁起重机中有一个巨大的电磁铁，电磁铁是根据___________________________的原理制成的；若要将吸起的钢铁卸载，可采取的方法是________________。
电流的磁效应（或电流周围存在磁场）
切断电源

## Slide 16
第3节 电磁铁 电磁继电器
[名师讲评]电磁铁有许多优点：磁性的有无可以控制、磁性的强弱可以改变、磁极的极性可以改变。

## Slide 17
第3节 电磁铁 电磁继电器
类型二 电磁铁磁性强弱的影响因素
典例2 某同学连接了如图20-3-16所示的电路来研究电磁铁的磁性。为了让铁钉吸引大头针的数目增多，以下措施中可行的是（ ）
A．将滑片向左端滑动
B．将滑片向右端滑动
C．减少铁钉上所绕线圈的匝数
D．去掉一节干电池
B

## Slide 18
第3节 电磁铁 电磁继电器
类型三 电磁铁的动态电路问题
典例3 [海南中考]如图20-3-17所示，GMR是一个巨磁电阻，其特性是电阻在磁场中会急剧减小，且磁场越强电阻越小，闭合开关S2后，下列四种情况相比较，指示灯最亮的是（ ）
A．S1断开，滑片P在图示位置
B．S1闭合，滑片P在图示位置
C．S1闭合，滑片P在滑动变阻器最右端
D．S1闭合，滑片P在滑动变阻器最左端
D

## Slide 19
第3节 电磁铁 电磁继电器
类型四 电磁继电器
典例4 [哈尔滨中考]如图20-3-18所示是温度自动报警器的原理图，当温度达到_______℃时，电铃发声报警，此时电磁铁的左端是_____________极。
98
S（或“南”）

## Slide 20
第3节 电磁铁 电磁继电器
[名师讲评]用电磁铁和温度计来实现温度的自动控制时，温度计内的测温液体必须是导体。遇到同类装置，我们都要抓住本质的东西（即电与磁的关系）来分析问题。

## Slide 21
第3节 电磁铁 电磁继电器
课堂小结
螺线管
插入铁芯
电磁铁
优点：磁性有无、大小、方向可控制
磁性强弱的影响因素
探究方法：控制变量法
电流大小
线圈匝数
铁芯大小
应用
电磁起重机、磁悬浮列车‘电磁继电器等’
电磁继电器
实质
构造
工作原理
作用

## Slide 22
第3节 电磁铁 电磁继电器
课堂反馈
1．下列用电器中，不属于电磁铁应用的是( )
A．电铃 B．电磁起重机
C．电磁继电器 D．电炉
D

## Slide 23
第3节 电磁铁 电磁继电器
2．如图10－1所示，在“探究电磁铁的磁性强弱与什么因素有关”的实验中，下列说法中正确的是( )
A．把滑动变阻器滑片向左滑动时，磁性减弱
B．把滑动变阻器滑片向左滑动时，磁性增强
C．若增加线圈匝数，磁性减弱
D．若改变电流的方向，磁性增强
图10－1
B

## Slide 24
第3节 电磁铁 电磁继电器
3．如图10－2－10所示是“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验的示意图，图中I1＜I2＝I3。
图10－2

## Slide 25
第3节 电磁铁 电磁继电器
(1)比较图甲、乙可以得出：
___________________________________________________。
(2)比较图乙、丙可以得出：
________________________________________________。
(3)实验表明：在电磁铁的线圈匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，它的磁性越________；在电流一定时，外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越________。
在电磁铁中通入的电流相同时，线圈的匝数越多，电磁铁的磁性越强
强
强
在电磁铁的线圈匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强

## Slide 26
第3节 电磁铁 电磁继电器
4．如图10－3所示是一个自动控制电路，当开关S闭合时，电路中各用电器的工作情况是：灯________(选填“亮”或“不亮”)，电动机________(选填“转动”或“不转动”)，电铃________(选填“响”或“不响”)。
图10－3
响
不亮
不转动