## Slide 1
第3节 测量物质的密度
初二物理备课组

## Slide 2: 学习目标
1．熟练使用天平称出物体的质量。
2．学会用量筒测固体和液体的体积。
3．会用天平和量筒测固体和液体的密度。

## Slide 3: 自学指导
认真看课本117页—118页的内容，思考些列问题：
1.测量物质密度的原理是什么？
2.测量液体体积的仪器是什么？
3、怎样使用量筒？
4、测量盐水和小石块的密度步骤有哪些？
5分钟后，比谁能正确回答以上问题，并完成实验。

## Slide 4
3．量筒上的标度
单位： 毫升 mL (ml)
1 mL = 1 cm3
最大测量值：常用100 mL，200 mL
分度： 1 mL， 2 mL，5 mL
一、量筒
1．量筒是测量液体体积的仪器；
2．观察量筒，思考课本 P117 [想想做做]中的问题。

## Slide 5
量筒和量杯读数
用量筒测液体的体积．量筒里的水面是凹形的，读数时，应把量筒放在水平桌面上，视线、刻度线与量筒内液体的凹液面最低处三者保持水平。

## Slide 6
石块的体积
石块放入前水的体积
石块和水的总体积
量筒的使用（排水法）

## Slide 7
1．实验原理
2．测量仪器：
天平、量筒
3．测量对象：
盐水
石块
二、密度的测量

## Slide 8
实验器材：天平、量筒、盐水、烧杯
探究一：
测液体(如盐水)的密度

## Slide 9
1.用天平测出烧杯和盐水的总质量m1
2.将一部分盐水倒入量筒中，读出量筒中盐水的体积V
3.用天平测出烧杯和剩余盐水的质量m2
4.盐水密度表达式：

## Slide 10
实验数据的记录
玻璃杯和盐水的质量 （g） | 玻璃杯和剩余盐水的质量 | 量筒中盐水质量 | 量筒中盐水的体积 | 盐水的密度

## Slide 11
实验器材：天平、量筒、水、烧杯
探究二：
测固体(如小石块)的密度

## Slide 12
小石块
1.用天平测出石块的质量m
2.用量筒测出水的体积V1
3.用细线将石块系好，慢慢放入量筒中，测出水和石块的总体积V2
4.小石块密度表达式：

## Slide 13
石块密度的表达式：
实验数据的表格
60
80
20
50
2.5
石块的质量m（g） | 石块放入前水的体积 | 石块和水的总体积 | 石块的体积 | 石块的密度

## Slide 14
密度的测量： ρ=m/v
需要测量的量： ①质量:m ② 体积V
①质量:m 天平(使用方法)
规则： 刻度尺
不规则：量筒（量
杯/使用方法）
② 体积V
固体
①质量:m 天平
② 体积 V : 量筒
液体
小 结

## Slide 15
1、测量一种物质的密度，一般需要测量它的 和 。然后利用公
式 ，计算出物质的密度。这是
一种 (填“直接”或者“间接”)测量法。
2、测量形状不规则固体体积的时候，要用量筒来测量，量筒的容积要适量，适量的含义是固体 (填“能够”或者“不能”)浸没入液体中。
质量
体积
间接
能够
检测题

## Slide 16
3、某同学从一均匀大岩石上砸下一小块岩石，用天平称得质量是27g。放入装有80mL水的量筒中，水面升到90mL，这块岩石的密度是_______kg/m3，这一小块岩石的密度与那一大块岩石的密度_______（选填“相等”或“不相等”）。
2.7×103
相等

## Slide 17
4、在测定小石块密度的实验中，某同学的
实验步骤如下：
a、用天平称出石块的质量 m；
b、在量筒内倒入一定量的水，记下水的
体积V1；
c、把石块全部浸入水中，记下水的体积V2；
d、将天平放在水平桌面上，调节天平平衡；
（1）、合理的实验步骤是 ；
（2）、石块的密度的计算式为 ；
d、a、b、c
m
V
ρ
＝

## Slide 18
5、为了测定某种小钢球的密度，先在一只空瓶中装满水，测得总质量是540g，然后将质量是97.5g的小钢球装入瓶内，溢出一部分水后，再测其总质量是625g，求这种小钢球的密度．

## Slide 19
解：设排出水的质量为
排出水的体积为 则