## Slide 2
凌海市育才学校 徐爽
第十三章 电功和电功率
第一节 电能和电功

## Slide 3
学习目标
1
知道电流做功的实质
2
知道电功的影响因素及计算公式
知道电能表的用途及读数方法
3

## Slide 4
下列用电器工作时消耗了什么能？
能量是如何转化的？
电能转化为内能
电能转化为机械能

## Slide 5
电能转化为光能和内能
电能转化为机械能

## Slide 6
物理学中，当电能转化为其他形式能时我们就说电流做了功，简称电功。

## Slide 7
电流所做的功。
电流做功的过程，就是电能转化为其他形式能的过程
用电器就消耗了多少电能
电流做了多少功
就有多少电能转化成其他形式的能
用W表示
一、电能和电功
1.电功定义：

## Slide 8
2.探究电功大小与哪些因素有关？
A：同一台洗衣机工作2小时和工作6小时，哪段时间电流做的功多?
C:实验室用的小灯
泡和家用的白炽灯
工作时电流差不多，
工作相同的时间，
哪个电流做的功多？
B：家庭电路中一盏
白炽灯和一台洗衣
机工作相同的时间，
哪个电流做的功多？

## Slide 9
2.探究电功大小与哪些因素有关？
通电时间
电流大小
电压大小

## Slide 10
演示实验1
学生分组实验2
学生分组实验3
电动机提重物
小灯泡并联
小灯泡串联
结论
电压、电流相同时，通电时间越____，电功越____
通电时间、电压相同时，电流越____，电功越____
通电时间、电流相同时，电压越____，电功越____
长
大
大
大
大
大

## Slide 11
电功与电压、电流
以及通电时间有关。
____越大，____越大，_______越长，电流做的功越多。
电压
电流
通电时间
大量事实表明
电流所做的功跟
电压、电流和通
电时间成正比，
电功等于电压、
电流和通电时间
的乘积。
实验结论
计算公式：
W=UIt
J
VAS
单位

## Slide 12
3.电能表
电能表的白色框内的数字为小数，单位名称是千瓦特小时，简称千瓦时，符号“kW•h”
1 kW•h= 3.6×106J，
相当于1kW的用电器
工作1小时所消耗的
电能。

## Slide 13
0
3
0
8
7
电能表的示数
kW·h
电能表示数的单位
俗称“度”
220V
电能表适用的额定电压是220V
300r/kW·h
表示电路中消耗1kW·h的电能电能表的转盘转过的圈数是300圈
10A
（40A）
电能表持续工作时的最大电流
允许在短时间内通过电能表的最大电流
1kW·h= J
电能表铭牌的含义：
Notes: 13

## Slide 14
1度电的作用：
锅炉炼钢1.6Kg 生产化肥0.7Kg 采掘原煤105Kg
一次灌溉麦田330m2 电车行驶0.85Km 机织棉布11m

## Slide 15
0 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 2 | 4 | 3 | 4
  W2=______kw•h
1月底:
2月底:
W=______________ kw•h
234.5
243.4
W2 -W1= 8.9
2月份用电
课堂练习
  W1=______kw•h

## Slide 16
课堂练习
一电能表表盘上标明“1200r/kW·h”，将某家用电器单独接在该表上，当用电器工作4min后，电能表转盘转过60r. 求该用电器消耗的电能为多少J？若用电器的额定电压为220V，通过该用电器的电流？