## Slide 1
第六章第1节 质量
人教版物理八年级上册

## Slide 2
课前导入
虽然这些元素只是郑州的一部分，但你知道它们都是由什么组成的吗？

## Slide 3
学习目标
1、通过分析一些实例了解质量的初步概念，知道质量的单位及其换算。
2、通过实际操作，掌握天平的使用方法，学会用天平测量固体和液体的质量。
3、通过观察、实验，认识质量是不随物体的形状、物态、空间位置而变化的物理量。

## Slide 4
请对大玻璃杯、小玻璃杯、小铁钉、铁锤、课桌、椅子进行分类。说出根据什么理由分类，分为几类？
试一试

## Slide 5
小铁钉
铁锤
课桌
椅子
玻璃
铁
木头
物体
物质
组成
大玻璃杯
小玻璃杯
由

## Slide 6
想一想
含有的物质少
含有的物质多
相同物质之间又有哪些区别？
小玻璃杯 大玻璃杯
小铁钉 铁锤
椅子 课桌

## Slide 7
1.质量
物体所含物质的多少叫做质量（mass），通常用字母 m 表示。
（1）定义：
（2）单位：
国际单位：千克（Kg）
其它单位：吨（t）、克（g）、毫克（mg）
换算关系：１t ＝10３Kg
１Kg＝10３g
１g ＝ 103 mg

## Slide 8
mg
一个中学生约40 ___
kg
g
一张邮票约50____
一枚1元硬币约6 ___
t
一头大象约6 ___
一头鲸约150___
t
一个婴儿约4___
kg
一枚大头针约80____
mg
一个鸡蛋约50___
g
估测一下
t

## Slide 9
2.质量的测量
我国早在秦代（约公元前221年—207年），就已经发明了测量质量的工具——秤。
古代藏秤
约公元前2500年，古埃及人就用“天平”粗略地测量物体的质量

## Slide 10
电子台秤
案秤
电子案秤
日常生活中常见的测量质量的工具
杆秤
磅秤

## Slide 11
电子分析天平
学生天平（物理天平）
实验室里常用的测量质量的工具
托盘天平

## Slide 12
托盘天平的构造
托盘
平衡螺母
游码
底座
镊子
横梁标尺
砝码
分度盘
指针
实验室常用的质量测量工具：托盘天平

## Slide 13
天平的铭牌
Max：天平的最大测量值
e：天平的分度值

## Slide 14
当两盘中放置的物体的质量相等时，横梁就处于水平位置
当横梁处于水平位置时，就表示两盘中物体的质量相等
天平的两臂长度相等

## Slide 15
①每个天平都有自己 所能称的最大质量，被测物体的质量 （能、不能）超过这个最大质量；
②向右盘中加减砝码时，要用 ，不能用手接触砝码，不能把砝码弄湿、弄脏；
③潮湿的物体和化学药品 （能、不能)直接放到天平的托盘中，
（2）使用天平前要注意：
应使用烧杯或者白纸间接称量。

## Slide 16
①调水平：把天平放在水平台上；
②调零：用镊子将游码拨至标尺左端的零刻线处；
③调平衡：调节横梁右端的平衡螺母（若指针指在分度盘的左侧，应将平衡螺母向右调；反之，平衡螺母向左调），使指针指在分度盘中线处，此时横梁平衡；
（3）使用天平的基本步骤：

## Slide 17
（3）使用天平的基本步骤：
④将被称量物体放在左托盘中间，按从大到小的顺序依次用镊子夹取砝码放在右托盘中间；
⑤当加入的砝码不合适时，移动游码，直至天平平衡；
⑥托盘中砝码的质量加上游码的示数即被称量物体的质量。

## Slide 18
天平的使用要领
测量前：
会调： 底座水平、游码归零
调节螺母、左偏右移
测量时：
会称：左物右码、镊子取码
由大到小、再移游码
测量后：
会保养：不超量程、轻拿轻放
干燥清洁、手不取码
会读：物体质量=砝码质量+游码示数

## Slide 19
物体的状态发生变化，质量是否发生变化
烧杯和冰的总质量
烧杯和水的总质量
物体的形状发生变化，质量是否也发生变化
橡皮泥的质量
形状改变后橡皮泥的质量
探究物体质量与物态、形状的关系
比较上述实验的结果可得到：物体的质量与物体的状态和形状 。
无关

## Slide 20
杨利伟在太空进食的小月饼
物体的质量不随物体的形状、物态和位置的改变而该改变。
质量是物体的基本属性。
三、质量是物体的属性：

## Slide 21
小结
1．质量的概念
质量的单位
2．质量的测量
3．质量是物体的属性

## Slide 22
作业：
一位同学到商店去买2500个铁钉子，售货员给他称了1.5kg的铁钉。请你帮助这位同学利用天平很快地判断这1.5kg铁钉是否有2500个。写出你的主要做法。