## Slide 1
第六章 物质的物理属性
第一节 物体的质量

## Slide 2
【观察思考】
结论：物体是由物质构成的；物质组成了物体。

## Slide 3
这些不同物体所需要的物质一样多吗？
结论：不同物体所含有的物质一般不同

## Slide 4
1、定义：
2、单位：
国际单位：千克（ kg）
物体所含物质的多少叫做质量，用符号m表示
常用单位: 吨(t)、克（g）、毫克（mg）
国际千克原器是底面直径和柱高均为39mm的铂铱合金圆柱体，他的质量是1kg的标准。
【思考】
1kg铁和1kg棉花，谁的质量更大？
一、质 量

## Slide 5
2
150
6
6
50
200
50
50
kg
g
t
g
g
mg
g
kg
【常见物体的质量】

## Slide 6
日常生活中：磅秤、杆秤、案秤、电子秤等
磅秤
杆秤
案秤
电子秤
【质量的测量工具】

## Slide 7
二、天平的使用
观察天平的构造

## Slide 8
【用天平测量物体质量】
一、天平调节
1、水平调节
2、横梁平衡调节
二、质量测量
1、放物体与砝码
2、移动游码
3、读数
天平使用的注意事项：
（1）不要超过量程
（2）保护天平
A．轻拿轻放；
B．保护天平的清洁和干燥：
用镊子夹取砝码，化学药品、液体不能直接放在天平盘上。

## Slide 9
【小结】
1、放置在水平工作台上；
2、游码归零；
3、调节平衡螺母： ①看指针：左偏右调，右偏左调；
（调时不称，称时不调）②看托盘：哪边高往哪边调；
4、左物右码；
5、加砝码：从大到小；
6、向右移动游码相当于向右盘内加小砝码；
7、m物 = m砝码 + m游码示数值；
8、若物体和砝码位置放反，则 m物 = m砝码 - m游码示数值；
9、若砝码上有破损，即砝码质量变小了，则测得值会变大；
10、若砝码生锈，即砝码质量变大了，则测得值会变小。

## Slide 10
【秤一秤】

## Slide 11
请大家找出下面四幅图中的错误

## Slide 12
三、探究物体的形状、物质的状态对其质量是否有影响
1、形状
物体的形状改变，其质量不变
2、状态
物体的状态改变，其质量不变
4、温度
物体的温度改变，其质量不变
3、位置
物体的位置改变，其质量不变
总结：质量是物体的物理属性
小结：物体的不随它的形状、状态、位置、温度的改变
而改变。

## Slide 13
【小试牛刀】
1、下面关于质量的说法正确的是 （ ）
A、质量就是物体的形状 B、质量是物体含有杂质的多少 C、质量是物体含有物质的多少 D、质量就是物体体积的大小
2、下列说法中正确的是 （ ）
A、登月舱从地球到月球质量变小
B、1kg铁比1kg棉花的质量大
C、玻璃杯打碎后，质量不变
D、一杯水凝固成冰后体积变大，质量也变大
c
c

## Slide 14
3、一根钢棒，在下列情况下，质量会发生变化的是（ ）
A.把钢棒加热到1000C
B.把钢棒轧成一张薄钢板
C.用锉刀对钢棒进行加工
D.航天员把钢棒带到月球
4、一壶冷水的质量是2.5kg,放在炉子上烧开 后称得其质量
为2.4kg，这是因为 （ ）
A.由于温度升高了，所以其质量变小了
B.质量不会变小肯定是称错了
C.质量变小是因为水在烧开的过程中，部分水汽化了
D.以上说法对都不对
c
c

## Slide 15
6、托盘天平横梁上都有标尺和游码，向右移动游码的
作用是 （ ）
A、相当于向左调节平衡螺母
B、可代替指针用来指示平衡
C、相当于在右盘中加小砝码
D、相当于在左盘中加小砝码
5、质量为2×105mg的物体，可能是下列物体中 （ ）
A、一头大象 B、一台电视机
C、一只苹果 D、一只蚂蚁
c
c

## Slide 16
7、 小明同学在用天平测物体质量的实验中，首先取来托盘天平放在水平桌面上，发现如图甲所示情况，
(1)他应采取的措施 ；
(2)天平调节平衡后，小明按图乙所示的方法来称量物体的质量，小华立即对小明说：“你操作时至少犯了两个错误．”小华所说的两个错误是：① ， ② .
(3)小明虚心地听取了小华的建议，重新进行操作．在称量过程中，又出现了如图甲所示的情况，他应该 ；
(4)天平再次平衡后，所用砝码和游码位置如图丙所示，那么小明所称量物体的质量是 g．
甲
乙
丙
将平衡螺母向右调节，直至天平平衡
用手拿取砝码
物体和砝码的位置放反了
增加砝码或向右移动游码，直至天平平衡
47.4

## Slide 17
【小结】

## Slide 18
【小结】
1、放置在水平工作台上；
2、游码归零；
3、调节游码：①看指针：左偏右调，右偏左调；
②看托盘：哪边高往哪边调；
4、左物右码；
5、加砝码：从大到小；
6、向右移动游码相当于向右盘内加小砝码；
7、m物 = m砝码 + m游码示数值；
8、若物体和砝码位置放反，则 m物 = m砝码 - m游码示数值；
9、若砝码上有破损，即砝码质量变小了，则测得值会变大；
10、若砝码生锈，即砝码质量变大了，则测得值会变小。