## Slide 1
杠 杆

## Slide 2
器材：中性笔、橡皮
活动：体验杠杆
图1：只用中性笔
图2：用橡皮垫着中性笔
B
A
B
A
过程：手指A压住中性笔，手指B用力撬起手指A
交流： 1.两次活动中，手指B用力方向有什么不同？ 2.两次活动中，中性笔分别绕哪一个点转动？ 3.两次活动中，手指A用力（阻力）分别作用在中性笔哪一个点？其方向如何？
●
●

## Slide 3
1、用羊角锤起钉子
2、用起子开启汽水瓶
操作体验

## Slide 4
精讲细析
在力的作用下，绕固定点转动的硬棒叫做杠杆。
一、什么是杠杆？
辨析：杠杆一定是平直的吗？有没有弯曲的杠杆？
O
●
●
O
●
O
●
O
●
O
●
O
●
O

## Slide 5
F2阻力
l1动力臂
l2阻力臂
动力作用线
阻力作用线
O支点
使杠杆转动的力
阻碍杠杆转动的力
支点到动力作用线的距离
  支点到阻力作用线的距离
F1动力
精讲辨析
二、什么是杠杆的五要素？

## Slide 6
精讲细析
二、什么是杠杆的五要素？
1.支点：杠杆绕着转动的固定点,用O表示。
2.动力：促使杠杆转动的力，用F1表示。
3.阻力：阻碍杠杆转动的力，用F2表示。
4.动力臂：从支点到动力作用线的距离,用l1表示.
5.阻力臂：从支点到阻力作用线的距离,用l2表示。
辨析：怎样区分动力和阻力？
1.动力和阻力是相对而言的。2.它们使杆杆转动的效果相反。
辨析：怎样理解“力臂”概念？
1.力臂是从“支点”到“力的作用线”的垂直距离，而不是“支点”到“力的作用点”的距离。2.力臂不一定在杠杆上。

## Slide 7
精讲细析：请作出动力臂和阻力臂
l1
l2
力臂的作图要点： （1）找到力的作用线，必要时延长或反向延长力的作用线； （2）过支点作力的作用线的垂线,标出垂直符号； （3）在对应的垂线旁标上l1或l2 。
说明：力臂必须是从支点到力的作用线的垂直距离。

## Slide 8
重点1：怎样画杠杆的力臂
F1
O
F2
l1
l2
·

## Slide 9
杠杆画法小口诀
画杠杆，要谨记，
五个要素是关键，
相关字母不能遗，
先画线，再力臂，
动力、阻力杠杆系，
动力、阻力转向逆。

## Slide 10
精讲精练

## Slide 11
如图所示，杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态，L2是F2的力臂，在图中画出力F2。
F2
精讲精练

## Slide 12
1. 如图所示的杠杆中，动力的力臂用L表示，图中所画力臂正确的是（ ）
D
精讲精练

## Slide 13
2. 图中，杠杆有可能平衡的是（ ）
D
3.在图6中，O为支点，力臂最长的力是 （ ）
A．F1 B．F2 C．F3 D．F4
C
精讲精练

## Slide 14
动手体验
自制“跷跷板”
要求：
以橡皮作为支点，让直尺在水平位置保持
静止。

## Slide 15
·
实验探究：
重点2：杠杆的平衡条件

## Slide 16
影响杠杆使用的要素之——力臂
·
·
F
F
F
F
F
力臂是从支点到力的作用线的垂直距离。
思考：按下图分别操作，分别记录F的值
并猜想：为重新让杠杆在水平位置静止，力的大小与哪些因素有关？
图一
图二

## Slide 17
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
F1l1=F2l2
杠杆原理
杠杆平衡的条件是:
____________________________;
它的公式是________________;
或是_________________;
也称作________________.
F1
F2
＝
l2
l1
结论：
重点2：杠杆的平衡条件

## Slide 18
由杠杆的平衡条件可得：
m鱼g×OA=m锤g×OB，
m鱼=
=
=4.5kg
m锤g×OB
g×OA
1.5kg×30cm
10cm

## Slide 19
概念
平衡条件
五要素
力臂的画法
杠杆