## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十六章 电压、电阻
第3节 电阻

## Slide 3
课前准备
教学分析
1.知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。
2.知道电阻及其单位，能进行电阻的不同单位之间的换算。
3.知道影响电阻大小的因素，电阻是导体本身的性质；能根据
决定电阻大小的因素，判断、比较不同导体电阻的大小。
学习目标

## Slide 4
课前准备
教学分析
学习重点 电阻的概念；影响电阻大小的因素。
学习难点 通过实验探究，认识电阻大小与哪些因素有关。

## Slide 5
课前准备
教学分析
学习方法 1. 通过观察小灯泡的亮度来认识导体对电流的阻碍作用，
用到转换法；
2. 在探究影响导体电阻大小的因素实验中，
学习了控制变量法，
3. 同时为更好地理解电阻和影响电阻大小的因素，
可以用到类比的物理研究方法。
学具准备 各种导线、两节干电池、演示电流表、开关、
小灯泡、电阻丝组合示教板、废旧日光灯灯丝。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
子
铝导线
金导线
铜导线
铁也是导体，既多又便宜，为什么很少用它来做导线呢？

## Slide 8
讲授新课
（电 阻）
实验1：
把长短、粗细相同的铜丝
和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，
观察电路中小灯泡的亮度。

## Slide 9
讲授新课
（电 阻）
接入铜丝时，
电流表示数大，
小灯泡较亮；
1.导体虽然容易导电，不同的材料导电能力不同，
但是对电流也有一定的阻碍作用。
实验结论：
接入镍铬合金丝时，
电流表示数小，
小灯泡较暗。
2.在相同电压下，通过铜丝的电流大，
表明铜丝对电流的阻碍作用较小，
反之，镍铬合金丝对电流的阻碍作用较大。

## Slide 10
讲授新课
（电 阻）
电阻定义:
电阻符号：
电阻单位：
换算关系：
表示导体对电流的阻碍作用的大小。
导体电阻大，表示导体对电流的阻碍作用大。
R
欧姆，简称欧，符号Ω。
还有较大的单位千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。
1kΩ＝1000Ω＝103Ω 1MΩ＝1000000Ω＝106Ω

## Slide 11
讲授新课
（电 阻）
手电筒的小灯泡，
灯丝的电阻为
几欧到十几欧。
日常用的电炉丝的电阻约为几欧。
长1m,截面积1mm 的家用铜导线，电阻约为百分之欧，同规格的的电阻为6倍左右，所以一般不用“铁导线”。

## Slide 12
讲授新课
（电 阻）
电阻器:常用到具有一定阻值的元件,也叫定值电阻，简称电阻。
在电路图中用符号“ ”表示电阻。

## Slide 13
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
绝缘体对电流的阻碍作用大，
导体对电流的阻碍作用小。
材料不同，阻碍作用不同。
那么在材料一定的情况下，电阻还与什么因素相关呢？
天然橡胶棒的电阻，
大约是相同粗细、长短铁棒的 倍！

## Slide 14
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
实验2：
探究影响导体电阻大小的因素
1.电阻的大小是否跟导线的长度有关
3.检验其他猜想
2.电阻的大小是否跟导线的粗细有关

## Slide 15
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
用粗细相同，长度不同的镍铬合金丝，
分别接入同一个电路，观察电流表的示数。
比较流过长短不同的镍铬合金丝电流的大小。
1组
用长度相同的粗细不同的镍铬合金丝，
分别接入同一个电路，观察电流表的示数。
比较流过长短不同的镍铬合金丝电流的大小。
电路中接入某一金属丝，找一个酒精灯加热这段金属丝，
观察电流表的示数是否改变。
2组
3组

## Slide 16
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
粗细相同的两段导体，导线长度越长,电阻越大。
同一段导体，温度不同时，电阻不同。
长度相同的两段导体，导线越细，电阻也大。

## Slide 17
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
实 验 结 论：
导体的电阻是导体本身的一种性质，
导体的电阻与导体的材料、长短、横截面积有关，
有时还与温度有关。
长度、横截面积相同时，材料不同，电阻不同；
材料、横截面积一定时，导线越长，电阻越大；
材料、长度一定时，横截面积越大，电阻越小。

## Slide 18
讲授新课
（影响电阻大小的因素）
在其他条件相同的情况下，
电阻较小的材料导电性比较强；
反之，电阻较大的材料导电性比较弱，
图中展示的是不同材料在导电性能上的排序，
从上至下，材料的导电性能依次减弱。

## Slide 19
课堂小结
单位：欧姆(简称欧) Ω
电阻是导体本身的一种性质。
它的大小决定于导体的______、______和__________，
有时还和______有关。
决定电阻大小的因素
电阻(R )
表示导体对电流的阻碍作用的大小。
1kΩ＝1000Ω＝103Ω 1MΩ＝1000000Ω＝106Ω
材料
长度
横截面积
温度

## Slide 20
课题练习
1.有2段导线A和B,在相同的电压下，通过导线A的电流较大，
通过导线B的电流较小，哪段导线的电阻大？
导线B的电阻大
2. 24000 =_____ = _________ 。
Ω
kΩ
MΩ
24
0.024

## Slide 21
课题练习
小明用如下图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。
a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。
关于此实验，下列说法正确的是( )。
A.小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大
B.利用此装置只能探究导体电阻大小
和横截面积的关系
C.利用此装置能探究导体电阻大小
和横截面积、长度的关系
D.为了准确比较两条合金丝的电阻，
可在电路中串联一个电压表
C

## Slide 22
谢谢观看