## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十八章 电功率
第4节 焦耳定律

## Slide 3
课前准备
教学分析
1.知道电流的热效应。
2.知道焦耳定律。
3.知道电热的利用和防止。
学习目标

## Slide 4
课前准备
学习重难点：
通过实验探究电流的热效应与哪些因素有关。

## Slide 5
课前准备
教学分析
学习方法 1. 教师通过实验探究、点拨与学生分组讨论结合，实验
与多媒体课件相结合，变抽象为直观，突破重难点。
2.学生通过分组讨论、实验探究电流的热效应与什么因素
有关，再结合生产与生活的切身体验，理解焦耳定律。
学具准备 电源、导线、开关、U形管、橡胶导管、红墨水、小灯泡、
电阻丝(5Ω 2根、10Ω 1根)、带接线柱的密闭玻璃容器。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
妈妈用手摸一下电视机的后盖
就发现，小明看过电视。
你知道小明的妈妈
是根据什么道理判定的吗？

## Slide 8
讲授新课
（电流的热效应）
电炉丝通过导线接到电路里，
电炉丝和导线通过的电流相同。
1.为什么电炉丝热得发红，
而导线却几乎不发热？
2.电流通过导体时产生热的多少
跟什么因素有关？
电炉丝和导线串联，
通过的电流和通电时间相同，
但电炉丝的电阻要比导线的电阻大得多，
所以产生的热量不同。
幻灯片 14

## Slide 9
讲授新课
（电流的热效应）
电流的热效应定义：
电流通过导体时电能转化成内能，这个现象叫做电流的热效应。
影响电流产生热量多少的因素
电流通过任何导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间有关。

## Slide 10
讲授新课
（电流的热效应）
两个密封容器中
空气温度变化的快慢一样吗？
在电流相同、通电时间
相同的情况下，
电阻越大，
这个电阻产生的热量越多。
结论：

## Slide 11
讲授新课
（焦耳定律）
电流大小不同，
产生的热量多少相同吗？
在电阻相同、通电时间相同的情况下,
通过一个电阻的电流越大,
这个电阻产生的热量越多。
结论：

## Slide 12
讲授新课
（焦耳定律）
用近 40 年的时间做了400 多次实验，
研究热和功的关系，
根据所测电流通过电阻放出的热量，
提出焦耳定律。
焦耳的研究为能量守恒的建立奠定了基础。
焦耳（1818—1889)
James Prescott Joule
英国物理学家

## Slide 13
讲授新课
（焦耳定律）
焦耳定律:
电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，
跟导体的电阻成正比，
跟通电时间成正比。
Q＝I2Rt
Q＝W＝UIt 根据欧姆定律U＝IR，就得到Q＝I2Rt

## Slide 14
讲授新课
（焦耳定律）
例1
一根60Ω的电阻丝接在36V的电源两端,在5min内共产生多少热量？
解
1.先利用欧姆定律计算出通过电阻丝的电流。
2.用焦耳定律公式计算电流产生的热量。
Q＝I2Rt＝(0.6A)2×60Ω×5×60s＝6480J
幻灯片 8

## Slide 15
讲授新课
（电热的利用和防止）
电热在
日常生活中
的应用

## Slide 16
讲授新课
（电热的利用和防止）
电热的防止
很多情况下我们并不希望用电器的温度过高。
如：电视机的后盖有很多孔，为了通风散热；
电脑运行时温度升高要用微型风扇及时散热。
过多的电热如果不能及时散失，
会产生许多安全隐患。

## Slide 17
课堂小结
3.电热的利用和防止
1.电流的热效应
2.焦耳定律
内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成______，
跟导体的电阻成______，
跟通电时间成______。
公式：_________
电能全部转化为内能：_____________
Q＝I2Rt
Q＝W＝UIt
正比
正比
正比

## Slide 18
课题练习
如图所示两个相同的烧瓶中各放置一段电阻丝(R甲＞R乙)，在瓶中盛入等量煤油并插入温度计，通电一段时间后，甲瓶中温度计示数比乙瓶中温度计示数高。
该现象说明了电流产生的热量与下列哪个因素有关？( )。
A．通电时间
B．电流
C．电荷量
D．电阻
D

## Slide 19
课题练习
张洪同学在探究并联电路电流规律时，
通过如图所示的电路完成实验后，
他只记录了两个电流表的读数分别为0.2A和0.1A，
则0.2A应当是电流表______的读数：
若电阻R1和R2的阻值均为2Ω，
则电路的总电阻_______2Ω；
通电1分钟R1产生的热量是________J。
A2
小于
1.2

## Slide 20
谢谢观看