## Slide 1
中物理
第十六章 第4节
人教版 物理（初中）
变阻器
精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
复习回顾
影响电阻大小的因素有哪些？
1.导体的材料
2.导体的长度
4.导体的温度
3.导体的横截面积
导体电阻跟长度的关系？
其他条件一定，导体越长电阻越大

## Slide 3
观察思考
把台灯接上电源，开灯调节亮度。
你知道它是怎样调节灯光亮度的吗?
铅笔芯
1.沿铅笔芯移动导线夹，小灯泡的亮度怎样变化？
2.随着铅笔芯接入电路的长度变化，灯泡的亮度会怎样变化？
做做想想
2
课堂活动

## Slide 4
实验现象及原因分析
1.（1）当铅笔芯连入电路中的长度变长时，灯泡亮度变暗.
（2）当铅笔芯连入电路中的长度变短时，灯泡亮度变亮.
2.这是由于:铅笔芯连入电路中的长度改变，使接入电路的电阻值改变，造成通过灯泡的电流的变化.
能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器.
3.变阻器：

## Slide 5
一、滑动变阻器
改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。
1.工作原理:
2.结构:
滑片P
接线柱D
接线柱B
接线柱C
接线柱A
金属杆
瓷筒
支架
电阻线圈

## Slide 6
3.结构示意图：
4.元件符号：
5.连接方法：
串联在电路中 ②一上一下原则
A
B
C
D
A
B
C
D
接A、C=接A、D

## Slide 7
A
B
D
C
连入电路 的接线柱 | 滑片向左滑 |  | 接入电路 的示意图
 | 接入电路的阻值变化 | 灯的亮度变化 | 
A、D |  |  | 
A、C |  |  | 
B、D |  |  | 
B、C |  |  | 
A、B |  |  | 
C、D |  |  | 
AP、变小
变亮
AP、变小
变亮
BP、变大
变暗
BP、变大
变暗
AB、不变
不变
CD、不变
不变
√
√
×
√
×
√

## Slide 8
（1）一般要串联在电路中
（2）一上一下，主要看下(下面的那个接线柱和滑片P之间的长度决定接入电路的电阻大小)
（3）使用前应将滑片放在阻值 最大位置
滑动变阻器连接方法小结：
6.铭牌：
200Ω表示： ；“
1.5A”表示： 。在闭合开关前应该把滑片移到 处。目的是 .
如： “200Ω，1.5A”“
最大阻值为200Ω
最大阻值
保护电路
允许通过的最大电流为1.5A

## Slide 9
7. 实验：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
想一想：开关闭合前应将滑片放到什么位置上？
滑片P离下端接线柱最远的位置

## Slide 10
8.用滑动变阻器控制电阻两端的电压
（3）换用不同的定值电阻，使电阻成整数倍地变化（5Ω、10Ω、15Ω ），闭合开关S，调节滑片，保持定值电阻两端的电压3V不变。
（1）根据电路图，连接实物
S
（2）闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻R两端的电压成整数倍地变化。

## Slide 11
能表示出阻值的变阻器。
二、电阻箱
电阻箱
读数方法：
指针所指数值乘以倍率后相加

## Slide 12
改变电路中的电流;
改变部分电路两端的电压;
保护电路。
三、变阻器的应用
1.变阻器的作用
2.电位器
生活中，不论是收音机的音量变化，还是电视机的亮度变化、剧场中灯的变化都有一个相当于滑动变阻器的元件．

## Slide 13
机械电位器
调光台灯
音量旋钮
调温电熨斗
数字电位器
调节耳机音量
利用电位器调节耳机音量
数字电位器：数字电位器具有可程序控制改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点.
机械电位器

## Slide 14
3.汽车油量表原理
油面上升时，杠杆左端上翘，变阻器R2连入电路中的电阻 ，油量表（电流表）的示数 。
变小
变大

## Slide 15
变阻器
滑动变阻器
应用：电位器
构造：瓷筒、线圈、滑片、金属棒、接线柱等
优点：能够连续改变接入电路的电阻
缺点：但不能显示接入电路的阻值大小
原理：通过改变接入电路中的电阻丝长度来改变电阻
接法：“一上一下”
作用：改变电路中的电流和部分电路两 端的电压；保护电路
课堂小结
3
重点：滑动变阻器的原理及使用.
难点：正确使用与连接滑动变阻器.

## Slide 16
4
考点一：滑动变阻器的连接
【典型例题1】
（2019 天津市）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（ ）
B.
C.
D.
A
A.

## Slide 17
【迁移训练1】
2.（2019 山东菏泽）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（ ）
C.
A.
D.
B.
C

## Slide 18
考点二：滑动变阻器的作用
【典型例题2】
(2019 四川 广安)如图所示，电源电压不变，L1、L2两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于两灯的亮度情况，说法正确的是（ ）
A．L1始终比L2暗 B．L1始终比L2亮
C．L1和L2都变暗 D．L1和L2都变亮
A

## Slide 19
【迁移训练2】
(2019 四川自贡)某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（ ）
A．断开开关S，更换额定功率大一点的灯泡重新实验
B．断开开关S，增加电池的节数重新实验
C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路
D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路
D