## Slide 1
中物理
第1章 第2节
沪粤版 物理（初中）
长度和时间单位的测量
（第1课时）
同步精品课堂

## Slide 2
1．在国际单位制中，长度的基本单位是 ，符
号是 ；常用的长度单有 、 、
、 、 、 。
米
m
km
dm
cm
mm
μm
nm
1m
1dm
1cm
1mm
1
课堂导入

## Slide 3
长度单位的换算关系
1千米（km）＝1000米＝103米
1分米（dm）＝0.1米＝10-1米
1厘米（cm）＝0.01米＝10-2米
1毫米（mm）＝0.001米＝10-3米
1微米（μm）＝0.000001米＝10-6米
1纳米（nm）＝0.000000001米＝10-9米

## Slide 4
长度单位的换算关系图

## Slide 5
课堂训练
知识点
长度的单位
1．完成下列单位换算：
（1）270 mm = m；
（2）2.68×1010 nm = m；
（3）3400 m = km；
（4）2 m = μm。
0.27
26.8
3.4
2×106

## Slide 6
2．请为以下数据填上恰当的单位：
（1）某同学的身高是165 ；
（2）学生课桌的高度约为80 ；
（3）一支新铅笔的长度是0.175 ；
（4）乒乓球的直径约为40 ；
（5）一根头发的直径约为70 ；
（6）一本书的厚度是7.5 。
cm
cm
m
mm
μm
mm
课堂训练

## Slide 7
1、测量长度的常用工具
测量长度最基本的工具：刻度尺
毫米刻度尺
三角板
皮尺
卷尺
2
长度的测量

## Slide 8
表盘式游标卡尺
螺旋测微器
较精密的长度测量工具

## Slide 9
刻度尺的量程、分度值、零刻度线的位置。
零刻度线
量程
分度值
认识刻度尺
取出你的刻度尺，仔细观察一下：
1、它的量程是 ； 2、它的分度值是 ;
3、它的零刻度线在哪里？
8cm
1mm

## Slide 10
放对
⑴使刻度尺的刻度线贴近被测物体;
⑵刻度尺与被测物体平行；
⑶刻度尺的零刻度线与被测物体的一端对齐.
读对
视线与刻度尺垂直；且要有一位估计值；
记对
记录测量结果时,要写出 和 .
数字
单位
刻度尺的使用方法:

## Slide 11
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
放对
×
√
×

## Slide 12
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
看对
×
×
√

## Slide 13
２.７８cm
准确值 + 估计值 + 单位
注：读到分度值的下一位。
读记对

## Slide 14
练一练
0
1
cm
物体的长度是：
1）
1.10cm
用刻度尺测量长度

## Slide 15
2）下图中，刻度尺的分度值是 ，物体的长是 ，其中准确值是 。
1mm
3.00cm
3.0cm
用刻度尺测量长度

## Slide 16
刻度尺的分度值是 _______ ，
木块A的长度是_______厘米。
1mm
3）
2.35
用刻度尺测量长度

## Slide 17
2.4
刻度尺的分度值是 _______，
木块A的长度是_________ 厘米。
1cm
4）
用刻度尺测量长度

## Slide 18
3
课堂小结
长度单位及测量：
1、国际单位 米 符号 m 。
常用单位 km dm cm mm um nm。
2、测量长度的基本单位：刻度尺
3、刻度尺使用方法：放对、看对、读对、 准确值+估计值+单位（读到分度值的下 一位）