## Slide 1
中物理
第1章 第2节
沪粤版物理（初中）
长度和时间单位的测量
同步精品课堂
第2课时

## Slide 2
1
课堂导入
测量同一个物体的长度你的读数和其他同学
的是否都是一样的吗？为什么会出现这样的
情况呢？

## Slide 3
物体的真实长度只有一个，由于测量中估读值有时偏大，有时偏小，这样就会产生误差。
误差：测量值与真实值之间的差别。

## Slide 4
误差的来源(测量工具、测量方法、 测量者）
a、测量时，要用眼睛估读出最小刻度值的下一位数字，是估读就不可能非常准确。
b、仪器本身不准确 。
c、环境温度、湿度变化。

## Slide 5
注意：1.误差是不可避免的，只能尽 量的减小。
2.减小误差的办法：
多次测量取平均值
使用精密的测量工具
改进测量方法

## Slide 7
二、长度的估测
生活中，人们常需要估测长度。
估测长度的方法：目测、身体某个部位或身边某些物品测量。
首先要知道1mm、1cm、1dm、1m有多长。

## Slide 8
测量时间的常用工具
摆钟
机械表
电子钟
电子停表
二、测量时间

## Slide 9
常用的时间测量工具
手表 石英钟 电子停表 机械停表
日晷
沙漏
沙漏
沙漏
沙漏

## Slide 10
时间——符号t

## Slide 11
时间的测量
外圆走一圈是30秒，两圈是60秒，同时内圆走一格。
内圆走一格是60秒，走一圈是15分钟。
先看内圆再看外圆

## Slide 12
3
课堂小练
2min5.9s
停表的示数是

## Slide 13
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
停表的示数是
3min37.5S

## Slide 14
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
停表的示数是
10min9.5s

## Slide 15
3
课堂小结
一、长度的单位及换算：
1.单位：
2.单位换算：
二、长度的测量：
1.刻度尺是测量长度的基本工具。
2.正确使用刻度尺：
使用前：看零刻度线、量程、分度值。
使用时：放、读、记

## Slide 16
3
课堂小结
三、误差：
1.误差：测量值和真实值之间的差异。
2.误差的来源:测量工具、测量方法、测量者。
3.减小误差的办法：
A.多次测量取平均值，B.改进测量方法，C.选用精度高的测量工具。
四、时间的测量：
1.时间的单位：秒（s） 、时（h）、分（min）等
2.正确使用停表：