## Slide 1
第一部分 基础知识梳理
第十八章 电功率

## Slide 2
考点1.结合实例理解电功和电功率. 知道用电器的额定功率和实际功率.
考点2.通过实验，探究并了解焦耳定律. 用焦耳定律说明生产、生活中的一些现象.
  中考导航
  课程标准

## Slide 3
近年来中考对这章的考查主要集中在电功率的理解与运用，伏安法测量电功率，了解电流的热效应与电阻的关系. 本章主要以填空、选择、计算、实验题、综合题为主，在试题占有的分量较大.
  考情分析

## Slide 4
  知识结构

## Slide 5
  考点梳理
1.电能的转化：电能可以转化为 能.
2.电功的单位和能量的单位是一样的，国际主单位是 ；常用单位有 ，
1度=1kW·h= J.
一、 电能和电功（10年10考）
第1课时 电能 电功 电功率
其他形式的
J
kW·h
3.6×106

## Slide 6
3. 电能表（也叫电度表）：
（1）作用：电能表是测量 的仪器.
（2）读数方法：电能表计数器上前后两次
就是这段时间内用电的度数.
（3）电能表的铭牌上通常标有的内容如图1有：
220V—表示这电能表的 ，
是在家庭电路中使用的；
10A—表示 ；
20A—表示 ；
720r/（kW·h）——表示用电器每消耗 电，电能表的转盘 转.
电能
示数之差
额定电压为220V
额定电流为10A
额定最大电流为20A
1千瓦时
720

## Slide 7
4. 电功：
（1）概念：电能转化为其他形式的能的过程就是
的过程，有多少电能发生了转化，就说电流做了多少功.
（2）影响因素：电流做功的多少跟 ， ， . 都有关系.
（3）计算公式：W= . 推导公式：W=U2t/R、W=I2Rt（纯电阻电路中）.
电流做功
电流的大小
电压的高低
通电时间长短
UIt

## Slide 8
1. 物理意义：表示电流做功的 的物理量. 符号用 表示.
2. 定义：电功率等于 与
之比.（比值法定义）即：P= .
电功率的单位是 ，简称 ，符号为 ，即用电器在1s内消耗1J的电能，其功率就是1W. 还有 也是常用的单位.
注意：此公式有两套单位：
（1）如果W用J，t用s，则P的单位就是W.
（2）如果W用kW·h，t用h，则P的单位就是kW.
二、 电功率（10年10考）
快慢
P
电流所做的功
时间
W/t
瓦特
瓦
W
kW

## Slide 9
3. 变形公式：P= ；P= ；P= .
4. 额定电压：用电器 的电压叫做额定电压.
额定功率：用电器在 下消耗的功率叫做额定功率.
实际电压：用电器实际使用时其两端的电压叫做实际电压.
实际功率：用电器在实际电压下工作时的功率叫做实际功率.
UI
U2/R
I2R
正常工作时
额定电压

## Slide 10
注意：用电器的额定功率只有一个，实际功率有多个.实际功率可略高于、等于或低于额定功率.
当U实>U额时， P实>P额 可能烧坏电用器或影响使用寿命
当U实=U额 时，P实=P额 电用器能正常工作
当U实<U额 时，P实<P额 电用器不能正常工作

## Slide 11
例如：如图2所示，这个灯泡的额定电压为 ，额定功率为 . 当实际电压小于220V时，灯泡的实际功率就会小于 ，不能正常工作；当实际电压大于220V时，灯泡的实际功率就会大于 ，有可能损坏灯泡.
220V
25W
25W
25W

## Slide 12
  重难点突破
一、电功与电功率概念
例1关于电功和电功率，下列说法正确的是（ ）
A. 电功率是表示电流做功快慢的物理量 B. 用电器消耗的电能越多，电功率越大
C. 用电器所消耗的电功率一定等于它的额定功率 D. 额定功率越大的用电器，消耗的电能一定越多
A

## Slide 13
【点拨1】电功表示消耗电能的多少，电功率表示消耗电能的快慢. 用电器消耗电能的多少由其功率及通电时间共同决定. 消耗电能快不一定就是消耗电能多，或消耗电能多不一定就是消耗电能快.

## Slide 14
变式拓展1：小李在更换灯泡时发现灯泡上标有“220V 30W”的字样. 下列说法正确的是（ ）
A. 该灯泡只能在220V电压下工作
B. 该灯泡发光时的功率就是30W
C. 该灯泡每秒消耗的电能是30W D. 该灯泡正常发光时的功率是30W
D

## Slide 15
二、电功率的计算公式
例2 （1）某用电器接在220V的电源上，电流是1.2A，该用电器的功率为 W.（应用公式
计算）
（2）某用电器的电阻是10Ω，工作时的电流是2A，该用电器的电功率是 W. （应用公式
计算）
（3）把1210Ω的电阻丝接在家庭电路上，电阻丝消耗的功率是 W. （应用公式 . 计算）
264
P=UI
40
P=I2R
40
P=U2/R

## Slide 16
（4）一只灯泡10min消耗的电能为2.4×104J，则灯泡的功率是 W.（应用公式 . 计算）
（5）一只电能表上标有“3000R/kW·h” 的字样. 若该电能表的转盘转过15圈经历的时间是3min，则该电路上正在工作的用电器的功率是 . W.（应用公式 计算）
（6）标有“220V 100W”字样的灯泡（电阻不变）接在110V的电路上，则它的实际功率是 . W.（应用公式 计算）
40
P=W/t
100
P=n/Nt
25
R=U2额/P额，P实=U2实/R

## Slide 17
【点拨2】
电功率的计算公式：P=UI=W/t 是普遍公式，在任何情况下都可适用；P=U2/R，P=I2R 只能在纯电阻电路中适用. 利用电能表来测量用电器的电功率可用公式P=n/Nt（注意单位的统一）.

## Slide 18
三、用电器铭牌在计算中的作用
例3（2017·郴州）如图3甲所示，把标有“6V 3W”的灯泡L和滑动变阻器R串联接入恒定电压为9V的电源上，通过L的电流I与L两端电压U的关系图像如图乙所示，则L正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻是 Ω； 当电路中电流为0.4A时，L的实际功率是 W.
6
1.6

## Slide 19
【点拨3】用电器铭牌在计算中的作用：
用电器铭牌上提供的数据有额定电压和额定功率，这两个量在计算中非常重要：
①在计算时，我们认为用电器在不同电压下，它的电阻不变，因此电阻是计算中的“桥梁”，而电阻可以通过额定电压和额定功率计算出来：由P额=U2额/R 得： R=U2额/P额.
②可以求正常工作时的电流： I=P额/U额 . ③如果知道实际电压，则可求出实际功率：
P实=(U实/U额)2P额.

## Slide 20
变式拓展2：（2019·荆门）白炽灯A标有“220V 100W”字样，白炽灯B标有“220V 25W”字样，设它们的电阻不随温度而变化，如果将它们串联起来，接在220V的电路中，A灯的电压为 V，A与B的电功率之和为 W.
44
20

## Slide 21
例4 （2019·江西）如图4所示，将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方式接入电压均为U且保持不变的电路中，通过分别调节滑动变阻器R1和R2使所有灯泡均正常发光. 则甲、乙两电路中的总电流之比I1:I2= ，而电路的总功率之比P1:P2= .
四、串、并联电路中的比值问题
2:1
2:1

## Slide 22
【点拨4】串、并联电路的比例关系：

## Slide 23
变式拓展3：（2019·达州）如图5所示，电源电压保持不变，R1、R2、R3为定值电阻，且R2＝R3＝20Ω．闭合开关S，电压表V1和V2的示数之比为4∶3，此时电路消耗的总功率为P1；若把电压表V1和V2分别换成电流表A1和A2，闭合开关S后电流表A1的示数为I1，电流表A2的示数为I2，此时电路消耗的总功率为P2．则下列结果正确的是（ ）

## Slide 24
A.R1＝10Ω I1：I2＝3：2 P1：P2＝1:10
B.R1＝5Ω I1：I2＝2：3 P1：P2＝1:1
C.R1＝10Ω I1：I2＝3：2 P1：P2＝10:1
D.R1＝5Ω I1：I2＝2：3 P1：P2＝10:1
A

## Slide 25
例5 （2018·黄石）将A、B两个灯泡，按图6甲、乙两种方式连接，已知RA＝4Ω、RB＝6Ω，电源电压相同. 下列分析正确的是（ ）
A． 图甲中A灯比B灯亮
B． 图乙中A灯比B灯亮
C． 图甲中A灯比图乙中A灯亮
D． 图甲中的总功率比图乙中的总功率要大
五、额定功率与实际功率（小灯泡亮度问题）
B

## Slide 26
【点拨5】
1. 灯泡的亮度由灯泡的实际功率确定；比较灯泡亮度实质就是比较灯泡的实际功率．
2. 当电压相同（不变）时，通常用P=U2/R来分析电功率问题.
3. 当电流相同（不变）时，通常用P=I2R来分析电功率问题.

## Slide 27
变式拓展4：如图7所示，“220V 15W”的灯泡L1和“220V 60W”的灯泡L2，要使L1比L2亮，应闭合开关 ；要使L2比L1亮，应闭合开关
．
S2
S1、S3

## Slide 28
  回归课本
1.关于1度电的作用，下列说法正确的是（ ）
A. 可供电脑正常工作10h
B. 可供电车行驶850m
C. 可供电炉炼钢16kg
D. 可供工作电视机1.5h
B

## Slide 29
2.充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池. 某充电宝部分相关参数如表所示. 该充电宝完全充满电时储存的电能为 J，输出功率为 W.
3.6×104
5

## Slide 30
  课堂精练
1.（2019·广东）如图８所示，电能表的示数为
kW·h，在某段时间内. 转盘转过1800圈，则此段时间内用了 度电.
考点一 电能与电能表
201.9
0.5

## Slide 31
2.（2019·天水）小英家6月底电能表的示数如图9甲所示，7月底表盘示数如图9乙所示，由图可知她家7月份用电器消耗的电能为 .
kW·h；她家现在已经接入用电器的总功率为3600W，则最多还可以连接 W的用电器同时工作. 将铭牌已模糊的饮水机单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了160次，则饮水机的额定功率是 W.
140
3000
1000

## Slide 32
3.某型号摄像机的锂电池输出电压为12V，容量是“2A·h”（“2A·h”的含义：若该电池以2A的电流放电，可放电1h）.这样的电池充满电后，能释放的最大电能为 J；该电池在充电过程中将电能转化为 能．
86400
化学

## Slide 33
4.（2019·烟台）标有“6V 1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系图像如图10所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为（ ）
A. 24Ω 0.67W
B. 20Ω 0.8W
C. 24Ω 0.96W
D. 20Ω 0.67W
B
考点二 图像问题

## Slide 34
5.（2019·枣庄）在如图11甲的电路中，电源电压保持不变，R为滑动变阻器，其规格为“20Ω 1A”，闭合开关S，当滑片P从一端滑到另一端的过程中，测到R的电功率与通过它的电流的关系图像如图乙所示，则电源电压为 V，定值电阻R0的阻值为 Ω.
12
10

## Slide 35
6.（2019·南充）如图12甲所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V 3W字样，图乙是通过小灯泡的电功率随其两端电压变化的图像. 滑动变阻器R1的最大值为40Ω，定值电阻R2=10Ω，当闭合S、S1、断开S2、P在中点时，R2的功率为0.9W，电源电压为 V，当闭合S、S2、断开S1、小灯泡功率为1.6W时，滑动变阻器连入电路中的阻值为 Ω.
9
12.5

## Slide 36
7.（2019·凉山州）当某导体两端的电压是6V时，通过的电流是0.3A，当该导体两端的电压减小到3V时，通过它的电流为 A，此时该导体消耗的电功率为 W.
0.15
考点三 关于电功率的综合计算
0.45

## Slide 37
8.（2019·威海）将分别标有“6V 6W”和“3V 3W”的甲、乙两只灯泡串联接在电压为3V的电源两端， 灯更亮；若并联接在该电源两端，两灯消耗的功率之比P甲：P乙＝ .（忽略温度对灯丝电阻的影响）
甲
1:2

## Slide 38
9.（2019·阜新）如图13所示电路，电源电压为9V且保持不变，闭合开关后，当滑片P在右端时，电流表示数为0.3A，滑动变阻器消耗功率为1.8W，当滑片P移至中点时，电压表示数变化了2V，小灯泡恰好正常发光，则滑动变阻器的最大阻值为
Ω，滑片在右端时，灯泡的功率为 W，灯泡正常发光时的电阻为 Ω，正常发光时的功率为 W.
20
0.9
12.5
2

## Slide 39
10.（2017·广东）有“3V 0.75W”的L1灯泡和“3V 1.5W”的L2灯泡，如图14甲所示，闭合开关，L1灯泡和L2正常发光，则电路总电阻R= Ω；如图14乙所示，闭合开关，L1灯正常发光，则电源2的电压U= V；此时L2消耗的实际功率P= W（假设灯丝电阻不变）
4
4.5
0.375

## Slide 40
11.（2019·达州）如图15所示，电源电压保持不变，灯泡L标有“10V 5W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），当S、S1都闭合且滑动变阻器的滑片P在A端时，电流表A的示数为1A，此时灯泡正常发光，则滑动变阻器的最大阻值为 Ω.当S闭合、S1断开且滑动变阻器的滑片P在B端时，电压表的示数为 V，灯泡L的实际功率为 W.
20
5
1.25

## Slide 41
12.（2017·广东）某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如图16所示，电源两端的电压U为220V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关，工作过程如下：当气温低于25℃时，S1、S2都闭合；当气温等于或高于25℃时，S2断开，此时电流表的示数为1A，电阻丝R1的电功率为20W（忽略温度对电阻丝的影响）. 求：
（1）电阻丝R2的阻值是多少？
（2）当气温低于25℃时，电路
工作0.5h消耗电能是多少千瓦时？

## Slide 42
解：（1）只闭合S1时，R1与R2串联，由P=UI可得，R1的分压：U1=P1/I=20W/1A=20V，
R2的分压：U2=U-U1=220V-20V=200V，
由I=U/R得，R2的阻值：
R2=U2/I=200V/1A=200Ω.
（2）由上题可得R1的阻值:
R1=U1/I=20V/1A=20Ω，
当气温低于25℃时，只有R1工作，电功率为：
P1=U2/R1=(220V)2/20Ω=2420W=2.42kW，
由P=W/t可得，消耗的电能：
W=P1t=2.42kW×0.5h=1.21kW·h.

## Slide 43
13.（2019·怀化）如图17甲是定值电阻和标有“8V 8 W”灯泡L的I-U关系图像如图17乙所示.电源电压恒定不变,滑动变阻器的最大阻值为12Ω. 当开关S、S2闭合, 开关S1断开，将滑动变阻器的滑片P滑到b端时，灯泡L的实际功率为1W. 求：
（1）灯泡正常发光10s，电流通过灯泡产生的热量；
（2）电源电压；
（3）当开关S、S1、S2同时闭合，
调节滑片P,求电路消耗的最大功率.

## Slide 44
解：
（1）灯泡正常发光10s，由P=W/t=Q/t可得，电流通过灯泡产生的热量：Q=P额t=8W×10s=80J.
（2）开关S、S2闭合, 开关S1断开，将滑动变阻器的滑片P滑到b端时，灯泡L的实际功率为1W，由图甲可知，此时，小灯泡两端的电压UL=2V；电流I=0.5A；
由I=U/R得，滑动变阻器两端的电压为：
U2=IR2=0.5A×12Ω=6V；
电源电压为：U=UL+U2=2V+6V=8V.

## Slide 45
（3）当开关S、S1、S2同时闭合，调节滑片P到a端时，小灯泡达到额定电压，此时电路消耗的功率最大，灯泡和R1并联，因为U实L′=U=U额=8V,
所以灯泡实际功率P实L′=P额=8W；
定值电阻阻值为：R1=U1/I1=6V/0.6A=10Ω，
所以R1功率为：P1=U2/R=(8V)2/10Ω=6.4W；
电路消耗的最大总功率为:
P总=P实L′+P1=8W+6.4W=14.4W.

## Slide 46
  考点梳理
1. 原理： .
2. 器材：电源、开关、导线若干、小灯泡、 . 、 、滑动变阻器.
一、测定小灯泡的功率（10年4考，2019、2014、2013、2010年考）
P=UI
第2课时 测量小灯泡的电功率 焦耳定律
电流表
电压表

## Slide 47
3. 电路图：（如图1）.
4. 分析论证：
当U实>U额时，P实 P额，灯泡偏亮.
当U实=U额时，P实 P额，灯泡正常发光.
当U实<U额时，P实 P额，灯泡偏暗.
>
=
<

## Slide 48
1. 电流的热效应：电流通过导体时电能转化为
的现象.
2. 影响电流热效应的因素有： 、
和 .
3. 焦耳定律：电流在导体上产生的热量与电流的平方成 ，与 成正比，与 成正比.
二、 焦耳定律（10年10考）
内能
电流
电阻
通电时间
正比
电阻
通电时间

## Slide 49
公式： . 对于纯电阻电路，公式还可表达为：Q= ，Q= .
（1）串联电路中常用公式
Q=I2Rt，Q1∶Q2=R1∶R2.
（2）并联电路中常用公式
Q=U2t/R，Q1∶Q2=R2∶R1.
4. 电热的利用和防止：电热器利用电流的 . 效应工作，如电饭煲、电熨斗等；而有些地方则要避免产生热效应，减少热量的产生，常装有散热板、散热风扇等.
Q=I2Rt
U2t/R
UIt
热

## Slide 50
例1 （2018·达州改编）某实验小组的同学在进行“测量小灯泡的额定功率”的实验中，现有器材：电源（电压恒为6V）、开关、电压表、电流表各一个，导线若干，额定电压为3.8V的待测小灯泡（电阻约为12Ω），滑动变阻器两个（A：“5Ω 2A”；B：“20Ω 0.5A”）.
  剖析重点实验
  实验一：伏安法测电功率

## Slide 51
（1）该实验的实验原理是 ；实验中，应选用的滑动变阻器是 （选填“A”或“B”）. 正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于 （选填“A”或“B”）端.
P=UI
B
A

## Slide 52
（2）如图2甲所示是小田同学连接的实物电路图，图中只有一根导线连接错误，请你在图中用“×”标出这根错接的导线，只改接一根导线使电路成为正确的电路（不能与其他导线交叉）.
如图:

## Slide 53
（3）小田确认电路连接无误后闭合开关，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不发光且电压表的示数都接近电源电压，则电路的故障是 .
（4）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，并绘制出了小灯泡的电流随电压变化的关系图像如图2乙所示，则该小灯泡的
额定功率为 W.
灯泡断路
1.14

## Slide 54
（5）该组的另一同学接着实验时，发现电压表0～15V量程已经损坏，0～3V量程还可以正常使用，在不添加器材的情况下，为了测出该小灯泡的额定功率，请你在丙图中的虚线框内画出正确的电路图.
如图:

## Slide 55
（6）实验时，同学们回想起测电阻时通过多次测量求平均值可减少实验误差. 于是他们求出所测电功率的平均值表示额定功率；你认为这样处理数据的方法是否合理： .说明你的判断理由： .
.
（7）由图乙推知：小灯泡的实际电压是额定电压一半时的电功率为P1，小灯泡的实际电流是额定电流一半时的电功率为P2，则P1 P2（选填“大于”“小于”或“等于”）.
不合理
因为通过计算平均值所计算出来的功率不是额定功率
大于

## Slide 56
例2 在探究电热与什么因素有关时，小明利用如图3甲、乙进行实验. 已知在两个透明容器中密封着等量的空气.
（1）两个密闭容器中空气温度的变化是由
来反映的，这里应用的科学方法是 ．
左右两边的液柱高度
  实验二：探究电热大小与哪些因素有关
转换法

## Slide 57
（2）如图3甲，两密闭容器中的电阻丝串联接到电源两端，目的是 ．通电一段时间后，由图3甲可以得出的结论是
.
.
这里应用的科学方法是 ．
使通过的电流相等
在电流、通电时间相同时，电阻越大，电阻产生的热量越多
控制变量法

## Slide 58
（3）如图3乙，两密闭容器中的电阻一样大，在其中一个容器的外部，将一个电阻和这个容器内的电阻并联，则通过两端电阻丝的电流 . （选填“相同”或“不相同”）．通电一段时间后，由图乙可以得出的结论是 .
.
.
不相同
在电阻、通电时间相同时，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多

## Slide 59
  重难点突破
一、 电能W与电热Q的关系
例1 （2018·邵阳）将规格都是“220V 180W”的一台电冰箱、一台电脑和一床电热毯，分别接入同一家庭电路中，若通电时间相同，则下列说法正确的是（ ）
A. 电冰箱产生的热量最多
B. 电脑产生的热量最多
C. 电热毯产生的热量最多
D. 三者产生的热量一样多
C

## Slide 60
【点拨1】纯电阻电路与非纯电阻电路：
（1）在某些电路中，电流做功所消耗的电能全部转化为内能，我们把这种电路称为纯电阻电路，如各种白炽灯、电热器都是纯电阻电路. 而除了电能还有其他形式的能量产生时，也就是指消耗的电能不全部转化为热能时，称为非纯电阻电路，如电风扇、电动机等是非纯电阻电路.

## Slide 61
（2）在纯电阻电路中，消耗的电能（即电功）等于所产生的热量（即电热），W=Q. 求电功或电热的公式通用；而求电功率公式：P=UI=I2R=U2/R. （3）在非纯电阻电路中，Q＜W，P热＜P.

## Slide 62
变式拓展1：（2019·德州）从产品说明书得知，一台“6V 3W”的迷你型小风扇，电动机线圈阻值为0.1Ω．则小风扇正常工作1min消耗的电能为
J；电动机线圈1min产生的热量为 J.
180
1.5

## Slide 63
二、 多档位电热器的分析计算问题
例2 （2019·广东）某品牌电烤箱在额定电压下，功率从大到小有高档、中档和低档. 如图4所示为电烤箱在不同档位工作时的电路图，R1、R2为发热电阻丝，且阻值R1>R2，则高档、中档和低档对应的电路图分别是图 、图 . 和图 . （选填“甲”“乙”或“丙”）
丙
乙
甲

## Slide 64
【点拨2】
无论电热器处于加热状态还是保温状态，电源电压都是一定的，根据公式：P=U2/R，电阻越大的功率越小，是低温档，是保温状态；电阻越小的功率越大，是高温档，是加热状态. （不管是串联电路还是并联电路）电热器改变档位的实质就是改变连入电路的电阻大小，分析电阻大小如何变化就可推断电热器处于何种状态.

## Slide 65
变式拓展2：（2019·荆门）如图5为一个电吹风的简易电路，R1、R2为发热用的电阻丝，M为带动风扇转动的电动机，开关S2上扇形的金属片可与触点1、2、3、4接通. 只接通S1时，风扇吹冷风，此时回路中电流为0.1A；在保持S1接通的情况下，转动S2，若使S2与2、3接通，风扇吹暖风；若使S2与3、4接通，风扇吹热风.

## Slide 66
（1）求吹冷风时，电路消耗的电功率；
（2）吹暖风时，电阻丝的热功率为吹冷风时电吹风电功率的5.5倍；吹热风时，电阻丝的热功率为吹暖风时电阻丝热功率的10倍，求R1、R2的阻值.
解：
（1）仅接通S1时，电流全部通过电动机，电路消耗的电功率为:P机＝UI＝220V×0.1A=22W.

## Slide 67
（2）S2接通2、3时，电动机电压不变，消耗的电功率P机总不变，R1与R2串联，电压为U＝220V，电阻丝R1与R2的热功率：
P1＝U2/(R1+R2)=5.5 P机，即R1+R2＝400Ω；
S2接通3、4时，R2被短路，仅R1发热，
其热功率：P2=U2/R1=10P1，
代入数据得，R1=40Ω，
则R2＝R-R1=400Ω-40Ω=360Ω.

## Slide 68
  回归课本
1.（2017·广元）1820年，丹麦物理学家 . 在课堂上做实验时发现了电流的磁效应. 电流也具有热效应，20年后的1840年，英国物理学家焦耳最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和 的关系，家用电风扇工作时，电动机同时也要发热，一台标明“220V 44W”的电风扇正常工作10分钟，电流产生的热量为 J（已知电动机线圈电阻为2Ω）.
奥斯特
通电时间
48

## Slide 69
2.（2017·宜昌）在家庭电路中，有时导线长度不够，需要把两根导线连接起来. 连接处电阻比别处要 （选填“大”或“小”），在相等时间内，导线连接处发热比别处更 （选填“多”或“少”）.
大
多

## Slide 70
3. （2018·西宁）如图6是课本“探究电流通过导体产生的热量与导体电阻间的关系”的实验装置，两个透明容器中封闭着等量的空气，电路正确连接后，通电进行实验过程中，下列说法正确的是（ ）
A. 左边容器电阻丝中的电流比
右边容器电阻丝中的电流大
B. U形管中液面高度的变化反映
电阻丝产生热量的多少
C. 要保持两个电阻丝两端电压相等
D. 通电时间相同，两个容器中空
气吸收的热量相同
B

## Slide 71
  课堂精练
1.（2014·广东）图7中“+”“-”分别表示电表的正负接线柱，可以测量R消耗的电功率的电路图是（ ）
考点一 伏安法测电功率
B

## Slide 72
2.小嘉做“测定小灯泡的电功率”实验，小灯的额定电压可能为2.2伏或3.8伏，且额定功率小于1瓦．实验室提供了电压为2伏的电池若干节．她正确连接电路，并将滑片移到滑动变阻器的一端，闭合电键观察到电压表的示数如图8（a）所示，小灯的亮度很暗．然后她将变阻器的滑片向另一端移动，观察到电流表示数变小；当滑片到达另一端时，电压表、电流表的示数如图8（b）、（c）所示．

## Slide 73
（1）小嘉在器材选择和在操作过程中均存在问题，她在操作过程中存在的问题是 .
；
图（a）中电压表的读数为 .
连接电路时，变阻器的滑片没有置于阻值最大处
2V

## Slide 74
（2）小嘉改正了上述问题，重新设计电路进行实验．当她移动变阻器的滑片到中点位置（即变阻器接入电路的电阻为最大值的一半）时，小灯泡恰好正常发光，此时电压表指针恰好位于刻度线上，则小灯泡的额定功率为 .
0.836W

## Slide 75
3.（2017·遂宁）小科发现家中电压力锅的铭牌上标有“1100W”字样. 他在学习了电能表的相关知识后，想利用家中的电能表来测量电压力锅的实际电功率，看看测出的实际电功率和铭牌上的功率是否相符.

## Slide 76
（1）要测量电压力锅的实际电功率，除了家中的电能表，还需要的测量工具是 .
（2）如图9是小科家上月初和上月末的电能表的表盘，他家上月消耗的电能为 度.
（3）小科家同时工作的家用电器总功率不得超过
W.
秒表
68.1
2200

## Slide 77
（4）测量时，他断开家里其他用电器，只让电压力锅单独工作3min，观察到电能表指示灯闪烁了80次，则电压力锅在这段时间内消耗的电能是
kW·h，该电压力锅的实际电功率是
W．他发现电压力锅的实际电功率与铭牌上标的功率不相符，导致这一现象的原因可能是 . .
0.05
1000
实际电压小于额定电压

## Slide 78
4.（2013·广东）小王做“测量小灯泡电功率”的实验所用器材有：标有“2.5V”字样、正常发光时阻值约为13Ω 的完全相同的小灯泡两个，电压恒为3V 的学生电源，标有“20Ω 1A”的滑动变阻器，电流表，电压表，开关及导线若干.

## Slide 79
（1）如图10所示，图甲是实验电路图，图乙是他的实物连接图，接线过程中有一处连接错误，请在错误的接线上打“×”并用笔画线代替导线进行改正，要求改正后滑动变阻器接入电路的阻值最大.
如下图：

## Slide 80
（2）小王在实验之前检查仪表时发现：电流表有电流通过时能自由偏转；电流表未接入电路时，电流表指针如图丙所示，出现这种现象的原
因是 .
（3）按电路图正确连接后，闭合开关，灯不亮，电压表示数接近电源电压，电流表无示数造成这种现象的原因可能是 （填选项前的字母）.
A.滑动变阻器断路 B.开关接触不良
C.小灯泡与灯座接触不良 D.电流表断路
电流表使用前没有将指针调到零刻度线处
C

## Slide 81
（4）排除故障后，闭合开关，改变滑动变阻器滑片位置，将电压表和电流表的示数填入下表中．从表中可知小灯泡的额定功率为 W.
（5）若将两个小灯泡串联后直接接在3V 电源的两端，两灯消耗的总电功率为 W.
0.5
0.48

## Slide 82
5. （2019·广东）在“测量小灯泡的电功率”实验中，要求用滑动变阻器控制电路，分别测出小灯泡在额定电压、约为额定电压的4/5和约高出额定电压的1/5时的电功率，并比较这三种情况下小灯泡的亮度.
（1）先根据实验的要求设计电路图，如图11所示，其中甲是 表，
乙是 表.
电流
电压

## Slide 83
（2）实验室有如下器材：“2.5V 0.75W”小灯泡一只、电压为6V的电源、电流表、电压表、导线若干条、开关、滑动变阻器R1（10Ω 2A）和R2（50Ω 1A）. 根据实验要求应选用滑动变阻器
.
R2

## Slide 84
（3）根据实验要求，设计并填写实验记录表内的7个空格.
见下表

## Slide 85
6.（2019·广西）如图12所示，两个透明容器中密闭着等量的空气，A、B两U形管内的液面相平，电阻丝的电阻R1=R2=R3. 小明用图示装置进行实验，探究电流通过导体时产生的热量Q跟什么因素有关. 下列说法正确的是（ ）
A.此实验在探究电热Q与电阻R是否有关
B.通过R1的电流和通过R2的电流大小相等
C.电阻R1两端的电压和R2两端的电压相等
D.通电后，A管的液面将会比B管的液面高
考点二 焦耳定律及其计算
D

## Slide 86
7.（2012·广东）如图13所示的装置可用来定性研究 定律. 将电阻R甲与R乙（R甲>R乙）串联在电路中是为了使时间和 相同，通过温度计示数的变化可以比较 的多少.
焦耳
电流
电流产生热量

## Slide 87
8.（2019·凉山州）家用电风扇的电动机线圈电阻为2Ω，正常工作时，通过的电流为2A，通电10分钟，电风扇消耗的电能为 J，线圈产生的热量为 J.
9.（2019·绥化）如图14所示是探究电流通过导体时产生的热量与 关系的实验装置. 通电一段时间，左侧容器和右侧容器中的电阻丝产生的热量之比为 .
2.64×105
4.8×103
电流
4∶1

## Slide 88
10.（2019·益阳）如图15所示电路，电源电压不变，R1为发热电阻，阻值10Ω. R2为定值电阻，阻值为20Ω. R为滑动变阻器（A、B为其两个端点）. 闭合开关S，当滑片P移动到A端时，电流表的示数为0.3A，电源电压U= V. 当滑片P移到B点时，发热电阻R1在1分钟内产生的热量为
J.
6
216

## Slide 89
11.（2015·广东）如图16所示的装置做“探究电流相同时，通过导体产生的热量与电阻大小的关系”的实验. （甲、乙是完全相同的密闭容器. 闭合开关前，A、B两U形管内液面相平）
（1）由于电流产生的热量不易直接测量，因此在实验中是通过观察U形管中液面的 来显示甲、乙容器内空气温度的变化，这里采用了
的探究方法.
高度差
转化法

## Slide 90
（2）通过对比观察， （选填“甲”或“乙”）容器中导体的电阻产生的热量较多. 由此可知，在电流强度和通电时间相同时，电阻越 ，导体产生的热量越多.
乙
大

## Slide 91
12.（2013·广东）如图17所示甲是家用电吹风的工作原理图. 电吹风工作时可以吹出热风，也可以吹出凉风.
（1）要让电吹风工作时吹出热风，它的开关应置于图17甲中 （选填“1”“2”或“3”）位置，此时电风扇与电热丝的连接方式是 .
1
并联

## Slide 92
（2）某次用该电吹风将头发吹干的
过程中，电吹风的功率随时间的变化
关系如图17乙所示，则在该次吹干头
发的过程中电吹风消耗的总电能是 J.
（3）电热丝在工作时的电阻值是 Ω. （保留一位小数）
（4）使用几年后，发现电热丝变细，则其电阻变 ，它的实际功率将变 .
13200
91.7
大
小