## Slide 1
第五章 质量与密度
第2节 特殊方法测密度

## Slide 2
目
录
实验突破
1
山西6年真题精讲练
2
考向2
考向1

## Slide 3
实验突破
缺量筒
考向
1
例1题图
方法一 阿基米德原理法(固体)
例1 小明想测量一个物体的密度，但实验室目前没有量筒，于是利用烧杯做该实验，请你帮他一起完成该实验：
(1)用调节好的天平，测得待测物体的质量m1； (2)把盛有适量水的烧杯放在天平上测量，此时天平示数为m2；
(3)_____________________________________________，此时天平的示数为m3，则该固体的密度 ρ＝__________.
用细线使待测物体浸没在水中，且不与烧杯接触

## Slide 4
例2题图
方法二 等体积法(固体)
例2 小红又想到另外一种方法来测量该物体的密度，请你帮她补充下列实验步骤： (1)用天平测出物体的质量m1； (2)在烧杯中装适量的水，在水面处做标记，用天平测出烧杯和水的总质量m2； (3)_______________________________________________， _______________________________用天平测出烧杯、水和
物体的总质量m3.物体的体积 ,故物体密度
ρ＝___________.
将物体浸没在水中，倒出超过标记的水，并用胶头滴
管使烧杯中的水面恰好达到标记处

## Slide 5
例3题图
方法三 溢水法(固体)
例3 小明想测量一物体的密度，但发现体积太大不能放入量筒中，于是利用溢水杯完成了实验.实验步骤如下： (1)往溢水杯中装满水，用天平测出其质量为m1； (2)将物体轻轻放入溢水杯中，溢出部分水后，用天平测出溢水杯、水和物体的总质量为m2； (3)将物体取出，用天平测出溢水杯和剩下水的质量m3；
(4)物体密度的表达式 ρ=_____________.

## Slide 6
例4题图
方法四 等体积法(液体)
例4 小强想到了用另一种方法测舒化奶的密度，利用一个记号笔和水做了如下实验，请你将实验内容补充完整： (1)用天平测出空烧杯的质量m1，再向烧杯中加入适量的水，在烧杯壁水面所在位置作出标记，且测出烧杯和水的质量为m2； (2)将烧杯中的水倒出并擦干烧杯，________________________ ______________，测出_________________的总质量为m3；
(3)舒化奶密度表达式 ρ＝_________(用字母表示)
往烧杯中倒入舒化奶使液面到达标记处
烧杯和舒化奶

## Slide 7
缺天平
考向
2
例5题图
方法一 双提法(固体)
例5 小明利用弹簧测力计和量筒想测量小石块的密度，设计了如下步骤，请你帮他补充完整实验步骤： (1)将小石块用细线悬吊在弹簧测力计下，记下测力计示数F1； (2)读出量筒中待测液体的体积V1； (3)_________________________，记下弹簧测力计示数F2和量
筒中液面对应的刻度V2，待测液体的
密度ρ液＝___________，小石块的体积V＝______，
密度ρ石＝____________
将小石块浸没在待测液体中
V2－V1

## Slide 8
例6题图
方法二 曹冲称象法(固体)
例6 同组的小红想到另外一种方法来测量该石块的密度，具体测量步骤如下： (1)将石块放入烧杯内，然后将烧杯放入盛有水的水槽内使其漂浮，在烧杯上标记出液面所在位置； (2)取出烧杯内的石块，往烧杯里缓慢倒入水，直到水槽内
液面达到烧杯上标记处的位置； (3)将烧杯内的水倒入量筒内，读取示数为V1，由阿基米德
原理可得：m石＝________. (4)再将石块放入量筒中，使其浸没在水中，读取示数为V2，则石块密度 ρ＝_______.
(5)小红用这种方法会导致测量的石块密度__________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)，原因是_______________________________________________________.
ρ水V1
偏小
烧杯中的水无法完全倒入量筒中，会导致石块质量的测量值偏小

## Slide 9
例7题图
方法三 等浮力法(液体)
例7 小明为了测量某液体的密度，实验操作如下： (1)量筒内装有体积为V1的水； (2)将一密度较小的固体放入水中，测得体积为V2； (3)_____________________________，测得体积为V3； (4)再将该固体放入该液体内，测得体积为V4；则待测
液体ρ液＝______________.
再在量筒内装入适量的待测液体

## Slide 10
山西6年真题精讲练
特殊方法测物质的密度(6年3考)
命题点
1
第1题图
1. (2017山西37题7分)小明家乡种植的杏树今年获得了丰收，他想利用托盘天平和量筒测量一颗新鲜杏的密度，进行了下列操作： (1)先把天平放在水平台上，然后将游码移至
标尺左端的零刻度线处，为使天平横梁平衡，他
应该调节横梁右端的 ； (2)将鲜杏放在调好的天平左盘，天平平衡时右盘
中的砝码和游码位置如图甲所示，则鲜杏的质量为 g；
平衡螺母
21.2

## Slide 11
(3)为了能将鲜杏放入量筒，小明选取了容积为200 mL的量筒，他先往量筒中加入适量的水，记下此时水的体积，如图乙所示；再将这个鲜杏放入量筒，再次记录读数，请你帮他计算鲜杏的密度为__________kg/m3； (4)小明继续实验时不小心将量筒碰倒摔碎了，他又选取了小烧杯、溢水杯、容积为50 mL的量筒测量鲜杏的体积，他的做法如下，请你将下列步骤补充完整. a.先将溢水杯中盛满水，再将鲜杏轻轻放入溢水杯中，让溢出的水流入小烧杯中； b._____________________________； c.记录此时量筒中水的体积.
你认为小明按上述做法所测出鲜杏的密度比真实值_______(选填“偏大”或“偏小”)，其原因是________________________________________________________
_____________________________________________________.
1.06×103
将小烧杯中的水全部倒入量筒
偏大
小烧杯中的水不能倒尽，杯壁有残留，所测鲜杏的体积会偏小，所测鲜杏的质量准确，由 可知，所测鲜杏的密度偏大

## Slide 12
2. (2016山西36题6分)中国80后小伙杨光硕利用电商平台，把家乡的土鸡蛋推向全国市场.土鸡蛋比普通鸡蛋营养价值高，那土鸡蛋的密度是不是也比普通鸡蛋大呢？小梦从网上购买了家乡的土鸡蛋，与学习小组的同学们一起测量土鸡蛋的密度.他们找来一架天平和一盒砝码，但缺少量筒，于是又找来一个烧杯、胶头滴管和一些水.他们利用这些仪器测量土鸡蛋的密度，请你和他们一起完成实验. (1)把天平放在_________台上，把游码放到标尺左端的_________处，调节天平的__________，观察到指针指在___________表示横梁平衡.用调节好的天平测出一颗土鸡蛋的质量m0.
水平
零刻度线
平衡螺母
分度盘中线

## Slide 13
第2题图
(2)如图所示，设计测土鸡蛋体积的步骤如下：
①在烧杯中装入适量的水，并在水面的位置做好标记，用天平测出烧杯和水的总质量m1；
②把土鸡蛋轻轻放入装有水的烧杯中，倒出超过标记处
的水，并用胶头滴管使烧杯中的水面恰好达到标记处，
再用天平测量此时烧杯、水和土鸡蛋的总质量m2； (3)土鸡蛋的密度表达式是______________(用所测量的物理量符号表示，水的密度ρ水).实验结束后，有同学发现土鸡蛋有一定吸水性，则所测量的密度值将_________(选填“偏大”或“偏小”).
偏大

## Slide 14
活动建议(2019.35)
命题点
2
3. (2019山西35题3分)六一儿童节，小明的爷爷特制了三个大小不同、外观镀有相同颜色的实心金属球，并在球上刻有对晚辈祝福的话，要分别送给小明和他的两个妹妹.爷爷对小明说，三个小球中两个材质相同的送给妹妹，另一个材质不同的送给小明，要小明自己想办法找出.请你设计实验，帮助小明找出这个小球. (1)实验器材：________________________________.
电子秤、自制溢水杯、水、小杯
设计类
测量物质的密度

## Slide 15
①用电子秤分别测出小球、空小杯的质量，记作m1、m2；②在溢水杯
中装满水，让小球浸没，将溢出的水收集到小杯中，用电子秤测出小杯和溢出水的总质量，记作m3；③则小球的密度 ；④用同样的方法分别测出另外两个球的密度ρ2、ρ3
(2)实验步骤：____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________；
(3)实验结论：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________.
比较ρ1、ρ2、ρ3，其中密度不同的小球就是送给小明的(用天平、量筒或生活中的物品设计实验测密度鉴别小球均可．开放性试题，答案合理即可)