## Slide 1
串、并联电路中电流的规律

## Slide 2
复习
电流表的使用规则
1、使用前，电流表应先调零

## Slide 3
复习
电流表的使用规则
2、必须将电流表和被测的用电器串联

## Slide 4
复习
电流表的使用规则
3、电流“+”入“-”出

## Slide 5
复习
电流表的使用规则
4、被测电流不要超过电流表的量程
5、绝对不允许把电流表直接接到电源的两极上。

## Slide 6
复习
电流表的使用规则
两要两不
1、使用前应先检查指针是否指零；
2、必须____把电流表串联在电路中；
3、 ____使电流从标有“+” 接线柱流入电流表,从标 有“—”的接线柱流出电流表；
4、绝对____允许把电流表直接接到电源的两极；
5、被测电流的大小____能超过电流表的量程。
要
要
不
不

## Slide 7
复习
读表
2.6A
0.52A

## Slide 8
复习
读表
0.3A
1.5A

## Slide 9
电流表接在这个简单电路的不同位置，两次电 流表的示数有什么关系？
串联电路中各点的电流之间有什么关系？

## Slide 10
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②电流越来越大（小）
实验需要什么仪器？
实验电路图如何设计？
测量几次？
实验步骤如何？
要测量什么物理量？
测出后怎么办？

## Slide 11
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
设计实验：
实验需要什么仪器？
实验器材：
干电池、开关、三个规格不同的灯泡、电 流表、导线若干
实验电路图如何设计？

## Slide 12
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
实验步骤如何？
1、断开开关，组装电路；
2、分别将电流表接入电路中的A点、B点和C点，记录电流表 的读数；
3、换用不同规格的小灯泡重复上述实验，记录实验数据；
4、断开开关，先拆除电源两端导线，整理实验器材。
注：
1、组装电路时，开关要处于断开状态；
2、若不能确定电流大小，电流表需要进行试触。

## Slide 13
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
要测量什么物理量？
实验数据表格：
测出后怎么办？
分析论证；
评估和交流。
次数
1
2

## Slide 14
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
实验数据
次数
1
2
实验结论：
串联电路中，电流处处相等。

## Slide 15
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
评估：
1、你认为实验设计有没有不合理的地方？
2、你的实验操作有没有什么失误？
3、你认为你的测量结果是否可靠？
4、有没有出现故障？有哪些值得总结的经验？

## Slide 16
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
交流：
1、我们认为实验还不够合理，因为仅凭一个实验电路两次 测量的数据就总结出串联电路电流处处相等的结论是不够 具有普遍性的，应该在不同的实验电路中，进行多次实验；
2、我们在实验中发现不能随意涂改实验数据，要实事求是， 如果实验数据出现错误，就要找出原因，如果数据存在误 差，这是正常的；

## Slide 17
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
交流：
3、我们连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，而检查 电路连接没有错误，各处接触良好，经过老师指导，发现其 中一个小灯泡的灯丝断了，换用一个新的小灯泡实验才得 以顺利进行；
4、我们在实验中发现小灯泡不亮，后来把小灯泡拧紧，灯 就亮了；
5、我们在实验中发现电流表指针反偏了，发现电流表的正 负接线柱接反了，交换接线柱上的导线后，就正常了。

## Slide 18
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
电流表测量A、B、C点的电流电路图
测量A点电 流的电路图
测量B点电 流的电路图
测量C点电 流的电路图

## Slide 19
实验探究:
探究1：串联电路的电流规律
电流表测量A、B、C点的电流实物图

## Slide 20
探究环节
提出问题
猜想与假设
设计实验
进行实验
分析论证
评 估

## Slide 21
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
进行实验：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②电流越来越大（小）

## Slide 22
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
该你露一手了！
实验表格
次数
1
2
注意：
1、接线时，开关必须处于断开的状态；
2、电流表跟被测电路串联；电流表接线不得出现反接； 电流表要进行试触；读数时认清量程和分度值。

## Slide 23
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
实验数据
次数
1
2
实验结论：
串联电路中，电流处处相等。

## Slide 24
实验探究:
探究1：串联电路的电流规律
测量A点电 流的电路图
猜想： 流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？

## Slide 25
实验探究：
探究1：串联电路的电流规律
实验步骤
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。

## Slide 26
实验探究：
探究1：串联电路电流有什么特点？
实验数据
次数
1
2
实验结论：
串联电路中，电流处处相等。

## Slide 27
如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关 系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，
得知
_______
_______
0.2 A
0.2 A

## Slide 28
两只灯串联在某电路中，闭合开关后发现
很亮，
较暗，那么 [ ]
中的电流较大
中的电流较大
中的电流是相等的
由于灯的亮暗不同，故无法比较电流大小

## Slide 29
实验探究:
探究2：并联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
并联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②干路电流大（小）
实验需要什么仪器？
实验步骤如何？
实验电路图如何设计？
要测量什么物理量？
测量几次？
测出后怎么办？

## Slide 30
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
设计实验：
实验需要什么仪器？
实验器材：
干电池、开关、三个规格不同的灯泡、电 流表、导线若干
实验电路图如何设计？

## Slide 31
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
实验步骤如何？
1、断开开关，组装电路；
2、分别将电流表接入电路中的A点、B点和C点，记录电流表 的读数；
3、换用不同规格的小灯泡重复上述实验，记录实验数据；
注：
1、组装电路时，开关要处于断开状态；
2、若不能确定电流大小，电流表需要进行试触。
4、断开开关，先拆除电源两端导线，整理实验器材。

## Slide 32
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
要测量什么物理量？
实验数据表格：
次数
1
2
测出后怎么办？
分析论证；
评估和交流。

## Slide 33
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
实验数据
次数
1
2
实验结论：
并联电路中，干路电流（总电流）等 于各支路电流之和。

## Slide 34
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
评估：
1、你认为实验设计有没有不合理的地方？
2、你的实验操作有没有什么失误？
3、你认为你的测量结果是不是可靠？
4、有没有出现故障？有哪些值得总结的经验？

## Slide 35
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
交流：
1、我们认为实验还不够合理，因为仅凭一个实验电路两次 测量的数据就总结出串联电路电流处处相等的结论是不够 具有普遍性的，应该在不同的实验电路中，进行多次实验；
2、我们在实验中发现不能随意涂改实验数据，要实事求是， 如果实验数据出现错误，就要找出原因，如果数据存在误 差，这是正常的；

## Slide 36
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
交流：
3、我们连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，而检查 电路连接没有错误，各处接触良好，经过老师指导，发现其 中一个小灯泡的灯丝断了，换用一个新的小灯泡实验才得 以顺利进行；
4、我们在实验中发现小灯泡不亮，后来把小灯泡拧紧，灯 就亮了；
5、我们在实验中发现电流表指针反偏了，发现电流表的正 负接线柱接反了，交换接线柱上的导线后，就正常了。

## Slide 37
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
电流表测量A、B、C点的电流电路图

## Slide 38
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
电流表测量A、B、C点的电流电路图

## Slide 39
探究环节
提出问题
猜想与假设
设计实验
进行实验
分析论证
评 估

## Slide 40
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
提出问题：
猜想与假设：
设计实验：
进行实验：
并联电路中各点的电流之间有什么关系？
①各点处电流相等
②干路电流大（小）

## Slide 41
实验探究:
探究2：并联电路的电流规律
该你露一手了！
实验表格
次数
1
2
注意：
1、接线时，开关必须处于断开的状态；
2、电流表跟被测电路串联；电流表接线不得出现反接； 电流表要进行试触；读数时认清量程和分度值。

## Slide 42
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
实验数据
实验结论：
次数
2
1
并联电路中，干路电流（总电流）等 于各支路电流之和。

## Slide 43
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
测量A点电 流的电路图
猜想： 流过A、B、C各点的电流大小可能存在什么关系？

## Slide 44
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
实验步骤
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。

## Slide 45
实验探究：
探究2：并联电路的电流规律
实验数据
次数
1
2
实验结论：
并联电路中，干路电流（总电流）等 于各支路电流之和。

## Slide 46
如图所示电路图，电流表
的示数
为0.4 A，则通过
的电流是
______，通过干路的电流是______。
0.4 A
0.5 A
0.9 A

## Slide 47
在一个电路中有两个用电器，用电流表测量时，如发现通过 每个电器的电流不相同,则这两个用电器的连接一定是_____； 如发现通过每个用电器的电流相同，则这两个用电器的连接_______________________________。
并联
可能是串联、也可能是并联

## Slide 48
如图所示，S闭合后，
是0.2A，
A．0.4A B．0.8A C．0.6A D．1A

## Slide 49
在图13-4-10所示的电路中，开关闭合时，电流表
的示数是0.12A，
的示数是180 mA，求电流表A的
示数是多少安？
0.3A

## Slide 50
(实践应用题）小明同学家中有一台电视机、一台洗衣 机、四盏相同的照明电灯、一台电脑，它们工作时的电 流分别为300 mA,1 A, 200 mA, 500 mA，如果干路中 的电流不允许超过3A，问这些用电器能否同时使用？
300mA=0.3A 200mA=0.2A 500mA=0.5A
=0.3A+1A+4×0.2A+0.5A =2.6A＜3A
∴这些用电器能同时使用。

## Slide 51
如图，当开关闭合后，电流表
的示数为0.3A，通过小灯泡
的电流是多少安？电流表

## Slide 52
根据图甲所示的电路图，在图乙的实物图上用笔画出连线。在
闭合开关后，如果电流表
的示数为
0.3A，则通过小灯泡
的电流分别是多少安？

## Slide 53
课堂上按图做“探究串联电路中各处电流的关系”的实验时，各 个实验小组只有一个电流表。实验完成后，小明借来其他小组 的电流表，同时测量三个位置的电流以验证探究的结果。图中 有三个电流表和两个小灯泡，请你按小明的设计在图中画出连 线，注意连线不要交叉。

## Slide 54
小明用三个电流表和两个小灯泡做实验，检验并联电路干路电 流是否等于各支路电流之和，其连接的电路如图所示。这个电 路中有一根导线接错了，请在这根导线上打“×”，表示这根导线 不能这样连接，然后画出正确的连线位置。

## Slide 55
在图所示的电路中，电流表
的示数为1.2 A，电流

## Slide 56
如图所示，电流表
0.8A和0.3A，那么通过灯
、
电流是_____A,
0.4
0.5
0.3

## Slide 57
连接电路图。
0.5A
1.6A
1.1A

## Slide 58
将图5中给出的实物连接起来．
、S控制干路，
中的电流．已知

## Slide 59
如图所示，用电流表测量电流时，发现两个电流表的 指针在同一个位置，则电流表
的示数为 ______，灯
1.8A
0.36A
1.44A

## Slide 60
如图所示，0.1分钟通过
量是12库仑，A的示
数为3.5A,则
A．2安 B．5.5安 C．1.5安 D．120安

## Slide 61
总结
串联电路
并联电路
电流规则
电流处处相等
干路电流等于各支 路电流之和
表达式