## Slide 1: 章末小结与提升

## Slide 2
简
单
机
械

## Slide 3
简
单
机
械

## Slide 4
类型1 杠杆的作图
1.( 天津中考 )如图甲是用撬棒撬石头的情景,选项中关于该撬棒使用时的杠杆示意图,正确的( A )

## Slide 5
类型2 杠杆的分析与计算
2.一均匀木板AB,B端固定在墙壁的转轴上,木板可在竖直面内转动,木板下垫有长方体木块C,恰好使木板水平放置,如图所示。现有水平力F由A向B缓慢匀速推动木块,在推动过程中,推力F将( B )
A.大小不变 B.逐渐增大
C.逐渐减小 D.先增加后减小

## Slide 6
3.( 湘西中考 )一根原木放在水平地面上,粗略估计它的质量时,我们视其粗细相同,质量分布均匀,现抬起一端使它稍离地面需要500 N的力( g=10 N/kg ),则原木的质量大约为( B )
A.50 kg B.100 kg
C.250 kg D.500 kg

## Slide 7
4.轻质杠杆的支点为O,OA=0.2 m,OB=0.4 m,在A端挂一体积为10-3 m3的正方体M,若在B端施加竖直向下、大小为10 N的拉力,杠杆恰好能在水平位置平衡( g=10 N/kg )。求:
( 1 )物体M所受的重力;
( 2 )物体M的密度;
( 3 )当物体M浸没于水中时,若杠杆仍然平衡,求在B端施加的最小拉力。

## Slide 8
解:( 1 )因为杠杆平衡,所以FlOB=GlOA
即10 N×0.4 m=G×0.2 m
解得G=20 N
( 3 )当物体M浸没于水中时,A端受到的拉力
FA=G-F浮=G-ρ水V排g=20 N-1.0×103 kg/m3×10-3 m3×10 N/kg=10 N
当B端施加的拉力竖直向下时,动力臂最大,此时拉力最小,
根据杠杆平衡条件可得F拉小lOB=FAlOA

## Slide 9
类型3 滑轮的分析与计算
5.同一滑轮用如图所示甲、乙两种装置匀速提升重均为10 N的A、B两物体,已知滑轮重1 N,绳重和滑轮的摩擦力不计。则下列说法中正确的是( B )
A.手的拉力F乙=10 N
B.A物体受到的合力与B物体受到的合力相等
C.若A、B两物体都被提升0.5 m,则利用乙装置做的有用功比较多
D.若A、B两物体都被提升0.5 m,则手的拉力F甲做的功比F乙做的功多

## Slide 10
6.如图所示,每个滑轮的重力相等,不计绳重和摩擦力,G1=60 N,G2=38 N,甲、乙两种情况下在绳子相等拉力F作用下静止。则每个动滑轮的重力为( B )
A.3 N B.6 N C.11 N D.22 N

## Slide 11
7.( 巴中中考 )利用如图所示的滑轮组,将一边长为0.2 m、密度为2.5×103 kg/m3的正方体石块,匀速从水中提起,已知动滑轮重力为40 N( 不计绳重、摩擦和水的阻力,g=10 N/kg )。求:
( 1 )物体浸没在水中时所受到的浮力大小;
( 2 )物体浸没在水中匀速上升时,动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0的大小;
( 3 )物体完全离开水面后,继续匀速向上提升,此时滑轮组的机械效率大小。

## Slide 12
解:( 1 )物体的体积V=0.2 m×0.2 m×0.2 m=8×10-3 m3
物体浸没在水中时所受到的浮力F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1.0×103 kg/m3×10 N/kg×8×10-3 m3=80 N
( 2 )物体的重力G=mg=ρgV=2.5×103 kg/m3×10 N/kg×8×10-3 m3=200 N
物体静止在水中时,受到竖直向下的重力,竖直向上的拉力和浮力的作用
所以G=F浮+F0
则动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0=G-F浮=200 N-80 N=120 N
( 3 )物体完全离开水面后,设物体升高h,滑轮组的有用功为W有=Gh=200 N×h
由题图可知,n=3,不计绳重、摩擦,

## Slide 13
实验一:探究杠杆的平衡条件
1.实验器材:铁架台、杠杆、钩码等。
2.实验步骤
( 1 )给杠杆两侧挂上不同数量的钩码,移动钩码的位置,使杠杆重新在水平位置平衡。这时杠杆两侧受到的作用力等于各自钩码所受的重力。
( 2 )设右侧钩码对杠杆的拉力为动力F1,左侧钩码对杠杆的拉力为阻力F2,测出杠杆平衡时的动力臂l1和阻力臂l2,把F1、F2、l1、l2的数值填入表格中。
( 3 )改变动力F1和动力臂l1的大小,相应调节阻力F2和阻力臂l2,再做几次实验。

## Slide 14
3.实验表格
4.实验结论:杠杆的平衡条件是动力×动力臂=阻力×阻力臂( 或F1l1=F2l2 )。

## Slide 15
【针对训练】
1.小明进行“探究杠杆平衡条件”的实验。每个钩码都完全相同。实验前,小明通过调节杠杆两端的平衡螺母使杠杆在水平位置平衡,消除杠杆自重对实验的影响。
( 1 )要使图甲中杠杆水平平衡,应在a处挂 1 个钩码;

## Slide 16
( 2 )有同学根据自己的实验数据,得到如下结论:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离。这个结论与杠杆的平衡条件不符,原因是实验过程中没有 C ;
A.多次进行实验 B.改变力的大小
C.改变力的方向 D.改变力的作用点
( 3 )小明改变实验方法,如图乙所示,重心C点不再是支点,并在A点仍挂两个钩码,对杠杆的拉力为FA,用校过零的弹簧测力计正确地测出B点使杠杆水平平衡时的拉力FB,则FB·lOB > ( 选填“>”“<”或“=” )FA·lOA。

## Slide 17
实验二:测量滑轮组的机械效率
2.实验器材:铁架台、滑轮若干、细线、钩码若干、弹簧测力计、刻度尺。

## Slide 18
3.实验操作
( 1 )安装如图甲所示的滑轮组,测出钩码的重力( 设为G1 )后挂在动滑轮的下端。
( 2 )记下钩码和细线自由端对应的刻度线( 初位置 )。
( 3 )匀速拉动细线末端,使钩码匀速上升,记下弹簧测力计的示数F,同时测出钩码上升的高度h和细线自由端移动的距离s,算出滑轮组的机械效率η1。
( 4 )改变钩码重力( 设第二次重为G2 ),重新测滑轮组的机械效率η 2。
( 5 )更换不同的滑轮组( 如图乙 ),重复上述步骤,分别测出提升G1、G2时对应的机械效率η3和η4。
( 6 )比较η1、η2、η3、η4,研究得出滑轮组的机械效率跟什么因素有关。

## Slide 19
4.实验讨论
( 1 )实验需直接测量的物理量有4个,分别是物重G、物体上升的高度h、拉力F和
( 2 )弹簧测力计的示数是在运动过程中读取的。
( 4 )通过分析可知,滑轮组的机械效率与所提物重、动滑轮的重力、摩擦力均有关。

## Slide 20
【针对训练】
2.( 黄石中考 )探究小组为探究影响滑轮组的机械效率的因素,实验装置如图所示,数据如下表所示。

## Slide 21
( 1 )请把表格中三个未完成的空补充完整;
( 2 )甲同学根据表格数据可以得出:钩码重力逐渐增大,滑轮组机械效率 增大 ( 选填“增大”“减小”或“不变” )。请你解释出现这种现象的原因: 动滑轮重力不变,随着钩码重力增大,有用功比例增大 ;
( 3 )乙同学进一步研究,测出动滑轮的质量为100 g,根据表格中的数据得出:总功总是大于有用功与克服动滑轮重力的功之和,即W总>W有+W额,他猜测还有 绳重( 或各种摩擦 ) 因素影响机械效率( 答一种因素即可 );
( 4 )丙同学计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值ΔW=W总-W有-
W轮,通过比较第1、2和 4 组的数据,发现重物的重力越大,差值ΔW 越大 ( 选填“越大”“越小”或“不变” ),请你利用所学知识对此作出解释: 所挂钩码增多,摩擦力增大,额外功增多 。