## Slide 1: 第2课时 杠杆的应用

## Slide 2
知识点1 杠杆的分类
1.如图所示,一位母亲推着婴儿车行走,当前轮遇到障碍物时,母亲向下按扶把,若把婴儿车视为杠杆,这时杠杆的支点是 后轮 ;当后轮遇到障碍物时,母亲向上抬起扶把,这时婴儿车可视为 省力 ( 选填“省力”或“费力” )杠杆,但费 距离 。

## Slide 3
2.如图所示,杠杆AOB能绕O点转动。在A点挂一重物G,为使杠杆保持平衡且用力最小,在B点施加一个力,这个力应该是图中的 F2 ;此时该杠杆为 省力杠杆 ( 选填“省力杠杆”“费力杠杆”或“等臂杠杆” )。

## Slide 4
3.各式各样的剪刀都是一对对的杠杆。如图所示,要剪开铁皮,应该用 乙 最合适,原因是这种剪刀能够省 力 ;剪纸或布时,应该用 甲 最合适。
4.如图所示的工具中属于费力杠杆的一组是( A )
A.①② B.②③
C.②④ D.③④

## Slide 5
5.( 武威中考 )如图所示是羊角锤的示意图,请画出用羊角锤撬铁钉时最小动力F的示意图。
答案:如图所示

## Slide 6
知识点2 动态杠杆分析
6.如图所示,作用在杠杆一端且始终垂直OA向上的力F,将杠杆缓慢地由位置A拉至位置C,在这个过程中,力( D )
A.不变 B.变大
C.变小 D.先变大后变小

## Slide 7
7.重为G的均匀木棒竖直悬于O点,在其下端施一水平拉力F,让棒缓慢转到图中虚线所示位置。在转动的过程中( C )
A.动力臂逐渐变大 B.阻力臂逐渐变小
C.动力F逐渐变大 D.动力F保持不变

## Slide 8
8.如图是自行车手闸示意图,手闸是一个简单机械,这种简单机械的名称是 杠杆 ,当图中手对车闸的作用力F=10 N时,刹车拉线受到力的大小为 40 N。

## Slide 9
9.如图所示,小明正在做俯卧撑。他的身体可以看成一个杠杆,且O为支点、A为重心。他重为500 N,地面对手的支持力F的力臂是 1.5 m,大小为 300 N。

## Slide 10
10.如果你弯一下腰,肌肉就要付出接近1200 N的拉力。这是由于在腰部肌肉和脊骨之间形成的杠杆是一个费力杠杆( 如图 )。所以在弯腰提起重物时,为避免肌肉被拉伤,正确的姿势是尽量使重物离身体 近 ( 选填“近”或“远” )一些。

## Slide 11
11.如图是人们用木棒撬石块的示意图。撬石块有两种方法,方法一:以B点为支点,在C点用与木棒垂直的力F1向下撬;方法二:以A点为支点,在C点用与木棒垂直的力F2向上撬。若石块压在木棒上的D点正好是AB的中点( 木棒自重不计 ),则方法 二 更省力一些,理由是 方法二与方法一的阻力和阻力臂相等,而方法二的动力臂更长 。

## Slide 12
12.( 河南中考 )如图的开瓶器开启瓶盖时可抽象为一杠杆,不计自重。图中能正确表示它工作示意图的是( B )

## Slide 13
13.如图所示,杠杆处于平衡状态,如果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离,下列判断正确的是( B )
A.杠杆仍能平衡
B.杠杆不能平衡,右端下沉
C.杠杆不能平衡,左端下沉
D.无法判断
14.园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时,常把树枝尽量往剪刀轴O靠近,这样做的目的是( D )
A.增大阻力臂,减小动力移动的距离
B.减小动力臂,减小动力移动的距离
C.增大动力臂,省力
D.减小阻力臂,省力

## Slide 14
15.如图,一块厚度、密度均匀的长方体水泥板放在水平地面上,用一竖直向上的力使其一端抬离地面。则( D )
A.F甲>F乙,因为甲方法的动力臂长
B.F甲<F乙,因为乙方法的动力臂长
C.F甲>F乙,因为乙方法的动力臂长
D.F甲=F乙,因为两种方法动力臂都是阻力臂的2倍

## Slide 15
16.如图所示,小明用一可绕O点转动的轻质杠杆,将挂在杠杆下的重物提高,他用一个始终与杠杆垂直的力F,使杠杆由竖直位置缓慢转到水平位置,在这个过程中此杠杆( B )
A.一直是省力的
B.先是省力的,后是费力的
C.一直是费力的
D.先是费力的,后是省力的

## Slide 16
17.如图所示,有一轻质木板( 质量可忽略不计 )长为L,右端放一重为G的物块,并用一竖直向上的力F拉着,左端绕O点转动,当物块向左匀速滑动时,木板始终在水平位置保持静止,则下列表示拉力F与物块运动时间t的关系图中,正确的是( A )