## Slide 1
目
录
面对面“过”考点
1
河南6年真题、备用卷精讲练
2
第16讲 生活用电

## Slide 2
生活
用电
漏电保护器
家庭电路
电流过大
安全用电
家庭电路
总功率过大
短路
组成
连接
保险丝
位置
作用
材料
试电笔
作用
使用方法
三脚插头
连接方法
地线的作用
作用
安全用电原则
触电急救措施
注意防雷
触电类型
开关位置
用电器并联

## Slide 3
家庭电路(必考)
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1. 组成：由两根进户线、电能表、总开关、保险盒(丝)、用电器、导线等组成．如图所示．
返回思维导图

## Slide 4
2. 各元件的连接(必考)
(1)家庭电路中各用电器要________联接入电路，控制开关应与用电器________联．(6年5考)
(2)开关、保险丝应接在________线上，螺口灯泡的螺旋套应接在________线上．
(3)两孔插座：接法为____________．
(4)三孔插座：接法为____________________．
3. 进户线：进户的两条输电线中，一条叫做火线(L)，另一条叫做零线(N)，它在入户之前已经和______相连．火线与零线之间的电压为______V，零线与大地之间的电压为________V.
并
串
火
零
左零右火
左零右火上接地
大地
220
0
返回思维导图

## Slide 5
4. 漏电保护器：装在控制插座的总开关上，当电流经过人体流入大地时，它会迅速切断电路．
5. 保险丝
(1)作用：当家庭电路电流过大时熔断，切断电路．
(2)连接：安装在总开关的后面，串联在________上．
(3)材料：电阻率大、熔点较______的铅锑合金，保险丝越粗熔断电流越______．不能用铜丝、铁丝等代替保险丝．
6. 空气开关：既有总开关的作用，又有保护电路的作用．串联在干路中，安装在电能表之后．
火线
低
大
返回思维导图

## Slide 6
7. 三脚插头：较长的一个插脚与用电器的金属外壳相连，以保证通电时先接地，断电时最后脱离接地．
8. 试电笔
(1)作用：用来辨别________和__________．
(2)原理：被测导线是火线时，电流经过笔尖、
电阻、氖管、弹簧，再经过人体、大地，流到零线，与电源构成闭合电路，氖管就________发光；如果被测导线是零线，氖管________发光．(均选填“会”或“不会”)(2016.10BD)
(3)使用：手指按住笔卡或抵住________金属体，笔尖接触导线观察氖管是否发光，手指________(选填“能”或“不能”)接触笔尖金属体，否则会触电．
火线
零线
会
不会
笔尾
不能
返回思维导图

## Slide 7
适时总结
判断家庭电路故障时，若氖管发光，说明测试点与火线接通；若氖管不发光，说明测试点与火线之间存在断路．
返回思维导图

## Slide 8
家庭电路中电流过大的原因
考点
2
1. 用电器总功率过大：如图甲所示，在家庭电路中，用电器的电压是一定的，由I＝ 可知，用电器的________越大，电路中的________越大．如大功率用电器的使用或多个用电器同时使用．
2. 短路：如图乙所示，在家庭电路中，用电器的电压是一定的，由I＝ 可知，电路短路，电路中的________很小，________很大．如改装电路时不小心使火线和零线直接连通，或电线绝缘皮破损、老化．
总功率
电流
总电阻
电流
返回思维导图

## Slide 9
安全用电(6年2考)
考点
3
1. 人体安全电压：________36 V.
2. 常见的触电事故
(1)触电原因：人体直接或间接与________线接触．
(2)常见触电类型
低压触电：单线触电(如图甲)、双线触电(如图乙)．
高压触电：高压电弧触电(如图丙)，跨步电压触电
(如图丁)．
不高于
火
返回思维导图

## Slide 10
(3)触电急救措施：应立即________电源，或用绝缘体使触电者远离带电体，必要时应对触电者进行急救.________用手直接拉触电者．
3. 安全用电原则(2015.10BCD，2014.9BCD)
(1)________低压带电体，________高压带电体．
(2)更换灯泡、搬动电器前应先________电源开关．
(3)不弄湿用电器，不损坏绝缘皮．
(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应________．
(5)有金属外壳的家用电器，外壳一定要________．
4. 注意防雷：高大建筑顶端的针状金属物，叫做__________，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷．如高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的.
切断
不能
不接触
不靠近
断开
及时更换
接地
避雷针
返回思维导图

## Slide 11
河南6年真题、备用卷精讲练
家庭电路连接(必考)
命题点
1
第1题图
1. (2018备用卷11题2分)小玲家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知( )
A. a线是零线，b线是火线
B. 灯泡L与插座Q是串联关系
C. c处断开，洗衣机插头插入插座P，
洗衣机虽能工作但有安全隐患
D. 台灯插头插入插座Q后，空气开关
立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的
C

## Slide 12
第2题图
2. (2016河南10题2分)如图是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是( )
A. 灯泡和两孔插座是串联的
B. 试电笔接触M点，氖管不发光
C. 开关和三孔插座的连接都是错误的
D. 试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光
C

## Slide 13
3. (2017河南15题2分)图中虚线框内是一台灯旋钮开关的内部电路简图，通过它可控制台灯的通断和亮度．请将电路图连接完整，使其符合安全用电的原则．
第3题图

## Slide 14
安全用电原则(6年4考)
命题点
2
4. (2017备用卷10题2分)在家庭电路中，下列情况可能引起空气开关跳闸的是( )
A. 开关中的两个线头相碰
B. 插座中的两个线头相碰
C. 关闭正在使用的电视机
D. 夏天使用空调时把设定温度调高
B

## Slide 15
5. (2015河南10题2分)关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是( )
A. 开关应接在用电器和零线之间
B. 用电器着火时，应迅速向用电器泼水
C. 使用电冰箱时，外壳必须接地
D. 为了方便，可抓着导线拉出插座上的插头
6. (2014河南9题2分)下列做法不符合安全用电的原则的是( )
A. 控制灯的开关要接在零线上
B. 更换电灯前要先断开电源开关
C. 洗衣机的金属外壳要接地线
D. 绝缘层破损的导线要及时更换
C
A