## Slide 1
第九章 家庭用电

## Slide 2
1.家用电器
导学设计
应用示例
第九章 家庭用电
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
学点1 家用电器的分类
1.家用电器
阅读教材P3表格内容，然后完成下列问题：
问题1：家用电器可分为__________________________等。
问题2：各种家用电器都是利用电流的热效应、光效应、磁效应等工作，把_____能转化为______________能。
电热类、电动类、照明类、信息类
电
其他形式的

## Slide 4
学点2 家用电器与电源的连接
1.家用电器
阅读教材P4～P5相关内容，然后完成下列问题：
问题1：两孔插座通常的接法是________孔接中性线(零线)，________孔接相线(火线)。
问题2：三孔插座通常的接法是______孔接中性线(零线)，_______孔接相线(火线)，上孔接_______。
问题3：三脚插头顶端长脚连接用电器的_______，三脚插头与三孔插座配合能够把用电器的金属外壳与________相连，防止由于漏电而导致的人体触电事故。
左
右
左
右
地线
金属外壳
大地

## Slide 5
学点3 验电笔
1.家用电器
观察教材P5“家用电工工具”内容，然后完成下列问题：
图9－1－1

## Slide 6
1.家用电器
问题1：常见的验电笔是由金属探头、电阻、_______和笔尾的金属挂钩或弹簧片构成的。
问题2：验电笔的使用方法(以螺丝刀式为例)：用手指接触___________，用____________接触所要辨别的电线。若验电笔的氖管起辉，说明接触的是________；若验电笔的氖管不亮，说明接触的是_______。(注意：千万不能碰到金属探头)
氖管
笔尾金属体
金属探头
火线
零线

## Slide 7
1.家用电器
拓展：火线与地面间有220 V电压，验电笔接触火线时，人体和验电笔连通了火线和大地，有电流产生，所以氖管发光。但由于验电笔中电阻的阻值很大，所以电流很小，不会对人体造成伤害。
总结：(1)验电笔的作用：检查被检测部位是否与________相连。
(2)验电笔的用法：用手接触___________，验电笔前端的金属探头接触被检测部位。
火线
笔尾金属体

## Slide 8
类型一 家用电器的分类
1.家用电器
应用示例
例1 如图9－1－3所示，四种家用电器中，根据它们的特性和用途可分为两类，一类是__________，另一类是____________。
图9－1－3
电动类
电热类

## Slide 9
1.家用电器
[解析] 家用电器消耗电能的过程就是利用电能做功的过程，也是电能转化为其他形式能量的过程，根据各用电器能量的转化情况进行分类。
(1)电风扇、洗衣机的主要结构是一个电动机，工作时主要把电能转化成机械能，属于电动类。
(2)电饭锅、电熨斗是利用电流的热效应工作的，工作时主要把电能转化成内能，属于电热类。

## Slide 10
1.家用电器
[易错警示]家用电器根据它们的特性和用途可分为几类：电热类、电动类、照明类、信息类。

## Slide 11
类型二 家用电器与电源的连接
1.家用电器
例2 [2016·广安] 仔细观察家里的电饭锅、洗衣机等用电器所用的插头，我们会发现有一根插头E要长些，如图9－1－4所示。那么，较长的那根插头E接的是________(选填“火线”“零线”或“地线”)；你认为这根插头做长点的主要目的是________________。
图9－1－4
先接通地线
地线

## Slide 12
1.家用电器
[解析]地线是用来将电流引入大地的导线；用电器漏电或电压过高时，电流通过地线进入大地，用字母E表示。三孔插座配合三脚插头使用，三脚插头较长的脚与用电器的金属外壳相连，三孔插座的上孔与大地相连，这样在使用时就把用电器的金属外壳与大地相连，避免用电器一旦漏电时使人发生触电事故；三脚插头较长的脚在插入插座时，先把用电器外壳与大地接通，拔出时用电器外壳后与大地分离，更加安全。

## Slide 13
例3 用验电笔辨别火线与零线时，图9－1－6中正确的操作方法是( )
A．①② B．①③ C．②④ D．①④
图9－1－6
类型三 验电笔的使用
1.家用电器
D

## Slide 14
1.家用电器
[解析] 图①④中，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，能使氖管起辉的是火线，氖管不亮的是零线，操作正确。图②中，手接触笔尖金属体，当验电笔接触火线时，人间接接触火线，会发生触电事故，操作错误。图③中，笔尖接触要检测的导线，手没有接触笔尾金属体，无论笔尖接触的是否为火线，氖管都不亮，操作错误。故选D。

## Slide 15
课堂小结
1.家用电器

## Slide 16
课堂反馈
1.家用电器
1．下列家用电器中，属于电热类的是( )
图C9－1－1
D

## Slide 17
1.家用电器
2．如图C9－1－2所示的三孔插座，“1”应接________线，“2”应接________线，“3”应接________线。三脚插头插在三孔插座里，在插头连入电路的同时，也把用电器的____________与大地连接起来。
图C9－1－2
金属外壳
地
零
火

## Slide 18
1.家用电器
3．用电热壶烧开水既方便又卫生，因此被广泛使用。电热壶的结构如图C9－1－3所示。当电热壶接入电路时，图中的L应当为________；N应当为________；PE应当为________。(均选填“地线”“零线”或“火线”)
图C9－1－3
地线
火线
零线

## Slide 19
1.家用电器
4．电饭煲、电冰箱、洗衣机等家用电器的外壳一定要________，这样即使其外壳带了电，也会从________流走，人体接触外壳就没有触电的危险了。在这几个家用电器中，属于电热类的是________。
电饭煲
接地
大地

## Slide 20
1.家用电器
5．如图C9－1－4所示，验电笔是用来辨别________和________的；使用时要用________接触笔尾金属体，笔尖接触电线，如果氖管起辉，表明接触的是________；如果氖管不亮，表明接触的是__________。
图C9－1－4
零线
火线
零线
手
火线