## Slide 1
栏目导航
湖南6年中考真题精选
知识精讲
专题十二 生活用电

## Slide 2
1. (2017长沙24题3分)下列关于家庭电路的说法正确的是( )
A. 家庭电路中各用电器都是串联在电路中的
B. 发现触电事故时，应首先切断电源再想办法施救
C. 控制用电器的开关应接在该用电器和零线之间
D. 当干路中的电流过大时，漏电保护器就会自动切断电路
湖南6年中考真题精选
命题点
1
家庭电路的组成和连接(郴州2考，岳阳2016.18，益阳4考)
B

## Slide 3
2. (2017株洲3题2分)某家庭电路如图所示，下列说法正确的是( )
A. 家庭电路用直流供电
B. 家庭电路电压为36 V
C. 灯泡L1和L2串联
D. 开关S2位置接错
D
第2题图

## Slide 4
3. (2018益阳19题2分)我国家庭电路的电压是________V，现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表的________(选填“前面”“后面”或“前后都可以”)．
4. [2019郴州24(2)题3分]请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路．
220
第4题图
后面

## Slide 5
5. [2019娄底19(2)题2分]光控开关的作用是有光时，开关断开，无光时闭合；声控开关的作用是有声音时，开关闭合，无声音时断开．请将图中的“光控”、“声控”两个开关和灯泡用笔画线代替导线正确连入电路，要求电灯只在无光且有声音时才亮．
第5题图

## Slide 6
命题点
2
安全用电(郴州4考，岳阳5考，益阳2017.9BC)
6. (2019岳阳9题3分)下列做法符合安全用电要求的是( )
A. 开关接在用电器和零线之间
B. 用正在充电的手机玩游戏
C. 电冰箱的金属外壳未接地
D. 切断电源后，再进行电路维修
D

## Slide 7
7. (2019长沙23题3分)电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命．下列做法符合安全用电原则的是( )
A. 使用试电笔时用手指抵住笔尖金属体
B. 在高压线下钓鱼
C. 在家庭电路中使用绝缘层老化破损的导线
D. 搬动电器前先断开电源开关
D

## Slide 8
8. (2015郴州12题2分)如图所示的做法符合安全用电原则的是( )
D

## Slide 9
9. (2019常德15题3分)如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断．某同学用试电笔测试如图的A、B、C、D四处，发现A、C、D这三处都能使试电笔的氖管发光，而B处不发光．那么可以判定故障是( )
A. 火线和零线短路
B. 电线AC段某处断路
C. 电线BD段某处断路
D. 电灯L短路
命题点
3
家庭电路故障分析
C
第9题图

## Slide 10
10. (2019湘西20题3分)家庭电路中电流过大会引起电路中空气开关跳闸，其原因主要有两种，即发生短路现象和__________________．
用电器总功率过大

## Slide 11
生活
用电
漏电保护器
家庭电路
电流过大
安全用电
家庭电路
总功率过大
短路
组成
连接
保险丝
位置
作用
材料
试电笔
作用
使用方法
三脚插头
连接方法
地线的作用
作用
安全用电原则
触电急救措施
注意防雷
触电类型
开关位置
用电器并联

## Slide 12
知识精讲
考点清单
一、家庭电路
1.如图所示，由进户线、________、总开关、保险装置、插座、用电器、导线等组成.
电能表
返回思维导图

## Slide 13
2.连接
a.输电线进户后首先接到__________上，它用来显示电路所消耗的电能.接下来是控制用户用电的总开关.总开关的后面是保险装置.开关、保险丝应接在____线上；
b.螺丝口灯座的螺旋套应接在_____线上，火线通过开关接到螺丝口灯泡的尾部；
c.家庭电路中各家用电器插座要______联接入电路中，而控制用电器的开关应与用电器_____联.
3.保险丝
(1)位置:总开关的后面是保险装置.熔丝(俗称__________)是简易保险装置,装在保险盒内.
电能表
火
零
并
串
保险丝
返回思维导图

## Slide 14
(2)材料:电阻率比较大,熔点比较_____的材料.为了用电安全,禁止用铜丝、铁丝等
导线代替保险丝.
(3)作用:当电流过大时,保险丝由于_______过高而熔断，切断电路,起到_________的作用.保险丝有时安装在玻璃管内,称为________.
(4)空气开关：当电路中的_______过大时，空气开关自动断开，切断电路，起到___________的作用.
4.火线和零线:进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称______，另一条叫做______，它在入户前已经和______相连.
5.插座接法：两孔插座“左零右火”；
三孔插座“左零右火上接地”.
温度
保护电路
保险管
电流
保护电路
火线
零线
大地
低
返回思维导图

## Slide 15
6.试电笔
(1)用途：用于辨别_____________.
(2)构造：笔尖金属体、氖管、弹簧、____________和笔尾金属体.
(3)使用方法：如图所示，使用时，手要接触______的金属体，笔尖接触被测导线，观察氖管的发光情况.
(4)注意事项：当笔尖接触电线时，绝不允许用手或身体的其他部位接触笔尖.
火线和零线
高阻值电阻
笔尾
返回思维导图

## Slide 16
二、家庭电路中电流过大的原因
1._________________________;
a.大功率用电器的使用导致总功率过大.
b.多个用电器同时使用导致总功率过大.
2.______________;
a.改装电路时不小心使火线和零线直接连通导致短路.
b.电线绝缘皮破损或老化导致短路.
电路中用电器的总功率过大
发生短路
返回思维导图

## Slide 17
三、安全用电
1.人体触电原因：人体直接或间接与_______线接触.
2.安全用电原则
a.________低压带电体，_________高压带电体.
b.更换灯泡、搬动电器前应______电源开关.
c.不弄湿用电器,不损坏________.
d.保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应__________.
e.有金属外壳的家用电器，外壳一定要接地.
3.注意防雷:高大建筑的顶端都有针状的金属物,通过很粗的金属线与大地相连,可以防雷,叫做_________.
及时更换
避雷针
火
不接触
不靠近
断开
绝缘层
返回思维导图