## Slide 1
第十二章 电路初探
命题点2 串并联电路特点、识别及作图

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
陕西6年真题、副题精讲练
2
实验突破
3
实验1
实验2

## Slide 3
面对面“过”考点
考点
串、并联电路(近6年必考)
类型 | 串联电路 | 并联电路
定义 | 把用电___________连接起来的电路 | 把用电器_________连接起来的电路
电路图 |  | 
逐个顺次
并列地

## Slide 4
类型 | 串联电路 | 并联电路
连接特点 | 电路中只有_____条电流的路径 | 电路中有不少于________条电流的路径
用电器工 作状态 | 各用电器的工作________影响，当一个用电器断路或损坏时，其余用电器均________工作 | 各用电器的工作________影响，一个用电器断路或损坏时，其他用电器________正常工作
一
两
互相
不能
互不
能

## Slide 5
类型 | 串联电路 | 并联电路
开关的控制特点 | 控制整个电路的通断，开关的位置改变时，控制作用不变 | ________上的开关控制整个电路的通断，________上的开关只控制该支路
电流规律 | ___________ | ___________
电压规律 | ____________ | ___________
干路
支路
I＝I1＝I2
I＝I1＋I2
U＝U1＋U2
U＝U1＝U2

## Slide 6
陕西6年真题、副题精讲练
串、并联电路的识别(近6年必考)
考向
1
方法指导
用电流流向法判断电路串、并联
让电流从电源正极开始，经过各用电器回到电源负极，若电路中电流只有一条路径，则各元件串联；若电路中有分流点和汇流点，则分流点和汇流点之间的各支路并联．如下图．

## Slide 7
1. (2018陕西3题2分)如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2正常发光，电流表和电压表均有示数．下列关于该电路的说法正确的是( ) A. 电流表测量干路中的电流 B. 电压表不能测量L1两端的电压 C. 取下L1时，L2正常发光 D. 只断开开关S2时，电压表有示数
第1题图
C

## Slide 8
拓展训练
2. (2019重庆B卷)如图所示电路的判断，正确的是( ) A. 只闭合开关S1时，灯泡L1、L3并联 B. 只闭合开关S2时，灯泡L2、L3并联 C. 只闭合开关S2、S3时，灯泡L2、L3串联 D. 闭合所有开关时，灯泡L1、L2并联，L3短路
第2题图
D

## Slide 9
3. 在如图所示的电路中，下列说法正确的是( )
A. L1和L2并联，电流表测的是L1支路的电流 B. L1和L2并联，电压表测量的是电源电压 C. L1和L2串联，电压表测L2两端电压 D. L1和L2串联，电压表测L1两端电压
第3题图
D

## Slide 10
电路中电流和电压特点
考向
2
拓展训练
4. (2019北京)如图所示的电路中，将开关S闭合，灯L1和L2均发光．下列说法中正确的是( ) A. 灯L1和灯L2串联 B. 灯L1和灯L2两端的电压一定相等 C. 通过灯L1的电流与通过灯L2的电流一定相等 D. 通过灯L1的电流与通过电源的电流一定相等
第4题图
B

## Slide 11
5. (2019随州)如图所示电路中，当开关S闭合时，电压表 、 、 的示数分别为U1、U2、U3，电流表 、 的示数分别为I1、I2(五块电表的读数均不为零)，那么下列关系式正确的是( ) A. U2＝U1＝U3 I1＝I2 B. U2＝U1＋U3 I1＝I2 C. U3＝U1＋U2 I1＝I2 D. U3＝U1＋U2 I1＞I2
第5题图
B

## Slide 12
电路作图(6年5考，4次为伏安法电路，1次为探究电热影响因素电路)
考向
3
方法指导
(1)连接实物图时，导线端点要接到各元件接线柱上且不得交叉；滑动变阻器下接线柱接法要符合题目要求(或滑片移动方向与电路图保持一致)； (2)画电路图时，导线要横平竖直，电路连接点画出节点；滑动变阻器接法要符合题目要求(或滑片移动方向与实物图保持一致)．

## Slide 13
6. [2019陕西29(2)题2分]如图是“伏安法”测量小灯泡电功率的实物电路，用笔画线代替导线完成电路连接．
第6题图

## Slide 14
7. [2014陕西29(2)题2分]如图所示是探究电流与电压关系的电路，请你以笔画线代替导线，完成实物连接(要求：滑动变阻器接入电路中的阻值最大)．
第7题图

## Slide 15
拓展训练
8. 如图所示是研究并联电路电流规律的实验．请完成实物电路的连接(其中 、 分别测通过R1、R2的电流， 测干路中的电流)．
第8题图

## Slide 16
9. 电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明小灯泡工作时互不影响，压缩机由温控开关控制，灯泡由门控开关控制．请在图中用笔画线连接好电冰箱的工作电路图．
第9题图

## Slide 17
实验突破
探究串、并联电路中电流的规律(近6年未考)
实验
1
命题点 【设计和进行实验】 1. 实验应选择不同规格的灯泡进行实验 2. 连接实物图
实验视频见超值配赠

## Slide 18
3. 连接电路注意事项 (1)连接电路时开关应断开 (2)连接电路前，电流表指针不在零刻度时要调零 (3)连接电流表的时候需要先进行试触 4. 电流表指针异常偏转分析 5. 电路故障分析 6. 电流表读数 7. 设计、补充实验步骤

## Slide 19
8. 多次测量的操作及目的 (1)操作：换用不同规格的灯泡进行多次测量 (2)目的：使实验结论具有普遍性 【分析数据，总结结论】 9. 根据测量数据得出实验结论 【交流与反思】 10. 实验电路改进 实验结论： (1)在串联电路中，电流处处相等； (2)在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和．

## Slide 20
例1 (2019成都)在“探究串联电路的电流特点”的实验中，小虹同学选用两个不同的小灯泡组成了如图甲所示的串联电路，然后用一个电流表分别接在a、b、c三处去测量电流． (1)她先把电流表接在a处，闭合开关后，发现两灯
的亮度不稳定，电流表的指针也来回摆动．故障的
原因可能是________ A. 某段导线断开 B. 某接线柱处接触不良 C. 某灯泡被短路 D. 电流表被烧坏
例1题图甲
B
一题练透一实验

## Slide 21
(2)她排除故障后，重新闭合开关，电流表的指针指示位置如图乙所示，则所测的电流值为________A. (3)她测量了a、b、c三处的电流，又改变灯泡的规格进行了多次实验，其中一次实验的测量数据如下表，在分析数据时，她发现三处的测量值有差异．下列分析正确的是________．
A. 可能是因为测量误差造成的 B. 是因为没有对电流表调零造成的 C. 串联电路中各处的电流本来就不等 D. 电流从电源正极流向负极的过程中，电流越来越小
Ia(A) | Ib(A) | Ic(A)
0.16 | 0.15 | 0.14
0.22
A
例1题图乙

## Slide 22
补充设问
(4)连接电路时，刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，原因是连接电路时________________________． (5)为了防止损坏电流表，应选用大量程进行______，以正确选择电流表的量程．
开关未断开
试触

## Slide 23
(6)小虹在老师指导下又进行“探究并联电路中的电流关系”的实验，图丙是她设计的电路图，图丁是未连接完整的实物图．
①请你根据图丙电路图将图丁的实物图连接完整，要求电流表测量通过L1的电流.
例1题图

## Slide 24
②实验时测得数据如表所示：
小虹认为只分析表格中的数据就能得出并联电路的电流规律，老师提示她还需
要再进行几次实验，原因是_____________________________________________，
接下来的改进是______________________________，最终可得出的实验结论是________________________________________．
A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A
0.12 | 0.16 | 0.28
仅根据一组数据得出的实验结论不具有普遍性
换用不同规格的灯泡多次实验
并联电路中干路电流等于各支路电流之和

## Slide 25
探究串、并联电路中电压的规律(近6年未考)
实验
2
实验视频见超值配赠
1. 实验应选择不同规格的灯泡进行实验 2. 电路连接

## Slide 26
3. 实验注意事项 (1)连接电路时开关应断开 (2)连接电路前，电压表指针不在零刻度时要调零 (3)连接电压表的时候需要先进行试触 4. 电压表的使用和读数，测量对象的判断
5. 电压表指针异常偏转的原因 6. 电路故障分析 7. 多次测量的操作及目的 (1)操作：换用不同规格的灯泡进行多次测量 (2)目的：使实验结论具有普遍性

## Slide 27
【分析数据，总结结论】 8. 根据实验数据表格得出实验结论
【交流与反思】
9. 得出“串联电路各部分电路两端电压相等”错误结论的原因(选用的灯泡规格相同) 10. 实验电路改进 实验结论： (1)串联电路中，电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和； (2)在并联电路中，电路两端的总电压与各支路两端的电压相等．

## Slide 28
一题练透一实验
例2 (2019邵阳)小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成： (1)在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2.
例2题图

## Slide 29
(2)在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为________V.
(3)闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3 V，则电路中出现的故障可能是L1发生了________(选填“短路”或“断路”)． (4)排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成________________．
1.9
断路
电压表指针反偏

## Slide 30
(5)某次测量时，小芳得到的实验数据如表所示．分析实验数据得出两个实验结论：
a．串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和； b．串联电路中，各部分电路两端电压相等. 你认为结论______是错误的(填序号)，错误的原因是________________________.
补充设问
UAB/V | UBC/V | UAC/V
1.5 | 1.5 | 3.0
b
所选的小灯泡规格相同

## Slide 31
(6)小芳完成实验后又设计了如图丙所示的电路对并联电路的电压关系进行探究，其中L1和L2的规格不同，正确进行实验和读数，测得实验数据如表所示．分析数据可初步得出的结论___________________________________________________．
实验次数 | AB两端 电压/V | CD两端电压/V | EF两端 电压/V
1 | 3.0 | 3.0 | 3.0
2 | 3.0 | 3.0 | 3.0
3 | 3.0 | 3.0 | 3.0
例2题图丙
并联电路中各支路两端的电压相等，且等于电源电压