## Slide 1
命题点3 电路故障分析
第十二章 电路初探

## Slide 2
陕西6年真题、副题精讲练
方法指导
(1)根据电表示数判断电路故障的一般步骤为先看电流表，后看电压表，具体步骤如下：
电流表示数 | 存在故障 | 电压表示数 | 具体故障位置
无示数 | 断路 | 无示数 | 与电压表并联以外的电路断路
 |  | 有示数 | 与电压表并联的电路断路
有示数 | 短路 | 无示数 | 与电压表并联的电路短路
 |  | 有示数 | 与电压表并联以外的电路短路

## Slide 3
(2)根据灯泡亮暗判断电路故障：
 | 串联电路 | 并联电路
L1发光，L2不发光 | L2短路 | L2断路
L1发光，L2发光较暗 | L2实际功率太小 | L2实际功率太小
L1、L2都不发光 | L1、L2或L1和L2断路 | L1、L2或L1和L2短路
Flash动画见超值配赠

## Slide 4
1. (2014副题8题2分)图示的电路中，闭合开关S，在电路各部分正常工作一段时间后，一电流表示数突然变小，另一电流表示数不变，则电路的故障可能是( )
A. R1断路 B. R1短路 C. R2断路 D. R2短路
第1题图
A

## Slide 5
拓展训练
2. 如图是伏安法测电阻的电路图，电路连接正确后，闭合开关，发现电流表有示数但电压表无示数，经过检查各元件连接正确．此时出现的故障可能是( ) A. 滑动变阻器短路 B. 电流表断路 C. 电阻短路 D. 电阻断路
第2题图
C

## Slide 6
3. (2019吉林省卷)如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数．如果电路中只有一处故障，则故障是( )
A. 变阻器断路 B. 小灯泡短路 C. 电流表短路 D. 小灯泡断路
第3题图
A

## Slide 7
4. 如图是小明用伏安法测小灯泡电功率的电路图，请帮助小明解决在实验过程中遇到的问题．
(1)闭合开关时，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表的示数接近电源电压，其故障原因可能是__________________． (2)闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数，其故障原因可能是_______________．
第4题图
小灯泡处断路
小灯泡短路

## Slide 8
(3)闭合开关后，发现小灯泡几乎不亮，两表示数都很小，调节滑动变阻器滑片位置，发现两电表示数均不变，则原因可能是____________________________. (4)闭合开关后，发现小灯泡发光非常亮，移动滑动变阻器滑片，发现两电表均有示数且不变，产生这一现象的原因是__________________________________
_______________.
滑动变阻器接了下面两接线柱
滑动变阻器接入上面两接线柱(滑动变阻器短路)