## Slide 1
栏目导航
玩转广东省卷10年中考真题
知识精讲
考点清单
回归教材
第十四讲 生活用电

## Slide 2
生活
用电
家庭电路
电流过大
安全用电
家庭电路
总功率过大
短路
组成
连接
保险丝
位置
作用
材料
试电笔
作用
使用方法
三脚插头
连接方法
地线的作用
安全用电原则
触电急救措施
注意防雷
触电类型
开关位置
用电器并联

## Slide 3
知识精讲
考点清单
一、家庭电路的组成
组成及连接顺序 | 两根进户线、________总开关、___________、插座、用电器、导线等
电路示意图 | 
电能表
保险装置
返回思维导图

## Slide 4
二、火线和零线
1.定义：进户的两条输电线中,一条叫做端线,俗称火线,另一条叫做零线,它在入户之前已经和大地相连.我国零线与火线之间的电压为220 V.
2.试电笔
作用 | 辨别_______和________
组成及原理 | 如果被测导线是火线,氖管就会发光；如果被测导线是______线，则氖管不会发光
使用 方法 | 人手要握住试电笔的绝缘部分,同时要用手接触______的金属体,用笔尖接触被测的导线，切不可用手直接接触金属笔尖,否则会有触电的危险
火线
零线
零
笔尾
返回思维导图

## Slide 5
三、三脚插头和漏电保护器
1.三脚插头
2.三孔插座接法：左零右火上接地
3.两孔插座接法：左零右火.
4.漏电保护器：当电流经过人体流入大地时,它会迅速_______电流,起保护作用.
结构示意图及接法 |  | 连接方法：L接_____线，N接 _____线，E接_____线
地线作用 | “E”脚的作用是金属外壳带电时,及时将电流导入大地,防止触电事故的发生 | 
零
火
地
切断
返回思维导图

## Slide 6
四、保险丝 1.位置：安装在总开关的后面.串联在电路中的线上. 2.材料：保险丝是用铅锑合金制作的,电阻率大,熔点______.为了用电安全,禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝.
3.作用：当电流过大时,保险丝由于温度_____而熔断，切断电路,起到_________的作用.
五、空气开关：
当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸.
低
过高
保护电路
返回思维导图

## Slide 7
六、家庭电路的连接 (1)开关、保险丝应接在_____线上，螺旋灯座的螺旋套应接在_____线上.
(2)家庭电路各用电器要_____联接入电路，控制开关应与用电器_____联.
七、家庭电路中电流过大的原因 1.用电器的总功率过大 a.大功率用电器的使用. b.多个用电器同时使用. 2.发生短路 a.改装电路时，不小心使火线和零线直接连通. b.电线绝缘皮破损或老化.
火
零
并
串
返回思维导图

## Slide 8
八、常见的电压：
人体安全电压是______________，我国家庭电路的电压是220 V，工厂用的动力电路的电压是380 V，高压输电线路的电压高达10～500 kV.
九、常见的触电事故 1.常见的触电类型：人体接触火线、大地触电；人体接触火线、零线触电；电弧触电；跨步电压触电. 2.触电急救措施：立即________电源，必要时应对触电者进行急救.
不超过36 V
切断
返回思维导图

## Slide 9
十、安全用电原则
1._________低压带电体，__________高压带电体. 2.更换灯泡、搬动电器前应_________电源开关. 3.不弄湿用电器，__________绝缘层. 4.保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命时应____________.
十一、注意防雷 高大建筑的顶端都有针状的金属物——避雷针，通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷；高压输电线最上面的两条导线也是用来防雷的.
不接触
不靠近
断开
不损坏
及时更换
返回思维导图

## Slide 10
回归教材
第1题图
1. 如图所示是家庭电路中的三孔插座和三脚插头示意图．下列说法正确的是( ) A. 三脚插头的三个脚一样长 B. 插孔E是用来接零线的 C. 插孔L是用来接零线的 D. 标有“E”的插脚能保证插头插入插座时，
确保用电器外壳先接地
D

## Slide 11
第2题图
2. (RJ九年级P108，动手动脑学物理改编)如图所示是一款带有开关和指示灯的插线板．下列说法正确的是( ) A. 可以把用电器的三脚插头改为两脚插头插在两孔插座上使用 B. 有金属外壳的家用电器要使用三孔插座 C. 插座上的开关和指示灯是并联的 D. 使用多个大功率用电器时，可以同时
插在同一插线板上
B

## Slide 12
第3题图
3. 如图所示是某同学在使用测电笔时的情境，其中正确的是_____．测电笔的笔尖应该是________(选填“导体”或“绝缘体”)
4. 如图是三脚插头和三孔插座的使用示意图，使用三脚插头和三孔插座的作用是防止__________________________________．三脚插头接外壳的脚较长，其目的________________________________．
第4题图
a
导体
用电器外壳意外带电引起的触电事故
可以使用电器与火线连通前先接地

## Slide 13
5. 如图所示，通过插座接入电路的用电器同时工作时，电路中消耗的总功率过大，会引起干路中的电流________，根据焦耳定律可知，干路上的电流产生过多的________，使导线的温度急剧升高，从而烧坏插座和干路的导线，容易引起火灾．
第5题图
过大
热量

## Slide 14
玩转广东省卷10年中考真题
类型
1
安全用电原则(2013.4)
1. (2013省卷4题3分)如图所示的做法符合安全用电原则的是( )
C

## Slide 15
2. (2019省卷7题3分)如图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光．由此判断电路故障的原因可能是( ) A. 插座短路 B. 进户的火线断路 C. 进户的零线断路 D. 电灯的灯丝断路
类型
2
家庭电路故障(2019.7)
第2题图
C

## Slide 16
类型
3
家庭电路连接(10年6考)
第3题图
3. [2018省卷15(3)题3分]如图所示，①请将图中的“ ”、“ ”和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时灯才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座．

## Slide 17
第4题图
4. [2017省卷15(3)题3分]小明用两个单刀双掷开关、一个LED灯和若干导线，设计一个楼梯灯电路，无论是楼上或楼下都可以任意开灯、关灯，既可以在楼下开灯到楼上关灯，又可以在楼上开灯到楼下关灯，请你根据小明设计的意图，用笔画线代替导线完成电路图．

## Slide 18
第5题图
5. [2015省卷15(3)题3分]如图甲是插线板，请将乙图的内部电路连接完整．要求：在开关断开时插线板上的指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；在开关闭合时指示灯发光，插孔可提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压．

## Slide 19
第6题图
6. [2012省卷15(5)题2分]声控开关在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间，某地下通道两端的入口处各装有一个声控开关来控制同一盏螺纹灯泡，为确保行人不管从哪端进入，灯泡都能接通电源发光，请按题意将图中的电路连接完整．