## Slide 1
教科版 物理（初中）
同步精品课堂
（九年级）
11.4 核能

## Slide 2
1
课堂导入
复习
我们已经知道物体是由分子组成，分子又是由原子组成。以水分子为例：
那么，原子又是由什么组成的呢？
由水分子组成
H2O分子
由一个氧原子和两个氢原子组成

## Slide 3
2
课堂活动
一、原子核 核能
卢瑟福的α粒子散射实验打开了人们认识原子世界的视野，1932年，物理学家发现，原子是由原子核和核外电子构成的。
1.原子核内部结构
原子核
质子
中子
电子

## Slide 4
2.核力
中子
质子
原子核内的各个质子和中子是通过一种叫作“核力”的作用力使它们能紧紧地结合在一起。
但是，一旦使原子核分裂或聚合，就可以释放出惊人的能量，这就是我们说的核能，又称原子能。

## Slide 5
大部分元素的原子核是牢固而稳定的，而有些原子核会按照一定的规律发出射线,变成新的原子核。这就是放射性。
3.元素的放射性
(2)大剂量放射线对人畜会造成很大的伤害；如果用较小的剂量，并谨慎地加以控制，射线也可以为人类做许多事。
放射性物质的标志
(1)放射性元素发出三种射线：α、β、γ。

## Slide 6
4.核能
质量较大的原子核发生分裂或者质量较小的原子核相互结合时，可能释放出惊人的能量，这就是核能。
(1)核能：在原子核发生变化时放出的能量.
(2)获得核能有两种途径：重核裂变和轻核聚变.
裂变
聚变

## Slide 7
二、核裂变能及其利用
1.裂变：重原子核分裂成较轻的原子核，叫裂变。
用中子轰击铀核，铀核发生裂变，放出能量。 铀核分裂的同时放出2～3个中子，又可以轰击其他铀核，使它们也发生裂变。于是裂变反应便会链锁式地自行持续下去。这种现象叫作链式反应。
链式反应示意图
铀核裂变
2.链式反应

## Slide 8
3. 原子弹
链式反应如果不加控制,大量原子核就会在一瞬间发生裂变，释放出极大的能量。
在人类实现可控核裂变大约三年后，即1945年，利用不加控制的核裂变制造的毁灭性武器——原子弹爆炸了。1945年，美国在日本的广岛、长崎各投下一颗原子弹，最后迫使 日本投降．
广岛原子弹爆炸
“小男孩”
原子弹爆炸后的广岛

## Slide 9
4.核电站
(1)核反应堆：是一种能够控制链式反应的装置。
(2)核电站：利用核反应堆工作时释放的能量,使水汽化,推动蒸汽 机带动发电机发电.
核电站示意图
核电站能流图：
核能→内能→机械能→电能

## Slide 10
(3)核电站的优点：
①核电站消耗的燃料很少，可以大大减少燃料的运输量。
②核电站没有煤燃烧放出的大量硫化物、碳氧化物、烟尘等，不会对大气造成污染。
(4)核电站的缺点：
①核电厂的反应器内有大量的放射性物质，如果在事故中释放到外界环境，会对生态及民众造成伤害。
②核电站发电时，能量转化的环节多，核能发电厂热效率较低，排放更多废热到环境中，故核能电厂的热污染较严重。
③核能电厂投资成本太大。

## Slide 11
讨论交流
核泄漏
2011年3月11日，日本以东海域发生了里氏9.0级地震。强震引发剧烈的海啸，对日本沿海地区造成了灾难性的冲击。其中，位于福岛县沿海的福岛第一核电站反应堆遭到破坏，这一突发事件使附近区域居民甚至周边邻国陷入一片恐慌之中。大家的担心是什么？这样的事故能够避免吗？请了解相关事件背景，与同学讨论核能安全利用的条件。
这是因为用于核反应的燃料，是具有强烈放射性的物质，放射性物质的泄露，能够发出射线，导致产生放射性污染。如果没有足够的保护措施，这些射线会对人体健康造成严重伤害。

## Slide 12
5.核辐射的防护措施：
对于辐射强度超过国家标准的放射性物质，一定要防止其扩散，人体切莫随便靠近。
距离防护：远距离操作，任何辐射源不能直接用手操作。
屏蔽防护：根据辐射源的类型、射线能量、活度设置屏蔽体。
人体受放射性危害，轻者头晕、疲乏、脱发、红斑、白血球减少或增多、血小板减少；而大剂量照射，还会引起白血病及骨、肺、甲状腺癌变甚至死亡，放射性还能引起基因突变和染色体畸变 。
放射性污染

## Slide 13
1.聚变:轻原子核结合成较重的原子核,释放核能,这种核反应叫聚变.
2.聚变又叫热核反应
三、核聚变
例如：氘核与氚核在超高温下结合形成氦核，原子核带有正电,两个较轻的核在靠近过程中,彼此排斥,难以接近,所以把它们加热到足够高的温度,使这些粒子的无规则运动极其剧烈,从而发生聚变.因此聚变也常称为热核反应。
氢核聚变

## Slide 14
3.自然界中的热核反应
聚变释放的核能,远大于我们“点火”所需的能量.太阳的能量,就来自核聚变——这把“火”自从46亿年前“点燃”后,至今未熄.
太阳内部发生的聚变反应，每秒钟把7 x 108 t的氢变为氦.太阳内部的温度高达1000万摄氏度以上，太阳辐射出的光和热，正是由聚变反应释放的核能转化而来的。

## Slide 15
4.氢弹
氢弹利用的就是聚变瞬间释放的能量。
质量相同的核燃料，聚变反应释放的核能比裂变反应要多得多。
目前人类还未实现可控核聚变，还不能和平的利用核聚变。可控核聚变的研究已在实验室取得重大进展。
5.可控核聚变
中国核聚变实验装置

## Slide 16
核裂变和核聚变的区别
比较 | 裂变 | 聚变
定义 |  | 
条件 |  | 
释放核能的大小 |  | 
是否可控 |  | 
应用 |  | 
较大原子核分裂为较小原子核的过程
质量小的原子核结合成较大原子核的过程
中子轰击较大原子核
超高温
巨大
更加巨大
裂变的链式反应可控
聚变目前不可控
原子弹、核电站
氢弹、太阳内部爆炸

## Slide 17
3
课堂小结
本堂重点：知道可控链式反应，区分裂变与聚变。
本堂难点：了解链式反应及发生的条件。

## Slide 18
典例分析
4
考点一：核裂变及其应用
【典型例题1】
C
（2019 成都）关于原子核和核能，下列说法正确的是（ ）
A.原子核是由电子、质子和中子组成
B.核能的使用不会对人类产生危害
C.现有核电站利用核裂变释放的能量来发电
D.氢弹爆炸时的链式反应是可控的

## Slide 19
【迁移训练1】
B
（2019黄石）能源科技的发展促进了人类文明的进步，下列有关能源的说法错误的是（ ）
A．目前的核电站是靠原子核的裂变进行
B．能量转化是守恒的，所以能源是取之不尽用之不竭的
C．风力发电机将风能转化为电能
D．水能、太阳能都是可再生能源

## Slide 20
考点二：核聚变及其应用
【典型例题2】
（2019 内江）关于核聚变，下列说法正确的是（ ）
A．原子核必须在超高温下才能发生聚变
B．任何两个原子核都可以发生聚变
C．原子弹爆炸时释放的巨大能量来自核聚变 D．目前人类已经建成核电站，利用核聚变发电
A

## Slide 21
【迁移训练2】
（2019 德州）氢弹是利用氢核的 （选填“裂变”或“聚变”）在瞬间释放的能量，核能是
（选填“可再生”或“不可再生”）能源。
不可再生
聚变

## Slide 22
1
课堂导入
复习
我们已经知道物体是由分子组成，分子又是由原子组成。以水分子为例：
那么，原子又是由什么组成的呢？
由水分子组成
H2O分子
由一个氧原子和两个氢原子组成

## Slide 23
2
课堂活动
一、原子核 核能
卢瑟福的α粒子散射实验打开了人们认识原子世界的视野，1932年，物理学家发现，原子是由原子核和核外电子构成的。
1.原子核内部结构
原子核
质子
中子
电子

## Slide 24
2.核力
中子
质子
原子核内的各个质子和中子是通过一种叫作“核力”的作用力使它们能紧紧地结合在一起。
但是，一旦使原子核分裂或聚合，就可以释放出惊人的能量，这就是我们说的核能，又称原子能。

## Slide 25
大部分元素的原子核是牢固而稳定的，而有些原子核会按照一定的规律发出射线,变成新的原子核。这就是放射性。
3.元素的放射性
(2)大剂量放射线对人畜会造成很大的伤害；如果用较小的剂量，并谨慎地加以控制，射线也可以为人类做许多事。
放射性物质的标志
(1)放射性元素发出三种射线：α、β、γ。

## Slide 26
4.核能
质量较大的原子核发生分裂或者质量较小的原子核相互结合时，可能释放出惊人的能量，这就是核能。
(1)核能：在原子核发生变化时放出的能量.
(2)获得核能有两种途径：重核裂变和轻核聚变.
裂变
聚变

## Slide 27
二、核裂变能及其利用
1.裂变：重原子核分裂成较轻的原子核，叫裂变。
用中子轰击铀核，铀核发生裂变，放出能量。 铀核分裂的同时放出2～3个中子，又可以轰击其他铀核，使它们也发生裂变。于是裂变反应便会链锁式地自行持续下去。这种现象叫作链式反应。
链式反应示意图
铀核裂变
2.链式反应

## Slide 28
3. 原子弹
链式反应如果不加控制,大量原子核就会在一瞬间发生裂变，释放出极大的能量。
在人类实现可控核裂变大约三年后，即1945年，利用不加控制的核裂变制造的毁灭性武器——原子弹爆炸了。1945年，美国在日本的广岛、长崎各投下一颗原子弹，最后迫使 日本投降．
广岛原子弹爆炸
“小男孩”
原子弹爆炸后的广岛

## Slide 29
4.核电站
(1)核反应堆：是一种能够控制链式反应的装置。
(2)核电站：利用核反应堆工作时释放的能量,使水汽化,推动蒸汽 机带动发电机发电.
核电站示意图
核电站能流图：
核能→内能→机械能→电能

## Slide 30
(3)核电站的优点：
①核电站消耗的燃料很少，可以大大减少燃料的运输量。
②核电站没有煤燃烧放出的大量硫化物、碳氧化物、烟尘等，不会对大气造成污染。
(4)核电站的缺点：
①核电厂的反应器内有大量的放射性物质，如果在事故中释放到外界环境，会对生态及民众造成伤害。
②核电站发电时，能量转化的环节多，核能发电厂热效率较低，排放更多废热到环境中，故核能电厂的热污染较严重。
③核能电厂投资成本太大。

## Slide 31
讨论交流
核泄漏
2011年3月11日，日本以东海域发生了里氏9.0级地震。强震引发剧烈的海啸，对日本沿海地区造成了灾难性的冲击。其中，位于福岛县沿海的福岛第一核电站反应堆遭到破坏，这一突发事件使附近区域居民甚至周边邻国陷入一片恐慌之中。大家的担心是什么？这样的事故能够避免吗？请了解相关事件背景，与同学讨论核能安全利用的条件。
这是因为用于核反应的燃料，是具有强烈放射性的物质，放射性物质的泄露，能够发出射线，导致产生放射性污染。如果没有足够的保护措施，这些射线会对人体健康造成严重伤害。

## Slide 32
5.核辐射的防护措施：
对于辐射强度超过国家标准的放射性物质，一定要防止其扩散，人体切莫随便靠近。
距离防护：远距离操作，任何辐射源不能直接用手操作。
屏蔽防护：根据辐射源的类型、射线能量、活度设置屏蔽体。
人体受放射性危害，轻者头晕、疲乏、脱发、红斑、白血球减少或增多、血小板减少；而大剂量照射，还会引起白血病及骨、肺、甲状腺癌变甚至死亡，放射性还能引起基因突变和染色体畸变 。
放射性污染

## Slide 33
1.聚变:轻原子核结合成较重的原子核,释放核能,这种核反应叫聚变.
2.聚变又叫热核反应
三、核聚变
例如：氘核与氚核在超高温下结合形成氦核，原子核带有正电,两个较轻的核在靠近过程中,彼此排斥,难以接近,所以把它们加热到足够高的温度,使这些粒子的无规则运动极其剧烈,从而发生聚变.因此聚变也常称为热核反应。
氢核聚变

## Slide 34
3.自然界中的热核反应
聚变释放的核能,远大于我们“点火”所需的能量.太阳的能量,就来自核聚变——这把“火”自从46亿年前“点燃”后,至今未熄.
太阳内部发生的聚变反应，每秒钟把7 x 108 t的氢变为氦.太阳内部的温度高达1000万摄氏度以上，太阳辐射出的光和热，正是由聚变反应释放的核能转化而来的。

## Slide 35
4.氢弹
氢弹利用的就是聚变瞬间释放的能量。
质量相同的核燃料，聚变反应释放的核能比裂变反应要多得多。
目前人类还未实现可控核聚变，还不能和平的利用核聚变。可控核聚变的研究已在实验室取得重大进展。
5.可控核聚变
中国核聚变实验装置

## Slide 36
核裂变和核聚变的区别
比较 | 裂变 | 聚变
定义 |  | 
条件 |  | 
释放核能的大小 |  | 
是否可控 |  | 
应用 |  | 
较大原子核分裂为较小原子核的过程
质量小的原子核结合成较大原子核的过程
中子轰击较大原子核
超高温
巨大
更加巨大
裂变的链式反应可控
聚变目前不可控
原子弹、核电站
氢弹、太阳内部爆炸

## Slide 37
3
课堂小结
本堂重点：知道可控链式反应，区分裂变与聚变。
本堂难点：了解链式反应及发生的条件。

## Slide 38
典例分析
4
考点一：核裂变及其应用
【典型例题1】
C
（2019 成都）关于原子核和核能，下列说法正确的是（ ）
A.原子核是由电子、质子和中子组成
B.核能的使用不会对人类产生危害
C.现有核电站利用核裂变释放的能量来发电
D.氢弹爆炸时的链式反应是可控的

## Slide 39
【迁移训练1】
B
（2019黄石）能源科技的发展促进了人类文明的进步，下列有关能源的说法错误的是（ ）
A．目前的核电站是靠原子核的裂变进行
B．能量转化是守恒的，所以能源是取之不尽用之不竭的
C．风力发电机将风能转化为电能
D．水能、太阳能都是可再生能源

## Slide 40
考点二：核聚变及其应用
【典型例题2】
（2019 内江）关于核聚变，下列说法正确的是（ ）
A．原子核必须在超高温下才能发生聚变
B．任何两个原子核都可以发生聚变
C．原子弹爆炸时释放的巨大能量来自核聚变 D．目前人类已经建成核电站，利用核聚变发电
A

## Slide 41
【迁移训练2】
（2019 德州）氢弹是利用氢核的 （选填“裂变”或“聚变”）在瞬间释放的能量，核能是
（选填“可再生”或“不可再生”）能源。
不可再生
聚变