## Slide 1
第 15 课时
欧姆定律
第一篇 教材复习

## Slide 2
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点一 电流与电压、电阻的关系
1. 电流与电压的关系：在电阻一定的情况下,通过导体的电流与导体两端的电压成 。
2. 电流与电阻的关系：在电压一定的情况下,通过导体的电流与导体的电阻成
。
正比
反比

## Slide 3
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点二 欧姆定律
1. 欧姆定律：导体中的电流,跟导体两端的电压成 ,跟导体的电阻成
。
2. 定义式： ,变形式 、 。
3. 导体的电阻是导体本身的一种性质,电阻大小只与导体的 、 、
、温度有关,而跟电压和电流 。
正比
反比
U=IR
材料
长度
横截面积
无关

## Slide 4
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
实验原理 | 控制 不变,改变 | 控制 不变,改变 | 实验原理： ( 法)
电路图及 实物图 |  |  | 
教材梳理 夯实基础
重难探究 逐个击破
考点三 欧姆定律相关实验
电阻
电压
电压
电阻
伏安

## Slide 5
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
(续表)
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
注意事项 | ①连接电路时,开关要处于 状态。 ②电流表要 在电路中,电压表要 在电路中。要先进行 ,然后选择合适的量程。 ③接线时要让电流从 接线柱流入, 接线柱流出。 ④滑动变阻器要 在电路中,接线时应按 原则,滑片应该移到 处 |  | 
断开
串联
并联
试触
+
-
串联
一上一下
最大阻值

## Slide 6
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
(续表)
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡) | 
滑动变阻 器的作用 | ①保护电路; ②改变 , 多次测量,寻找 普遍规律 | ①保护电路; ②控制 不变,多次测量, 寻找普遍规律 | 测定值电阻阻值： ①保护电路; ②改变电流与电 压,进行多次测量, 求平均值,减小误差 | 测灯泡电阻： ①保护电路; ②改变电流与电 压,进行多次测量, 目的是寻找规律,但 不求平均值
电压
电压

## Slide 7
项目 | 探究电流与电压 的关系 | 探究电流与电阻 的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
实验表格及 数据处理 | 表一 R=5 Ω 表二 U=3 V |  | 定值电阻 小灯泡
教材梳理 夯实基础
重难探究 逐个击破
电压/V | 1.0 | 2.0 | 3.0
电流/A | 0.2 | 0.4 | 0.6
电阻/Ω | 5 | 10 | 15
电流/A | 0.6 | 0.3 | 0.2
实验 次数 | 电压 U/V | 电流 I/A | 电阻 R/Ω | 三次测量平 均值R/Ω
1 | 1.0 | 0.2 | 5 | 
2 | 2.0 | 0.4 | 5 | 
3 | 3.0 | 0.6 | 5 | 
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 0.8 | 0.18 | 4.4
2 | 1.0 | 0.20 | 5.0
(续表)

## Slide 8
项目 | 探究电流与电压 的关系 | 探究电流与电阻 的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡) | 
图像 |  |  |  | 
实验结论 | 由表一得： | 由表二得： | 对于定值电阻, 多次 测量的目的 是 。 补充： | 小灯泡灯丝的电 阻受 的 影响,温度越高,电 阻
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
(续表)
电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比
电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比
减小误差
温度
越大

## Slide 9
探究一 动态电路分析
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
1. 如图15-1所示是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片,滑动变阻器的滑片跟滑杆连接,滑杆可以绕固定轴O转动,另一端固定一个浮子。当电流表示数越小时,滑动变阻器连入电路的阻值 (选填“越大”或“越小”),油箱内油量 (选填“越多”或“越少”)。
图15-1
越大
越少

## Slide 10
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 11
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
2. [2015·江西] 如图15-2所示,电源电压恒定不变,闭合开关S,滑片P向右移动,下列说法正确的是 ( )
A. 电流表A1示数变小,电压表V示数变小
B. 电流表A1示数不变,电压表V示数变小
C. 电流表A1示数不变,电压表V示数不变
D. 电流表A2示数变小,电压表V示数不变
图15-2

## Slide 12
[答案]B
[解析]由题图可知,R1与R2并联,电压表V测滑片右侧部分电阻两端的电压,电流表A1测干路电流,电流表A2测R1支路的电流,滑片P向右移动时,R2接入电路的阻值不变,R1和R2支路的电流不变,即电流表A1、A2的示数不变,故AD错误。滑片右侧电阻丝的长度变短,电压表所测部分电阻变小,由U=IR可知,滑片右侧部分两端的电压变小,即电压表V的示数变小,故B正确、C错误。
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 13
3.【不定项】[2018·江西] 如图15-3所示,电源电压保持不变,闭合开关S1、S2,断开开关S3,当滑片P向左滑动时 ( )
A. 灯泡L2亮度变亮,电流表示数减小
B. 灯泡L1亮度不变,电压表示数增大
C. 电流表示数不变,电压表示数增大
D. 电流表示数不变,电压表示数不变
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
图15-3

## Slide 14
[答案]BC
[解析]闭合开关S1、S2,断开开关S3,灯泡L2开路,滑动变阻器R与灯L1串联,电压表测滑片P右侧电阻丝的电压,电流表测电路中的电流;因电压表接在滑片处,故电流要全部经过变阻器,滑片移动不影响接入电路中电阻的大小,由欧姆定律可知,电路的电流不变,即电流表示数不变,故A错误。电路的电流不变,则L1的亮度不变;滑片P向左滑动时,电压表所测电阻的阻值变大,由U=IR可知,电压表示数变大,BC正确,D错误。
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 15
探究二 欧姆定律的简单计算
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4. 如图15-4所示电路,电源电压为6 V,
L1电阻为10 Ω,L2的电阻为20 Ω,开关S闭合后,电压表的示数为 V,通过L2的电流为 A。
图15-4
2
0.2

## Slide 16
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
5. 如图15-5所示电路,已知R1=12 Ω,
R2=6 Ω,当开关S闭合时,电路的总电阻是 Ω,开关S闭合前、后电流表的示数之比是 。
图15-5
4
1∶3

## Slide 17
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
6. [2017·江西] 如图15-6所示,闭合开关S,两电流表示数之比5∶3,则R1与R2两端的电压之比U1∶U2= ;电阻之比R1∶R2= 。
图15-6
1∶1
3∶2

## Slide 18
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
7. 电阻R1与R2的I-U图像如图15-7所示。当R2上的电压为1.5 V时,R2的阻值是
Ω;若将它们并联连接到电压为2.5 V的电源上,则干路的电流是 A。
图15-7
10
0.7

## Slide 19
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 20
探究三 欧姆定律的综合计算
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
8. [2016·江西]如图15-8所示,已知电源电压为U,三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3,求：
(1)当开关S1、S2均断开时,电流表和电压表的示数。
(2)当开关S1、S2均闭合时,电压表和电流表的示数。
图15-8

## Slide 21
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
8. [2016·江西]如图15-8所示,已知电源电压为U,三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3,求：
(2)当开关S1、S2均闭合时,电压表和电流表的示数。
图15-8

## Slide 22
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
9. [2019·江西]如图15-9所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(1)闭合开关S1,断开开关S2、S3,电流表示数为0.4 A,求电源电压。
(2)闭合开关S3,断开开关S1、S2,滑动变阻器滑片置于中点位置时,电压表的示数为4 V,求R3的阻值。
(3)闭合开关S1、S2和S3,在不损坏电流表、电压表的情况下,求滑动变阻器R2的阻值取值范围。
图15-9

## Slide 23
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
解：(1)闭合开关S1,断开开关S2、S3,电路为R1的简单电路,电流表示数为0.4 A,
则电源电压U=I1R1=0.4 A×20 Ω=8 V。

## Slide 24
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
9. [2019·江西]如图15-9所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(2)闭合开关S3,断开开关S1、S2,滑动变阻器滑片置于中点位置时,电压表的示数为4 V,求R3的阻值。
图15-9

## Slide 25
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
9. [2019·江西]如图15-9所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(3)闭合开关S1、S2和S3,在不损坏电流表、电压表的情况下,求滑动变阻器R2的阻值取值范围。
图15-9

## Slide 26
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 27
实验突破 素养提升
突破一 探究电流与电压、电阻的关系
例1 小鹏在探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时,电路如图15-10甲所示,电源电压保持不变,R为定值电阻,滑动变阻器规格为“10 Ω 1.0 A”。
图15-10
(1)请用笔画线代替导线,将图中的电路按甲图连接完整(要求导线不交叉)。
特殊方法测电阻
如图所示

## Slide 28
实验突破 素养提升
(2)连接电路时,开关应该处于 状态,实验前滑动变阻器的滑片应位于
(选填“A”或“B”)端。滑动变阻器的作用除了保护电路外,还起到了 的作用。
(3)电路连接正确后,闭合开关,发现电压表有示数但电流表无示数,此时出现的故障可能是 (选填字母)。
A. 滑动变阻器短路
B. 电流表断路
C. 电阻R短路
D. 电阻R断路
特殊方法测电阻
断开
A
改变导体两端电压
D

## Slide 29
实验突破 素养提升
(4)排除故障后,小鹏又取了两个定值电阻,想利用这些器材继续探究“电压不变时,电流与电阻的关系”。实验中所用电阻的阻值分别为5 Ω、10 Ω、20 Ω,电源电压为6 V,分别接入三个定值电阻,调节滑动变阻器的滑片,记录数据,得到了如图丙所示的图像。由图像可以得出结论：
。
(5)上述实验中：①小鹏用5 Ω的电阻做完实验后,保持滑动变阻器滑片的位置不变。接着把R换为10 Ω的电阻接入电路,闭合开关,应向 (选填“A”或“B”)端移动滑片,直至电压表示数为 (V时,读出电流表的示数。
特殊方法测电阻
电压一定时,通过导体的电流与
导体的电阻成反比
A
2

## Slide 30
实验突破 素养提升
②小鹏又把R换为20 Ω的电阻接入电路,闭合开关,无论怎样移动滑片,电压表都不能达到所控制的电压值,是因为 ,为完成整个实验,应该选取滑动变阻器 (选填字母)
A.“50 Ω 1.0 A”
B.“30 Ω 1.0 A”
C.“20 Ω 1.0 A”
特殊方法测电阻
滑动变阻器的最大阻值过小
A

## Slide 31
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻

## Slide 32
实验突破 素养提升
· 实验拓展 ·
(6)实验中,使5 Ω、10 Ω、20 Ω三个电阻单独接入电路都能完成实验,选取电源电压最大值不能超过 V。
特殊方法测电阻
3

## Slide 33
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻
断开开关
电源
(7)实验结束后,应先 ,拆除 两端导线后,再拆除其他导线并整理好器材。
(8)林红、小月同学也利用这个电路进行实验,并根据实验数据作出I-R图线如图15-11甲所示。实验中小月的操作中有不符合探究I与R关系的做法,则小月实验操作中不符合要求的做法是： 。
图15-11
没有保持电阻两端电压不变

## Slide 34
实验突破 素养提升
(9)如图15-11乙所示,林红同学用两个用电器做实验,并根据实验数据作出I-R图像。请你根据图像判断图线Ⅰ为 ,图线Ⅱ为 。(均选填“小灯泡”或“定值电阻”)
特殊方法测电阻
定值电阻
小灯泡

## Slide 35
实验突破 素养提升
例2 [2017·江西] [实验名称] 用电流表和电压表测电阻
[实验器材] 电压恒为3 V的电源、电压表、电流表、标有“20 Ω 2 A”字样的滑动变阻器,待测电阻Rx、开关、导线若干。
[实验原理] R=
突破二 伏安法测电阻
特殊方法测电阻

## Slide 36
实验突破 素养提升
[实验步骤]
(1)小明按如图15-12甲所示的电路图连接电路。
图15-12
(2)闭合开关,发现电流表示数如图乙所示,则下一步的实验操作是：先 ,然后 。
特殊方法测电阻
断开开关
将电流表正负接线柱交换连接

## Slide 37
实验突破 素养提升
(3)小明测出待测电阻的阻值后,向老师汇报,老师指出他实验设计中存在着不足,其不足是 。
(4)改进后,小明继续实验并将数据记录在下表中,分析数据可知待测电阻的阻值为 Ω;还可以初步得出：电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成 。
(5)实验过程中,若小明将滑片P 移到了如图15-12丙所示位置,闭合开关,此时电流表的示数为 。
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A
1 | 2.4 | 0.24
2 | 2.0 | 0.20
3 | 1.5 | 0.15
特殊方法测电阻
没有多次测量取平均值
10
正比
0

## Slide 38
实验突破 素养提升
· 实验拓展 ·
(6)本实验要多次测量取平均值,目的是 。
(7)林红同学也在做相同的实验,实验操作中林红发现电流表已损坏,电压表完好,于是她设计了如图15-13所示的电路图也完成了实验。
图15-13
请你帮助她把以下实验步骤填写完整：
①闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片,当滑片位于最左端时,读出此时电压表的示数,记为U1;
特殊方法测电阻
减小误差

## Slide 39
实验突破 素养提升
②再 ,读出此时电压表的示数,记为U2;
③则未知电阻Rx= 。
(8)做完实验后,意犹未尽的林红同学又设计实验测量小灯泡电阻,如图15-14甲所示。实验时多次移动滑动变阻器的滑片P,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成如图15-14乙所示的图像。求出不同电压下小灯泡的电阻,然后求出电阻的平均值,这种做法是 (选填“合理”或“不合理”),理由是 。
图15-14
特殊方法测电阻
将滑片移动到最右端
不合理
灯丝的电阻受温度影响,小灯泡的灯丝温度不同时,电阻也不相同

## Slide 40
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻

## Slide 41
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻
一、缺电流表(伏阻法)

## Slide 42
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻

## Slide 43
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻
二、缺电压表(安阻法)
设计此类实验的主导思想是：由于不能利用电压表测出电压,所以必须运用电流表多次测电流。运用并联电路分流原理或开关的断开、闭合(或滑动变阻器滑片的移动)引起电路结构的改变,进行等效实验方案设计

## Slide 44
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻

## Slide 45
实验突破 素养提升
特殊方法测电阻