## Slide 1
第 16 课时
电功 电功率
第一篇 教材复习

## Slide 2
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点一 电功
1. 电功
(1)意义：电能转化为其他形式的能的过程实质是电流做功的过程。电流做了多少功,就有多少 转化为其他形式的能量。
(2)电功单位：①国际单位： ,简称 ,符号 。②通用单位： ,符号 ,俗称度,1 kW·h= J。
电能
焦耳
焦
J
千瓦时
kW·h
3.6×106

## Slide 3
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
2. 电能表
电能表是测量电能(或电功)的仪表。电能表计数器上前后两次的示数之差,为相应时间段内消耗的电能。

## Slide 4
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
[示例] 如图16-1所示,电能表计数器的最后一位一般是小数位,此时读数应该是
kW·h。铭牌上几个重要的参数：
图16-1
“220 V”表示电能表应该在电压为220 V的电路中使用。
“10(20) A”：10 A是标定电流,20 A是额定最大电流。电流表工作时的电流不能超过额定最大电流。
“50 Hz”表示电能表要在50 Hz的交流电路中使用;
“600 r/(kW·h)”表示用电器每消耗1 kW·h的电能时,电能表转盘转 转。
2020.9
600

## Slide 5
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
UIt
Pt

## Slide 6
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点二 电功率
1. 电功率的概念
(1)定义：电流在单位时间内所做的功叫电功率。
(2)物理意义：表示电流做功的 。电流做功越快,单位时间消耗的电能越多,即电功率越大。
[点拨] 电功率是反映电流做功快慢的物理量,与做功时间无关,由电流和电压决定。单位是W和kW,换算关系为1 kW= W。
快慢
1000

## Slide 7
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 8
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
3. 额定功率和实际功率
(1)额定电压是用电器 工作的电压。用电器上标明的电压就是 。
(2)额定功率是用电器在 电压下工作时的功率。用电器上标明的功率就是额定功率。
(3)实际功率是用电器在 电压下工作时的功率,是不确定的。
(4)电灯的亮度由 的大小决定。
(5)实际功率和额定功率的关系：
①当U实=U额时,则P实 P额,小灯泡正常发光;
②当U实<U额时,则P实 P额,小灯泡发光偏暗;
③当U实>U额时,则P实 P额,小灯泡容易被烧坏。
正常
额定电压
额定
实际
实际功率
=
<
>

## Slide 9
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 10
探究一 电功、电能表的读数
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
1. 林红家里的电能表在1个月时间里表盘示数变化如图16-2甲、乙所示,则她家这个月消耗的电能是 kW·h;现在她家只开启一台用电器,当电能表转盘转了30 r时,家庭电路消耗的电能是 J。
图16-2
213.0
1.8×105

## Slide 11
2. 张薇期末成绩考得好,爸爸奖励她一部新手机,张薇发现手机电池上标有“电压3.7 V,容量3500 mA·h”的字样,则它充满电后存储的电能为 J。经查,该手机的待机电流为20 mA,则该手机最长待机时间为 h。
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4.662×104
175

## Slide 12
探究二 电功率的理解与计算
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
3. [2018·北京] 有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙,甲的额定功率为1800 W,乙的额定功率为1200 W。两个电热水壶都正常工作时,下列说法中正确的是 ( )
A. 甲电热水壶两端的电压较高
B. 电流通过甲电热水壶做功较快
C. 通过两个电热水壶的电流相等
D. 相同时间内,两个电热水壶消耗的电能一样多
B

## Slide 13
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4. [2018·黑龙江] 小明家的电能表如图16-3所示,当小明家只有一盏电灯工作时,15 min内转盘正好转过25圈,则该灯泡消耗的电能是 kW·h,它的电功率为 W。
图16-3
0.01
40

## Slide 14
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
5. 某型号电饭锅具有保温与加热两种功能,其简化电路如图16-4所示,R1、R2均为电热丝。下列说法正确的是 ( )
A. S1、S2闭合时,电饭锅处于加热状态
B. S1、S2闭合时,电饭锅处于保温状态
C. S1闭合、S2断开时,电饭锅处于加热状态
D. S1断开、S2闭合时,电饭锅处于保温状态
图16-4

## Slide 15
[答案]A
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 16
探究三 用电器的实际功率和额定功率
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
6. [2019·江西] 如图16-5所示,将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方式接入电压均为U且保持不变的电路中,通过分别调节滑动变阻器R1和R2使所有灯泡均正常发光。则甲、乙两电路中的总电流之比I甲∶I乙= ,而电路的总功率之比P甲∶P乙= 。
图16-5
2∶1
2∶1

## Slide 17
7. 将额定电压相同的甲、乙两只白炽灯串联在电压不变的电路中,发现甲灯比乙灯亮,下面判断正确的是 ( )
A. 甲灯的额定功率和实际功率都大
B. 甲灯的额定功率小,实际功率大
C. 乙灯的额定功率和实际功率都大
D. 乙灯的额定功率小,实际功率大
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
B

## Slide 18
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
8. 图16-6为一只“6 V 1.5 W”小灯泡的电流随电压变化关系的图像,把这样三只灯泡串联起来,接在12 V的电源两端,此时每只灯泡的电阻及实际功率为 ( )
图16-6
A. 24 Ω 0.67 W B. 20 Ω 0.8 W
C. 24 Ω 0.96 W D. 20 Ω 0.67 W
B

## Slide 19
探究四 动态电路分析
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
9. (不定项)如图16-7所示,电源两端电压不变,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器。闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P向b端移动时,下列判断正确的是 ( )
A. 电流表A的示数变小,电压表V1的示数变小
B. 电压表V2的示数与电流表A的示数的比值不变
C. 电压表V1的示数变小,电阻R1消耗的功率变小
D. 电压表V2的示数变大,电路消耗的总功率变大
图16-7
AC

## Slide 20
10. [2019·江西]如图16-8所示,电源电压保持不变,S掷到1时,小灯泡恰好正常发光。当S由1掷到2时,下列说法正确的是 ( )
A. 电流表示数变小,小灯泡正常发光
B. 电压表示数不变,小灯泡发光暗淡
C. 电流表示数变小,电压表示数变小
D. 电压表示数不变,电流表示数变大
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
图16-8
A

## Slide 21
探究五 电功、电功率的综合计算
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
11. 某兴趣小组探究串联电路中电阻消耗的电功率与电流的关系,电路如图16-9甲所示。滑动变阻器滑片P从最右端向最左端移动的过程中,R1的U-I图像如图乙所示。求：
(1)R1的阻值。
(2)电路消耗的最大功率。
(3)当R2消耗的电功率为0.5 W时,R2的阻值。
图16-9

## Slide 22
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
11. 某兴趣小组探究串联电路中电阻消耗的电功率与电流的关系,电路如图16-9甲所示。滑动变阻器滑片P从最右端向最左端移动的过程中,R1的U-I图像如图乙所示。求：
(2)电路消耗的最大功率。
图16-9
解：(2)当滑动变阻器连入电路的电阻为0时,电路中的电流最大,由U-I 图像可知,最大电流为I1=0.6 A,此时电阻R1两端的电压等于电源电压U1=U=6 V,电路消耗的最大功率P=UI1=6 V×0.6 A=3.6 W。

## Slide 23
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
11. 某兴趣小组探究串联电路中电阻消耗的电功率与电流的关系,电路如图16-9甲所示。滑动变阻器滑片P从最右端向最左端移动的过程中,R1的U-I图像如图乙所示。求：
(3)当R2消耗的电功率为0.5 W时,R2的阻值。
图16-9

## Slide 24
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 25
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
12. [2018·江西] 如图16-10所示,电源电压可调,小灯泡L1标有“6 V 6 W”的字样,小灯泡L2、L3标有“6 V 12 W”的字样。(不考虑温度对灯丝电阻的影响)
(1)闭合开关S1、S2、S3,调节电源电压为6 V时,求电流表A1的示数。
(2)闭合开关S2,断开开关S1、S3,调节电源电压为12 V时,求电路消耗的总功率。
(3)闭合开关S2、S3,断开开关S1,调节电源电压为10 V时,求小灯泡L3的实际发光功率。
图16-10

## Slide 26
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 27
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
12. [2018·江西] 如图16-10所示,电源电压可调,小灯泡L1标有“6 V 6 W”的字样,小灯泡L2、L3标有“6 V 12 W”的字样。(不考虑温度对灯丝电阻的影响)
(2)闭合开关S2,断开开关S1、S3,调节电源电压为12 V时,求电路消耗的总功率。
图16-10
解：(2) 闭合开关S2,断开开关S1、S3,L2和L3两灯串联,且两灯规格相同,分压都是6 V,两灯均正常发光,故电路消耗的总功率P=P2+P3=12 W+12 W=24 W。

## Slide 28
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
12. [2018·江西] 如图16-10所示,电源电压可调,小灯泡L1标有“6 V 6 W”的字样,小灯泡L2、L3标有“6 V 12 W”的字样。(不考虑温度对灯丝电阻的影响)
(3)闭合开关S2、S3,断开开关S1,调节电源电压为10 V时,求小灯泡L3的实际发光功率。
图16-10
解：(3)闭合开关S2、S3,断开开关S1,电路为L3的简单电路,L3两端实际电压为10 V时,远远超过其额定电压6 V,此时灯泡L3被烧坏,实际功率为0。

## Slide 29
实验突破 素养提升
突破 测量小灯泡的电功率
原理 | P=UI
实物图 与 电路图 | 
电路 连接 | 开关：连接电路时,开关要断开。 滑动变阻器：滑动变阻器“一上一下”接入电路,且开关闭合前,滑片要移到阻值最大处。 电表：①电流表与小灯泡串联,电压表与小灯泡并联;②电流从正接线柱流入,负接线柱流出;③电压表的量程由小灯泡的额定电压决定,电流表的量程由小灯泡的额定电流决定
【实验梳理】
特殊方法测电功率

## Slide 30
实验突破 素养提升
（续表）
滑动变 阻器的 作用 | 改变灯泡两端的电压和保护电路。连接电路无误后,移动滑片的位置,同 时眼睛观察电压表的示数,当电压表的示数达到额定电压时,停止移动滑片, 并记下电流表的示数,利用公式即可求出灯泡的额定功率
电路故 障分析 | 电表示数异常的原因：①电流表无示数：与电流表串联的电路断路(或 电流表被短路或断路);②电流表指针满偏：电流表所选量程太小或与之串 联的电路发生短路;③电压表无示数：小灯泡发生短路(或电压表短路或断 路,或与电压表并联的电路以外部分断路);④电压表示数接近电源电压：小 灯泡发生断路,或滑动变阻器短路。
特殊方法测电功率

## Slide 31
实验突破 素养提升
（续表）
电路故 障分析 | 小灯泡不亮的原因：①电路完好,灯不亮：滑动变阻器连入电路的阻值太 大,移动滑片观察小灯泡是否发光;②电路故障,灯不亮：小灯泡断路或短路, 根据电表示数判断。 移动滑片,电表示数不变的原因：滑动变阻器同时接两个上接线柱或同时 接两个下接线柱
多次测量的目的 | 测出小灯泡在不同电压下的实际功率并比较、探究电功率与电压的关系 及小灯泡亮度变化规律(小灯泡实际电压不同,小灯泡的实际功率理应不同, 求平均值没有意义)
特殊方法测电功率

## Slide 32
实验突破 素养提升
（续表）
设计 表格 | 
图像 分析 | 小灯泡的U-I 图像是曲线,原因是灯丝电阻随温度 的升高而增大
物理量 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 小灯泡发光情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
特殊方法测电功率

## Slide 33
实验突破 素养提升
（续表）
实验 结论 | 不同电压下,小灯泡的功率不同,实际电压越大,小灯泡的功率越大; 小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定,实际功率越大,小灯泡越亮
实验 评估 | 小灯泡额定电压为3.8 V时,电压表读数不准确;若电源电压为6 V,可将电 压表改接在滑动变阻器两端,来减小实验误差
特殊方法测电功率

## Slide 34
实验突破 素养提升
例1 在测定“小灯泡电功率”的实验中,电源电压为4.5 V,小灯泡额定电压为2.5 V、电阻约为10 Ω。
(1)请你用笔画线代替导线,将图16-11甲中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片P向右移动时小灯泡变暗。
图16-11
特殊方法测电功率
如图所示

## Slide 35
实验突破 素养提升
(2)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表有示数,电流表无示数,原因可能是 。
(3)电路故障排除后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P到某一位置时,电压表示数如图乙所示,为 V,若想测量小灯泡的额定功率,应将图甲中的滑片P向
(选填“A”或“B”)端移动,使电压表的示数为2.5 V。
(4)移动滑片P,记下多组电压表和电流表示数,并绘制图丙所示的I-U图像,根据图像信息,可计算出小灯泡的额定功率是 W,此时小灯泡的电阻是
Ω。
(5)实验室可提供选用的滑动变阻器R1和R2的最大电阻分别为5 Ω和20 Ω,请你判断本实验中选用的是 (选填“R1”或“R2”)。
特殊方法测电功率
小灯泡断路
2.2
A
0.5
12.5
R2

## Slide 36
实验突破 素养提升
(6)小明按同一电路连接好最后一根导线,小灯泡立即发出明亮耀眼的光,并很快熄灭,检查后发现连线正确,请你找出他在实验中两个操作不当之处：
① ;② 。
(7)小勇利用上述装置测量另一只标有“2.5 V”字样的小灯泡的电功率,记录的数据如下表所示。分析实验数据得出：
电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流I/A | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28
电功率P/W | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84
发光情况 | 很暗 | 暗 | 正常发光 | 很亮
特殊方法测电功率
连接电路时开关没有断开
连接电路时滑片P没有移到阻值最大处

## Slide 37
实验突破 素养提升
①小灯泡的发光亮度是由灯泡的 决定的,且灯泡的 越大,灯泡发光越亮。
③在多次测量中还发现：当电压表的示数增大时,电压表与电流表的示数之比
(选填“变大”“变小”或“不变”),导致这一结果的原因是
。
特殊方法测电功率
实际功率
实际功率
小灯泡两端的电压是额定电压时,小灯泡的功率才是额定功率
变大
小灯泡
的电阻随温度的升高而增大

## Slide 38
(8)整理器材时发现滑动变阻器的PA部分比PD部分热,原因是
。
PA部分电阻
比PD部分电阻大
实验突破 素养提升
特殊方法测电功率

## Slide 39
实验突破 素养提升
特殊方法测电功率
【特殊方法测电功率】内容见Word版资源：
第01篇 教材复习 第16课时 特殊方法测电功率