## Slide 1
第 18 课时
家庭电路与安全用电
第一篇 教材复习

## Slide 2
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点一 家庭电路
组成及连接顺序 | 两根进户线(之间电压为220 V,用试电笔来辨别火线和零线,试电笔使用时要接触笔尾金属体,如图所示)、 、总开关、 、插座、用电器、导线等
电路示 意图 | 
电能表
保险装置

## Slide 3
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
(续表)
元件 | 连接方式及注意事项
空气 开关 | 当电路中的电流过大时,空气开关自动断开,切断电路
保险丝 (熔断器) | 位置：安装在总开关的后面,串联在电路中的火线上 材料：保险丝选用材料为电阻率大、熔点低的铅锑合金。禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝 作用：当电流过大时,保险丝由于 而熔断,从而切断电路,起到 的作用
开关 | 与用电器 联,接在用电器和 线之间
温度过高
保护电路
串
火

## Slide 4
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
(续表)
用电器 | 螺旋灯座的螺旋套应接在 线上,各用电器 联接入电路,带有金属外壳的用电器一定要将金属外壳接地
三孔插座 | 接法：左零右火上接地
漏电保 护器 | 装在控制插座的 上,当电流经过人体流入大地时,它会迅速 电路,起保护作用
[注意] (1)火线标着“L”字样,零线标着“N”字样,地线标着“E”字样。(2)开关必须接在火线和用电器之间,如果用电器是螺口灯泡,开关要连到灯泡的凸起端。(3)两孔插座接法：左零右火。(4)节点处加黑点。
零
并
总开关
切断

## Slide 5
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点二 家庭电路中电流过大的原因
1. 家庭电路中电流过大的原因：① ,如火线和零线直接连通、电线绝缘皮破损或老化;② ,如大功率用电器的使用,多个用电器同时使用。
短路
用电器的总功率过大

## Slide 6
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点三 安全用电
1. 对人体安全的电压为 V,家庭电路电压为 V。
2. 触电类型：双线触电(同时接触零线、火线)、单线触电(与火线接触)、高压电弧触电、跨步电压触电,分别如图18-1甲、乙、丙、丁所示。
图18-1
不高于36
220

## Slide 7
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4. 触电急救：首先迅速 ,或用一根干燥的绝缘棒将触电者身上的电线挑开,然后尽快使触电者离开现场。发生触电火灾时,必须在切断电源后,才能泼水救火。
切断电源

## Slide 8
探究一 家庭电路的组成与连接
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
1. 如图18-2所示,是林红家家庭电路的一部分电路,图中虚线框A和B是电灯、开关的位置,则开关应安装在虚线框 (选填“A”或“B”)中;闭合开关,用试电笔分别测试插座的左右两孔,则试电笔测 (选填“左”或“右”)孔时氖管会发光。
图18-2
A
右

## Slide 9
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
2. [2018·贵港] 请将图18-3中的“光控开关”、“声控开关”、灯泡用笔画线代替导线正确连入电路,设计出只有在光线很暗且有声音时灯才亮的楼道灯自动控制电路,同时安装一个不受开关控制的三孔插座。
图18-3
如图所示

## Slide 10
探究二 安全用电
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
3. 如图18-4所示为电热水壶所用的三脚插头,插入插座后B插脚与 (选填“火线”“地线”或“零线”)相连;电热水壶正常工作时, (选填“A”
“B”或“C”)插脚与水壶的金属外壳相连,其目的是 。
图18-4
火线
A
防止触电

## Slide 11
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4. 电工师傅维修电路有时需要带电操作,如图18-5所示,以下操作不会发生触电事故的是 ( )
图18-5
B

## Slide 12
探究三 家庭电路故障
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
5. 如图18-6所示家庭电路中,正常发光的两盏灯突然全部熄灭,经检查保险丝完好,用试电笔分别插入插座的两个孔,氖管均发光,说明插座两个孔的接线头都与
线相连,电路故障原因是 。
图18-6
火
进户的零线断开

## Slide 13
6. (不定项)为检查家庭电路的故障,林红同学采用的方法是：取下保险丝,将额定电压为220 V的“校验灯”接在保险丝的两个接线柱上,如图18-7甲、乙所示。在检查某灯之前,先断开所有开关,再闭合闸刀开关、该支路开关,若 ( )
图18-7
A.“校验灯”恰能正常发光,说明该支路短路
B.“校验灯”恰能正常发光,说明该支路工作正常
C.“校验灯”发光不正常(暗红色),说明该支路工作正常
D.“校验灯”发光不正常(暗红色),说明该支路断路
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
AC

## Slide 14
【总结】家庭电路故障分析
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
故障类型 |  | 故障原因 | 发生现象
电路中电流 过大 | 短路 | 线路中火线和零线短接 | 导线发热,保险丝熔断(空气 开关跳闸),线路中所有用电 器均不能工作
 | 过载 | 电路中用电器总功率过大 | 
断路 |  | 火线断路 | 用试电笔检测两线时,氖管 都不发光
 |  | 零线断路 | 用试电笔检测两线时,氖管 都发光