## Slide 1
第 19 课时
电与磁
第一篇 教材复习

## Slide 2
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点一 磁的基础知识
1. 磁性：物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2. 磁极：磁体磁性最强的两个部位,指北的一端叫北(N)极,指南的一端叫南(S)极。
3. 磁极间相互规律：同名磁极 ,异名磁极 。
4. 磁场：磁体周围存在一种物质,能使小磁针偏转,它看不见、摸不着,却真实存在。磁场的基本性质是对放入其中的磁体有力的作用。物理学中把小磁针静止时, 极所指的方向为该点磁场的方向。
相互排斥
相互吸引
N

## Slide 3
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
5. 磁感线：描述磁场分布的假想的曲线(理想模型法)。它的疏密可以表示磁场的强弱,其密集处磁场强,其稀疏处磁场弱。磁体外部的磁感线从 极到
极,内部则相反,是从 极到 极。磁感线是封闭的曲线,且永不交叉。磁感线上任意一点的切线方向与该点的磁场方向一致。
6. 地磁场：地球周围存在磁场,地磁的北极在地理 极附近,地磁南极在地理 极附近,且不完全重合,这个角叫磁偏角,最早是由我国宋代学者
发现的。
N
S
S
N
南
北
沈括

## Slide 4
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点二 四种电磁实验
实验 | 奥斯特实验 | 电磁感应实验 (法拉第发现) | 磁场对电流的作用实验 | 电磁铁磁性强弱与什么因素有关的实验
装置图 |  |  |  | 
工作原理 |  | 电磁感应 | 通电导体在磁场 中受到力的作用 | 
能量转化 |  | 能→ 能 | 能→ 能 | 
电流的磁效应
电流的磁效应
机械
电
电
机械

## Slide 5
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
（续表）
实验 | 奥斯特实验 | 电磁感应实验 (法拉第发现) | 磁场对电流的作用实验 | 电磁铁磁性强弱与什么因素有关的实验
影响因素 | 电流方向 | 感应电流方向与 磁场的方向和导体 运动的方向都有关; 感应电流大小与磁 场强弱、导体运动 速度有关 | 导体受力方向与 磁场的方向和电流 方向都有关;导体 受力大小与磁场强 弱、电流大小有关 | 电磁铁磁性强弱与 电流大小、线圈匝数、 有无铁芯有关(电流 越大,线圈匝数越多, 有铁芯,电磁铁磁性 就越强)
判断依据 |  | 电路中无电源 | 电路中有电源 | 

## Slide 6
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
（续表）
实验 | 奥斯特实验 | 电磁感应实验 (法拉第发现) | 磁场对电流的作用实验 | 电磁铁磁性强弱与什么因素有关的实验
应用 | 电磁铁、电磁继电器 | 发电机、动圈式 话筒 | 电动机、扬声器 | 电磁继电器、电磁 起重机
[点拨] 产生感应电流的条件：①闭合电路;②部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

## Slide 7
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
考点三 通电螺线管的磁场 安培定则
1. 通电螺线管的磁场分布：通电螺线管外部磁场和 的磁场相似。
2. 安培定则：如图19-1所示,用 手握住螺线管,让四指指向螺线管中
的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的 极。
图19-1
条形磁铁
右
电流
N

## Slide 8
探究一 磁现象、磁场
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
1. [2019·江西] 图19-2是利用被磁化的缝衣针制成的简易指南针。若静止时针尖指向地理位置的北方,则针尖是简易指南针的 极。此时,将指南针底座逆时针旋转90°,针尖静止时将指向地理位置的 方。
图19-2
北(或N)
北

## Slide 9
2. 磁体间力的作用是通过 发生的。如图19-3所示是用来描绘某一磁体周围磁场的部分磁感线,若在a点放置一个可自由转动的小磁针,则小磁针静止时,其N极指向 (选填“P”或“Q”)处。
图19-3
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
磁场
Q

## Slide 10
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
3. 描述磁场的图19-4,其中错误的是 ( )
图19-4
C

## Slide 11
探究二 电流的磁场
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
4. 林红同学利用如图19-5所示的装置探究磁和电的关系,请仔细观察图中的装置、操作和现象,然后归纳出初步结论。比较甲、乙两图可知：
;比较甲、丙两图可知： 。这种现象叫作 。
图19-5
通电导体
周围存在磁场
电流的磁场方向与电流方向有关
电流的磁效应

## Slide 12
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
5. 如图19-6所示,回形针处于静止状态,通电螺线管的下端为 极。回形针因处在通电螺线管所产生的 中而被磁化,它的上端为 极。
图19-6
S
磁场
N

## Slide 13
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
6. 如图19-7所示,通电螺线管的左端是S极,可以判断：静止的小磁针 端为N极,电源的 端为正极。(均选填“左”或“右”)
图19-7
左
右

## Slide 14
探究三 电磁铁及其应用
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
7. [2018·眉山] 如图19-8所示,闭合开关,条形磁铁静止后,将滑动变阻器滑片P从左往右滑动的过程中,弹簧将 ( )
图19-8
A. 缩短 B. 伸长
C. 静止不动 D. 先伸长后缩短

## Slide 15
[答案]B
[解析]滑片从左往右滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的阻值变小,所以电路中的电流变大,通电螺线管的磁性增强。由图可知,电流从螺线管的下方流入,根据安培定则可知,螺线管的上端为N极,下端为S极,则螺线管和条形磁铁相对的磁极为异名磁极,异名磁极相互吸引,所以螺线管对磁铁的吸引力增大,弹簧的长度变长。
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破

## Slide 16
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
8. [2018·嘉兴]如图19-9是一个温度自动报警器的工作原理图。当控制电路中有电流通过时,电磁铁左端为 极。在使用中发现,当温度达到设定值时,电铃没有报警,经检查,各元件完好、电路连接无误,则可能是因为
(任写一种)导致工作电路没有接通。
图19-9
S
控制电路电源
电压太小

## Slide 17
探究四 电磁感应现象、发电机
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
9. 图19-10所示的实验装置中,当导体棒ab (选填“上下”或“左右”)运动时,灵敏电流计的指针会发生偏转。人们利用该实验原理发明了
(选填“电动机”或“发电机”)。
图19-10
左右
发电机

## Slide 18
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
10. 图19-11所示是手压式电筒,压动按柄,通过塑料齿轮带动铜丝线圈内磁性飞轮高速旋转,实现切割磁感线,产生感应电流。它在工作时机械能转化为
能,进而转化为光能。它的工作原理是 。
图19-11
电
电磁感应

## Slide 19
探究五 磁场对电流的作用、电动机
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
11. [2018·宜宾] 如图19-12所示,把导体棒ab放在磁场中,闭合开关,导体棒ab中有电流通过,ab受到向右的力F。使ab受力方向向左可行的办法是 ( )
A. 改变电流的大小
B. 改变磁场的强弱
C. 使电流的方向反向
D. 使电流和磁场的方向同时反向
图19-12
C

## Slide 20
考点梳理 夯实基础
考向探究 逐个击破
12. 扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置,如图19-13所示是扬声器构造示意图。当线圈中通过变化的电流时,线圈受到变化的 力的作用,从而带动与线圈相连的纸盆振动,于是扬声器就发出了声音,扬声器从原理上与
(选填“电动机”或“发电机”)大致相同。
图19-13
磁场
电动机

## Slide 21
实验突破 素养提升
【设计和进行实验】
1.电磁铁的工作原理：电流的磁效应。
2.滑动变阻器的作用：改变通过线圈电流的大小。
3.电磁铁磁性强弱的判断：通过比较电磁铁吸引大头针的多少来反映,这应用了转换法。
4.控制变量法：探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系,控制电流相同;探究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系时,通过选择同一电磁铁来控制匝数相同。
5.利用安培定则判断电磁铁的N、S极。
6.电磁铁吸引的大头针下端分散的原因：大头针被磁化,同名磁极相互排斥。
突破一 探究电磁铁磁性的强弱与什么因素有关

## Slide 22
实验突破 素养提升
【实验结论】
7.电磁铁的磁性强弱与电流的大小和线圈的匝数有关,电流越大、线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强。

## Slide 23
实验突破 素养提升
例1 在“探究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中,小明制成简易电磁铁甲、乙,并设计了如图19-14所示的电路。
图19-14
(1)把两个电磁铁串联,目的是 。
当滑动变阻器滑片向左移动时,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数 (选填“增加”或“减少”),说明电流越 ,电磁铁磁性越强。
使通过它们的电流相同
增加
大

## Slide 24
实验突破 素养提升
(2)根据图示的情境可知, (选填“甲”或“乙”)的磁性强,说明电流一定时, ,电磁铁磁性越强。
(3)根据右手螺旋定则,可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的 极。
(4)电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是 。
(5)将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁,并巧妙地通过吸引大头针的数量来显示电磁铁磁性的强弱。下面的实验也用到这种方法的是 。
A. 认识电压时,我们可以用水压来类比
B. 用光线来描述光通过的路径
C. 把敲响的音叉接触水面,通过观察是否溅起水花来判断音叉是否振动
D. 用斜面、小车探究阻力对物体运动的影响
甲
线圈匝数越多
N
大头针被磁化,同名磁极相互排斥
C

## Slide 25
实验突破 素养提升
(6)废铁场里用电磁铁搬运废铁的优点很多：它的磁性有无可以由
来控制;电磁铁的磁性强弱可以由 来控制;电磁铁的南北极可以由
来控制,使用起来很方便。
电流的有无
电流的大小
电流方向

## Slide 26
实验突破 素养提升
【设计和进行实验】
1.转换法：通过灵敏电流计指针的偏转情况判断感应电流的有无和方向。
2.控制变量法：①探究感应电流的方向与导体运动方向的关系(控制磁场方向不变,改变导体运动方向);②探究感应电流的方向与磁场方向的关系(控制导体运动方向不变,改变磁场方向)。
3.灵敏电流计指针不偏转的原因：①不是闭合回路;②导体没做切割磁感线运动。
4.增强感应电流的措施：换用磁性强的磁体、切割磁感线时保持垂直且尽量快速。
突破二 探究什么情况下磁可以生电

## Slide 27
实验突破 素养提升
【实验结论】
5.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中有感应电流产生,感应电流的方向与磁场的方向和导体运动的方向有关。
【交流与反思】
6.能量转换：机械能转化为电能。
7.电磁感应现象的实际应用：发电机、动圈式话筒。

## Slide 28
实验突破 素养提升
例2 电可以生磁,那么磁在什么情况下可以生电呢?
【实验步骤】
①如图19-15所示,在蹄形磁体的磁场中放置一根导线AB,其两端与灵敏电流计、开关相连;
②断开开关,使导体AB在磁场中静止、沿不同方向运动,观察电流计的指针是否偏转;
③闭合开关,使导体AB在磁场中静止、沿不同方向运动,观察电流计的指针是否偏转。
图19-15

## Slide 29
实验突破 素养提升
【实验现象】如下表所示,●表示“是”,○表示“否”。
实验 次数 | 开关闭合 | 导线 AB 的运动情况 |  |  | 指针是否 偏转 | 有无电流
 |  | 静止 | 顺着或逆着磁场方向 | 垂直于磁场方向向左或向右 |  | 
① | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
② | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○
③ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○
④ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○
⑤ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○
⑥ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ●

## Slide 30
实验突破 素养提升
【分析论证】
(1)根据表中①②③的实验现象可知,当开关 时,电路中不会产生电流。
(2)根据 (选填实验序号)两次实验现象可知,导体AB静止时,电路中不会产生电流。
(3)根据④⑤⑥的实验现象可以得到磁生电的条件,即 电路的一部分导体,在磁场中做 运动。
(4)在实验中还发现,磁生电时,导体AB的运动方向不同,电流计指针的偏转方向也不同,这说明电流的方向与 有关。
(5)在实验过程中发生的能量转化是 。
断开
①④
闭合
切割磁感线
导体运动方向
机械能转化为电能

## Slide 31
实验突破 素养提升
· 实验拓展 ·
(6)实验中,通过观察 来判断电路中是否有感应电流。
(7)通过上述实验,林红断定：利用如图19-16所示的实验装置,闭合开关后,拿一根条形磁铁向右插入线圈中时,也会观察到灵敏电流计指针的偏转,理由是
。
图19-16
电流计的指针是否偏转
条形磁铁与线圈发生相对运动时,线圈也会切割条形磁铁周围的磁感线,产生感应电流

## Slide 32
实验突破 素养提升
(8)林红同学进一步猜想,感应电流的大小可能与导体运动速度和磁场强弱有关。为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关,她应进行的操作是：
。
(9)如果将小量程电流表换成 ,可以探究磁场对通电导体的作用。
保持导体运动快慢相同,方向不变,改变磁场强弱,观察电流计指针的偏转角度
电源