## Slide 1
初中物理（人教版）
八年级 下册
专项综合全练(三)

## Slide 2
杠杆和滑轮组作图
1.(2019陕西中考)在图1所示杠杆的A点,画出使杠杆在水平位置平衡时最 小拉力F的示意图及其力臂L。
图1

## Slide 3
答案 如图所示
解析 由杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知,在阻力跟阻力臂的乘积一定时,动力 臂越长,动力越小;图中支点在O点,因此OA作为动力臂最长,由图知动力的 方向应该向下。

## Slide 4
2.在图2中画出施加在开关上力F的力臂L。
图2

## Slide 5
答案 如图所示
解析 由支点O向F的作用线作垂线段,垂线段的长度即F的力臂L。

## Slide 6
3.如图3所示,是一个电热水壶的简易图,在图中画出它 所受重力的示意图(B为重心);用力作用在壶盖上A点时,可将壶盖打开。请 在A点画出所需最小力F的示意图(O为支点)。
图3

## Slide 7
答案 如图所示
解析 重力的作用点在重心上,方向竖直向下。连接O、A,力F作用在A点, 其方向与OA垂直时,力臂最长,力最小,且力F的方向斜向上。

## Slide 8
4.如图4所示,轻质杠杆OA能绕O点转动,请在杠杆中的 A端画出使轻质杠杆保持平衡的最小的力F的示意图(要求保留作图痕 迹)。
图4

## Slide 9
答案 如图所示
解析 O为支点,力作用在杠杆的最右端A点,力臂是OA时,力臂最长,此时 的力最小,且力F方向斜向上。

## Slide 10
5.(2019内蒙古赤峰中考)工人沿台阶向上滚动圆柱形塑料桶如图5所示。 他在A点施加力F使塑料桶绕O点向上滚动,请画出F的力臂。
图5

## Slide 11
答案 如图所示
解析 图中O为支点,反向延长力F画出F的作用线,然后从支点O向力F的 作用线作垂线段,该垂线段的长度即力F的力臂L。

## Slide 12
6.旅行箱在拉力作用下静止于图示状态,O点为旅行箱 的重心,A为拉力的作用点,请在图6中画出旅行箱的重力以及最小拉力F的 示意图。
图6

## Slide 13
解析 重力方向竖直向下,从重心O沿竖直向下的方向画一条带箭头的线 段,并用符号G表示重力;阻力和阻力臂不变,由杠杆平衡条件可知,动力臂 越长,动力越小,图中B点为支点,以支点B到A的距离为力臂是最大力臂,最 小力与最大力臂垂直,方向斜向上。
答案 见解析

## Slide 14
7.(2019河南开封二模)如图7所示,将一根轻质直角棒,一端用铰链固定在墙 上,轻质直角棒能绕O点转动,若要保持此棒在图示位置平衡,请在图中画出 棒受到的阻力与在A点施加的最小动力的示意图。
图7

## Slide 15
答案 如图所示
解析 由杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知,在阻力跟阻力臂的乘积一定时,动力 臂越长,动力越小;图中支点在O点,因此OA作为动力臂最长,过A点垂直于 OA作向上的力,即在A点施加的最小动力的示意图。

## Slide 16
8.(独家原创试题)如图8所示,用F=12 N的力,拉起重G=48 N的物体,不计滑 轮重、绳重和摩擦,请画出绕线方法。
图8

## Slide 17
答案 如图所示
解析 拉力为物重的 ,应该用两个动滑轮。

## Slide 18
9.(2019河南焦作二模)如图9所示,把图中的定滑轮与动滑轮组成滑轮组,请 画出提起重物时最省力的绕线方法。
图9
答案 如图所示
解析 该滑轮组由2个动滑轮和1个定滑轮组成,要使提起重物时最省力,应 由4股绳子承担物重,从定滑轮下面的挂钩开始绕起。

## Slide 19
10.(2019陕西渭南华阴一模)如图10为匀速打开垃圾桶盖时的简化图。若 动力作用在A点上,请在图中画出桶盖重力G的力臂L和作用在A点的最小 动力F的示意图。
图10

## Slide 20
答案 如图所示
解析 过支点O向重力的作用线作垂线段,垂线段的长度为重力G的力臂, 用L表示。由图知,以OA为动力臂是最长的力臂,根据杠杆平衡条件可知, 此时动力最小;过A点作垂直于OA向上的作用力,即最小的动力F。

## Slide 21
11.(2017安徽马鞍山当涂期中)如图11,要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出 来。已知组装滑轮组的绳子能承受的最大拉力为250 N,汽车重为15 000 N,所受阻力为车重的0.04,画出绕绳方法。
图11

## Slide 22
答案 如图所示
解析 由题知,阻力为车重的0.04,所以f=0.04×15 000 N=600 N,所以通过动 滑轮绳子的段数n= = ≈3,绕绳时应从动滑轮开始。