## Slide 1
第一轮 基础过关 瞄准考点
第四部分 电与磁
第12讲 欧姆定律

## Slide 2
1．电阻
(1)定义：导体对______________的大小。国际单位：_______。
(2)影响电阻大小因素：
①导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小跟导体的________、_________、_______________及____________有关。
②跟导体两端的__________和通过的__________无关。
③大多数导体的温度越高，电阻越____________。
(3)半导体：导电性能介于_________与_________之间；二极管有____________性。
超导体：某些材料在降到特定温度时，电阻变成________。超导材料可用在_______，但不能用在__________(如电饭煲)上。
电流阻碍作用
必备知识
B
Ω
材料
长度
横截面积
温度
电压
电流
大
导体
绝缘体
单位导电
0
输电线
加热器

## Slide 3
(4)滑动变阻器：
①原理：通过改变____________________________来改变电阻。
②作用：改变电路中的________和部分电路两端的__________、保护电路。
③接法：遵循____________的原则。
④要求：接入电路前应将电阻调到________________。
接入电路电阻丝的长度
必备知识
B
电流
电压
一上一下
最大阻值处

## Slide 4
2.欧姆定律
（1）内容：通过导体的电流与这段导体两端的电压
成______，与导体的电阻成______。
（2）公式：I=____。
（3）图象：
正比
反比
必备知识
B

## Slide 5
3．串、并联电路规律
必备知识
B
电路类型 | 串联电路 | 并联电路
电路简图 |  | 
电流特点 | ____________ | ____________
电压特点 | ____________ | ____________
电阻特点 | ____________ | ____________
电流、电压分配规律 | U1∶U2＝___________ | I1∶I2＝__________
I=I1=I2
U=U1+U2
R总=R1+R2
R1∶R2
I=I1+I2
U=U1=U2
R2∶R1

## Slide 6
3.串、并联电路电阻
（1）若n个相同的电阻R串联，总电阻R串＝________；
若n个相同的电阻R并联，总电阻R并＝____________。
（2）无论是串联还是并联电路，任何一个分电阻增大，电路的总电阻都会____________。
（3）并联电路总电阻比任何一个电阻都要________。
4.伏安法测电阻
（1）原理：R＝________。
（2）电路图：
变大
必备知识
B
nR
大

## Slide 7
1．（2017年第5题）如图12-3所示电路中，电源电压为4.5 V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5 V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则( )
A．L2两端的电压为1.5 V
B．L1两端的电压为1.5 V
C．L1与L2的灯丝电阻之比
为2∶1
D．通过L1与L2的电流之比
为1∶2
B
考情分析·中考链接
K

## Slide 8
2.（2017年第14题）有“3 V 0.75 W”的L1灯泡和“3 V 1.5 W”的L2灯泡，如图12-2甲所示，闭合开关，L1和L2正常发光，则电路总电阻R= Ω；如图12-2乙所示，闭合开关，L1正常发光，则电源2的电压U=
V；此时L2消耗的实际功率P= W(假设灯丝电阻不变)。
4
4.5
0.375
考情分析·中考链接
K

## Slide 9
3．(2018年第6题)如图12－3甲，电源电压保持不变，闭合开关时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图12－3乙，下列说法不正确的是( )
A．电源电压是9 V
B．定值电阻R的阻值是6 Ω
C．滑动变阻器的阻
值范围是0～18 Ω
D．若定值电阻R出现
接触不良时，电
流表示数为0，电
压表示数为9 V
C
考情分析·中考链接
K

## Slide 10
4．(2018年第11题)如图12－4甲所示，闭合开关时，电压表示数如图12－4乙所示为_______V；将滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数将______(选填“变大”“变小”或“不变”，下同)，电压表示数将______。
2.2
不变
变大
考情分析·中考链接
K

## Slide 11
5．(2018年第18题)在“探究电流跟电压关系”的实验中：
(2)用笔画线代替导线将图12－5中电路连接完整，要求实验过程中滑动变阻器的滑片从右向左移动。(导线不能交叉)
图12-5
考情分析·中考链接
K

## Slide 12
7．(2018年第18题)在“探究电流跟电压关系”的实验中：
(3)在实验操作过程中保持 不变，闭合开关时，调节滑动变阻器的滑片P做了三组实验数据，如表所示，请根据该表中数据在图12－8中进行描点连线。
(4)对实验数据进行分析，归纳出
结论是 .
。
图12-6
电阻
电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比
实验次数 | 1 | 2 | 3
电压表U/V | 1.0 | 2.0 | 2.5
电流表I/A | 0.11 | 0.20 | 0.26
考情分析·中考链接
K

## Slide 13
6．(2019年第6题)如图12－7所示，灯泡L1、L2的电阻分为10 Ω、20 Ω。闭合开关S。通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则( )
A．I1∶I2＝1∶1，U1∶U2＝2∶1
B．I1∶I2＝1∶2，U1∶U2＝1∶1
C．I1∶I2＝1∶1，U1∶U2＝1∶2
D．I1∶I2＝1∶2，U1∶U2＝1∶2
C
考情分析·中考链接
K

## Slide 14
7．(2019年第20题)如图12－8所示，电源的电压恒定，R1、R2为定值电阻，R2的阻值为60 Ω。只闭合开关S0时，电流表的示数为0.2 A，再闭
合开关S1时，电流表的示数为0.6
A。求：
(1)电源的电压；
(2)电阻R1的阻值；
(3)开关S0、S1均闭合后，通电10 s
电路消耗的总电能。
考情分析·中考链接
K
解：(1)只闭合开关S0时，通过R2的电流
I2＝0.2 A，R2＝60 Ω
根据欧姆定律，电源电压为：
U＝I2R2＝0.2 A×60 Ω＝12 V
(2)开关S0、S1均闭合后，R1与R2并联，则通过R1的电流I1为：
I1＝I－I2＝0.6 A－0.2 A＝0.4 A
R1的阻值为：R1＝ ＝30 Ω
(3)开关S0、S1均闭合后，通电10 s内电路消耗的总电能为W＝UIt＝12 V×0.6 A×10 s＝72 J
答：(略)

## Slide 15
考点一
电阻；滑动变阻器
备考训练
B

## Slide 16
【例1】一根锰铜导线的电阻为R，要使这根连入电路
的导线电阻变小，可采用的方法是（ ）
A．减小导线两端的电压
B．增大导线中的电流
C．将导线对折后连入电路
D．将导线拉长后连入电路
C
解析：导体电阻的大小取决于导体的材料、长度和横截面积。同种材料的导体长度越长，横截面积越小，电阻越大；将导线对折后，导线的长度减小，横截面积增大，所以导线的电阻变小。
备考训练·典型例题
B
思维点拨：电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关。

## Slide 17
1．(2019·福建省)在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是( )
A．铜线的电阻一定比铝线的小
B．长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C．长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大
D．粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大
D
备考训练·针对训练
B

## Slide 18
2．(2019·天津市)如图12－9是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是( )
3．超导材料具有十分诱人的前景。假如科学家已研制出室温下的超导材料，你认为它可以用作( )
A．白炽灯泡的灯丝 B．电炉中的电炉丝 C．保险丝 D．远距离输电线
A
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 19
4．下列因素中，对导体电阻大小有决定作用的是( )
A．导体是否接入电路 B．导体两端的电压 C．通过导体的电流 D．导体的长度
5．如图12－10是实验电路连接完毕后，滑动变阻器接入电路的四种情形，已经可以闭合开关进行实验的是( )
D
备考训练·能力提升
B
A

## Slide 20
6．高速公路收费站现在对过往的超载货车实施计重收费。某同学设计了如图12-11所示的计重秤原理图，下列说法中正确的是( )
A．称重表其实是一个电压表
B．电路中的R1是没有作用的
C．当车辆越重时，称重表的示数越小
D．当车辆越重时，称重表的示数越大
图12-11
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 21
7．小明在探究“电阻的大小与什么因素有关”的活动中，实验器材中电阻丝只有一根，其他器材足够，如果要他完成下面的实验探究活动，不可能完成的是（ ）
A．探究导体电阻与长度的关系
B．探究导体电阻与横截面积的关系
C．探究导体电阻与材料的关系
D．探究导体电阻与温度的关系
8．某电阻两端的电压为3 V时，通过的电流为0.5 A，则该电阻的阻值是 Ω，若该电阻两端的电压为0 V，其阻值是 Ω。
C
6
6
备考训练·能力提升
B

## Slide 22
考点二
电流、电压和电阻的关系
备考训练
B

## Slide 23
【例2】使用如图12-12所示的电路，探究“通过导体
的电流与它的电阻的关系”。小明分别用5 Ω和10
Ω 的电阻做两次实验，当完成第一次实验后，小
明将A、B两点间的电阻R由5 Ω更换为10 Ω，闭合
开关后，应该（ ）
A．保持滑动变阻器的滑片不动
B．将滑动变阻器的滑片向右移动
C．将滑动变阻器的滑片向左移动
D．更换阻值更大的滑动变阻器
图12－12
备考训练·典型例题
B
解析：当一个物理量与多个因素有关（或可能有关），要研究它与其中一个因素的关系时，应保持其他因素不变而只改变这一要研究的因素，从而得出与这个因素是否有关（控制变量法）。所以该题要控制电阻两端电压不变。
B
思维点拨：考查了控制变量法。

## Slide 24
1．下列关于电流、电压、电阻之间关系的说法中正确的是( )
A．电压大的电路中电流一定大
B．电阻大的电路中电流一定小
C．导体中的电流与电压、电阻无关
D．导体中的电阻与电流、电压无关
2．如图12－13所示是探究“电流与电压、
电阻之间的关系”的电路图，实验分“保
持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行。在做“保持电阻不变”这一步实验时应该( )
A．保持R2滑片的位置不动
B．保持R2两端的电压不变
C．保持R1不变，调节R2滑片到不同的适当位置
D．保持电路中电流不变
D
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 25
3．如图12－14所示，是探究“电流与电阻的关系”的实验电路图，电源电压保持3 V不变，滑动变阻器的规格是“10 Ω 1 A”。实验中，先在a、b两点间接入5 Ω的电阻，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为2 V，读出并记录下此时电流表的示数。接着需要更换a、b间的电阻再进行两次实验，为了保证实验的进行，应选择下列的哪两个电阻( )
A．10 Ω和40 Ω
B．20 Ω和30 Ω
C．10 Ω和20 Ω
D．30 Ω和40 Ω
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 26
4．(2019·宜昌市)用如图12－15所示电路研究电流跟电压的关系。为了改变定值电阻R两端电压，设计了三种方案。
甲：多节干电池串联接入MN；
乙：电池与滑动变阻器串联接入MN；
丙：电池先后与不同定值电阻R′串联接入MN。
可行的方案是( )
A．仅有甲
B．仅有乙
C．仅有甲、乙两种
D．甲、乙、丙都可行
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 27
5．小明利用如图12－16甲所示的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”，根据实验的数据绘出了 I－ 1/R图象，如图12－16乙所示。分析图象可知，当导体的电阻为______Ω时，通过它的电流为 0.2 A；当电流分别为0.25 A和0.5 A时，接入电路的导体的电阻之比为_______；实验过程中，小明控制导体两端的电压为_____V。
10
备考训练·能力提升
B
2∶1
2

## Slide 28
6．(2019·武威市)小欣利用实验探究“电流跟电阻的关系”。已知电源电压为6 V且保持不变，实验用到的电阻阻值分别为5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω、25 Ω。
(1)请根据图12－17甲所示的电路图将图12－17乙所示的实物电路连接完整(导线不允许交叉)；
(2)小欣把5 Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表无示数而电压表有示数，则电路中的故障可能是______；
A．电阻处短路 B．电阻处断路 C．滑动变阻器处断路
B
备考训练·能力提升
B
(3)排除故障后进行实验。实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，得到如图12－17丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论：电压一定时_________________
_____________________；
通过导体的电流跟导体的电阻成正比
(4)将5 Ω定值电阻换成10 Ω定值电阻后，闭合开关，为了保持电压表的示数为________V不变，应将滑动变阻器的滑片P向________(选填“A”或“B”)移动，记录此时各表的示数。
2.5
A

## Slide 29
考点三
欧姆定律
备考训练
B

## Slide 30
【例3】在某一温度下，连接在电路中的两段导体A和
B中的电流与其两端电压的关系如图12-17所示。由
图中信息可知( )
A．A导体的电阻为10 Ω
B．B导体的电阻为10 Ω
C．A导体两端电压为3 V时，
通过A导体的电流为0.3 A
D．B导体两端电压为3 V时，
通过B导体的电流为0.6 A
解析：从I-U图象可得到的信息：一是求导体的电阻；二是通过比较同一电压下的电流值从而得出两导体电阻的大小关系。
B
图12－17
备考训练·典型例题
B
思维点拨：由图象获取电流随电压变化的关系、掌握欧姆定律是正确解题的关键。

## Slide 31
1．小明的奶奶有随手关灯的好习惯。当她关灯后，家中电路变大的物理量是( )
A．总电阻 B．总电压 C．总功率 D．总电流
2．(2019·宿迁市)如图12－19所示，电源电压为3 V保持不变，闭合开关，电压表示数为2 V。下列选项符合题意的是( )
A．电压表测R2两端电压
B．R1、R2组成并联电路
C．若开关断开，电压表示数为0
D．R1、R2电阻之比2∶1
A
备考训练·针对训练
B
D

## Slide 32
3．如图12－20所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1和L2都正常发光，甲、乙两个电表示数之比为4∶3。此时灯L1和L2的电阻之比为( )
A．1∶3 B．3∶1 C．3∶4 D．4∶3
4．(2019·毕节市)如图12－21所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是( )
A．变大，变大 B．变大，变小
C．变小，变小 D．变小，变大
备考训练·针对训练
B
A
D

## Slide 33
5．如图12－22甲所示电路，电源电压保持不变。当闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U－I”关系图象如图12－22乙所示。则下列判断正确的是( )
A．电源电压为10 V
B．定值电阻R1的阻值
为20 Ω
C．滑动变阻器R2的阻
值变化范围为0～
10 Ω
D．变阻器滑片在中点时，电流表示数为0.3 A
D
备考训练·能力提升
B

## Slide 34
6．如图12－23所示，电源电压恒定。当开关S1、S2闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲∶U乙＝4∶1；当开关S1闭合、S2断开，若甲、乙两表均为电流表时，两表的示数之比为( )
A．4∶3 B．3∶2 C．3∶4 D．3∶1
7．(2019·苏州市)如图12－24所示电路中，电源电压为3 V，R1和R2阻值相等。若断开S2，闭合S1、S3，两电阻的连接方式为_______(选填“串联”或“并联”)；若断开S1、S3，闭合S2，此时电压表示数为_______V。
C
备考训练·能力提升
B
并联
1.5

## Slide 35
8．一个小灯泡的额定电压为8 V，正常发光时通过它的电流为0.4 A。现将该小灯泡接在12 V的电源上，为使其正常发光，应_____联一个______Ω的电阻。
9．如图12－25所示为一种人体秤的工作原理示意图，电源电压恒定不变。体重显示表是由电流表改装而成的，定值电阻R0起保护电路作用，其电阻值为10 Ω，在人体秤上不施加力时滑片P在电阻R的最上端，施加的力最大时滑片P移至电阻R的最下端，该人体秤测量范围为0～100 kg，电路中电流变化
范围为0.1～0.6 A，则电源电压为
_____V，滑动变阻器的最大阻值
为______Ω。
串
10
备考训练·能力提升
B
6
50

## Slide 36
10．如图12－26甲所示的电路中，电源电压恒定不变，图12－26乙是小灯泡L和定值电阻R1的电流与电压关系的图象。当只闭合S1、S2时，电压表示数为2 V；当只闭合S2、S3时，电压表示数为4 V。则电源电压U＝_____V，R2＝_____Ω。
8
5
备考训练·能力提升
B

## Slide 37
考点四
伏安法测电阻
备考训练
B

## Slide 38
【例4】下列四个电路中，R0为已知阻值的定值电阻，
不能测出未知电阻Rx的阻值的电路是（ ）
解析：选项A中，开关S闭合时，R0短路，电压表测量电源电压；开关S断开时，电压表测量Rx两端的电压；根据串联电路总电压等于各分电压之和，可求出R0两端的电压；根据I=求出通过R0的电流；根据串联电路电流处处相等，通过Rx的电流等于通过定值电阻的电流；根据Rx=可求出Rx电阻。
备考训练·典型例题
B
解析：选项B中，开关S断开时，电流表测量通过R0的电流，根据欧姆定律可求电源的电压；开关S闭合时，电流表测通过R0、Rx的总电流；根据并联电路总电流等于各支路电流之和可求通过Rx的电流；根据Rx=可求出Rx电阻。选项C中，开关S闭合时，Rx短路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律可求出电源电压；开关S断开时，R0、Rx串联，电流表测串联电路的电流；根据欧姆定律求出电路的总电阻；再根据Rx=R总-R0可求出Rx电阻。选项D中，开关S闭合时，Rx短路，电压表测量电源电压；开关S断开时，电压表测量电源电压；无法得到Rx两端的电压和通过Rx的电流，不能计算出Rx的值。
D

## Slide 39
1．如图12－28所示的电路，电源电压均不变，R0为定值电阻，R为最大阻值已知的滑动变阻器，利用下列电路图能够测出待测电阻Rx阻值的是( )
2．在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是( )
A．改变电路中的电流 B．改变被测电阻两端的电压
C．改变被测电阻的阻值 D．保护电路
D
备考训练·针对训练
B
C

## Slide 40
3.如图12-29所示是小成测量未知电阻Rx的实验电路，电源两端电压不变，其中R0为阻值已知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电流表示数为I1；当开关S、S2闭合，开关 S1断开时，电流表示数为 I2。则下列四个选项中，Rx的表达式正确的是（ ）
A．Rx= B．Rx=
C．Rx= D．Rx=
D
备考训练·针对训练
B

## Slide 41
4. 在“伏安法测量电阻”的实验中，实验电路如图12－30甲所示，观察到电流表和电压表的一组示数如图12－30乙所示，请记录：I＝_______A，U＝_____V，由此可算得待测电阻Rx＝_____Ω。移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为2 V，此时待测电阻Rx＝_____Ω。
0.5
4
8
8
备考训练·针对训练
B

## Slide 42
5．晓亮利用阻值为R0的定值电阻
和一个电流表测量未知电阻Rx的
阻值。他选择了满足这个实验要
求的器材，并连接了部分实验电
路，如图12－31所示。
(1)为了测出电阻Rx的阻值，请添加一根导线完成图12－31所示的实验电路的连接。
(2)开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为I1；只闭合开关S2时，电流表的示数为I2。请用I1、I2和R0表示Rx，则Rx＝_________。
图12-31
备考训练·针对训练
B

## Slide 43
6．(2019·贵港市)用“伏安法”测未知电阻的阻值。
(1)请用笔画线表示导线，将图12－32甲所示的实物连接成完整电路。要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数变小(请勿更改原有导线，导线不能交叉)。
(2)连接电路前，开关必须________。电路接通前，滑动变阻器的滑片P应该移至图中________(选填“A”或“B”)处。
备考训练·针对训练
B
断开
B
(3)小林闭合开关后，发现电流表示数为零，但电压表有示数，此时电路中的一处故障是待测电阻Rx
________(选填“短路”或“断路”)。
断路
(4)小林排除故障后，用滑动变阻器调节接入电路中的电阻，对应每次变化各测一次电流值和相应的电压值并记录到表格中。有一次测量电流表的指针如图12－32乙所示，其示数为________A；另一次测量电压表的指针如图12－32丙所示，其示数为________V。小林根据几组实验数据计算出Rx的值，为了进一步减小误差，绘制了Rx的U－I图象。
0.28
2.6
(5)另一组的小宇用相同的器材进行实验，并根据自己所记录的实验数据绘制了如图12－32丁所示的U－I图象。小林发现小宇绘制的U－I图象和自己绘制的U－I图象不同，你认为其原因是小宇__________________；小林根据小宇的图象也可计算出待测电阻Rx＝______Ω。(实验过程中电源电压保持不变)
电压表并联在滑动变阻器两端
10

## Slide 44
本讲理解要求的考点：欧姆定律及其简单计算。探究要求的考点：电流、电压和电阻的关系。近三年中考题型以选择题、填空题、实验题、计算题为主。其中电路分析、伏安法测电阻、欧姆定律及其计算为每年必考知识点。本讲分值大约是9分。2020年预测：以欧姆定律电路分析；分压、分流特点；欧姆定律联系实际计算；伏安法测电阻考点为主。
考点回顾
K