## Slide 1
专题：电功、电功率与电热的综合计算

## Slide 2
电功、电功率
与电热的理解
及简单计算
电热
（焦耳定律）
电功与
电功率
电能
电功率的估测
额定功率
与实际功率
单位
转盘式电能表
频闪式电能表
铭牌含义
灯泡的亮暗
焦耳定律
电热的利用与防范
电流的热效应
电功、电功率与电热的综合计算

## Slide 3
知识回顾
一、电能
(1)单位：______，符号：______.
(2)常用单位：千瓦时(kW·h)，也叫度,1度＝______kW·h=__________J.
(3)测量工具：________，作用是测量用电器某段时间内消耗的______.
焦耳
J
1
3.6×106
电能表
电能

## Slide 4
电能表 | 转盘式电能表 | 频闪式电能表
示意图 |  | 
主要参数 | (1)“220 V”，指电能表应接在电压为220 V的电路中使用 (2)“10(20) A”,表示这个电能表的标定电流是_____ A，额定最大电流是_____ A | 
 | 600 r/(kW·h)指用电器每消耗_______的电能时，电能表转盘转过600转 | 600imp/(kW·h)指用电器每消耗1kW·h 的电能，电能表指示灯闪600次
20
10
1 kW·h

## Slide 5
二、电功与电功率
 | 电功 | 电功率
定义 | 电流做的功，是电能转化为其他形式能量多少的量度，用符号W表示 | 电功率等于电功与时间之比，表示电流做功的________的物理量，用符号P表示
国际单位 | 焦耳(J) | 瓦特(W)
常用单位 | 千瓦时(kW·h)，也称度 | 毫瓦(mW)、瓦（W） 千瓦(kW)、兆瓦(MW)、
快慢

## Slide 6
 | 电功 | 电功率
公式 | W＝______ | P＝________
推导公式 | W=I2Rt (适用于纯电阻电路) W= (适用于纯电阻电路) | P=UI(适用于所有电路) P=I2R(适用于纯电阻电路) P= (适用于纯电阻电路)
UIt
二、电功与电功率
W=Pt(同时适用于力学、电学)

## Slide 7
三、常考电功率估测：
(1)液晶电视机的电功率约为 ；(2)日光灯的电功率约为 ；(3)手电筒的电功率约为 .
四、额定功率与实际功率
(1)额定电压：用电器铭牌上标的电压值，是用电器_____工作时的电压.
(2)额定功率:用电器铭牌上标的功率值，是用电器在___________下工作时的电功率.
(3)实际电压：电路中用电器实际工作的电压.
(4)实际功率：用电器在_____________下工作的功率.
正常
额定电压
实际电压
100 W
40 W
0.5 W

## Slide 8
(6)铭牌含义：灯泡“PZ 220 V 60 W”表示该灯泡的__________为220 V，__________为60 W.
(7)影响灯泡亮暗的因素：__________，__________越大，灯泡越亮.
(8)实际电压与额定电压的关系：使用各种用电器一定要注意它的额定电压，只有在额定电压下用电器才能正常工作.实际电压偏低，则用电器的电功率偏低，不能正常工作；实际电压偏高，有可能损坏用电器.
额定电压
额定功率
实际功率
实际功率

## Slide 9
五、焦耳定律（电热）
1.电流的热效应
(1)定义：电流通过导体时，_________能转化为_________能的现象.
(2)影响因素:
电流、电阻、通电时间
2.焦耳定律
(1)内容：电流通过导体产生的热量跟_______________成正比,跟导体的_________成正比,跟_________成正比.
电
内
电流的二次方
电阻
通电时间

## Slide 10
(2)焦耳定律可用公式_________表示
注：在纯电阻电路中，电流做功消耗的电能全部转化为内能，有Q=W=UIt=Pt= t
Q=I2Rt
3.电热的利用和防范
(1)利用：电热水壶、电饭锅、电熨斗、养鸡场的电热孵化器等。
(2)防范：带有孔的电视机后盖利于散热、电脑用微型风扇散热等。

## Slide 11
1、铭牌信息类相关计算
3、多档位电热器计算问题
重点突破
2、纯电阻电路动态分析及计算
重点突破

## Slide 12
一、铭牌信息类相关计算（2010年结合用电器、交通工具和电能表铭牌考查）
1. 标有“6 V 3 W”字样的灯泡正常发光时，通过灯丝的电流为________A。将该灯泡接入电源电压为9 V的电路中，需要再串联一只阻值为______Ω的电阻。
0.5
6
重点突破

## Slide 13
2（1）小明观察电冰箱的铭牌如图所示，问其中“耗电量0.50(kW·h)/24 h”这个参数的含义：该冰箱正常使用24 h消耗的电能为___________，电冰箱正常工作时的电流是________A(保留两位小数)．如果按照额定功率70 W和工作24 h计算，则消耗的电能是________kW·h，这个计算结果与冰箱铭牌上提供的相关参数差异较大，是由于冰箱具有________工作的特点而造成的．
0.50 kW·h
0.32
1.68
不连续
（2）小明观察并记录家中电能表的示数如图所示，本周用电量共多少度呢？
解

## Slide 14
二、纯电阻电路动态分析及计算
3. 如图所示电路 ，电源电压为4.5 V，滑动变阻器标有“20 Ω 0.6 A”，R0阻值为5 Ω.闭合开关后，滑动变阻器接入电路的阻值为10 Ω时，R0两端的电压为________V．由此向 移动滑片可使电阻R0 功率增大，在这个过程中，保证用电器安全的情况下，R0消耗的最大功率为________W.
1.5
1.8
左

## Slide 15
4. 如图甲是某新型电饭锅的简化电路图．R0为15 Ω的定值电阻，其阻值不受温度影响．RT是热敏电阻，其阻值随温度的变化规律如图乙所示．由图像可知，当RT的温度从30 ℃升高到130 ℃的过程中，电路总功率的变化规律是____________________；当RT的温度达到100 ℃时，RT的功率为________W.
先变大后变小
640

## Slide 16
三、多档位电热器相关计算（2017.5，2015.6）
5. (2016备用卷改编)如图为一电热饮水机的电路简图，其额定电压为220 V，具有“加热”、“保温”两种功能，对应功率分别为1 000 W和400 W，R1和R2均为电热丝．开始饮水机保持加热状态将水箱中的水进行加热，当温度达到设定温度时自动转为保温状态．当开关S闭合时，饮水机处于________(选填“保温”或“加热”)状态，此时电路中的电流是________A(保留一位小数)，R2的阻值是________Ω，电热丝R1、R2的阻值之比为________．
加热
4.5
48.4
3∶2

## Slide 17
【变式1】如图所示为某种电热饮水机工作电路的简化图，R1、R2为发热电阻，S0为温控开关．其相关参数如表格所示．电阻R2的阻值是________Ω，电热饮水机处于加热状态时电路中的总电流是________A．某次电热饮水机把0.8 kg的水从20 ℃加热到90 ℃，用时6 min，该电热饮水机的热效率为________．[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)，计算结果保留整数]
额定电压 | 220 V
频率 | 50 Hz
加热功率 | 880 W
保温功率 | 40 W
1 210
4
74%

## Slide 18
【变式2】如图是一款便携式电火锅的简化电路图．R1、R2均为电热丝，电火锅有加热和保温两个档位，加热功率为440 W，保温功率为110 W.
(1)加热档工作时，电路中的电流是多少？
(2)电热丝R2的阻值是多少？
(3)若不计热量损失，该电火锅正常工作，把质量为0.55 kg初温为20 ℃的水加热到100 ℃，需要多少秒？[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

## Slide 19
解：(1)当S闭合、S1接1时，处于加热状态，此时电路中的电流：I＝ ＝ ＝2 A
(2)由P＝ 可得，加热时：R1＝ ＝ ＝110 Ω
保温时，两电阻串联，故R1＋R2＝ ＝ ＝440 Ω，则R2＝440 Ω－R1＝440 Ω－110 Ω＝330 Ω
(3)不计热量损失，水吸收的热量等于电火锅放出的热量，则Q吸＝Q放，Q放＝P加热t＝c水mΔt
即t＝ ＝ ＝ ＝420 s

## Slide 20
1、铭牌信息类相关计算
3、多档位电热器计算问题
课堂小结
2、纯电阻动态电路分析计算
课堂小结

## Slide 21
谢谢聆听