## Slide 1
第5节 串、并联电路中电流的规律
第十五章 电流和电路
九年级物理上 新课标 [人]

## Slide 2
这是两个小灯泡组成的串联电路,电路中各点的电流之间有什么关系?
学 习 新 知
【问题】
一.串联电路的电流规律

## Slide 3
（一）.串联电路中各处的电流的关系？
1、提出问题
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
猜想或假设(说说你这样猜想的依据是什么？)
猜想1：串联电路中电流处处相等。
猜想2：串联电路中电流从电源正极流回负极的过程中电流越来越小。

## Slide 4
2、 实验器材：
开关、电池组、不同规格电灯泡若干、
电流表1个、导线5根
实验电路图：请同学们根据器材画出基本电路图

## Slide 5
接线时要注意开关必须处于断开的状态；不要出现短路现象；
电流表要跟被测电路 串联；
电流表的接线要正确：不得出现反接；
电流表的量程要选准；要进行试触；
读数时要认清量程和分度值；
注意：
A1
A2
A3
用电流表分别
测电路各点电流:
I1、I2、I3……

## Slide 6
进行实验
●
A
B
C
L1
L2
●
●
●
A
B
C
L1
L2
●
●
●
A
B
C
L1
L2
●
●
A
A
A
测A处
测B处
测C处
（1），如图连接电路，用电流表分别测量A、B、C的电流。
3.实验步骤：

## Slide 7
思考：实验是否就结束了，我们能不能只根据一次实验就得出结论？
应换用另外两个规格不同的灯泡重复上述实验

## Slide 8
测量结果说明什么？得出什么结论？
 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 
第三次测量 |  |  | 
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.1
1.1
1.1

## Slide 9
串联电路的特点：
①只有一条电流路径；②开关控制整个电路；③用电器相互干扰。
A
B
C
I1
I2
I3
串联电路中各处电流都相等。
表达式： ＝……
4、串联电路的电流的特点

## Slide 10
交流内容：
1.操作中有没有什么失误?
2.测量结果如果不正确，其原因是什么?
评 估
•

## Slide 11
反馈练习
生日彩灯上串联这20个小灯泡，
若电源插头处电流为100毫安，
那么通过每个小灯泡的电流为______安。
0.1

## Slide 12
提出问题
•
猜想与假设
•
设计实验
•
进行实验
•
分析论证
•
评 估
•
5探究环节
交 流

## Slide 13
1.并联电路中干路电流与各支路电流的关系
提出问题
并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
猜想或假设
提示：河流的支流流量和干流流量之间有什么联系？
猜想：并联电路干路电流等于各支路电流之和
（二）.并联电路的电流规律

## Slide 14
设计实验
实验器材：
开关、电池组、不同规格电灯泡若干、电流表1个、导线6根
2.实验电路：(你能画出吗？)
A
B
C

## Slide 15
-
+
3.实验步骤：你能自己设计实验步骤吗
(1)如图连接电路，把电流表分别串联接入A/B/C三点，闭合开关并记下电流表的示数。
(2)换两个小灯泡，重复步骤1

## Slide 16
进行实验
●
●
●
A
B
C
L1
L2
A
●
●
●
A
B
C
L1
L2
●
●
●
A
B
C
L1
L2
A
A
测A处
测B处
测C处

## Slide 17
A
A
进行实验

## Slide 18
A
B

## Slide 19
A
C

## Slide 20
测量结果说明什么？得出什么结论？
 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 
第三次测量 |  |  | 
1.2
1.3
2.5
1.3
1.1
2.4
1.2
1.2
2.4

## Slide 21
并联电路的特点：电流有两条以上路径，电流出现分与合；各支路用电器独立工作、互不影响；干路开关控制整个电路，支路开关控制所在的支路。
A
B
C
I
I1
I2
并联电路中干路的电流等于各支路的电流之和
4、并联电路的电流特点
表达式：
I = I1+ I2 ＋ … …

## Slide 22
1. 实验设计有无不合理的地方?
2. 操作中有没有什么失误?
3. 测量结果是不是可靠?
4.是否需要对实验进行改进？
评 估
•
交流

## Slide 23
L1
L1
L2
L2
A2
A1
1.2A
0.5A
L1中的电流是多少？
0.7A

## Slide 24
S
+
-
a
b
c
I
Ia
Ib
Ic
I= Ia = Ib = Ic
串联电路中
电流处处相等

## Slide 25
+
-
Ia + Ib = Ic
并联电路干路中的电流
等于各支路电流之和
Ia
Ib
Ic

## Slide 26
1.如图所示,在探究串联电路中的电流规律时,小华同学用电流表测出a,b,c三处的电流分别为Ia=0.2 A,Ib=0.2 A,Ic=0.2 A,在表格中记录数据后,下一步应该做的是 ( )
A.整理器材,结束实验
B.分析数据,得出结论
C.换用不同规格的小灯泡,再测出几组电流值
D.换用电流表的另一量程,再测出一组电流值
检测反馈

## Slide 27
2.如图所示电路,闭合开关后,比较a,b,c,d四处电流的大小,其中不正确的是( )
A.Ia=Id
B.Ia>Id
C.Ia>Ib
D.Id>Ic
B
解析:由并联电路中电流特点可知,干路中的电流等于各支路电流之和,故A,C,D正确,B错误.故选B.

## Slide 28
3.如图是长度相同,横截面积为2倍关系的同种导线连在一起,流过AB的电流为IAB，流过BC的电流为IBC ,则IAB与IBC的关系为
IAB IBC.
=

## Slide 29
4.如图所示,电流表A1的示数为1.6 A,电流表A2的示数为0.9 A,则L1中的电流是 A,L2中的电流是 A.
0.7
0.9
解析:由图可得,两灯并联,电流表A1测干路电流,电流表A2测L2的电流,由于电流表A1的示数为1.6 A,电流表A2的示数为0.9 A,故通过L1的电流是:1.6 A-0.9 A=0.7 A,电流表A2测L2的电流,因此L2中的电流是0.9 A.