## Slide 1
长度与时间的测量
物理沪科版 八年级上册第2章2节

## Slide 2
教学目标
导入新课
帽檐直径AB.
帽子高CD哪个
较长？
想想议议
A
C
B
D

## Slide 3
比一比
中心的两个圆哪个的面积大？
你的感觉可靠吗？测量有必要吗？

## Slide 4
通过上面几幅图片,我们发现目测是不太可靠的，有的甚至是错误的.
在生活、生产和科学研究中，经常要进行长度和时间的测量。探究物体的运动规律也需要进行长度和时间的测量,要进行测量，就要有一个人们公认的测量标准——测量单位。

## Slide 5
教学目标
新课讲解
一、测量单位
1、古代测量单位
在古代，人们常利用身体的某些部位作为长度单位例如：身高、足长、一柞等作为长度单位。
你知道是一柞什么意思吗？

## Slide 6
利用交替的昼夜、变化的季节等作为时间单位。
约为拇指和食指伸开的距离
一柞

## Slide 7
为了世界各国交流的方便，1960年，国际上通过了一套统一的测量标准，叫国际单位制，简称SI。
2、国际单位制
目前，世界上大多数国家都将国际单位制的单位作为本国的法定计量单位。国际单位制的单位也是我国的法定计量单位。
（1）国际单位制

## Slide 8
3、长度的单位
千米(km)
分米(dm)
厘米(cm)
毫米(mm)
微米(μm)
纳米(nm)
长度常用的单位
由大到小
国际单位制中长度的基本单位是：米
符号是：m

## Slide 9
1km＝103m
1m=10dm=102cm=103mm=106μm=109nm
（1）常用长度单位之间的换算
天文测量中常用的长度单位是“光年(1．y．)”，
即光在真空中传播一年的距离。
1l.y. ≈9.461×1015 m。

## Slide 10
1m
1dm
1cm
2 mm
厚度
你知道吗？

## Slide 11
1、2.5 m= cm = μm
250
2.5×106
2、15nm= mm= km
1.5×10-5
1.5×10-11
学以致用
dm
cm
mm
3、给下列物体标出单位及数据
中学生身高大约15.7 .
粉笔盒高度大约为8 .
一支铅笔直径约为10 .
一张纸的厚度大约为70
μm

## Slide 12
4、时间的单位
(1)国际单位制中时间的基本单位是：秒
符号是：s
时(h)
分(min)
秒（s）
毫秒(ms)
微秒(μs)
由大到小
时间的单位

## Slide 13
（2）常用时间单位之间的换算
1 h=60 min; 1min=60s;
1 s=103 ms ; 1ms=103 μs。
1、1h= min= s =_______ms=_______μs
2、 2h15min= s
3、5min= ________ ms_________μs
60
8100
3.6×106
3.6×103
3.6×109
学以致用
3.0×105
3.0×108

## Slide 14
(3)时钟的演变
“时钟”是人们根据自然界物体运动规律发明的计时工具.
太阳钟：日晷
古代:利用阳光下物体影子的变化规律来计时的时钟.

## Slide 15
沙钟(沙漏)
古代:利用细沙、水的流动规律来计时的时钟——沙漏、水钟等。
水钟(滴漏)

## Slide 16
后来，人们发现了物体的摆动规律，发明了摆钟。
摆钟

## Slide 17
随着对物质运动认识的深入，人们又发明了利用分子、原子运动规律来计时的石英表、原子钟等。
石英表
原子钟

## Slide 18
二、测量活动
1、当精确度要求不高时，可以借助自然现象或身边的物品进行估测。
借助太阳估测时间
2、当精确度要求较高时，则要选择适宜的测量工具进行测量。

## Slide 19
（1）测量长度常用的工具有卷尺、刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器等。
刻度尺是测量长度的基本工具。
其它长度测量工具还有卷尺、游标卡尺、三角尺、
螺旋测微器。

## Slide 20
螺旋测微器
卷尺
游标卡尺

## Slide 21
三、实验探究
零刻度线
量程
分度值
0~8cm
1mm或0.1cm
1、测量前应先观察零刻度线是否磨损、量程、分度值.
(1)量程：测量工具所测量的范围
(2)分度值：测量工具的最小刻度值
（一）用刻度尺测量长度

## Slide 22
思考：刻度线磨损的刻度尺能否使用？
能使用，可以从没用磨损的某一刻度开始算起。
2、实验时应注意：
(1)．刻度尺要放正，有刻度的一边要紧贴被测物体。

## Slide 23
(2)．读数时视线要与尺面垂直；

## Slide 24
(3)．读数时注意估读.
正确估读和记录: 精确 + 估读 + 单位
测量值：2.9 4 cm
精确 估读 单位
(4)．记录测量结果:2.94cm；

## Slide 25
(5)．多次测量取平均值。
请用刻度尺测量你用的物理课本的长与宽并将测量结果填入下表。
动手：测量物理课本的长与宽
 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值
长度L/cm |  |  |  | 
宽度b／cm |  |  |  | 

## Slide 26
 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值
长度L/cm |  |  |  | 
宽度b／cm |  |  |  | 
18.41
18.42
18.40
26.18
26.18
26.17
1、这是某同学测量的数据，请你计算出平均值
26.18cm+
L=
≈26.18cm
26.17cm+
26.18cm
3
26.18
18.41cm+
b=
=18.41cm
18.40cm+
18.42cm
3
18.41
解析：
学以致用

## Slide 27
2、某同学对一本作业本的长度进行测量，五次测量结果分别为：18.82cm，18.83cm, 17.28cm, 18.80cm, 18.81cm,则这本作业本的长度是多少？
提示：17.28cm是错误的应舍去！然后求其余4个数的平均数，除不尽的用四舍五入。
答案：18.82cm

## Slide 28
3、指出下图中刻度尺的分度值并读出木块A的长度
分度值：
A
A
A长度：
分度值：
A长度：
图1
图2
0.1cm
2.35cm
1cm
2.4cm

## Slide 29
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
复位键
（二）、用表测量时间
你知道它是怎样测试时间的吗？
1、认识机械停表
（1）它是用于测量时间的仪器，机械停表又叫秒表
秒针
分针
转柄

## Slide 30
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
(2)大表盘一周量度的时间是
，分度值是 ；
小表盘一周量度的时间是
，
分度值是 ；
30s
0.1s
15min
0.5min

## Slide 31
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
2、使用方法说明
按一下机械停表复位键按钮，计时开始；再按一次复位键按钮，停表停止计时；从停表上读出记录的时间。
复位键

## Slide 32
请读出机械停表的读数
学以致用
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
0
31
2
33
4
35
6
37
8
39
41
10
43
12
14
45
16
47
18
49
20
51
22
53
24
26
55
57
28
59
0
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
12
13
14
1、读数
2、读数
7分25秒4(445.4s)
3分37秒5(217.5s)

## Slide 33
阅读迷你实验室并完成课本上长度的估测、时间的估测的有关问题.
并进行实际测量与自己的估测进行比较。
1、大多数人的脉搏1min跳动的次数为70次左右
2、中学生的身高一般为1.60m左右，步长为70cm左右。
小知识：
迷你实验室

## Slide 34
1、误差：测量的数值和真实值之间必然存在的差异叫做误差。
对于测量来说，误差当然是越小越好。怎样减小误差呢？
三、测量误差
一般来说，由于客观或主观因素的影响，如测
量工具、测量方法、测量者等的影响，测量值和真实值之间总存在一定的偏差。

## Slide 35
2、减小误差的办法：校准测量工具、改进测量方法、选用精度高的测量工具、多次测量取平均值等方法减小测量误差。
3、误差与错误区别：
错误：是由于测量方法不正确或读取、记录测量结果时粗心大意造成的，错误是可以避免消除的。
误差：是不可避免、不可消除,只能尽量减小。

## Slide 36
有关误差的正确说法是( )
A. 误差就是测量中产生的错误。
B. 使用精密仪器认真测量，可以避免误差。
C. 误差可尽量减小，不能够绝对避免。
D.测量长度时，读出的位数越多越准确。
学以致用
C

## Slide 37
知识拓展
测量长度的特殊方法
1、累积法
适于测纸厚，细丝直径

## Slide 38
2.辅助工具法:
适用于测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高等。

## Slide 39
3.化曲为直法
适用于测较短的曲线长度,例如地 图册上的铁路线长。

## Slide 40
4、轮滚法：
适于测较长的曲线长度，例如运动场的跑道。
  化曲为直: 把曲线变为直线

## Slide 41
教学目标
巩固提升
1. 以下哪个物体的长度接近 8 mm( )
A. 物理课本的长度
B. 乒乓球的直径
C. 木铅笔的直径
D. 图画纸的厚度
C

## Slide 42
B
2、用刻度尺测量物体的长度时，下列要求中错误的是（ ）
A. 测量时，刻度尺不能歪斜。
B. 测量时，必须从刻度尺的左端量起。
C. 读数时，视线应垂直于刻度尺。
D. 记录测量结果时，必须在数字后注明单位。

## Slide 43
读数
161.5s
3、如图读出机械停表的读数

## Slide 44
4、如图读出木块的长度。
木块长 cm.
3.10

## Slide 45
5、测量1枚硬币厚度，为了减小误差，下列方法中能减小估读误差最佳的是（ ）
A.用刻度仔细地测量硬币厚度
B.用刻度尺多次测量求平均值
C.用刻度尺测量10枚硬币叠加起来总厚度，再除以10，求出1枚厚度。
D.刻度尺分别测量10枚硬币厚度，然后求平均值。
C

## Slide 46
教学目标
课堂小结
2、正确使用刻度尺及会正确读数。
3、正确使用机械停表及会正确读数
4、测量长度的特殊方法
1、在国际单位制中长度的基本单位是：米 ，时间的测量基本单位是：秒
课堂小结