## Slide 1
第十四章 内能的利用
第2节 热机的效率
￭九年级 物理 上册 人教版

## Slide 2
☆课前导入
问题：为什么发射火箭上天要用氢做燃料？用汽油、柴油做火箭燃料可以吗？
火箭发射

## Slide 3
同学们，你知道燃料有哪些？他们分别属于哪一类？
柴薪
☆课前导入
石油
煤
天然气
柴薪、煤属于固体燃料，天然气属于气体燃料，石油属于液体燃料。

## Slide 4
☆课堂探究
知识点一 燃料的热值
思考1：0.5kg的木材和1kg的木材燃烧时放出的热量是否相同？ 这说明什么？
0.5kg的木材
1kg的木材
燃料燃烧时放出的热量跟燃料的质量有关

## Slide 5
思考2：1kg的木材和1kg的碳燃水时，水升高的温度不相同？ 这说明什么？
1kg的木材
1kg的碳
燃料燃烧时放出的热量跟燃料的种类有关
☆课堂探究

## Slide 6
☆课堂探究
思考3：1kg的木材完全燃烧和未完全燃烧时放出的热量是否相同？ 这说明什么？

## Slide 7
燃料燃烧放出的热量跟什么因素有关？
（1）燃料的质量
（2）燃料的种类
（3）燃料的燃烧程度
想一想:什么是完全燃烧呢?
完全燃烧—— 就是燃料的燃烧必须与充足的氧气发生完全氧化反应。
☆课堂探究

## Slide 8
热值：某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比。
物理意义：热值在数值上等于1 kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
定义式：
q: 燃料的热值
Q：燃料完全燃烧放出的热量
m: 燃料的质量
热值单位：焦每千克；符号：J/kg。
气体燃料：J/m3。
V：气体燃料的体积
☆课堂探究

## Slide 9
观察热值表，你有什么收获？（信息、物理含义）
煤油 4.6×107
木炭 3.4×107
汽油 4.6×107
无烟煤 3.4×107
氢气 1.4×108
石油 4.4×107
焦炭 3.0×107
天然气 4.4×107
柴油 4.3×107
烟煤 2.9×107
煤气 3.9×107
酒精 3.0×107
干木柴 1.2×107
气体
液体
固体
常用燃料的热值（单位：J/kg或J/m3）
☆课堂探究

## Slide 10: 例题：
把5kg40℃的水烧开，需要完全燃烧多少kg的干木柴？（已知干木柴的燃烧值为1.2×107J/kg，外界为标准大气压，并且燃料完全燃烧放出的热量全部被水吸收）
☆课堂探究

## Slide 11: 分析：
利用吸热公式Q吸=Cm(t-t0)可以算出将水烧开要吸收多少热量，解题时应注意在标准大气压下，水的沸点是100℃，即水烧开时的温度为100℃，再利用燃料的燃烧值求干木柴的质量。
☆课堂探究

## Slide 12: 解答：
Q吸=Cm(t-t0)
=4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(100℃-40℃)
=1.26×106J
因为Q吸=Q放=1.26×106J
所以干木柴质量
☆课堂探究

## Slide 13
☆课堂探究
知识点二 热机的效率
想想议议：在内燃机中燃料是否能够完全燃烧？燃料燃烧释放的能量都到哪里去了？
点击图片播放热机效率

## Slide 14
蒸汽机的效率只有6%~15%
汽油机的效率为 20%~30%
柴油机的效率为30%~45%
飞机的效率为 50%~60%

## Slide 15
☆课堂探究

## Slide 16
用来做有用功的那部分能量，与燃料完全燃烧放出的能量之比，叫做热机的效率。
公式
☆课堂探究

## Slide 17
热机与环境
☆课堂探究

## Slide 18
思考：如何提高热机效率，节约能源，减少污染？
1
提高燃料利用率，使燃料充分燃烧；
2
改进热机，减少各种能量损失；
3
利用废气的能量。
☆课堂探究

## Slide 19
☆课堂小结

## Slide 20
谢 谢 观 赏