## Slide 1: 第六章 质量与密度 第3节 测量物质的密度
人教版 物理 八年级 上册

## Slide 2
小雅的爷爷旅游回来时，送给
孙女一份特殊的礼物——一枚翡翠
镯子，细白的底子上一抹翠绿娇艳
欲滴，那绿鲜活极了，让人看了一眼
便难以忘记(如图所示)。小雅欢喜
地整日戴着它，白嫩的手腕与娇艳的绿色衬在一起，别提有多美了。
小雅想知道手镯的密度但不知道怎么办，你能替她想出解决的方法吗?你采用的方法是什么?

## Slide 3
1. 认识量筒，并会用其测量液体或不规则形状固体的体积；了解测量物质密度的实验原理;会用天平和量筒测固体、液体的密度。
2. 在探究测量固体、液体密度的过程中，学会利用物理公式间接测定物理量的科学方法。

## Slide 4
(1)使用前要观察它的分度值和量程；
(2)使用时一定要放在水平桌面上，不能倾斜使用；
(3)如果量筒里的液面是凹形的，视线应与液体凹液面最低处相平。
点击图片演示测量液体体积
知识点 1
量筒的使用
知识点 1

## Slide 5
俯视×
仰视×
测量值偏大
测量值偏小
平视√
量筒读值时的视线

## Slide 6
点击图片演示量筒测量固体排开液体体积的读数

## Slide 7
石块的体积：
V =_______
V2-V1
石块放入前水的体积V1
石块和水的总体积V2
石块取出后水的体积V3
若用V2-V3来计算石块体积，则使测量值_______.
偏大

## Slide 8
（1）被测液体的体积不能超过量程。
（2）在测量范围内，应选择分度值较小的量筒，目的是提
高精确度，减小测量误差。
（3）不能用量筒测量对玻璃有腐蚀性的液体。
量筒使用原则

## Slide 9
例 使用量筒时，按正确的读数方法，小明应沿如图所示的虚线_______的方向观察量筒刻度，此时的读数是_______mL。
60
b
连接中考

## Slide 10
例 一次需要量出 l00g 密度为 0.8×103kg/m3 的酒精，最合适的量筒是（ ）
A．量程 l00mL，分度值 2mL B．量程 500mL，分度值 50mL
C．量程 250mL，分度值 5mL D．量程 400mL，分度值 l0mL
C
解析： 酒精的密度ρ=0.8×103kg/m3=0.8g/cm3，
由 得酒精的体积： =125cm3=125ml；
既能盛下酒精又能使测量时准确程度高，用C中的量筒比较合适。
连接中考

## Slide 11
测量液体和固体的密度
盐水
天平
量筒
烧杯
2.实验器材:
测量盐水的密度
1.实验原理:
知识点 2

## Slide 12
3.___________________________________。
2._______________________________________________；
1.__________________________________；
用天平测出烧杯和盐水的总质量m1
将一部分盐水倒入量筒中，读出量筒中盐水的体积V
用天平测出烧杯和剩余盐水的质量m2
盐水密度表达式：
ρ
V
=
m1 – m2
实验步骤

## Slide 13
根据实验测得的数据，求出盐水的密度。
杯和盐水的质量m1/g | 杯和剩余盐水的质量m2/g | 量筒中盐水质量m=(m1-m2)/g | 量筒中盐水 体积V/cm3 | 盐水的密度ρ/(g·cm3)
 |  | _________ |  | _________
86
58.5
27.5
25
1.1

## Slide 14
方案甲：
(1)测出空烧杯的质量m1
(2)将量筒内倒入一部分盐水，测出盐水的体积V
(3)将量筒内的盐水倒入烧杯中，测出烧杯与盐水的总质量m2
(4)算出盐水的密度：
ρ
=
V
m2 – m1
这样做测量结果会偏高还是偏低，为什么？
m1
m2
V
量筒壁上会附着一些盐水，使得m偏小，ρ偏小。

## Slide 15
方案乙：
(1)测出空烧杯的质量m1
(2)将烧杯内倒入一部分盐水，测出烧杯与盐水的总质量m2
(2)将烧杯内的盐水倒入量筒中，测出盐水的体积V
(4)算出盐水的密度：
ρ
=
V
m2 – m1
这样做测量结果会偏高还是偏低，为什么？
m1
m2
V
烧杯壁上会附着一些盐水，使得V偏小，ρ偏大。

## Slide 16
例 小明用天平、烧杯和量筒测牛奶的密度，如图从左向右表示了他主要的操作过程，调节天平平衡时，指针偏左，应将平衡螺母向_______移动，测出牛奶密度为___________kg/m3，
测出的密度比牛奶
的实际密度_______。
偏大
1.234×103
右
连接中考

## Slide 17
天平
量筒
烧杯
2.实验器材:
1.实验原理:
测量石块的密度
石块
细线

## Slide 18
(1)把天平放在水平桌面上，调节天平平衡 ；
(2)用天平测出小石块的质量为m；
(3)向量筒中注入适量的水，读出水的体积为V1；
(4)用细线将小石块拴好，将小石块浸没在量筒的水中，读出小石块和水的总体积为V2；
(5)小石块的密度表达式： 。
小石块
ρ
m
=
V2 - V1
实验步骤

## Slide 19
石块的质量m（g） | 石块放入前水的体积V1(cm3) | 石块和水的总体积V2(cm3) | 石块的体积V=V2-V1(cm3) | 石块的密度ρ(g/cm3)
26.4 | 46 | 58 | _____ | ________
根据实验测得的数据，求出石块的密度。
12
2.2

## Slide 20
(1)把天平放在水平桌面上，调节天平平衡 ；
(2)向量筒中注入适量的水，读出水的体积为V1；
(3)用细线将小石块拴好，将小石块浸没在量筒的水中，读出小石块和水的总体积为V2；
(4)将小石块取出，用天平测出小石块的质量为m；
(5)小石块的密度表达式： 。
小石块
ρ
m
=
V2 - V1
方案
石块上沾有水，使得m偏大，ρ偏大。
这样做测量结果会偏高还是偏低，为什么？

## Slide 21
测形状不规则、密度小于水、体积较小的固体物质的密度（如石蜡、木块）
蜡块密度比水小，不会沉入水中，也能用天平和量筒测出蜡块的密度吗？想想有什么好办法？

## Slide 22
ml
ml
V1
V2
①针压法（天平、量筒、水、石蜡、细钢针）
(1)用调好的天平测出石蜡的质量为m；
(2)向量筒内倒入适量的水，读出体积为V1；
(3)将石蜡放入量筒中，用钢针将其压住，使石蜡完全浸没在水中，读出此时的体积为V2；
(4)密度表达式： 。
ρ石蜡 =
m
V2－V1
探究新知

## Slide 23
②助沉法（沉坠法）(天平、量筒、水、石蜡、小石块、细线)
(2)向量筒内倒入适量的水；
(3)用细线将小石块和石蜡拴住（石蜡上，石块下），先将小石块浸没量筒水中，读出液面对应刻度为V1；
(4)再将它们共同浸没在量筒水中，读出液面对应刻度为V2；
(5)密度表达式： 。
ρ石蜡 =
m
V2－V1
V2
ml
V1
ml
(1)用调好的天平测出石蜡的质量为m；
探究新知

## Slide 24
(1)用调好的天平测出石蜡的质量为m；
(2)将细沙倒入量筒中，适量，摇匀，敦实，此时体积为V1；
(3)把量筒中细沙倒入白纸上一部分，再将蜡块放入量筒中，再把倒入白纸上的细沙倒回量筒，摇匀，敦实，此时体积为V2；
(4)密度表达式： 。
ρ石蜡 =
m
V2－V1
③沙埋法(天平、量筒、细沙、石蜡)
探究新知

## Slide 25
溶于水的物体
①沙埋法（可用面粉代替细沙）
②包上保鲜膜
吸水的物体
①沙埋法
②包上保鲜膜
③测量体积前让它吸足水
补充：特殊物质体积处理方法

## Slide 26
点击图片演示用天平和量筒测量固体和液体的密度

## Slide 27
例 小丽同学想知道家里一只陶瓷茶壶的密度，她用壶盖进行实验。
（1）将壶盖放在调好的天平的左盘，往右盘放入砝码并移动游码，天平平衡时，砝码的质量和游码的位置如图甲所示，则壶盖的质量为________g。
（2）如图乙所示，将壶盖浸没到装满水的烧杯里，然后把溢出的水倒入量筒中，测出水的体积为20cm3，则壶盖的密度是______g/cm3。
（3）用该方法测出壶盖的密度比
真实值______（填“偏大”或“偏
小”）。
43.2
2.16
偏大
连接中考

## Slide 28
“等体法”测物质的密度
空烧杯m1
杯和满水m2
杯和满盐水m3
(一)利用天平（带砝码）、烧杯（或空瓶）、足量的水、盐水，测盐水的密度
步骤： (1)调节天平使天平平衡，测出空烧杯的质量m1
(2)烧杯中装满水，测出烧杯和水的总质量m2，则水的质量为m2-m1
(3)倒掉烧杯中的水，装满盐水，测出烧杯和盐水的总质量m3，则盐水的质量为m3-m1
(4)液体的密度ρ盐水=

## Slide 29
步骤：(1)调节天平使天平平衡，测出小石块的质量m；
(2)烧杯中装满水，测出烧杯和水的总质量m1；
(3)把拴好细线的小石块慢慢浸没到烧杯底部，直到没有水溢出，测出烧杯、剩余水、小石块的总质量m2，则溢出水的质量为m+m1-m2；
(4)小石块的密度ρ=
石块质量m
杯、剩余水、石块总质量m2
（二）利用天平（带砝码）、烧杯、足量的水、小石块、细线，测定小石块的密度
“等体法”测物质的密度
m+m1-m2
m
×ρ水
杯和满水质量m1

## Slide 30
利用天平（无砝码）、量筒、两个完全一样的烧杯、足量的水、小石块、细线，测小石块的密度
与石块等质量的水
小石块
步骤：
(1)调节天平平衡，在左右两盘中各放一只烧杯；
(2)在左盘的烧杯中放入石块，在右盘的烧杯中注水，并用滴管细致的增减水的质量，直到天平平衡，则m水= m石块 ；

## Slide 31
(3)将右盘烧杯中的水倒入量筒中，记下水的体积V水，则m石=m水=ρ水 V水
(4)把左盘烧杯中的石块轻轻放入量筒中，完全浸没水中，此时示数为V1
(5)石块的密度ρ石块 =
V水
V1- V水
×ρ水
烧杯中水 的体积V水
ml
ml
石块浸没水中的示数V1
思考：实验中哪个量的测量不准确？偏大了还是偏小了？

## Slide 32
例 小熙同学利用下列器材：天平（无砝码）、两只完全相同的小烧杯、量筒、水、滴管、细线完成了小石块密度的测量。水的密度为1.0×103kg/m3。操作步骤如下：
（1）把天平放在水平桌面上，将________移到标尺的零刻度线处，调节平衡螺母，使天平平衡；
游码
连接中考

## Slide 33
（2）先把两只完全相同的小烧杯分别放在天平左右两盘上，再把小石块放入左盘烧杯中；
（3）向量筒中倒入适量的水，液面如图2所示，则量筒中水的体积为__________cm3；
（4）现将量筒中的水倒一部分至右盘小烧杯中，再利用滴灌来调节量筒与烧杯中水的体积，当天平再次平衡时量筒内剩余水的体积如图3所示，则小石块的质量m石=_________g；
（5）用细线拴好小石块，慢慢放入量筒中直到完全浸没，液面的示数如图4所示，则小石块的体积V石=_______cm3，小石块的密度ρ石=__________kg/m3。
40
20
2×103
10

## Slide 34
1. 在测量盐水的密度时，几个实验小组讨论设计了以下一些实验步骤：①用天平测出空烧杯的质量；②在烧杯中倒入适量盐水，用天平测出烧杯和盐水的总质量；
③将烧杯中的一部分盐水倒入量筒，记下量筒中盐水的体积；④测出烧杯和剩余盐水的总质量；⑤将烧杯中的盐水全部倒入量筒，记下量筒中盐水的体积；⑥把测得的数据填入表格，计算出盐水的密度。下列选项中测量盐水密度的实验顺序最合理的是（ ）
A．①②⑤⑥ B．②③④⑥ C．②⑤⑥① D．③④②⑥
B
基础巩固题

## Slide 35
2．为测出石块的密度，某同学先用天平测石块的质量，所加砝码和游码在标尺上的位置如图甲所示：接着用量筒和水测石块的体积，其过程如图乙所示。下列判断不正确的是（ ）
A．石块的质量是46.8g
B．石块的体积是18cm3
C．石块的密度是2.6×103kg/m3
D．若先用量筒测石块的体积，
接着用天平测石块的质量，会
导致测得石块的密度偏小
D
基础巩固题

## Slide 36
3. 小亮同学帮妈妈做饭时，发现茄子漂在水面上。他想：“茄子的密度是多大呢？”他用天平和量筒测定茄子的密度，请你和他一起完成实验。
（1）将天平放在_____________上，把游码放到标尺的左端的__________处，当横梁稳定时，指针偏向分度盘的右侧，要使横梁平衡，应将平衡螺母________调。
（2）切取一小块茄子，用调节好的天平测出它的质量m；在量筒中倒入适量的水，测出水的体积V1；用细铁丝将茄子块压入量筒的水中，并使其浸没，测出水和茄子块的总体积V2，茄子块密度的表达式_______________：
（3）因为茄子具有吸水性，用上述方法测出的茄子块体积_________，茄子块的密度__________。（选填“偏大”或“偏小”）
水平台
零刻度线
左
偏小
偏大

## Slide 37
C
4. 某课外活动小组测某种液体的密度，先把天平放在水平桌面上，将游码归零，调节平衡后，先用天平测出盖上盖子的空玻璃瓶质量为28g，然后装满水并盖上盖子，测出总质量为78g，把水倒掉将玻璃瓶内外擦干，再装满待测液体并盖上盖子，测出总质量为68.5g，则被测液体的密度为___________kg/m3。（ρ水=1.0×103kg/m3）
0.81×103
基础巩固题

## Slide 38
下面是小阳同学测量食用油密度的主要实验步骤：
①用天平测出烧杯和食用油的总质量m1。
②将烧杯中的部分食用油倒入量筒中，并测出量筒中食用油的体积V。
③测出烧杯和杯内剩余食用油的总质量m2。
④计算出食用油的密度ρ油。
请根据以上实验完成下列问题：
（1）画出本次实验数据的记录表格。
（2）实验中m1、V的测量数值分别如图甲、乙所示，测出m2=40g；则食用油的体积V=________cm3，食用油的密度ρ油=________g/cm3
烧杯和油的总质量质量m1/g | 量筒中油的体积V/cm3 | 烧杯和杯内剩余食用油总质量m2/g | 量筒中油的质量m/g | 油的密度ρ/g/cm3
60
0.9
能力提升题

## Slide 40
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 41
七彩课堂 伴你成长