## Slide 1
第十六章 电压 电阻 第3节 电阻
人教版 九年级 物理 上册

## Slide 2
【想一想】常用的导线通常是用铜或铝做的，特别重要的用电设备还要用昂贵的银来做。钢铁也是导体，又多又便宜，那么，为什么不用钢铁来做导线呢？
铜质导线
铝质导线
开关触点用银做

## Slide 3
1. 知道什么是电阻，知道电阻的单位及其换算关系。
2. 知道电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关；理解电阻是导体本身的一种性质。

## Slide 4
实验演示：比较小灯泡的亮度
点击上方图片，模拟演示过程

## Slide 5
不同导体对电流的阻碍作用一般不同。
为什么电压相同时，选用不同的导体，电路中的电流不同呢？
这应该是导体在导电的同时还存在着对电流的阻碍作用。

## Slide 6
为什么导体会有电阻？
点击上方图片，认识电阻的产生
在外界电力的作用下，当自由电子在导体内部做定向运动的时候，就会与规则地排列着的原子和正离子发生碰撞，结果阻碍了电子的定向运动。
不同导体对电流的阻碍作用不同。

## Slide 7
知识点 1
电 阻
物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。
导体的电阻通常用字母R 表示。
单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
电阻的单位还有：兆欧（MΩ） 、千欧（kΩ）
换算关系：1kΩ = 103Ω 1MΩ =106Ω

## Slide 8
欧姆简介
欧姆，德国物理学家。欧姆定律及其公式的发现，给电学的计算,带来了很大的方便。人们为了纪念他，将电阻的单位定为欧姆,简称“欧”

## Slide 9: 常见的电阻值
人的双手间（干燥） | 1 000~5 000 Ω
人的双手间（潮湿） | 200~800 Ω
照明灯泡（工作时） | 100~2 000 Ω
实验用小灯泡 | 5~50 Ω
实验室用的导线（每根） | 0.01~0.1 Ω

## Slide 10
几种长1m、横截面积1mm2的金属导线在20℃时的电阻值
导线 | 电阻R/ Ω
银 | 0.016
铜 | 0.017
铝 | 0.027
铁 | 0.096
钨 | 0.052
锰铜 | 0.44
镍铬合金 | 1.1
1. 为什么不用又多又便宜的钢铁来做导线？
2. 通常情况下用什么材料来做导线？
3. 高压输电线用什么材料来做导线？
相同规格下，钢铁导线的电阻大，如果用钢铁做导线，将有大量的电能损耗在导线上。
铜、铝
高压输电线用横截面积较大的铝线进行输送电能的
【想想议议】

## Slide 11
符号
在电子技术中，要经常用到具有一定阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。

## Slide 12
例 关于导体的电阻，下列说法中正确的是（ ）
A．导体导电说明它对电流没有任何阻碍作用
B．导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越小
C．相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明
导体的电阻与材料有关
D．长1m、截面积1mm2的家用铜导线，电阻约为几百
欧
C
连接中考

## Slide 13
例 如图所示，如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较_______________来判断不同导体电阻的大小。若两个导体的电阻差异不大，则可以用_________表替换灯泡，作进一步的判断。
灯泡的亮度
电流

## Slide 14
高压输电用的电线，使用的金属线又粗又直。为什么不用细导线输电呢？
电炉上面的电炉丝，为什么不用粗而直的导线呢？
影响导体电阻大小的因素有什么？
知识点 2
影响电阻大小的因素

## Slide 15
猜一猜
导体的长度
导体的粗细
导体的材料
温度
想一想
比一比
人走路情景
电荷运动
街道的长度
街道的宽度
不同的街道
天气

## Slide 16
◆探究材料对电阻的影响，控制长度、横截面积相同；
实验设计
控制变量法
◆探究长度对电阻的影响，控制材料、横截面积相同；
◆探究横截面积对电阻的影响，控制材料、长度相同。
探究影响导体电阻大小的因素
点击图片
模拟演示过程

## Slide 17
◆材料、横截面积相同时，长度越长，电阻越大；
◆材料、长度相同时，横截面积越大，电阻越小；
◆导体的电阻与材料有关；
导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积等有关。
导体的电阻是导体本身的一种性质。
一段导体不论是否接入电路，都有电阻，且电阻大小不变。
Notes: 让学生经历“提出问题——猜想假设——实验探究——交流总结”的探究的过程，培养学生合作探究能力和归纳概括能力。

## Slide 18
1. 有两条粗细相同、材料相同的导线，甲长20cm，乙长1.3m，哪条导线电阻大，为什么？
2.有两条长短相同、材料相同的导线，甲的横截面积为0.4cm2，乙的横截面积为2mm2，哪条导线电阻大，为什么？
3.“铜导线比铁导线的电阻小。”这种说法对吗?应该怎么说？
乙，因为乙比甲长。
乙，因为乙比甲细。
不对，应该说：长度相同、粗细相同的铜导线的电阻比铁导线的电阻小。
【想想议议】
Notes: 将所学知识及时应用，不仅可以让学生巩固所学的知识，还可以让教师检测学生的课堂学习效果，起到了前后呼应的作用。

## Slide 19
导体电阻还跟温度有关。对大多数导体来说，温度越高，导体电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
某些材料的温度降低到一定程度时,电阻会突然消失，这就是超导现象。具有超导现象的导体叫做超导体。

## Slide 20
【思考】为什么灯泡的灯丝在开灯的瞬间最容易烧断？
答：白炽灯的灯丝通常在刚通电瞬间被烧断，这是由于通电瞬间灯丝的温度低，电阻小，通过灯丝的电流大，相同时间内产生热量会多，所以白炽灯容易在开灯瞬间烧断灯丝。
不同工作条件下的灯泡 | 电阻值/Ω
“220V 40W”白炽灯泡不通电时（冷态） | 约100
正常工作时的白炽灯泡（热态） | 约1200

## Slide 21
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。
铜、铝、橡胶、陶瓷都是良好的电工材料。
介于中间的锗、硅是常用的半导体材料。

## Slide 22
例 下列关于导体电阻的说法正确的是（ ）
A．长度长的导体，电阻一定大
B．横截面积大的导体，电阻一定小
C．导体的电阻由其两端的电压和通过的电流来决定
D．导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积等因
素有关
D
连接中考

## Slide 23
例 如图所示，卡通动物的对话，
形象地描述了导体的电阻大小与导
体的材料、 和_________
有关。
长度
横截面积
连接中考

## Slide 24
1. 有材料相同的a、b、c三根电阻线，它们的电阻分别是Ra=10Ω、Rb=15Ω、Rc=20Ω
如果它们的长度相同，则最粗的是______线。
如果它们的粗细相同，则最长的是______线。
Ra
Rc
基础巩固题

## Slide 25
2. 将一根阻值为12Ω的电阻线接入电路中，当开关S闭合时，通过其电流为0.5A，其电阻为_____Ω，当开关S断开时，通过其电流为__A，其电阻值是_____Ω。若将这根电阻线均匀地拉长，其电阻值______（变大、不变、变小）
12
0
12
变大
基础巩固题

## Slide 26
3. 把很多二极管，三极管和电阻等电子元件做在芯片上，就成了集成电路，其中二极管、三极管是用________材料制成的。随着科技的进步，未来的电子元件如果用________材料来制作，由于没有电阻，不必考虑散热问题，就可以实现电子设备的微型化。
半导体
超导体
基础巩固题

## Slide 27
4. 关于导体的电阻，下列说法中正确的是 ( ) A.导体电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越小
B.导体电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大
C.导体电阻与电流有关，电流越大导体的电阻越小 D.导体电阻与电流有关，电流越小导体的电阻越大
B
基础巩固题

## Slide 28
用如图所示电路探究“影响电阻大小的因素”实验时，下列说法正确的是（ ）
A．该电路中不可以用小灯泡代替
电流表判断电流强弱
B．实验只需控制导体的材料相同
C．该电路探究导体的电阻大小与
导体长度有关
D．根据图中的实验可以得出：
导体电阻的大小与导体的材料有关
C
能力提升题

## Slide 29
1.电阻——用来表示导体对电流阻碍作用的大小的物理量， 用字母R表示。
2.在国际单位制里，电阻的单位是欧姆，简称欧，符号Ω。
3.如果导体两端的电压是1伏，通过的电流是1安,这段导体的电阻就是1欧。
4.导体的电阻决定于它本身的材料、长度、横截面积和温度，与其他因素无关。

## Slide 30
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 31
七彩课堂 伴你成长