## Slide 1: 第二十一章 信息的传递 第3节 广播、电视和移动通信
人教版 物理 九年级 下册

## Slide 2
我们几乎每天都要听广播、看电视、打电话，那这些图像和声音是怎样传过来的？

## Slide 3
1. 了解无线电广播的大致工作过程；大致了解电视的工作过程；了解移动电话是怎样工作的。
2. 通过了解广播、电视和移动电话的工作过程，初步认识科技对现代生活的影响。

## Slide 4
先将信号加载在电磁波上，再把载有信号的电磁波发射出去，（类似于把信件绑到鸽子身上，放飞鸽子）
从到达接收处的电磁波中把信号检出来。（类似于鸽子携带信件飞到目的地，从鸽子身上取下信件并读取）
知识点 1
无线电广播信号的发射和接收
点击观看
电磁波的发射和接收

## Slide 5
拓展性实验：电磁波的发射与接收
点击图片播放实验视频

## Slide 6
1. 广播电台通过 将信息传播给千家万户。某收音机的面板上有“AM” 和“FM”两个波段(如下图所示)，其中波长较长的是 波段。
电磁波
AM
电磁波的频率与波长成反比

## Slide 7
发射：
（由_____完成）
电视台
接收：
（由_______完成）
电视机
知识点 2
电视的发射与接收

## Slide 8
2. 各地高高耸立的电视塔是地标性建筑，电视塔上天线的作用是（ ）
A．让声音、图像信号转化为电信号
B．让声音、图像信号加载到高频电流上
C．让音频、视频电信号加载到高频电流上
D．让载有音频、视频信号的高频电流产生电磁波
D

## Slide 9
移动电话机由 _______来传递声音，它既是_____________ 又是___________。
电磁波
无线电发射台
接收台
移动电话靠__________ (较大的固定无线电台）使在不同地方的人可以互相通话
基地台
设立基地台的原因：
a:手机体积小，发射功率不大；
b:天线简单，灵敏度不高。
知识点 3
移动电话

## Slide 10
工作区域在几十米至几百米的范围。
座机接在市话网上，相当于小型基地台。
无绳电话

## Slide 11: 舰载卫星通讯系统
车载数字新闻通讯车

## Slide 12
3. 近年来在我们的生活中，4G手机通信业务已经逐渐推广，使用4G手机不仅通话信号好，而且在使用无线网络上网时效果更佳。下列说法正确的是（ ）
A．电磁波和声波在空气中的传播速度都是3×108 km/s
B．电磁波和声波都是由物体振动产生的
C．手机无线上网是利用电磁波传输信息的
D．电磁波能传递能量，声波不能传递能量
C
声波在空气中的传播速度是340 m/s
电磁波是由迅速变化的电流产生的

## Slide 13
1.无线电广播的发射过程是：在广播电台话筒把播音员的_______转换成________，再用调制器把音频电信号加载到____________ (载波)上，然后通过天线发射出去。无线电广播的接收过程是：收音机的天线接收到各种各样的__________；转动收音机调谐器的旋钮，可以从中选出__________的信号；收音机内的电子电路再把________从中取出来，放大后送到扬声器里转换成______，我们就听到广播了。
声音信号
电信号
高频电磁波
电磁波
特定频率
音频信号
声音
2.用收音机收听无线电广播时，收音机中承担选台工作的是 （ ）A．接收天线 B．调谐器 C．检波器 D．扬声器
B
基础巩固题

## Slide 14
3. 课外活动时间，有几位同学在讨论无线电广播和电视信号的接收、发射，有以下几种说法，你认为正确的是 （ ）
A．无线电广播是光、电信号之间的相互转换
B．电视信号的接收或发射是声、电信号之间的转换
C．无论是无线电广播还是电视都是光、电信号的转换
D．无论是无线电广播还是电视都有声、电信号的转换
D
基础巩固题

## Slide 15
4. 调制器的作用是 （ ） A．把声音信号变为电信号
B．能接收电磁波 C．能制造电磁波
D．把电信号加到高频振荡电流上
D
基础巩固题

## Slide 16
5. 关于移动电话，下列说法中错误的是（ ） A．移动电话间的声音信号是靠导线中的电流来传递的 B．移动电话间的声音信号是靠空间的电磁波来传递的 C．移动电话机既是无线电发射台，又是无线电接收台 D．移动电话间的通话要靠基地台转接
A
基础巩固题

## Slide 17
1. 电视机换台时，实际上是在改变 （ ）
A．电视台发射电磁波的频率
B．电视台发射电磁波的波速
C．电视机接收电磁波的频率
D．电视机接收电磁波的波速
C
能力提升题

## Slide 18: 2. 从广播电台发射出去的电磁波是 （ ） A．振荡器产生的高频电磁波 B．随声音变化的低频电磁波 C．经声音信号调制的高频电磁波 D．经图像信号调制的高频电磁波
C
能力提升题

## Slide 19
3. 收音机“收音”的顺序正确的是 （ ） A．调谐—检波—接收天线—喇叭 B．调谐—接收天线—检波—喇叭 C．接收天线—调谐—检波—喇叭 D．接收天线—检波—调谐—喇叭
D
能力提升题

## Slide 20
广播、电视和移动通信
无线电广播信号的发射和接收
电视的发射和接收
移动电话

## Slide 21
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 22
七彩课堂 伴你成长