## Slide 1: 第十六章 电压 电阻 第4节 变阻器

## Slide 4: 一、变阻器
1．定义：能改变接入电路中电阻大小的元件。
2．分类：滑动变阻器、电阻箱、电位器

## Slide 5: 二、滑动变阻器：
1．认识滑动变阻器
（1）工作原理：
改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。
（2）图示：
①实物图：
构造：金属杆、滑片P、绝缘管（瓷管）、线圈

## Slide 6: ②元件符号：
③结构示意图：

## Slide 7: 2．练习使用滑动变阻器
（1）选：
明确阻值范围和允许通过的最大电流。
①铭牌意义：“50Ω，1.5A”
表示最大阻值是50Ω，或阻值范围是0~50Ω ；
允许通过最大的电流是1.5A。
②误操作后果：
阻值范围太小。
后果：起不到保护电路和保护用电器作用。
超过允许通过的最大电流。
后果：烧坏滑动变阻器。

## Slide 8: （2）串：
滑动变阻器与被控制的电路串联。

## Slide 9: （3）接：选择正确的接法。
正确接法有4种：
“一上一下”，AC、AD、BC、BD。
错误接法有2种：
①“两上”，无电阻接入电路，相当于连入一段导线。
②“两下”，线圈的所有电阻全接入电路，相当于阻值最大的定值电阻。

## Slide 10: （4）调： 实验：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
①闭合开关前滑片P要放在哪个位置，为什么？
答：滑片P放在滑动变阻器的阻止最大处。
保护电路。

## Slide 11
②为什么有时连接最后一根导线灯泡立即亮？
答：连接元件前开关没有断开。
③滑动变阻器怎样改变灯泡亮度？
答：滑片P移动可改变连入电路的电阻丝长度，而改变连入电路的电阻大小，进而改变电路总电阻和电流大小，从而改变灯泡两端的电压，改变灯泡亮度。

## Slide 12
3．滑动变阻器的作用：
  改变电路中的电阻以及用电器两端的电压；
  保护电路。
4．滑动变阻器的特点：
能改变连入电路的电阻，但不能显示连入电路的阻值。

## Slide 13: 三、电阻器的应用
1．电阻箱
（1）特点：电阻箱能跳跃式改变电阻，显示电阻大小。

## Slide 14
（2）读数：
各旋盘对应指示点读数乘以面板上标记的倍数，再相加就是电阻箱接入的电阻值。
旋钮式
插拔式

## Slide 15: 2．电位器：
通过机械式旋钮调节阻值大小。
汽车油量表原理

## Slide 17: 本课小结

## Slide 18: 课堂练习
（2019秋•内江期末）如图，是实验电路正确连接完毕后，滑动变阻器接入电路的四种情形。当闭合开关进行实验时，滑片P必须向左移动的是（ ）
答案：B

## Slide 19: 课堂练习
（2020•淮安区模拟）如图所示，有关滑动变阻器的使用，说法正确的是（ ）
A．接线柱C、D端接进电路为定值电阻
B．接线柱A、B端接进电路为一根导线
C．C、B端接进电路，电流方向为C→P→B
D．A、C端接进电路，向D端移动P，电阻增大
答案：D

## Slide 20: 课堂练习
（2019秋•市中区期末）如图，A为导线，BM、CN为两根相同的电阻丝，下列说法正确的是（ ）
A．S和A接触，P向右移动灯泡变暗
B．S和B接触，P向右移动灯泡亮度变亮
C．S和C接触，P向左移动灯泡变亮
D．S和C接触，P向右移动灯泡亮度变暗
答案：A

## Slide 21: 课堂练习
（2019秋•深圳期末）如图所示，使用滑动变阻器，下列四种连接方法中不能调节小灯泡发光的强弱的是（ ）
答案：D

## Slide 22: 课堂练习
旋钮式电阻箱的读数是_______Ω。
插拔式电阻箱的读数是_______ Ω 。
答案：624；30

## Slide 23: 课堂练习
（2019秋•寿光市期末）如图所示，甲为可调亮度台灯，乙为电位器的结构图，b与金属滑片相连，转动旋钮可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（ ）
A．若只将a、c接入电路，转动旋钮灯泡亮度改变
B．若只将b、c接入电路，转动旋钮灯泡亮度不变
C．电位器调节灯泡亮度与滑动变阻器的原理相同
D．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的横截面积来改变灯泡亮度
答案：C