## Slide 1: 第十八章 电功率 第2节 电功率

## Slide 2: 比较电能表铝盘转动的快慢
400W
1900W

## Slide 3: 一、电功率
1．物理意义：表示电流做功快慢。
2．物理量符号：P
    3．定义：
    电功率等于电功与时间之比。
4．公式：
（1）定义式：
（2）导出式：（计算式）

## Slide 4: 5．单位：
（1）国际单位：瓦特，瓦，W
（2）常用单位：千瓦kW，毫瓦mW
6．单位换算：

## Slide 6: 7．估测
（1）100W左右：电视机、电风扇、电脑、洗衣机；
（2）较大：电饭锅、电炉子、电热水壶
（3）1000W以上：电热水器、空调

## Slide 9: 二、千瓦时的来历
1．推导：
当电功率P单位是千瓦kW，时间t单位是小时h，则电功W单位是千瓦时kW·h。
2．千瓦和千瓦时的区别：
千瓦kW是电功率的单位；
千瓦时kW·h是电能或电功的单位。

## Slide 10: 3．“1千瓦时”的含义：
表示电功率是1kW的用电器，工作1h所消耗的电能。

## Slide 11: 课堂练习
答：这台电视机的功率是 200 W。
解：
P = = = 0.2 kW = 200 W
W
t
1 kW·h
5 h
一台电视机 5 h 耗电 1 度，这台电视机的功率是多少?

## Slide 12: 课堂练习
解：P = 150 W = 0.15 kW
t = 3 h×30 = 90 h
由P=W/t得
W = Pt = 0.15 kW×90 h = 13.5 kW · h
答：一个月用电 13.5 kW · h。
某电视机的电功率是 150 W，每天使用 3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

## Slide 13: 课堂练习
答：1 度电可以供 40 W 的灯泡工作 25 h。
解：
t = = = = 25 h
W
P
1 kW·h
40 W
1 kW·h
0.04 kW
1 度电可以供 40 W 的灯泡工作多长时间？

## Slide 15: 三、额定电压 额定功率
1．额定电压和额定功率
（1）额定电压（U额）：
用电器正常工作的电压。
（2）额定功率（P额） ：
用电器在额定电压下正常工作时的功率。
2．实际电压和实际功率
（1）实际电压（U实） ：
用电器在实际工作时的电压。
（2）实际功率（P实） ：
用电器在实际电压下工作的功率。

## Slide 17: 3．用电器的电功率与两端电压的关系：
（1）U实= U额，
则 P实= P额；用电器正常工作。
（2）U实 >U额，
则 P实 >P额；可能烧毁用电器。
（3）U实 <U额，
则 P实< P额；用电器不能正常工作。

## Slide 18: 演示实验
说明用电器消耗的电功率随着它两端电压的改变而改变。
现象：在电压为 2.5 V 时，灯泡正常发光；在低于 2.5 V 时，灯泡发光暗淡；在高于 3 V 时，灯泡强烈发光。
取一个标有“2.5 V 0.5 W”的电灯泡。把它接在2.5 V的电路中，它正常发光。把它分别接在1.5 V和3 V的电路中，观察并比较它们的亮度。

## Slide 19: 四、两个重要计算式

## Slide 20: ①适用性：
适合所有电路。
适用于纯电阻电路，不含电动机。
电能全部转化为内能的电路。

## Slide 21: ②规律性：
③串正并反
电压一定时，电功率与电阻成反比
电流一定时，电功率与电阻成正比
串联电路中电功率与电阻成正比
并联电路中电功率与电阻成反比

## Slide 22: 本课小结

## Slide 23: 课堂练习
观察白炽灯泡和洗衣机的铭牌，理解其中的含义。

## Slide 24: 课堂练习
因不能超过额定电压，所以应该串联 7个这种灯泡。
解：
≈ 6.1
n =
220 V
36 V
一种彩色灯泡的额定电压是 36 V，要接在 220 V 的电路中，要串联多少个这种灯泡才行?

## Slide 25: 课堂练习
答：这位记者的说法混淆了电能和电功率概念。
一位电视记者在讲到某工厂上半年共节约电5 000 kW · h 的时候，手举一只理发用电吹风机说：“我这只电吹风是 500 瓦的，也就是 0.5 千瓦，这个工厂节省的电力可以开动 10 000 个这样的电吹风”。这位记者错在哪里?

## Slide 26: 本课小结

## Slide 27: 课堂练习
（2014•镇江）如图1所示，某同学在“测量小灯泡电功率”的实验中，误将电压表并联在滑动变阻器两端，他从滑片置于最右端时开始记录第一组数据，调节滑测得多组数据，描绘出的U-I图象如图2所示，已知小灯泡的额定电压为2.5V，电源电压为4.5V，可求得小灯泡正常发光时的阻值为____Ω，额定功率为 ____W，变阻器最大阻值为____ Ω，为使实验中小灯泡两端电压不超过3V，则滑动变阻器接入电路的最小阻值为____ Ω（保留一位小数）。
答案：12.5；0.5；40；6.8

## Slide 28: 课堂练习
（2019•常州二模）如图甲是小明设计的调光台灯的电路，电源电压恒为5V，滑动变阻器标有“20Ω2A”，电流表、电压表使用的量程分别为“0～0.6A”和“0～3V”，小灯泡额定电压为3V，小灯泡的I-U关系图象如图乙所示。闭合开关，移动滑片P，在保证电路安全的前提下，下列说法正确的是（ ）
A．电流表的最大示数为0.6 A
B．灯泡的最小功率为0.5 W
C．电路的最大总功率为3W
D．滑动变阻器接入电路的最大阻值为15Ω
答案：D

## Slide 29: 课堂练习
（2020•锦州二模）如图所示，电源电压保持不变，小灯泡上标有“4V”字样，电流表的量程为0～0.6A．图乙是小灯泡的电流随其电压变化的图象。滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω，定值电阻R2的阻值为10Ω．当闭合S和S2、断开S1、滑片移到中点时，小灯泡L恰好正常发光，则下列说法不正确的是（ ）
A．电源电压为9V
B．闭合S和S2，断开S1，滑片移到中点时，用一个“4V 0.5W”的灯泡L´替换L，则L´将会烧毁
C．闭合S和S2，断开S1，当小灯泡的功率为0.8W时，滑动变阻器的阻值是17.5Ω
D．闭合S和S1，断开S2，为保证电路安全，电阻R2的最大功率为8.1W
答案：D

## Slide 30: 课堂练习
（2019•通辽）如图甲所示，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，滑片从最右端滑至最左端时，小灯泡恰好正常发光。电流表示数与两电压表示数的关系图象如图乙。下列说法中正确的是（ ）
A．电源电压为9V
B．滑动变阻器的最大阻值为14Ω
C．小灯泡的额定功率为8W
D．电路总功率的变化范围为8W～12W
答案：B

## Slide 31: 额定功率和实际功率的关系

## Slide 32: 电功与电功率的关系