## Slide 1
第 15 课时
欧姆定律

## Slide 2
考点一 电流与电压、电阻的关系
1.电流与电压的关系:在电阻一定的情况下,通过导体的电流与导体两端的电压成 。
2.电流与电阻的关系:在电压一定的情况下,通过导体的电流与导体的电阻成 。
正比
反比

## Slide 3
考点二 欧姆定律
1.欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成 ,跟导体的电阻成 。
2.定义式: ,变形式 、 。
3.导体的电阻是导体本身的一种性质,电阻大小只与导体的 、 、
、温度有关,而跟电压和电流 。
正比
反比
U=IR
材料
长度
横截面积
无关

## Slide 4
考点三 欧姆定律相关实验
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
实验原理 | 控制 不变,改变 | 控制 不变,改变 | 实验原理: ( 法)
电路图及 实物图 |  |  | 
电阻
电压
电压
电阻
伏安
如图所示

## Slide 5
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
注意事项 | ①连接电路时,开关要处于 状态。 ②电流表要 在电路中,电压表要 在电路中。要先进行 ,然后选择合适的量程。 ③接线时要让电流从 接线柱流入, 接线柱流出。 ④滑动变阻器要 在电路中,接线时应按 原则,滑片应该移到 处 |  | 
(续表)
断开
串联
并联
试触
+
-
串联
一上一下
最大阻值

## Slide 6
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡) | 
滑动变阻 器的作用 | ①保护电路; ②改变 ,多次测量,寻找普遍规律 | ①保护电路; ②控制_______不变,多次测量,寻找普遍规律 | 测定值电阻阻值: ①保护电路; ②改变电流与电压,进行多次测量,求平均值,减小误差 | 测灯泡电阻: ①保护电路; ②改变电流与电压,进行多次测量,目的是寻找规律,但不求平均值
(续表)
电压
电压

## Slide 7
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡)
实验 表格及 数据 处理 |  |  | 
电压/V | 1.0 | 2.0 | 3.0
电流/A | 0.2 | 0.4 | 0.6
表一 R=5 Ω
表二 U=3 V
电阻/Ω | 5 | 10 | 15
电流/A | 0.6 | 0.3 | 0.2
定值电阻
实验 次数 | 电压 U/V | 电流 I/A | 电阻 R/Ω | 三次测量平均值R/Ω
1 | 1.0 | 0.2 | 5 | 5
2 | 2.0 | 0.4 | 5 | 
3 | 3.0 | 0.6 | 5 | 
(续表)
小灯泡
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 0.8 | 0.18 | 4.4
2 | 1.0 | 0.20 | 5.0

## Slide 8
项目 | 探究电流与电压的关系 | 探究电流与电阻的关系 | 电阻的测量(定值电阻、灯泡) | 
图像 |  |  |  | 
实验结论 | 由表一得: | 由表二得: | 对于定值电阻,多次测量的目的是 | 小灯泡灯丝的电阻受 的影响,温度越高,电阻
(续表)
电阻一定
时,通过导体的电流与
导体两端的电压成正比
电压
一定时,通过导体
的电流与导体的
电阻成反比
求平均
值,减小误差
温度
越大

## Slide 9
重难一 动态电路分析
1. [2012·江西改编]如图15-1所示,电源电压保持不变,闭合开关S后,将滑动变阻器R2滑片P 向右移动,电流表A的示数 ,电压表V1的示数 。(均选填“变大”“变小”或“不变”)
图15-1
变大
不变

## Slide 10
2. [2020·凉山州]如图15-2所示,电源电压不变,S闭合后,若滑动变阻器的滑片P 向右移动时,则电压表V的示数将 ,电流表A的示数将 。(均选填“变大”“变小”“不变”)
图15-2
不变
变小

## Slide 11
3. [2020·江西]如图15-3所示,电源电压恒定不变,闭合开关S,若滑片P 向上移动,下列说法正确的是 ( )
A.A示数变小,V示数变大
B.A示数变小,V示数不变
C.A示数变大,V示数变小
D.A示数变大,V示数不变
图15-3
[答案]B

## Slide 12
4. [2020·泰州]如图15-4所示电路中,电源电压保持不变,开关S闭合后,在滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,下列说法正确的是 ( )
A.电压表V1示数变大,电流表A示数变大
B.电压表V1示数不变,电压表V2示数变小
C.电压表V2示数不变,电流表A示数变大
D.电压表V1示数变大,电压表V2示数变小
图15-4

## Slide 13
[答案] C

## Slide 14
重难二 欧姆定律的简单计算
5. [2020·荆门]将电阻R 和灯泡L接在图15-5甲所示的电路中,电源电压保持不变。图乙为电阻R 和灯泡L的I-U 图像。闭合开关S,电流表示数为0.3 A,则电源电压和电阻R 的大小分别是 ( )
A.8 V 6.67 Ω
B.12 V 20 Ω
C.8 V 20 Ω
D.12 V 10 Ω
图15-5
C

## Slide 15
6. 电阻R1与R2的I-U 图像如图15-6所示。当R2上的电压为1.5 V时,R2的阻值是
Ω;若将它们并联连接到电压为2.5 V的电源上,则干路的电流是 A。
图15-6

## Slide 16
[答案] 10 0.7

## Slide 17
7. [2017·江西]如图15-7所示,闭合开关S,两电流表示数之比为5∶3,则R1与R2两端的电压之比U1∶U2= ;电阻之比R1∶R2= 。
图15-7

## Slide 18
[答案] 1∶1 3∶2

## Slide 19
8. [2020·福建]如图15-8所示电路,电源电压为3 V,R1、R2、R3阻值均为10 Ω,闭合开关S,电压表示数为 V,电流表示数为 A。
图15-8
[答案]3 0.6

## Slide 20
重难三 欧姆定律的综合计算
9. [2016·江西]如图15-9所示,已知电源电压为U,三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3,求:
(1)当开关S1、S2均断开时,电流表和电压表的示数。
(2)当开关S1、S2均闭合时,电压表和电流表的示数。
图15-9

## Slide 21
重难三 欧姆定律的综合计算
9. [2016·江西]如图15-9所示,已知电源电压为U,三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3,求:
(2)当开关S1、S2均闭合时,电压表和电流表的示数。
图15-9

## Slide 22
10. [2019·江西]如图15-10所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(1)闭合开关S1,断开开关S2、S3,电流表示数为0.4 A,求电源电压。
(2)闭合开关S3,断开开关S1、S2,滑动变阻器滑片置于中点位置时,电压表的示数为4 V,求R3的阻值。
(3)闭合开关S1、S2和S3,在不损坏电流表、电压表的情况下,求滑动变阻器R2的阻值取值范围。
图15-10
解:(1)闭合开关S1,断开开关S2、S3,电路为R1的简单电路,电流表示数为0.4 A,则电源电压U=I1R1=0.4 A×
20 Ω=8 V。

## Slide 23
10. [2019·江西]如图15-10所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(2)闭合开关S3,断开开关S1、S2,滑动变阻器滑片置于中点位置时,电压表的示数为4 V,求R3的阻值。
图15-10

## Slide 24
10. [2019·江西]如图15-10所示,电源电压保持不变,电流表的量程为0~0.6 A,电压表的量程为0~15 V,R1=20 Ω,滑动变阻器R2的规格为“100 Ω 1 A”。
(3)闭合开关S1、S2和S3,在不损坏电流表、电压表的情况下,求滑动变阻器R2的阻值取值范围。
图15-10

## Slide 26
突破一 探究电流与电压、电阻的关系
例1 [2020·广安]在探究“电流与电阻关系”的实验中,所用的器材有:电压恒定为6 V的电源、开关、电流表、电压表、三个定值电阻(5 Ω,10 Ω,20 Ω)、几个规格不同的滑动变阻器、导线若干。
(1)如图15-11所示是某同学连接的电路,图中有一根导线连接错误,请你在连接错误的导线上打“×”,并补画出正确的连线。
图15-11

## Slide 27
[答案] (1)如图所示
[解析](1)题图中电阻和电压表被短路,电阻应和电流表串联,如图所示。

## Slide 28
(2)电路连接正确后,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于 (选填“A”或“B”)端。
图15-11
[答案] A
[解析]闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于接入电路的阻值最大的A 端。

## Slide 29
(3)分别把5 Ω和10 Ω的定值电阻接入电路中,移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为2 V,记录下电流表的示数。可是当把20 Ω的定值电阻接入电路中时,该同学无论怎样移动滑片都无法使电压表示数调到控制值,说明选择的滑动变阻器
。
图15-11

## Slide 30
[答案] (3)最大阻值过小
[解析](3)电阻两端的电压始终保持UV=2 V,根据串联电路电压的规律,滑动变阻器分得的电压U滑=U-UV=6 V-2 V=4 V,滑动变阻器分得电压为电压表示数的2倍,根据分压原理,当接入20 Ω电阻时,滑动变阻器连入电路中的电阻为R滑=40 Ω,故为了完成实验,应该选最大阻值至少为40 Ω的滑动变阻器。若无论如何移动滑片都无法使电压表示数调到控制值,则说明选择的滑动变阻器最大阻值过小。

## Slide 31
(4)更换器材后,重新实验,将数据记录在下表中,分析实验数据可得结论:_________
。
电压U/ V | 2 |  | 
电阻R/ Ω | 5 | 10 | 20
电流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1
电压
一定时,电流与电阻成反比

## Slide 32
◀ 实验拓展 ▶
(5)实验中,若保持定值电阻两端电压为
2 V不变,换用其他电源,选用滑动变阻
器的最大阻值为10 Ω,要使5 Ω、10 Ω、20 Ω三个电阻单独接入电路都能完成实验,则选取电源电压最大值不能超过
V。
[答案]3
图15-11

## Slide 33
(6)实验结束后,应先 ,拆除 两端导线后,再拆除其他导线并整理好器材。
断开开关
电源

## Slide 34
(7)林红、小月同学也利用这个电路进行实验,并根据实验数据作出I-R 图像如图15-12甲所示。实验中小月的操作中有不符合探究 I 与R 关系的做法,则小月实验操作中不符合要求的做法是: 。
图15-12
没有保持电阻两端的电压不变

## Slide 35
(8)如图乙所示,林红同学用两个用电器做实验,并根据实验数据作出I-R 图像。请你根据图像判断图线Ⅰ为 ,图线Ⅱ为 。(均选填“小灯泡”或“定值电阻”)
定值电阻
小灯泡
图15-12

## Slide 36
突破二 伏安法测电阻
例2 [2017·江西]【实验名称】用电流表和电压表测电阻。
【实验器材】电压恒为3 V的电源、电压表、电流表、标有“20 Ω 2 A”字样的滑动变阻器,待测电阻Rx、开关、导线若干。
【实验原理】R= 。
【实验步骤】
(1)小明按图15-13甲所示的电路图连接电路。
图15-13

## Slide 37
(2)闭合开关,发现电流表示数如图乙所示,则下一步的实验操作是:先 ,然后 。
(3)小明测出待测电阻的阻值后,向老师汇报,老师指出他实验设计中存在着不足,其不足是 。
图15-13
断开开关
将电流表正、负接线柱交换连接
没有多次测量取平均值

## Slide 38
(4)改进后,小明继续实验并将数据记录在下表中,分析数据可知待测电阻的阻值为 Ω;还可以初步得出:电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成 。
实验次数 | 电压U/ V | 电流I/A
1 | 2.4 | 0.24
2 | 2.0 | 0.20
3 | 1.5 | 0.15
10
正比

## Slide 39
(5)实验过程中,若小明将滑片P 移到了如图丙所示位置,闭合开关,此时电流表示数为 。
图15-13
0

## Slide 40
◀ 实验拓展 ▶
(6)本实验要多次测量取平均值,目的是 。
图15-13
减小误差

## Slide 41
(7)林红同学也在做相同的实验,实验操作中林红发现电流表已损坏,电压表完好,于是她设计了如图15-14所示的电路图也完成了实验。
请你帮助她把以下实验步骤填写完整:
①闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片,当滑片位于最左端时,读出此时电压表的示数,记为U1;
②再 ,读出此时电压表的示数,记为U2;
③则未知电阻Rx= 。
图15-14

## Slide 42
[答案]

## Slide 43
(8)做完实验后,意犹未尽的林红同学又设计实验测量小灯泡电阻,如图15-15Ⅰ所示。实验时多次移动滑动变阻器的滑片,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成如图Ⅱ所示的图像。求出不同电压下小灯泡的电阻,然后求出电阻的平均值,这种做法是 (选填“合理”或“不合理”)的,理由是
。
图15-15
不合理
灯丝的电阻受温度影响,小灯泡的灯丝温度不同时,电阻也不相同

## Slide 44
一、缺电流表(伏阻法)
设计此类实验的主导思想是:由于不能利用电流表测出电流,所以必须运用电压表多次测电压。运用串联电路分压原理或开关的断开、闭合(或滑动变阻器滑片的移动)引起电路结构的改变,进行等效实验方案设计

## Slide 45
电压表双接: ①开关闭合,电压表接在R0两端,测出R0两端电压U0; ②将电压表改接在Rx两端,测出Rx两端电压Ux; ③根据串联电路中各处电流相等得: 则电阻Rx的表达式为Rx= | 电压表并联在未知电阻Rx两端: ①开关S1、S2闭合(或滑动变阻器接入电路中的阻值为零),测出电源电压U ; ②S1闭合、S2断开(或滑动变阻器的滑片在阻值最大处,阻值为RP),测出Rx两端电压Ux ; ③根据串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和可得: 则电阻Rx的表达式为Rx=
(续表)

## Slide 46
二、缺电压表(安阻法)
设计此类实验的主导思想是:由于不能利用电压表测出电压,所以必须运用电流表多次测电流。运用并联电路分流原理或开关的断开、闭合(或滑动变阻器滑片的移动)引起电路结构的改变,进行等效实验方案设计

## Slide 47
已知电阻R0和未知电阻Rx并联: ①将电流表A接入R0所在支路,闭合开关(或开关S、S2闭合),测出通过R0的电流I0; ②将电流表A接入Rx所在支路,闭合开关(或开关S、S1闭合),测出通过Rx的电流Ix; ③根据并联电路各支路两端电压相等可得: I0R0=IxRx; 则电阻Rx表达式为Rx= | 已知电阻R0和未知电阻Rx串联: ①开关S1、S2闭合(或滑动变阻器接入电路中的阻值为零),测出通过Rx的电流Ix,则电源电压为U=IxRx; ②开关S1闭合、S2断开(或滑动变阻器的滑片移至阻值最大处,阻值为RP),测出通过电路的电流I,根据串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和可得:电源电压为U=IR0+IRx(或U=IRP+IRx); ③由于电源电压不变,则IxRx=IR0+IRx(或IxRx=IRP+IRx),则电阻Rx表达式为Rx=
(续表)