## Slide 1
第 16 课时
电功 电功率

## Slide 2
考点一 电功
1.电功
(1)意义:电能转化为其他形式的能的过程实质是电流做功的过程。电流做了多少功,就有多少 转化为其他形式的能量。
(2)电功单位:①国际单位: ,简称 ,符号 。②通用单位:
,符号 ,俗称度,1 kW·h= J。
电能
焦耳
焦
J
千瓦时
kW·h
3.6×106

## Slide 3
2.电能表
电能表是测量电能(或电功)的仪表。电能表计数器上前后两次的示数之差,为相应时间段内消耗的电能。

## Slide 4
[示例]如图16-1所示,电能表计数器的最后一位一般是小数位,此时读数应该是
kW·h。
铭牌上几个重要参数:
“220 V”表示电能表应该在电压为220 V的电路中使用。
“10(20) A”中10 A表示标定电流,20 A表示额定最大电
流。电流表工作时的电流不能超过额定最大电流。
“50 Hz”表示电能表要在50 Hz的交流电路中使用。
“600 r/(kW·h)”表示用电器每消耗1 kW·h的电能时,电能表转盘转 转。
图16-1
2020.9
600

## Slide 5
[点拨]①测量较大电能时用刻度盘读数,即W=W2-W1;(注意:电能表刻度盘上示数的最后一位是小数位)
②测量较小电能时利用转盘转数读数,即 (n表示电能表在某段时间内的转盘读数,N 表示电能表铭牌上标示的转数)
③单独工作时

## Slide 6
3.电功的计算
(1)电功的计算公式:W= = 。
(2)电功的推导公式:W= 和W=I2Rt 只适用于纯电阻电路。
UIt
Pt

## Slide 7
考点二 电功率
1.电功率的概念
(1)定义:电流在单位时间内所做的功叫电功率。
(2)物理意义:表示电流做功的 。电流做功越快,单位时间消耗的电能越多,即电功率越大。
[点拨]电功率是反映电流做功快慢的物理量,与做功时间无关,由电流和电压决定。单位是W和kW,换算关系为1 kW= W。
快慢
1000

## Slide 9
3.额定功率和实际功率
(1)额定电压是用电器 工作的电压。用电器上标明的电压就是 。
(2)额定功率是用电器在 电压下工作时的功率。用电器上标明的功率
就是额定功率。
(3)实际功率是用电器在 电压下工作时的功率,是不确定的。
(4)电灯的亮度由 的大小决定。
正常
额定电压
额定
实际
实际功率

## Slide 10
(5)实际功率和额定功率的关系:
①当U实=U额时,则P实 P额,小灯泡正常发光;
②当U实<U额时,则P实 P额,小灯泡发光偏暗;
③当U实>U额时,则P实 P额,小灯泡容易被烧坏。
=
<
>

## Slide 12
[点拨]可根据电阻不变,计算实际功率,

## Slide 13
重难一 电功、电能表的读数
1. [2020·福建]民航局规定:严禁乘客携带超过160 W·h(瓦·时)的锂电池上飞机。某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8 V 10 A·h”字样,充满电后,存储的电能为 kW·h,该笔记本电脑 (选填“能”或“不能”)带上飞机。
0.108
能

## Slide 14
2.林红家里的电能表在1个月时间里表盘示数变化如图16-2甲、乙所示,则她家这个月消耗的电能是 kW·h;现在她家只开启一台用电器,当电能表转盘转了30 r时,家庭电路消耗的电能是 J。
图16-2
[答案] 213.0 1.8×105

## Slide 15
重难二 电功率的理解与计算
3. [2020·邵阳]甲、乙两个普通白炽灯泡铭牌上分别标着“220 V 40 W” “110 V 40 W”字样,正常发光相同时间,它们消耗的电能 ( )
A.甲灯的多 B.乙灯的多
C.一样多 D.不能确定
C

## Slide 16
4. [2020·雅安]图16-3所示的电能表读数是 kW·h,若单独使用某电热水器12 min,该电能表的转盘转1200转,则此电热水器的功率为 W。
图16-3
[答案] 165.3 2000

## Slide 17
5. 某型号电饭锅具有保温与加热两种功能,其简化电路如图16-4所示,R1、R2均为电热丝。下列说法正确的是 ( )
A.S1、S2闭合时,电饭锅处于加热状态
B.S1、S2闭合时,电饭锅处于保温状态
C.S1闭合、S2断开时,电饭锅处于加热状态
D.S1断开、S2闭合时,电饭锅处于保温状态
图16-4

## Slide 18
[答案] A

## Slide 19
重难三 用电器的实际功率和额定功率
6. [2019·江西]如图16-5所示,将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方式接入电压均为U 且保持不变的电路中,通过分别调节滑动变阻器R1和R2使所有灯泡均正常发光。则甲、乙两电路中的总电流之比I甲∶I乙= ,而电路的总功率之比P甲∶P乙= 。
图16-5
2∶1
2∶1

## Slide 20
7. [2020·哈尔滨]有一只标有“3.8 V 0.3 A”的小灯泡,其中“3.8 V”是指小灯泡 ;将小灯泡接在3.0 V的电路中,实际电功率是 W。(灯丝电阻不变,结果保留两位小数)
额定电压
0.71

## Slide 21
8. 图16-6为一只“6 V 1.5 W”小灯泡的电流随电压变化关系的图像,把这样三只灯泡串联起来,接在12 V的电源两端,此时每只灯泡的电阻及实际功率为
( )
A.24 Ω 0.67 W B.20 Ω 0.8 W
C.24 Ω 0.96 W D.20 Ω 0.67 W
图16-6
B

## Slide 22
重难四 动态电路分析
9.【不定项】如图16-7所示,电源两端电压不变,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器。闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P 向b 端移动时,下列判断正确的是 ( )
A.电流表A的示数变小,电压表V1的示数变小
B.电压表V2的示数与电流表A的示数的比值不变
C.电压表V1的示数变小,电阻R1消耗的功率变小
D.电压表V2的示数变大,电路消耗的总功率变大
图16-7
AC

## Slide 23
10. [2019·江西]如图16-8所示,电源电压保持不变,S1掷到1时,小灯泡恰好正常发光。当S1由1掷到2时,下列说法正确的是 ( )
A.电流表示数变小,小灯泡正常发光
B.电压表示数不变,小灯泡发光暗淡
C.电流表示数变小,电压表示数变小
D.电压表示数不变,电流表示数变大
图16-8
A

## Slide 24
重难五 电功、电功率的综合计算
11. [2020·巴中]如图16-9所示,电源电压恒定,R1、R2为定值电阻,R2=20 Ω,灯泡上标有“6 V 3 W”字样。当S、S1、S2都闭合时,灯泡正常发光;当S闭合,S1、S2断开时,电压表示数为2 V(不考虑灯丝电阻随温度的变化)。求:
(1)灯泡电阻。
(2)电源电压。
(3)当S闭合,S1、S2断开时,通电1 min R1消耗的电能。
(4)电路消耗的最小功率。
图16-9

## Slide 25
11. [2020·巴中]如图16-9所示,电源电压恒定,R1、R2为定值电阻,R2=20 Ω,灯泡上标有“6 V 3 W”字样。当S、S1、S2都闭合时,灯泡正常发光;当S闭合,S1、S2断开时,电压表示数为2 V(不考虑灯丝电阻随温度的变化)。求:
(2)电源电压。
图16-9
(2)当S、S1、S2都闭合时,R1被短路,灯泡L与R2并联,此时灯泡L正常发光,则电源电压U=U额=6 V。

## Slide 26
11. [2020·巴中]如图16-9所示,电源电压恒定,R1、R2为定值电阻,R2=20 Ω,灯泡上标有“6 V 3 W”字样。当S、S1、S2都闭合时,灯泡正常发光;当S闭合,S1、S2断开时,电压表示数为2 V(不考虑灯丝电阻随温度的变化)。求:
(3)当S闭合,S1、S2断开时,通电1 min R1消耗的电能。
图16-9

## Slide 27
11. [2020·巴中]如图16-9所示,电源电压恒定,R1、R2为定值电阻,R2=20 Ω,灯泡上标有“6 V 3 W”字样。当S、S1、S2都闭合时,灯泡正常发光;当S闭合,S1、S2断开时,电压表示数为2 V(不考虑灯丝电阻随温度的变化)。求:
(4)电路消耗的最小功率。
图16-9

## Slide 28
12. [2020·江西]如图16-10所示,电源电压恒定不变,已知定值电阻的阻值为R0,不考虑温度对灯丝电阻的影响。
(1)当S1和S2都闭合时,电流表的示数分别为I1、I2,且I1>I2,小灯泡L1恰好正常发光,求电源电压及小灯泡L1的电阻值。
(2)当开关S1和S2都断开时,某一电表示数为I3(I3≠0),求电路的总功率。
图16-10

## Slide 29
12. [2020·江西]如图16-10所示,电源电压恒定不变,已知定值电阻的阻值为R0,不考虑温度对灯丝电阻的影响。
(2)当开关S1和S2都断开时,某一电表示数为I3(I3≠0),求电路的总功率。
图16-10
(2)当开关S1和S2都断开时,小灯泡L1和L2串联,此时一个电流表断路,无示数,另一个电流表测电路中的电流,所以电路中的电流为I3,电路的总功率P=UI=I2R0×I3=I2I3R0。

## Slide 30
突破 测量小灯泡的电功率
【实验梳理】
原理 | P=UI
实物图 与 电路图 | 

## Slide 31
电路 连接 | 开关:连接电路时,开关要断开。 滑动变阻器:滑动变阻器“一上一下”接入电路,且开关闭合前,滑片要移到阻值最大处。 电表:①电流表与小灯泡串联,电压表与小灯泡并联;②电流从正接线柱流入,负接线柱流出;③电压表的量程由小灯泡的额定电压决定,电流表的量程由小灯泡的额定电流决定
滑动变 阻器的 作用 | 改变灯泡两端的电压和保护电路。连接电路无误后,移动滑片的位置,同时眼睛观察电压表的示数,当电压表的示数达到额定电压时,停止移动滑片,并记下电流表的示数,利用公式即可求出灯泡的额定功率
(续表)

## Slide 32
电路故 障分析 | 电表示数异常的原因:①电流表无示数:与电流表串联的电路断路(或电流表被短路或断路);②电流表指针满偏:电流表所选量程太小或与之串联的电路发生短路;③电压表无示数:小灯泡发生短路(或电压表短路或断路,或与电压表并联的电路以外部分断路);④电压表示数接近电源电压:小灯泡发生断路,或滑动变阻器短路。 小灯泡不亮的原因:①电路完好,灯不亮:滑动变阻器连入电路的阻值太大,移动滑片观察小灯泡是否发光;②电路故障,灯不亮:小灯泡断路或短路,根据电表示数判断。 移动滑片,电表示数不变的原因:滑动变阻器同时接两个上接线柱或同时接两个下接线柱
(续表)

## Slide 33
多次测量 的目的 | 测出小灯泡在不同电压下的实际功率并比较、探究电功率与电压的关系及小灯泡亮度变化规律(小灯泡实际电压不同,小灯泡的实际功率理应不同,求平均值没有意义)
设计 表格 | 
(续表)
物理量 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 小灯泡发光情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 34
图像 分析 | 小灯泡的U-I 图像是曲线,原因是灯丝电阻随温度的升高而增大
实验 结论 | 不同电压下,小灯泡的功率不同,实际电压越大,小灯泡的功率越大; 小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定,实际功率越大,小灯泡越亮
实验 评估 | 小灯泡额定电压为3.8 V时,电压表读数不准确;若电源电压为6 V,可将电压表改接在滑动变阻器两端,来减小实验误差
(续表)

## Slide 35
例1 [2020·贵港]小明同学用如图16-11所示电路测量小灯泡的电功率,实验中电源电压保持不变,小灯泡的额定电压是2.5 V。
(1)请用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器滑片向右滑时电流表示数变大。
(2)连接电路时,开关应 。
(3)正确连接好电路,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表有示数,电压表无示数。经检查,电压表完好,则故障可能是小灯泡 。
图16-11
如图所示
断开
短路

## Slide 36
(4)排除故障后,在实验中,小明观察到电压表的示数如图16-12甲所示,此时小灯泡两端的电压是 V;为了测出小灯泡的额定功率,小明应向 调节滑动变阻器的滑片。
(5)当电压表示数为2.5 V时,电流表的示数如图16-12乙所示,则小灯泡的额定功率是 W。
图16-12
2.2
右
0.75

## Slide 37
◀ 实验拓展 ▶
(6)实验时在调节滑动变阻器的过程中,应观察 表的示数,确定小灯泡是否达到了额定功率。
电压
图16-11

## Slide 38
(7)小勇同学利用上述装置测量另一只标有“2.5 V”字样的小灯泡的电功率,记录的数据如下表所示。分析实验数据得出:
电压U/ V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流I/A | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28
电功率P/ W | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84
发光情况 | 很暗 | 暗 | 正常发光 | 很亮

## Slide 39
①小灯泡的发光亮度是由灯泡的 决定的,且灯泡的 越大,灯泡越亮。
③在多次测量中还发现:当电压表的示数增大时,电压表与电流表的示数之比
(选填“变大”“变小”或“不变”),导致这一结果的原因是
。
实际功率
实际功率
小灯泡两端的电压是额定电压时,小灯泡
的功率才是额定功率
变大
小灯泡的电阻随温度的升高而增大

## Slide 40
(8)小勇同学根据实验数据绘制出小灯泡的电流随它两端电压变化的图线,如图16-13所示,她发现不是一条过原点的直线,出现这一现象的原因是______________
。
图16-13
小灯泡的
电阻随温度的变化而变化

## Slide 41
例2 [2020·南昌模拟]小明同学利用电流表和电阻箱测量小灯泡的功率,设计并连接了如图16-14甲所示的实物电路。
(1)用笔画线代替导线完成实物电路连接。
(2)在连接电路时,开关始终是 (选填“断开”或“闭合”)的,并且应将滑片P 移到滑动变阻器的 (选填“A”或“B”)端。
(3)闭合开关S1,将单刀双掷开关S2扳向“1”,调节滑动变阻器的阻值使电流表的示数为I1,如图乙所示,I1= A。
图16-14
如图所示
断开
B
0.2

## Slide 42
(4)将开关S2扳向“2”,保持滑动变阻器的阻值不变,调节变阻箱的阻值R,使电流表的示数仍为I1,此时R=5 Ω;则步骤(3)中小灯泡的电阻R1= Ω,测量小灯泡电阻的方法是 (选填“控制变量法”或“等效替代法”)。
(5)步骤(3)小灯泡的实际功率P1= W。
图16-14
5
等效替代法
0.2

## Slide 43
(6)若小灯泡的额定电流为I0=2I1,以下关于灯泡额定功率P0与实际功率P1的数值关系,你认为最有可能的是 。
A.P0=2P1 B.P0=3P1
C.P0=4P1 D.P0=5P1
(7)若实验室提供的滑动变阻器有“8 Ω 1.5 A”和“15 Ω 0.5 A”两种规格,则本实验中应选用规格为 的滑动变阻器。
图16-14
D
“15 Ω 0.5 A”

## Slide 44
◀ 实验拓展 ▶
(8)另一组的小聪在实验时,电流表出现了故障不能使用,于是,他向老师借了一只定值电阻R(阻值已知),设计了如图16-15所示的电路,继续测量额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率,实验过程如下:
①闭合开关,移动滑片使电压表示数为 V;
②断开开关,保持滑片位置不变,将电压表接到 两端,然后闭合开关,读出电压表的示数为U;
③小灯泡的额定电功率P额= 。
(用已知量和测量量表示)
图16-15
3.8
定值电阻R

## Slide 45
(9)小聪新加一最大阻值为R2的滑动变阻器,设计如图16-16所示的电路也完成了该实验,实验过程如下:
①闭合开关,使R2(最大阻值为R2)的滑片移动到最左端,调节R1的滑片使电压表示数为 V;
② ,读出并记录电压表的示数U ;
③小灯泡的额定功率P额= 。
(用已知量和测量量表示)
图16-16
3.8
保持R1的滑片位置不变,使R2的滑片移动到最右端

## Slide 46
(10)在实验时,电压表出现了故障不能使用,小聪向老师借了一只定值电阻R(阻值已知),设计了如图16-17所示的电路,继续测量额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率,实验过程如下:
①先闭合开关S和S1,断开S2,调节滑动变阻器,当电流表的示数为 时,小灯泡正常发光;
②将 ,读出电流表的示数为I;
③小灯泡的额定功率P额= 。
(用已知量和测量量表示)
图16-17
开关S1断开,S、S2闭合

## Slide 47
(11)小聪使用两只电流表和一只定值电阻R(阻值已知),利用如图16-18所示电路也完成了测量额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率,实验过程如下:闭合开关S,移动滑片,使电流表A1的示数为 ,此时小灯泡正常发光,读出电流表A的示数为I,小灯泡的额定功率P额= 。(用已知量和测量量表示)
图16-18