## Slide 1
中考总复习
第二板块 物质、运动、相互作用
第6课时 质量和密度、密度与社会生活

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
1.2.2知道质量的含义．会测量固体和液体的质量． | —— | 估算篮球体积 （选择题1分） 天平的使用和读数 （实验题4分） | 天平读数 （实验题1分）
1.2.3解释生活中一些与密度有关的物理现象． | 质量和体积的关系 （选择题1分） | 质量和密度的关系 （选择题1.5分） | ——

## Slide 4: 1.定义：物体所含 的多少叫质量． 2.国际单位： ，单位换算：1 t＝ kg，1 g＝ kg. 3.估测：一个鸡蛋约50 g；一只鸡约2 kg；一个中学生的质量大约是50 kg. 4.质量的理解：固体的质量不随物体的 、 、 、温度而改变．
一 质量
知识梳理
物质
千克
103
10－3
形状
位置
状态

## Slide 5: 5.测量： （1）日常生活中常用的测量工具：案秤、台秤、杆秤，实验室常用的测量工具： ； （2）托盘天平的使用： ①放：天平放在 ，将游 码移到标尺左端的 处； ②调：调节 使横梁平衡，调节方法 “左偏 调，右偏 调”；
知识梳理
天平
水平桌面
零刻度
平衡螺母
右
左

## Slide 6: ③测：称量时 物 码，通过镊子夹砝码，添加砝码的顺序是先大后小； ④调：移动 使天平再次平衡，注意测量过程中不能调节平衡螺母； ⑤读：物体质量等于砝码质量＋游码读数，如图中物体的质量为 g.
知识梳理
左
右
游码
32.4

## Slide 7: 1.定义：某种物质的 与 之比，符号用ρ表示． 2.公式：ρ＝ ． 变形式：（1）m＝ ，用于求物体的质量； （2）V＝ ，用于求物体的体积． 3.国际单位： ，常用单位： ，单位换算：1 g/cm3＝ kg/m3.
知识梳理
二 密度
体积
ρV
质量
103
kg/m3
g/cm3

## Slide 8: 4.物理意义：如ρ水＝1.0×103 kg/m3表示每立方米水的质量为 kg. 5.理解： （1）密度是物质的一种特性，与物体的质量、体积、形状无关，与 、 有关； （2）同种材料，同种物质，ρ ，m与 V成正比； （3）质量相同的不同物质，密度ρ与体积成 ；体积相同的不同物质密度ρ与质量成 ．
知识梳理
103
物质的种类
物质的状态
不变
反比
正比

## Slide 9: 1.密度与温度： （1）温度能改变物质的密度，温度升高时，大部分物质的体积会变 ，密度会变 ，这种规律我们称之为 ．在我们常见的固、液、气三种状态的物质中， 的密度受温度影响最大， 的密度受温度的影响最小．
知识梳理
三 密度与社会生活
固体
大
小
热胀冷缩
气体

## Slide 10: （2）水具有反常膨胀的特性：当水温高于4 ℃时，随着温度的升高，水的密度越来越 ；当水温低于4 ℃时，随着温度的降低，水的密度越来越 ；水在40 ℃时密度最 ． （3）风的形成：空气受热膨胀，体积变 ，根据密度ρ＝m/V，密度变 而上升；热空气上升后，周围温度低的冷空气就从四面八方流过来，从而形成风． 2.利用可以鉴别物质，可以求物体的质量、体积；可判断物体实心还是空心．
知识梳理
小
小
大
大
小

## Slide 11: 一 天平的使用 （2020·安徽）实验室用的托盘天平，砝码盒中常配备的砝码规格有∶100方面g、50 g、20 g、10 g、5 g．现要测量一物体的质量（约为70 g）.
重难点突破

## Slide 12: （1）调节横梁平衡∶将天平放在水平桌面上，取下两侧的垫圈，指针就开始摆动．稳定后指针指在分度盘的位置如图甲所示．则接下来的调节过程为∶________________________________________ ________________________________.
重难点突破
游码归零，调节平衡螺母使指针指向分度盘中央

## Slide 13: （2）调节天平横梁平衡后，将物体放在左盘中，用镊子由大到小在右盘中加减砝码……，当放入5 g的砝码时，指针偏向分度盘的右侧，如图乙所示．则接下来的操作是 ，直到横梁恢复平衡．
重难点突破
取下最小砝码，向右移动游码

## Slide 14: 【点拔】天平使用：放在水平台面上，游码移到标尺的零刻度处，调节平衡螺母，使指针指向分度盘中央（偏左调右）；左物右码；用镊子加减砝码，加砝码时先大后小，移动游码使天平再次平衡，最后读数．注意测量过程中不能调节平衡螺母，向右移游码相当于向右盘中加小砝码．
重难点突破

## Slide 15: 小薇同学在测固体质量时，操作步骤如下： （1）在实验室，小微把天平放在水平工作台上，将游码归零，发现指针偏向分度盘的左侧，此时应将平衡螺母向 调节 （选填“左”或“右”），使天平横梁平衡．
重难点突破
右

## Slide 16: （2）小薇选用了一块小矿石，用调好的天平测它的质量，当右盘中所加砝码和游码的位置如上图所示时，天平恢复平衡，则测得的矿石质量是 g. （3）实验后，小微发现使用的20 g砝码生锈了，由此导致测得的矿石质量会 （选填“偏大”“偏小”或“不变”）.
重难点突破
76.6
偏小

## Slide 17: 二 密度 （2020·青岛）关于物质的密度，下列说法正确的是（ ） A．一罐氧气用掉部分后，罐内氧气的质量变小，密度不变 B．一只气球受热膨胀后，球内气体的质量不变，密度变大 C．一支粉笔用掉部分后，它的体积变小，密度变小 D．一块冰熔化成水后，它的体积变小，密度变大
重难点突破
D

## Slide 18: 【点拔】同一物质密度与质量、体积无关，与物质的种类、状态有关；固体、液体密度一般不变；气体的体积容易改变，密度容易变化，需要按照公式进行分析．
重难点突破

## Slide 19: （2020·黔东南）如下图所示是甲和乙两种物质的质量与体积关系图象，下列说法正确的是（ ） A.甲物质的密度随体积增大而增大 B．当甲和乙两物质的质量相同时， 乙物质的体积较大 C．甲、乙两种物质的密度之比是4∶1 D．体积为5 cm3的乙物质，质量为10 g
重难点突破
D

## Slide 20: 三 质量与密度的理解与计算 （1）体积为100 cm3的钛合金材料质量约为0.4 kg，则钛合金材料的密度为 kg/m3，若将该钛合金从地球带到太空，则其质量 、密度 ； （2）将一瓶标有550 mL的矿泉水放入冰箱的冷冻室，一段时间后完全结冰，冰的质量是 . kg，体积将 （选填“不变”“变大”或“变小”）；
重难点突破
4×103
不变
不变
0.55
变大

## Slide 21: （3）氧气瓶的质量是5 kg，装入压缩氧气后总质量为6 kg，氧气瓶容积是10 dm3，则此瓶内氧气密度是 kg/m3，氧气瓶内氧气用完一部分，氧气体积 ，密度 ； （4）一个空瓶子的质量是150 g，当装满水时，瓶和水的总质量是400 g；当装满另一种液体时，瓶和液体的总质量是350 g，则这个瓶子的容积是 L，液体的密度是 kg/m3.
重难点突破
0.1×103
不变
变小
0.25
0.8×103

## Slide 22: 【点拔】（1）质量是物体的一种属性，与位置、形状、状态无关；密度与物质的种类、状态有关； （2）密度计算：ρ＝ ，注意单位统一； 1 g/cm3＝1×103 kg/m3 （3）质量的计算：m＝ρV； （4）体积的计算：V＝ ；1 mL＝1×10－6 m3； 1 L＝ 1 dm3＝10－3 m3
重难点突破

## Slide 23: （2020·毕节）某种物质组成的物体的质量与它的 之比叫做这种物质的密度．一个瓶子能装下2 kg水，如果用它来装酒精（ρ酒精＝0.8×103 kg/m3），最多能装 kg；如果要装下2 kg酒精，瓶子的容积至少为 L.
重难点突破
2.5
体积
1.6

## Slide 24: 四 密度与社会生活 （2020·牡丹江）小明记录了一定质量水的体积随温度变化的规律，如右图所示．在0 ℃～4 ℃间，水温升高时，水的体积将 ．当水温在4 ℃时，水的密度是 （选填“最大”或“最小”）；灌装的饮料（可看作 为水）在此温度下存放是最 （选填“安全”或“不安 全”）.
重难点突破
安全
变小
最大

## Slide 25: 【点拔】水在0～4 ℃时有反常膨胀的特性，在4 ℃时密度最大，体积最小．
重难点突破

## Slide 26: 我国研制的“全碳气凝胶”是目前世界上密度最小的固态材料，其密度仅为0.16 kg/m3，则 （ ） A．该材料体积越大，密度越大 B．1 m3的该材料质量为0.16 kg C．该材料制成的物品带到太空，质量减小 D．该材料适合作打桩用的重锤
重难点突破
B

## Slide 27: 1.质量是物体的基本属性，不随物体的状态、形状、温度、所处空间位置的变化而变化． 2.测量前调平时，先将游码移动到零刻度线处，然后只能调节平衡螺母使天平平衡；测量中，只能调节游码（或加减砝码）使天平平衡． 3.称量时，左物右码，加砝码先大后小，用镊子不
重难点突破

## Slide 28: 能用手；物体的质量＝砝码质量＋游码在标尺的读数，游码以左侧刻度为准． 4.密度是物质的基本特性，和物体的质量、体积无关，但与物体的温度、状态有关．需要特别注意同一质量的同一气体其密度和体积有关．
重难点突破

## Slide 29: 1.（2020·鄂州）一艘船将一箱质量为100 kg的科研器材从赤道运送到南极，在运送的过程中物体没有损失．则物体的质量将（ ） A．增大 B．减小 C．不变 D．无法确定
中考特训
2.（2020·湘西州）小妍同学将手中一瓶矿泉水喝掉一半后，剩余水的密度大小（ ）
A．变大 B．变小 C．不变 D．无法确定
C
C

## Slide 30: 3.（2020·扬州）不同材料组成的a、b、c三个实心物体，它们的体积与质量的关系如右图，由图可知下列说法正确的是（ ） A．三者的密度关系ρa＞ρb＞ρc B．a的密度是b的两倍 C．若将b的质量减半，它的密度变为0.5×103 kg/m3 D．若将c的体积增大到4×103 m3，它的密度不变
中考特训
D

## Slide 31: 4.（2020·咸宁）用天平测小石块质量的实验中，有如下实验计划：正确的操作顺序是（ ） ①将游码移至标尺左端的“0”刻度线处 ②将托盘天平放置在水平工作台面上 ③在天平的左盘放入小石块 ④调节平衡螺母，使天平横梁平衡 ⑤用镊子在右盘中加减砝码，移动游码，使天平平衡 ⑥正确读出砝码和游码的示数 A．①②③④⑤⑥ B．②①④③⑤⑥ C．②③①④⑤⑥ D．③②①④⑤⑥
中考特训
B

## Slide 32: 5.（2020·常德）一个钢瓶内装有密度为6 kg/m3的氧气，某次抢救新冠病人用去了其质量的三分之一，钢瓶内剩余氧气的密度为（ ） A．6 kg/m3 B．4 kg/m3 C．3 kg/m3 D．2 kg/m3
中考特训
B

## Slide 33: 6.（2020·南充）一杯牛奶有250 mL，其质量为300 g，则牛奶的密度是 kg/m3；小李喜欢喝加糖的牛奶，加糖溶解后，牛奶的密度会 . （选填“变大”“不变”或“变小”）.
中考特训
变大
1.2×103

## Slide 34: 7.（2020·甘孜州）建筑工地需要400 m3的沙石，为了估测沙石的密度，用一只空桶平平装满一桶 沙石，测得桶中的沙石的质量为52 kg，再用这只桶装满一桶水，测得桶中水的质量为20 kg，ρ水＝1.0×103 kg/m3，g取10 N/kg.求∶ （1）桶的容积是多少？
中考特训

## Slide 35: （2）沙石的密度是多少？
中考特训

## Slide 36: （3）若用一辆载重4 000 kg的卡车将沙石运送到工地，至少要运多少车？
中考特训

## Slide 37: 1.（2020·广东）天平平衡时，放在天平右盘中的砝码和游码的位置如下图所示，所测物体的质量为 g.
广东中考
34

## Slide 38: 2.（2012·广东）某托盘天平的全部砝码及标尺如下图所示，此天平的称量（即称量范围）是 . g．若将此天平调节平衡后测一物体的质量，物体应放在 盘．当加入一定量的砝码后，发现天平的指针偏向分度盘的左侧，再加入最小的砝码，指针偏向分度盘的右侧，这时应该 ， 直至天平平衡．
广东中考
取下最小砝码，向右移动游码
210
左

## Slide 39: 3.（2019·广东）以下说法中，正确的是（ ） A．中学生的体重约为50 g B．水的密度是1 g/cm3 C．体积越大的物体，质量一定越大 D.固体的密度总是大于液体的密度
广东中考
B

## Slide 40: 4.（2016·广东）如下图是甲和乙两种物质的质量和体积关系图像，下列说法正确的是（ ） A.乙物质的密度比水大 B．体积为50 cm3的乙物质的质量为35 g C．质量为25 g的甲物质的体积为30 cm3 D．当甲和乙两物质的质量相同 时，乙物质的体积较大
广东中考
D