## Slide 1
中考总复习
第18课时 滑轮和滑轮组
第三板块 能量

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
3.2.4了解人类使用机械的历程．了解机械的使用对社会发展的作用． | 滑轮组的应用 （选择题2分） | 滑轮组拉力的计算 （计算题2分） | 滑轮组的计算 （填空题3分）

## Slide 4
一 定滑轮、动滑轮和滑轮组
知识梳理
 | （1）定滑轮 | （2）动滑轮 | （3）滑轮组
示意图 |  |  | 
定义 | 中间的轴固定不动的滑轮 | 和重物一起移动的滑轮 | 定滑轮、动滑轮组合成滑轮组
特点 | 不能省力但能改变力的方向 | 省力但不能改变力的方向 | 既能省力又能改变力的方向
实质 | 杠杆 | 动力臂是助力臂2倍的 杠杆 | 
等臂
省力

## Slide 5
知识梳理
注意 | ①若吊着物体的绳子段数为n，只忽略轮轴间的摩擦和绳重，则拉力F＝ ，绳子自由端移动距离SF（或vF）＝ 倍重物移动的距离SG（或vG）. ②组装滑轮组方法：首先根据公式n＝（G物＋G动）/F求出绳子的股数．然后根据“奇动偶定”的原则．结合题目的具体要求组装滑轮组．
n

## Slide 6: 1.斜面：一种省了力，费了距离的机械，如：盘山公路、螺纹等． 2.轮轴：如：自行车龙头、水龙头、扳手、门把手等． 注意：使用机械可能省力，可能省距离，可能改变力的方向，但一切机械都不能省 ．
知识梳理
二 其他简单机械
功

## Slide 7: 一 定滑轮和动滑轮 关于滑轮，下列说法错误的是（ ） A．定滑轮实质是个等臂杠杆 B．使用动滑轮能省一半力，还能改变动力的方向 C．使用定滑轮不省力，但是能改变动力的方向 D．动滑轮实质是个动力臂为阻力臂两倍的杠杆
重难点突破
B

## Slide 8: 【点拔】（1）定滑轮实质是等臂杠杆，不可以省力，不省距离，可以改变力的方向；人通过定滑轮不能提起比自己重的物体； （2）动滑轮实质是动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆，能省一半力，费2倍距离；但是通过动滑轮不一定省一半力，还可能费力.
重难点突破

## Slide 9: 如右图所示，使用下列三个装置，用相同的力F匀速提起重物G1、G2、G3，不计滑轮的重力和摩擦且不计绳重，则G1、G2和G3的大小关系是（ ） A．G1＜G2＝G3 B．G2＜G1＜G3 C．G1＝G3＜G2 D．G3＜G1＜G2
重难点突破
D

## Slide 10: 二 滑轮组的绕线 （2020·凉山州）如下图所示，某人站立在地面上用滑轮组将物体A匀速向上拉起，请在图中用笔画线代替绳子画出所用滑轮组绳子绕法．
重难点突破

## Slide 11: 【点拔】（1）要改变力的方向，拉力作用在定滑轮上，从外至内，动定交替，每个滑轮只绕一次； （2）没有方向要求的，最省力的绕线从动滑轮的钩子开始，从内到外，动定交替，每个滑轮只绕一次． （3）根据n＝ 或n＝ 求出动滑轮上的绳子段数，奇动偶定，从内到外，动定交替，每个滑轮只绕一次．
重难点突破

## Slide 12: （2020·威海）如下图所示，用滑轮组提升物体，已知滑轮质量均为2 kg，物体重100 N，绳子能承受的最大拉力为50 N，请画出绳子的正确绕法，并在绳的末端标出力的方向．（不考虑绳重及摩擦，g取10 N/kg）
重难点突破

## Slide 13: 三 滑轮组的简单计算 （2019·陕西）工人用如右图所示的装置运送砂石，下列说法正确的是（ ） A．滑轮组中的定滑轮能改变拉力的大小 B．图中动滑轮相当于一个省力杠杆 C．绳子自由端下拉1 m，桶上升2 m D．质量为65 kg的工人利用该滑轮组能提起150 kg的砂石
重难点突破
B

## Slide 14: 【点拔】滑轮组的问题，先要数动滑轮上的绳子段数n. （1）竖直匀速提升物体时，不计绳重和摩擦力，拉力F＝ ，S绳＝nh物，V绳＝nV物； （2）水平匀速拉动物体，物体手的摩擦力为f，拉力F＝ ，S绳＝nS物，V绳＝nV物．
重难点突破

## Slide 15: 质量是6 kg的物体A放在水平桌面上，利用如下图装置使物体以0.2 m/s的速度做匀速直线运动，弹簧测力计始终保持水平．其示数为2 N，不计绳子的伸长和滑轮组内部的 摩擦，则（g取10 N/kg） （1）作用在绳端的拉力F为 N. （2）水平桌面对物体A的摩擦力是 N. （3）在10 s内拉力作用点移动 m.
重难点突破
【点拔】一根绳子上的力大小相等．
6
2
6

## Slide 16: 1.使用定滑轮可以改变力的方向，但不能提起比自己重的物体；动滑轮可以省力，并不是一定省力． 2.滑轮组的力和距离的计算一定要数清吊着物体的绳子段数n，注意 n满足奇动偶定原则．
重难点突破

## Slide 17: 1.（2020·十堰）下列各种机械中，不省力的机械是（ ） A．钢丝钳 B．动滑轮 C．旗杆顶定滑轮 D．斜面
中考特训
C

## Slide 18: 2.关于简单机械的使用，说法不正确的是（ ） A．使用撬棒可以省力 B．使用定滑轮不能省距离 C．利用斜面可以省功 D．使用滑轮组可以改变动力方向
中考特训
C

## Slide 19: 3.利用如下图所示的滑轮组将一个重200 N的物体，匀速提高5 m，不计滑轮自重、绳重及摩擦，则承担重物的绳子的段数为 ，绳子自由端施加的拉力F为 N．（ ） A．4段 200 N B．4段 50 N C．5段 200 N D．5段 40 N
中考特训
B

## Slide 20: 4.（2020·东莞）在有着“世界工厂”之称的东莞，车间工人们用如上图所示的滑轮组把重物提起2 m的高度，下列关于这个滑轮组工作的说法中，正确的是（ ） A．绳子自由端被拉下了10 m B．这个滑轮组能省距离 C．这个滑轮组能省力 D．这个滑轮组能省功
中考特训
C

## Slide 21: 5.（2020·南充）如上图所示，重为2 N的物体A放在水平桌面上，重为5 N的物体B挂在动滑轮下，每个滑轮重为1 N（不计绳重和摩擦），B恰好可以匀速下降．现对A施加水平向左的拉力使B上升，当B以0.3 m/s的速度匀速上升时，拉力大小为F.下列说法正确的是（ ） A．B匀速下降时，物体A受到3 N的摩檫力 B．拉力F的大小为4 N C．拉力F的功率为2.4 W D．B匀速上升0.6 m的过程中，拉力F做功2.4 J
中考特训
B

## Slide 22: 6.（2020·上海）如下图所示，不计滑轮重及摩擦，物体重为20牛．图中的滑轮可以看成 杠杆，当物体在力F作用下以0.5米/秒的速度匀速上升时，力F为 牛．若该物体在力F作用下以1米/秒的速度匀速上升，与以0.5米/秒的速度匀速上升时相比，物体受到的合力将 ，上升1秒的机械能 （选填“变大”“不 变”或“变小”）.
中考特训
等臂
20
不变
变大

## Slide 23: 7.如上图所示，物体甲和乙所受重力都为160 N，滑轮重力20 N，绳重及摩忽路不计，当用力分别匀速提起物体甲和物体乙时，F甲为 N，F乙为 N.
中考特训
160
90

## Slide 24: 8.高速铁路的输电线，无论冬、夏都绷得直直的，以保障列车电极与输电线的良好接触，图为输电线的牵引装置钢绳通过滑轮组挂多个相同的坠砣，总重为5 000 N，不计滑轮和钢绳自重及摩擦，每根钢绳受到的拉力为 N，输电线A端受到的拉力大小为 N，若某段时间内输电线A端向右移动了10 cm，则坠砣串上 升了 cm（g取10 N/kg， 不考虑钢绳的热胀冷缩）.
中考特训
20
5 000
104

## Slide 25: 9.（2020·泸县）如下图所示，站在水平面上的建筑工人竖直拉着绳，通过滑轮组将540 N的重物在5 s内匀速提升1 m．已知工人重600 N，与地面的接触总面积为0.04 m2， 动滑轮重100 N，不计绳重和滑轮的摩擦．重物被匀速提升过程中，绳 自由端的速度为 m/s， 人对 地面的压强为 Pa.
中考特训
7×103
0.4

## Slide 26: 10.（2020·青岛）研究定滑轮的特点． （1）在研究使用定滑轮是否省力时，用如上图甲所示装置匀速提升重物，需要测量的物理量是 和 ．
中考特训
物体的重力
弹簧测力计对绳子的拉力

## Slide 27: （2）如上图乙所示，分别用拉力F1、F2、F3匀速提升重物，则三个力的大小关系是 ． （3）旗杆顶部有一个定滑轮，给我们升国旗带来了便利．这是利用定滑轮__________________的特点．
中考特训
F1＝F2＝F3
改变力的方向

## Slide 28: 11.如下图所示的滑轮组将重物从地面提升到楼顶， 要求绳子的自由端要向下拉，请你用笔画代替绳子，画出滑轮最省力的绕绳方法；再画出重物受到重力的示意图．
中考特训

## Slide 29: 12.如上图画出滑轮组用最小力拖出陷入泥坑里的汽车的绕线方法．
中考特训

## Slide 30: 1.（2020·广东）如下图所示，人向下拉绳提升重物，已知物体重400 N，动滑轮重60 N，不计绳重及摩擦，将重物匀速提升0.5 m， 人需用的拉力为 N，绳子自由端移动的距离 为 m，人所做的有用功为 J.
广东中考
200
230
1

## Slide 31: 2.（2018·广东）A、B两种实心物体的质量与体积的关系如上图甲所示，把体积相等的A、B物体挂在滑轮组下，若要使它们处于静止状态，则在上图乙的虚线框内悬挂B物体的个数是（不计摩擦和滑轮的自重）（ ） A．1个 B．2个 C．3个 D．4个
广东中考
B

## Slide 32: 3.（2016·广东）用如上图所示的滑轮组提升重物，用笔画线代替绳子画出最省力的绳子绕法．
广东中考

## Slide 33: 4.（2019·广东）如右下图所示，质量为960 kg、底面积为0.5 m2的石材A放在水平地面上，利用滑轮组水平拉动A，使其在20 s的时间内匀速向墙靠近了4 m，水平拉力F＝500 N，不计绳、滑轮组的质量以及绳与滑轮组之间的摩擦，g取10 N/kg.求：
广东中考

## Slide 34: （1）A对水平地面的压强； （2）A在运动过程中受到摩擦力的大小：
广东中考
(2)石材A做匀速直线运动，由图可知，动滑轮上绳子的段数n＝2，所以，A在运动过程中受到摩擦力：f＝nF＝2×500 N＝1 000 N.

## Slide 35: （3）拉力F的功率．
广东中考