## Slide 1
中考总复习
第19课时 机械效率
第三板块 能量

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
3.2.3知道机械效率．了解提高机械效率的途径和意义． | 起重机的机械效率 （计算题2分） | —— | ——

## Slide 4: 1.有用功：为完成某项任务而 的功，用W有用表示． 2.额外功：并非我们需要但又不得不做的功，用W额表示． 3.总功： 有用功和额外功的 或动力所做的功，W总＝W有用＋W额．
一 机械效率
知识梳理
和
必须做

## Slide 5: 4.机械效率： （1）定义： 跟 的比值． （2）公式：η＝ ． （3）有用功总小于总功，所以机械效率总小于 ． （4）提高机械效率的方法：减小机械自重、减小机件间的摩擦，增大物重． 注意：机械效率与机械是省力还是费力无关，与做功多少无关，与功率大小无关．
知识梳理
总功
1
有用功

## Slide 6
知识梳理
二 常见简单机械的机械效率

## Slide 7: 注意：（1）滑轮组提升重物的机械效率的影响因素：物体重和动滑轮重（不计绳重和摩擦） ①同一滑轮组，提升物体越重，机械效率越 ； ②提升相同物体，动滑轮越多，机械效率越 ． （2）斜面机械效率的影响因素：斜面的倾斜程度和粗糙程度 ①粗糙程度一定，倾斜程度越大，机械效率越 ； ②倾斜程度一定，粗糙程度越大，机械效率 ．
知识梳理
高
低
高
低

## Slide 8: 一 机械效率的基本概念 （2020·凉山州）关于功率、机械效率，下列说法正确的是（ ） A．做功越多的机械，其功率就越大 B．越省力的机械，其功率就越小 C．做功越慢的机械，其机械效率就越低 D．有用功与总功的比值越大的机械，其机械效率就越高
重难点突破
D

## Slide 9: 【点拔】功率表示物体做功的快慢；机械效率表示物体做的有用功占总功的比例，两种没有关系． 机械效率与机械是否省力、做功多少、做功快慢无关，且机械效率总是＜1
重难点突破

## Slide 10: 某建筑工地要将同一个箱子从地面搬上二楼，如果分别采用如右图所示的两种方式搬运，关于F1和F2做功的情况，以下判断正确的是（ ） A．两种方式机械效率一定相等 B．两种方式功率一定相等 C．两种方式所做的总功一定相等 D．两种方式所做的有用功一定相等
重难点突破
D

## Slide 11: 二 滑轮组的机械效率 （2020·永州）如右图所示，用力F将重力G＝10 N的物体匀速向上提升2 m，动滑轮重2 N（不计绳重摩擦），下列正确的是（ ） A．绳子末端移动的距离为1 m B．拉力大小为5 N C．滑轮组的机械效率为100% D．物体克服重力所做的功为20 J
重难点突破
D

## Slide 12: 【点拔】提升物体的过程中，W有用指克服物体重力做的功，W总指拉力做的功，机械效率η＝ ＜100%； 水平匀速拉动物体时，W有用指克服物体摩擦力做的功，W总指拉力做的功，机械效率η＝ ＜100%.
重难点突破

## Slide 13: （2020·滨州）如下图所示，重800 N的物体在100 N水平拉力F的作用下，以0.1 m/s的速度沿水平地面向左匀速直线运动了20 S，滑轮组的机械效率为60%.在此过程中，下列说法正确的是（ ） A.拉力F做的功为400 J B．物体与地面间的滑动摩擦力为180 N C．额外功的功率为8 W D．若物体的重力和运动速度不变，只增大水平地面的粗糙程度，则滑轮组的机械效率会降低
重难点突破
B

## Slide 14: 三 斜面的机械效率 （2020·丹东）如下图，在斜面上将一个重为15 N的物体匀速从斜面底端拉到顶端，沿斜面向上的拉力F＝6 N，斜面长S＝1.2 m、斜面高h＝0.3 m．下列说法正确的是（ ） A.克服物体重力做功7.2 J B．额外功为1.8 J C．物体受到的摩擦力为2.25 N D．斜面的机械效率为37.5%
重难点突破
C

## Slide 15: 【点拔】（1）对斜面，W有＝Gh，W额＝fs，W总＝Fs.η＝ ，f＝η＝ ＝ ； （2）斜面的机械效率与斜面的倾斜程度和粗糙程度有关，斜面越陡，越费力，机械效率越高；斜面越光滑，机械效率越高．
重难点突破

## Slide 16: 如右图所示，一个斜面长5 m，高2 m，把重为 1 000 N的物体匀速地推向斜面项端，若斜面是光滑的，则推力为 N；若斜面不光滑，实际所用推力为500 N，则斜面的机械效率为 ．若斜面倾斜程度不变，只将斜面长度改为15 m，仍以同样的方式将此木箱匀速拉到斜面项端，此时斜面的机械效率将 （选填“增大”“不变”或“减小”），保持高度不变，增加斜道的长度，则该斜道的机械效率将 . （选填“不变”“增大”或“减小”） （g＝10 N/kg）.
重难点突破
减小
400
80%
不变

## Slide 17: 测量滑轮组的机械效率 某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如下表所示，实验装置如下图所示． （1）实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计．
重难点突破
匀速

## Slide 18: （2）请将表中的两个数据填写完整，分析表中数据可知第4次实验是用 （选填“丙”或“丁”）图所示装置做的实验．
重难点突破
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η
1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74%
2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74%
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86%
4 | 8 | 0.1 | 2.5 | ① | ②
0.4
80%
丁

## Slide 19: （3）通过比较 两次实验数据可得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关．（填实验次数的序号） （4）通过比较 两次实验数据可得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越重，滑轮组机械效率越高．（填实验次数的序号）
重难点突破
2、3
1、2

## Slide 20: （5）通过比较3、4两次实验数据可得出结论：_________________________________________________________________________________________. （6）该小组同学利用图甲的滑轮组提升相同的物体时，增加物体匀速上升的速度，滑轮组的机械效率 （选填“变大”“变小”或“不变”）. （7）在第3次实验中，拉力F做的额外功为 J．
重难点突破
不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组的机械效率越高
不变
0.13

## Slide 21: 1.机械效率与做功多少，功率无关 2.物体沿斜面匀速运动，摩擦力不等于拉力． 3.滑轮组的机械效率与提升的物重有关，物重越大，机械效率越高．与绳子的绕线方式无关，与提升的高度、速度无关．
重难点突破

## Slide 22: 1.（2020·宜昌）生产生活中常常会用到各种机械设备，下列说法中不正确的是（ ） A.任何机械设备的效率总小于1 B．减小机械内部摩擦可以提高其效率 C.提高机械设备的效率可以节能减排 D．使用机械设备做功越快，其效率越高
中考特训
D

## Slide 23: 2.（2020·宿迁）小华用右图装置测量动滑轮的机械效率，下列说法正确的是（ ） A.实验中为测量方便，让弹簧测力计在静止时读数 B.弹簧测力计对绳子的拉力与物体的重 力是一对平衡力 C.增大物体被提升的高度，可以提高动 滑轮的机械效率 D.增大物体重力与动滑轮重力的比值，可 以提高动滑轮的机械效率（不计绳重和摩擦）
中考特训
D

## Slide 24: 3.（2020·新疆）小红用滑轮组将重力为1.5 N的物体匀速提升10 cm的过程中，绳子拉力为1.0 N，绳子自由端移动的距离为30 cm，则滑轮组的机械效率为（ ） A.50 % B．60 % C．70 % D．80 %
中考特训
A

## Slide 25: 4.（2020·深圳）如下图所示，湖面上有一艘小船，站在岸上的人通过滑轮用100 N的力拉绳子的自由端，在10 s内小船向岸边匀速移动了5 m，船在水平方向受到的阻力为160 N．下列说法正确的是（ ） A.人对船做的有用功为500 J B．人做的总功为800 J C.人做的有用功的功率为50 W D．滑轮的机械效率为80%
中考特训
D

## Slide 26: 5.（2020·宁夏）用如上图所示滑轮组，将一质量为50 kg的物体，在10 s内匀速向上提升2 m，已知拉力300 N．在此过程中，下列说法正确的是（ ） A.绳子自由端移动的距离为6 m B．拉力F的功率为60 W C.人所做的额外功为300 J D．该滑轮组的机械效率约为83.3%
中考特训
D

## Slide 27: 6.（2020·盐城）如上图所示，小明利用动滑轮匀速提升木箱．以下做法可以提高动滑轮机械效率的是（ ） A.适当增加木箱重力 B．增大木箱上升高度 C.增大提升木箱的速度 D．换用质量更大的动滑轮
中考特训
A

## Slide 28: 7.（2020·山西）如下图所示，快递小哥为了把较重的货物装入运输车，用同样的器材设计了甲、乙两种方式提升货物．若把同一货物匀速提升到同一高度，忽略绳重和摩擦．下列分析正确的是（ ） A.甲方式可以省力 B．乙方式不能改变力的方向 C.甲、乙两种方式做的有用功相等 D．甲、乙两种方式的机械效率相等
中考特训
C

## Slide 29: 8.（2020·聊城）如上图所示，用相同的滑轮安装成甲，乙两种装置，分别将A、B两物体匀速向上提升，若所用拉力大小相等，绳端在相同时间内移动了相同的距离．不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（ ） A.两物体上升的速度相同 B．两种装置的机械效率相等 C.两次提升物体所做的有用功相等 D．两种装置中拉力做功的功率相等
中考特训
D

## Slide 30: 9.（2020·广州）如上图所示，小明分别使用甲、乙、丙、丁四种机械匀速提升物体（绳长不变），测得拉力和物体M、N所受的重力如表所示，则（ ） A．甲的机械效率比丙的大 B．乙、丁的机械效率相同 C．使用丙提升物体M时省力 D．实验测得的数据无法算出机械效率
中考特训
F甲 | F乙 | F丙 | F丁 | GM | GN
5.5 N | 12 N | 5.5 N | 8 N | 5 N | 10 N
A

## Slide 31: 10.（2020·徐州）如下图所示，塔式起重机上的滑轮组既可以 ，又可以改变施 力的 ，若用它将900 N的物体 匀速吊起5 m高，拉力为400 N，则滑轮 组的机械效率为 ．
中考特训
省力
方向
75%

## Slide 32: 11.（2020·扬州）如上图，“测动滑轮机械效率”时必须沿 方向匀速向上拉动 弹簧测力计．钩码重为1 N，弹簧测力 计的示数为 N，动滑轮的机 械效率是 ．
中考特训
竖直向上
0.6
83.3%

## Slide 33: 12.（2020·岳阳）“测滑轮组的机械效率”的实验数据如下表：
中考特训
实验次数 | 物重G/N | 物体上升高度h/m | 拉力F/N | 绳子自由端移动距离s/m
1 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3
2 | 5 | 0.1 |  | 0.3
3 | 6 | 0.1 | 2.6 | 0.3

## Slide 34: （1）实验时，应沿竖直向上的方向 拉动弹簧测力计； （2）第2次实验中弹簧测力计的示数如上图所示为 N； （3）第3次实验滑轮组的机械效率是 ；（保留一位小数） （4）如果用这个滑轮组提升7 N的重物，则它的机械效率可能是 （选填序号）. A．60% B．70% C．80%
中考特训
匀速
2.4
76.9%
C

## Slide 35: 13.（2020·龙东）如下图所示，人用滑轮组拉着重810 N的物体使其沿竖直方向以0.1 m/s的速度匀速向上运动了5 s，人对绳子向下的拉力 为300 N．求： （1）物体上升的高度；
中考特训
(1)物体上升的高度：
h＝v物t＝0.1 m/s×5 s＝0.5 m

## Slide 36: （2）滑轮组的机械效率； （3）拉力的功率．
中考特训
(3)拉力的功率：
P＝Fv绳＝F3v物＝300 N×3×0.1 m/s＝90 W

## Slide 37: 1.（2016·广东）质量为0.5 kg的塑料桶装满水后总质量为10 kg，小明将其从地面匀速搬到高度为1 m的桌面上，在竖直向上搬水的过程中所做的总功是 J，有用功是 J，机械效率是 ．（g＝10 N/kg）
广东中考
95%
100
95

## Slide 38: 2.（2013·广东）如下图，用滑轮组将物块从位置A匀速拉到位置B，请在图中画出最省力的绕线方法；物块移动的距离为 cm；若此时绳自由端所用拉力为10 N，物块受到的摩擦力为18 N，滑轮组的机械效率为 ．
广东中考
3.10
60%

## Slide 39: 3.（2018·广东）如下图是建筑工地上的起重机示意图，起重机的电动机功率为3×103 W，当它把质量为1 t的重物匀速提起24 m时，用时100 s．（g＝10 N/kg）求： 在这段时间内起重机提起重物做功的功率是多少？机械效率是多少？
广东中考

## Slide 40
广东中考

## Slide 41: 4.（2012·广东）如下图所示，小王站在高3 m、长6 m的斜面上，将重200 N的木箱A沿斜面匀速从底端拉上顶端，拉力大小恒为120 N，所花时间是10 s． 求： （1）木箱A沿斜面方向的运动速度；
广东中考

## Slide 42: （2）小王对木箱A做功的功率； （3）斜面的机械效率．（保留三位有效数字）
广东中考