## Slide 1
中考总复习
第31课时 生活用电
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准 | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
了解家庭电路和安全用电 知识，有安全用电的意识． | 家庭电路 （作图题3分） | 家庭电路故障 （选择题3分） | 家庭电路 （选择题3分）

## Slide 4
一 家庭电路
知识梳理

## Slide 5
知识梳理
1.组成 | 两根进户线、 、总开关、 、插座、用电器、导线等，如图1.
2.进户线 | （1）火线与零线 V，火线与地线 V，零线与地线 V； （2）试电笔：手握笔 金属体，使氖管发光的为 线，不发光的为 线，如图2.
3.保险丝 | 串联在火线上，选电阻 ，熔点 . 的铅锑合金； 作用：当电流过大时自动熔断来保护电路，不能用铜丝或铁丝代替；现代家庭以空气开关取代．
电能表
保险盒
220
220
0
尾
火
零
大
低

## Slide 6
知识梳理
4.插座 | （1）左边接 线 ，右边接 线 ，上边接 线（有金属外壳的物体一定接地，如图3）； （2）接地脚长目的：在插入插座时先接地，拔出插座时后离地，防止外壳带电引起的触电事故．
5.漏电保护器 | 若站在地面的人接触到火线，电流经过人体流入大地时，它会迅速 电流，起保护作用．
6.用电器 | （1）各用电器要 联接入电路； （2）开关串联在 线和用电器（灯泡灯头）之间，用电器另一端（灯泡螺旋套）接零线
零
火
地
切断
并
火

## Slide 7: 1． （如大功率用电器的使用、多个用电器同时使用）. 2． （如改装电路时，不小心使火线和零线直接连通；电线绝缘皮破损或老化）.
知识梳理
二 家庭电路中电流过大的可能原因
（烧保险或开关跳闸）
总功率过大
短路

## Slide 8: 1．触电原因：都是人体直接或间接跟 连通形成通路造成的． 2．触电类型： （1）单线触电：站在地上的人触到 线； （2）双线触电：站在绝缘体上的人同时接触到 线和 线；
知识梳理
三 安全用电
火线
火
零
火

## Slide 9: （3）高压电弧触电：高压带电体会在周围形成强大的电场，当人靠近时，容易产生电弧触电； （4）跨步电压触电：高压输电的电线落地后，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压． 3．触电急救：立即 电源或用绝缘棒挑开电源线，必要时应对触电者进行急救．
知识梳理
切断

## Slide 10: 4．安全用电原则： （1） 低压带电体， 高压带电体； （2）更换灯泡、搬动电器前应 电源开关； （3）不弄湿用电器， 绝缘层； （4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命时应 ； （5）不能随便更换额定电流更大的保险丝．
知识梳理
不要接触
不要靠近
切断
不破损
及时更换

## Slide 11: 5．注意防雷：高大建筑的顶端都有针状的金属物——避雷针，通过很粗的金属线与 相连，可以防雷．
知识梳理
大地

## Slide 12: 一 家庭电路的组成 （2020·安丘市模拟）如右图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（ ） A．用测电笔正确接触A时，测电笔的氖管发光 B．保险丝熔断后可以用铜丝代替 C．为了用电安全，应在甲处安 装电灯，乙处安装开关 D．当用电器功率增大时，通过 保险丝的电流将减小
重难点突破
A

## Slide 13: 【点拔】（1）家庭电路的两根线分别是火线和零线，测电笔和火线接触时，氖管会发光，接触零线时，氖管不会发光； （2）熔丝熔断后千万不能用铜丝代替，因为铜的熔点很高，在电路中电流过大时，铜丝不能自动熔断，不能起到保险的作用； （3）为了安全，开关要接在火线和灯之间； （4）家庭电路中，各用电器之间是并联的，同时使用的用电器越多，干路中的电流越大，功率越大．
重难点突破

## Slide 14: （2020·绵阳）电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插头是三脚插头，如下图 所示．细心的小敏同学发现标“E”的插 脚要稍长些，其作用是（ ） A.插插头时外壳先接地线，拔插头时外壳先离地线 B．插插头时外壳先接地线，拔插头时外壳后离地线 C．插插头时外壳后接地线，拔插头时外壳先离地线 D．插插头时外壳后接地线，拔插头时外壳后离地线
重难点突破
B

## Slide 15: （2020·柳州）在家里安装螺口灯泡的灯头时，灯头内的螺旋套应连接电源线的（ ） A．地线 B．火线 C．零线 D．火线和零线
重难点突破
D

## Slide 16: （2020·株洲）如下图为试电笔的结构图，下列说法正确的是（ ） A．使用试电笔验电时手不能接触笔尖 B．使用试电笔时，若氖管发光，说明接触处与零线是连通的 C．使用试电笔验电时手不要接触笔卡 D．试电笔外壳是导体
重难点突破
A

## Slide 17: 二 家庭电路的连接 （2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（ ） A B C D
重难点突破
D

## Slide 18: 【点拔】连接家庭电路时的注意事项：
重难点突破
类型 | 连接注意事项
带开关的灯泡 | 开关和灯泡串联后开关接火线，灯泡接零线
两孔插座 | “左零右火”
三孔插座 | “左零右火上地”
插座带保险丝 | 保险丝先接到火线上然后再接到插座的右孔
螺丝口灯泡 | 螺旋套接零线，灯尾金属（经过开关）接火线

## Slide 19: （2019·盘锦）图1是家庭电路中常用的一个由两孔插座、三孔插座和开关组合而成的元件．图2方框内是其内部示意图，“〇”代表接线柱．请将图2电路连接完整．要求：符合安全用电原则，开关只控制灯泡，方框内导线只允许连在接线柱上．
重难点突破

## Slide 20: （2020·云南模拟）小彭同学发现，教室里的两盏日光灯，只需要一个开关就能控制且两灯工作时互不影响，请你帮她将图中的电路连接完整，使其符合安全用电原则．
重难点突破

## Slide 21: 三 保险丝熔断的原因与家庭电路的故障分析 （2019·潍坊）在如右图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出 插头，将测电笔分别插入插座两 孔时氖管均发光．若电路中只有 一处故障，则故障可能是（ ） A．零线上保险丝烧断 B．火线上保险丝烧断 C．灯丝烧断 D．插座短路
重难点突破
A

## Slide 22: 【点拔】（1）若用电器不工作，测电笔测某接线点时氖管发光，说明该处到零线可能断路． （2）串联一个检测灯，若闭合支路开关，检测灯变暗，则该支路正确；若闭合支路开关，检测灯正常发光，则该支路短路；若闭合支路开关，检测灯不亮，则该支路断路．
重难点突破

## Slide 23: 在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（ ） ①电路中增加大功率的用电器 ②插座中的两个线头相碰 ③开关中的两个线头相碰 ④户外输电线绝缘皮破损 A．①和② B．②和③ C．①和③ D．②和④
重难点突破
A

## Slide 24: 四 安全用电 （2020·深圳）安全用电，警钟长鸣．下列图中符合安全用电的做法是（ ）
重难点突破
A.冰箱金属外壳接地
B.双手同时接触火线和零线
C.高压线下钓鱼
D.用湿抹布擦正在工作的电视机
A

## Slide 25: 电工师傅维修电路有时需要带电操作，如下图，以下操作不会发生触电事故的是（ ） A B C D
重难点突破
B

## Slide 26: 1．家庭电路中要求连接处必须打实心点． 2．一般情况，家庭电路中的用电器必须并联．
重难点突破

## Slide 27: 1．（2019·天津）如下图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（ ） A B C D
中考特训
B

## Slide 28: 2．（2020·内江）关于家庭电路及安全用电，下列说法中正确的是（ ） A．甲图：两孔插座和三孔插座的作用是完全相同的 B．乙图：白炽灯泡的螺丝套（外壳）既可接相（火）线，也可接中性（零）线 C．丙图：站在绝缘凳上的人一只手接触相（火）线，同时另一只手接触中性（零）线，人不会触电 D．丁图：不能够用湿手摸或湿布擦与电源相连接的灯具
中考特训
D

## Slide 29: 3．（2019·湖州）如右图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点， 发现只有在c点氛管不发光．若 电路中只有一处故障，则是（ ） A．灯L2短路 B．灯L2所在支路开路 C．c、d两点间开路 D．c点左侧的零线开路
中考特训
C

## Slide 30: 4．（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在 线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于 （选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔 （选填“能”或“不能”）区分零线与接地线．
中考特训
断路
火
不能

## Slide 31: 5．（2020·陕西）如下图，将灯泡及开关正确连入家庭电路．
中考特训

## Slide 32: 6．（2020·自贡）生活中有一种插线板，在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压．根据上述现象，请在图中画出开关、指示灯、电阻和插孔的连接方式，并与电源线接通．
中考特训

## Slide 33: 7．（2020·十堰）家庭电路中，导线绝缘皮容易破损或老化，裸露的导线相接触会发生 ，这时电路中的 （选填“漏电保护器”或“空气开关”）会跳闸保护电路．除此之外，电路中用电器 过大，也会导致电路中电流过大．
中考特训
短路
空气开关
电功率

## Slide 34: 8．（2020·海珠区一模）如下图所示，是正常家庭电路的一部分．合上开关后， 流过灯丝的电流为0.18 A. （1）此时电路中，M处（导线 与插头连线的接口）的电流大小为 A．若用试电笔检测M处，试电笔氖管 （选填“发光”或“不发光”）.
中考特训
0
发光

## Slide 35: （2）有金属外壳的电热水壶，应使用 （选填“两”或“三”）孔插座．当其插头插入该插座后，再合上水壶开关，家庭电路的保险丝熔断原因可能是哪些？（ ） A．插座短路 B．插头短路 C．壶的开关短路 D．壶的发热电阻短路 E．电路中总电功率过大
中考特训
D、E
三

## Slide 36: 9．（2019·怀化）“珍爱生命，注意安全”是每个公民必备的生活常识．关于安全用电，下列说法正确的是（ ） A．发生电火灾时应立即用水将火扑灭 B．不接触低压带电体，不靠近高压带电体 C．在野外遇到雷雨天气应就近到大树底下躲雨D．用湿布擦拭正在工作的台灯
中考特训
B

## Slide 37: 10．如下图所示的家庭照明电路，已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障．电工师傅为查明故障，在保险丝处接入一只“220 V 40 W”的灯泡L0.当只闭合开关S、S1时，灯泡L0和L1都呈暗红色（比正常发光状态暗得多）；当只闭合开关S、S2时，灯泡L0正常发光，L2不发光．由此可以确定（ ） A. L1灯头接线处断路 B．L1灯头接线处短路 C．L2灯头接线处断路 D．L2灯头接线处短路
中考特训
D

## Slide 38: 11．（2018·毕节）在下图中虚线框A和B内分别接入开关和电灯（元件符号：开关，电灯），并完成三孔插座的连接，使电路符合安全用电的要求．
中考特训

## Slide 39: 12．（2019·眉山）一间教室要安装2盏“220 V 40 W”的电灯和1个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光．其中部分电路已经连接，请你用笔画线代替导线将电路连接完整．
中考特训

## Slide 40: 13．阅读短文，回答问题： 热动式断路器 当电路发生短路或过载时，电路中的电流就会超过额定电流，可能导致电路损坏，甚至引发火灾．触电时，几毫安的电流通过人体，就会对人体造成严重伤害．为了防止事故的发生，电路中通常要安装各种保护装置，如熔断器、空气开关、漏电保护器等．当发生短路、过载或人体触电时，电路中的保护装置会自动切断电路．
中考特训

## Slide 41: 在各种类型的电路保护装置中，热动式断路器是最简单的一种，其结构如右图所示．推动复位手柄，脱扣器将手柄锁定在合闸位置．若电路中的电流小于或等于额定电流，则断路器不会动作．当电路过载时，通过断路器的电流就会超过额定电流．此时双金属片发热并向右弯曲（如图中虚线所示），带动脱扣器动作，于是复位手柄在弹簧拉力作用下跳向断开位置，触点分开，从而切断电源．
中考特训

## Slide 42: 为了防止开关触点频繁通断而烧坏，一般用银做开关的触点．热动式断路器只适用于过载保护，对于需要瞬间断电的短路情况，必须采用电磁式断路器．
中考特训

## Slide 43: （1）热动式断路器的原理是利用了电流的 . （选填“热”或“磁”）效应． （2）下列说法正确的是 ． A．热动式断路器在家庭电路中的作用是防止触电 B．脱扣器将手柄锁定在合闸位置时弹簧没有弹性势能 C．复位手柄必须由绝缘体制作 D．推动复位手柄合闸时，手柄是一个费力杠杆
中考特训
C
热

## Slide 44: （3）一标准大气压下银的熔点是962 ℃，铜的熔点是1 083 ℃，断路器的开关触点用银而不用铜做主要是因为银 （填一条即可）.
中考特训
导电性好

## Slide 45: （4）双金属片是由长和宽相同的铜合金片和铁合金片组成，且两金属片被紧紧地铆在一起，受热时铜片膨胀得比铁片大，则符合文中安装要求的双金属片是 ． A B C D （5）在电路发生短路时，热动式断路器不能瞬时断电的原因是__________________________________．
中考特训
A
金属片受热膨胀弯曲需要一个过程

## Slide 46: 1．（2019·广东）如下图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光．由此判断电路故障的原因可能是（ ） A.插座短路 B．进户的火线断路 C．进户的零线断路 D.电灯的灯丝断路
广东中考
C

## Slide 47: 2．（2018·广东）如下图所示，①请将下图中“光控开关”“声控开关”和灯泡用笔画线代替导线完成楼道灯自动控制电路，要求在光线较暗且有声音时才亮；②安装一个不受开关控制的三孔插座．
广东中考

## Slide 48: 3．（2017·广东）小明用两个单刀双掷开关、一个LED灯和若干导线，设计一个楼梯灯电路，无论是楼上或楼下都可以任意开灯、灭灯，既可以在楼下开灯到楼上灭灯，又可以在楼上开灯到楼下灭灯，请你根据小明设计的意图，用笔画线代替导线完成如上图的电路．
广东中考

## Slide 49: 4．（2015·广东）如下图，图1是插线板，请将图2的内部电路连接完整．要求：在开关断开时插线板上的指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；在开关闭合时指示灯发光，插孔可提供工作电压，若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压．
广东中考