## Slide 1
中考总复习
第24课时 电压电阻
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准(2011版) | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
1.会使用电压表． | 实验题中填电流与电压表 (2分) | 电压表读数 (实验题1分) | 电压表的使用 (实验题3分)
2.探究串、并联电路中电压的规律；训练连接电路和使用电压表的技能． | —— | —— | ——
3.知道电阻及其单位；理解电阻是导体本身的一种属性，与导体的材料、长度、横截面积和温度有关．知道半导体与超导体． | —— | —— | ——

## Slide 4: 1．电压的作用：使电路中自由电荷产生定向移动形成电流． 2．电压的符号是__________，单位为伏特(V).单位还有千伏(kV)，毫伏(mV)，1 kV＝__________V，1 mV＝__________V. 3．常见的电压：家庭电路电压：__________；对人体安全的电压：____________；一节干电池的电压：__________．
一 电压
知识梳理
U
103
10－3
220 V
不高于36 V
1.5 V

## Slide 5: 4．注意事项： (1)电压是产生电流的原因．有电压__________有电流，有电流__________有电压．(选填“一定”或“不一定”) (2)电压是对两点而言的，某点的电压没有意义． (3)一段导线的两端电压为0.
知识梳理
不一定
一定

## Slide 6: 5．电表
知识梳理
名称 | 电流表 | 电压表
表盘 |  | 
(1)概念 | 符号为 ，其内阻很小，相当于________ | 符号为 ，其内阻很大，相当于________
(2)使用规则 | ①必须和被测的用电器__________； ②“＋”接线柱流进，从“－”接线柱流出； ③被测电流不能超过电流表量程； ④不允许将电流表直接接在电源两端． | ①电压表要__________在电路中； ②“＋”接线柱流进，从“－”接线柱流出； ③被测电压不要超过电压表所选的量程； ④电压表可以直接接在电源两端．
短路
断路
串联
并联

## Slide 7
知识梳理
名称 | 电流表 | 电压表
(3)读数 | 当接“－” 和 “0.6”，分度值________，示数_________； 当接“－” 和 “3”，分度值________，示数_________； | 当接“－” 和 “3”，分度值______，示数________； 当接“－” 和 “15”，分度值_______，示数______；
(4)注意事项 | ①使用电表前，如果指针反偏，可调整中央旋钮使指针__________． ②使用电表后，如果指针反偏，原因是________________________；指针偏转太小，原因是_______________________；指针偏转太大，原因是________________． ③当指针指向相同位置时，大量程的示数是小量程示数的__________倍． | 
0.02 A
0.28 A
0.1 A
1.4 A
0.1 V
0.5 V
0.5 V
2.5 V
调零
正负接线柱接反
所接量程过大
所接量程过小
5

## Slide 8: 1．串联电路：____________________________________________. 2．并联电路：________________________________________________________________________.
知识梳理
二 串、并联电路电压的规律
各支路两端的电压相等，且都等于电源两端电压U＝U1＝U2
总电压等于各部分电路两端电压之和U＝U1＋U2

## Slide 9
知识梳理
三 电阻（R）
1.定义 | 电阻表示导体对电流的________________，用符号_________表示．
2.单位 | 国际单位：欧姆，符号：Ω；常用单位：千欧(KΩ)，兆欧(MΩ)1 KΩ＝_______Ω，1 MΩ＝_______Ω
3.属性 | 是导体本身的一种性质，与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关
4.影响因素 | 因素：导体的__________、__________、__________和__________． 原理：在电压不变的情况下，通过电流的变化(小灯泡亮度的变化)来研究导体电阻的变化． 结论：(1)在其他条件一定时，长度越长，电阻__________； (2)在其他条件一定时，横截面积越小，电阻__________．
阻碍作用
R
103
106
材料
长度
横截面积
温度
越大
越大

## Slide 10
知识梳理
四 变阻器
 | 电路符号： 结构示意图：
1.原理 | 改变接入电路中电阻丝的________来改变电阻的阻值．
2.铭牌 | 某滑动变阻器标有“50 Ω 1.5 A”字样，50 Ω表示滑动变阻器的__________为50 Ω或变阻范围为0～50 Ω，1.5 A表示滑动变阻器允许通过的__________为1.5 A．
3.使用方法 | 根据铭牌选择合适的滑动变阻器；_______联在电路中；接法：“________________”；接入电路前应将电阻调到__________值．
4.作用 | (1)_____________；(2)改变电路中的电流和部分电路两端的电压．
5.电阻箱 | 各旋盘对应的指示点(Δ)的示数乘以面板上标记的倍数，然后加在一起，就是接入电路的阻值
长度
最大电阻
最大电流
串
一上一下
最大
保护电路

## Slide 11: 一 电压、电压表 在如下图中，要使L1与L2串联，在“〇”处接入电流表或电压表，测量电路中的电流、L1两端的电压．以下做法正确的是( ) A.a为电流表，b为电流表 B．a为电压表，b为电流表 C．a为电流表，b为电压表 D．a为电压表，b为电压表
重难点突破
B

## Slide 12: 【点拔】电压表与用电器并联，电流表与用电器串联；在电路中，电压表可看作断路．
重难点突破

## Slide 13: 如下图所示电路中，要使电阻R1、R2并联，甲、乙应该接入的是( ) A.闭合开关S，甲接电压表，乙接电流表 B．闭合开关S，甲接电流表，乙接电压表 C．断开开关S，甲接电压表，乙接电流表 D．断开开关S，甲、乙都接电流表
重难点突破
D

## Slide 14: 二 半导体、超导体 (2020·成都)防控“新冠疫情”，检测体温是重要的措施．如下图所示的红外测温仪，是通过接收身体辐射的红外线来显示被测人的体温．下列说法正确的是( ) A.测温仪的电子元件都是由导体材料制成 B．测温仪工作时电池将化学能部分转化为电能 C．人体辐射的红外线不是电磁波 D．乱扔废弃电池不会对环境产生危害
重难点突破
B

## Slide 15: 【点拔】材料分类：①超导体电阻为零，不发热，可用作高压输电线、电动机等．②半导体如锗、硅，应用二极管、LED灯等，其中对光比较敏感，可制造光敏电阻；对温度敏感的可制成温敏电阻．③导体如大地、人体、石墨、金属等．④绝缘体如塑料、橡胶、玻璃、油． 电池充电时，电能转化化学能；放电时，化学能转化电能．
重难点突破

## Slide 16: (2020·成都)年仅24岁的成都青年曹原，解决了困扰世界物理学家多年的难题，取得了在石墨烯超导领域中的重大突破．超导材料不能用来制作( ) A．电热丝 B．电磁铁 C．电动机线圈 D．输电导线
重难点突破
A

## Slide 17: 三 变阻器的使用 (2020·邵阳)如下图所示，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，能使电路中的电阻变小的接法是( ) A B C D
重难点突破
D

## Slide 18: 【点拔】 滑动变阻器的原理是靠改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的，它的正确接法是“一上一下”．若接左下接线柱，滑片向左移动，电阻变小，；若接右下接线柱，滑片向左移动，电阻变大，电阻的变化以接入的下端接线柱为准，近小远大．
重难点突破

## Slide 19: 图甲为某可调节亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图，a，b，c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上同向滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是( ) A. 电位器与灯泡并联 B．若只将a、b接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡亮度不变 C．若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗 D．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮
重难点突破
D

## Slide 20: 四 故障的判断与分析 (2020·青海)如下图所示，是探究串联电路中小灯泡两端的电压与电源两端电压关系的电路图．已知电源电压为4.5 V，L1、L2为两个不同规格的小灯泡，当闭合开关S后两灯都不亮．用电压表进行测量时，测得AB两点之间的电压为零，BC两点之间的电压为4.5 V．则下列判断中正确的是( ) A.灯泡L1的灯丝断了 B．开关接触不良 C．灯泡L2的灯丝断了 D．灯泡L2被短路
重难点突破
C

## Slide 21: 【点拔】电压表判断电路故障：将电压表与某一用电器并联，①若电压表显示较大示数(接近电源电压)，故障为并联的用电器短路或串联的用电器短路．②若电压表无示数，故障为并联的用电器短路或串联的用电器断路．
重难点突破

## Slide 22: 如下图所示，小华做实验时误将电流表和电压表的位置接反了，开关闭合后，下列现象可能会出现的是( ) A.L1灯泡发光，电流表烧坏 B．灯泡L1、L2均发光，电流表有较大的示数 C．L2灯泡发光，电压表烧坏 D．灯泡L1、L2均不发光，电压表有较大的示数
重难点突破
D

## Slide 23: 一 实验：探究串联电路电压的特点 (2019·邵阳)小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图1所示，请你协助完成：
重难点突破

## Slide 24: （1）在方框内画出与图1对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2.
重难点突破

## Slide 25: （2）在某次测量时，电压表的示数如图2所示，此时灯L1两端的电压为 V. （3）闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3 V，则电路中出现的故障可能是L1发生了 （选填“短路”或“断路”）.
重难点突破
1.9
断路

## Slide 26: （4）排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成__________________________________________．
重难点突破
电压表的正负接线柱接反

## Slide 27: 二 电阻的大小的影响因素的实验 （2020·凉山州）如下图所示，是探究影响导体电阻大小因素的实验装置图，实验中分别把a、b、c、d四导线接入电路，其中导线a、b、d长度相同，a、b、c粗细相同，b、d粗细不同． （1）该实验是通过观察电流表的示数来间接比较导线电阻的大小，这种科学研究 问题的方法是 法．
重难点突破
转换

## Slide 28: （2）选用 两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的长度有关． （3）选用a、b两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的 有关． （4）选用 两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关．
重难点突破
bc
材料
bd

## Slide 29: 1．辨别电压表所测电压． 2．利用电压表找断路位置．
重难点突破

## Slide 30: 1．（2020·成都）工作和生活中，手机已成为人们常用的工具．华为智能手机的电池电压最接近（ ） A．4 V B．110 V C．220 V D．380 V
中考特训
A

## Slide 31: 2．如下图所示的电路中，电源电压为9 V，闭合开关后，两灯均发光，电压表示数为6 V，此时（ ） A．灯泡L1两端电压为6 V B．灯泡L2两端电压为6 V C．灯泡L1两端电压为9 V D．灯泡L2两端电压为3 V
中考特训
B

## Slide 32: 3．（2020·呼和浩特）科学方法在物理问题的研究中，起到了重要的作用．比如，两个定值电阻，一个5 Ω，一个10 Ω，粗细均匀．以下描述正确的是（ ） A．如果这两个电阻的材料相同，则5 Ω的长度一定大于10 Ω的长度 B．如果这两个电阻的材料不同，则5 Ω的长度一定小于10 Ω的长度 C．如果这两个电阻的材料、横截面积相同，则5 Ω的长度一定小于10 Ω的长度 D．如果这两个电阻的材料、长度相同，则5 Ω的横截面积一定小于10 Ω的横截面积
中考特训
C

## Slide 33: 4．甲、乙、丙三根镍铬合金线，甲、乙粗细相同，甲比乙短，乙、丙长短一样，乙比丙粗，则三根导线按其电阻由大到小排列是（ ） A．R甲＞R乙＞R丙 B．R甲＞R丙＞R乙 C．R乙＞R甲＞R丙 D．R丙＞R乙＞R甲
中考特训
D

## Slide 34: 5．图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ） A．8 V 2 V B．10 V 2 V C．2 V 8 V D．2 V 10 V
中考特训
A

## Slide 35: 6．如下图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数是6 V，电压表V2的示数为8 V，若L3两端的电压是L1两端电压的两倍，则电源的电压是（ ） A．8 V B．9 V C．10 V D．11 V
中考特训
C

## Slide 36: 7．在如上图所示电路中，开关闭合后电压表测量的是（ ） A．电源两端电压 B．L3和电源两端电压 C．L1两端的电压 D．L1和L2两端的电压
中考特训
D

## Slide 37: 8．（2020·贵港）如上图所示，用A、B两个金属夹子将一根铅笔芯接入电路中，当B夹子左右移动时，小灯泡的亮度会发生变化．导致铅笔芯接入电路的电阻发生变化的主要因素是 ；若将A、B两个金属夹子间的铅笔芯换 成塑料吸管，小灯泡 . （选填“会”或“不会”）发光．
中考特训
长度
不会

## Slide 38: 9．（2020·甘孜州）如下图所示，电源电压是3 V且不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L2两端的电压为 V；若断开开关， 电压表示数 （选填“变 大”“变小”或“不变”）.
中考特训
变大
1

## Slide 39: 10．如上图所示，电阻箱的示数为 Ω.如图2是插入式电阻箱的结构示意图，则A、B两个接线柱之间的电阻值是 ．
中考特训
2 035
7 Ω

## Slide 40: 11．（2020·扬州）在“探究串联电路电压的特点”实验中： 某实验小组分别测量了串联电路两端的总电压U和灯泡L1、L2两端的电压U1、U2数据如下表：
中考特训
U/V | U1/V | U2/V
2.6 | 1.3 | 1.3

## Slide 41: （1）该小组由此得出串联电路的总电压与各部分电压的关系是 （用题中物理量符号表示）. （2）实验过程中，若L1灯丝断了，观察到电压表V1示数为 ，电压表V2示数为 ． （3）该实验还有待改进，请写出其中一点：___________________________________________.
中考特训
换不同规格的小灯泡再进行多次实验
U1＋U2＝U
2.6 V
0 V

## Slide 42: 1．（2020·广东节选）如下图所示，图甲中电压表的分度值为 V，读数为 V；若使用前出现如图乙所示的情 况，则原因是 ．
广东中考
2．（2019·广东）电压表的示数是
V.
0.1
2.2
电流表没有调零
1.5

## Slide 43: 3．（2015·广东）如上图所示，已知电源电压为3 V，当闭合开关后发现电压表的读数为3 V，可能出现的故障是（ ） A．灯L2断路 B．灯L1断路 C．灯L2短路 D．开关接触不良
广东中考
A

## Slide 44: 4．（2013·广东）在水银、硅、铁、玻璃中，属于半导体材料的是 ．太阳能电池可将太阳能直接转化为 ．在输电导线、发电机线圈、电炉丝中，不可能应用超导材料的是 ．
广东中考
电炉丝
硅
电能

## Slide 45: 5．（2010·广东）2010年诺贝尔物理学奖颁给了发现石墨烯的两位俄裔科学家．石墨烯由一层碳原子组成，它是目前世界上最薄、最坚硬的纳米材料，它的熔点超过2 000 ℃，它具有优良的导电性和导热性等属性．可以预见，石墨烯未来的应用将相当广阔．根据石墨烯的属性，你认为石墨烯不能用来制成（ ） A．隧道掘进机的钻头 B．炒菜锅 C．高压输电线 D．家用保险丝
广东中考
D