## Slide 1
中考总复习
第26课时 欧姆定律在串并联电路中的应用
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准（2011版） | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
理解欧姆定律 | 填空题（4分） | 选择题（3分）、 作图（3分） | 欧姆定律的综合应用 （综合能力题6分）

## Slide 4: 1．串联电阻：R总＝R1＋R2；R总大于其中的任一个电阻，相当增加了导体的 ． 2．并联电阻：1/R总＝1/R1＋1/R2；R总小于其中的任意一个电阻，相当于增加了导体的___________．
一 电阻的串并联
知识梳理
横截面积
长度

## Slide 5: 并联电阻的重要推论： （1）每多一条支路，并联电阻变小； （2）支路电阻变大，则总电阻变大； （3）n个相同的电阻并联，其并联的总电阻为单个电阻的 倍．
知识梳理

## Slide 6: 1．根据欧姆定律和串联电路的特点，可以推导出 ＝ ，这说明：串联电路中，电压的分配与电阻成 ． 2．根据欧姆定律和并联电路的电压特点，可推导出 ＝ ，这说明：并联电路中电流的分配与电阻成 ．
知识梳理
二 串联分压与并联分流
正比
反比

## Slide 7: 1．滑动变阻器的滑片移动引起电表的变化方法：（1）看滑动变阻器接入的有效长度；（2）看电阻；（3）看电流；（4）看电压． 规律： （1）串联：R变与U变 变化相同； I与 U定变化相同； （2）并联：U与I定示数不变；I变与I总变化相同．
知识梳理
三 动态电路分析

## Slide 8: 2．热（光、压）敏电阻等随外部条件的变化方法：分清串并联电路→电阻变化→电流（电压）表变或不变． 3．开关的断开到闭合引起电表的变化方法：分析电路， 抓住电源电压不变．
知识梳理

## Slide 9: 1．串联电路：先看电流：有电流的是短路，没电流的是断路；再看电压：短路处没电压，断路处为电源电压． 2．并联电路：只考虑断路，哪里断哪里没有电流．
知识梳理
四 故障判断

## Slide 10: 一 电阻的串并联 一个滑动变阻器标有“1.5 A 50 Ω”的字样，当它与一个阻值为30 Ω的电阻串联接入电路时，整个电路总电阻的变化范围为（ ） A．30～80 Ω B．0～80 Ω C．0～50 Ω D．0～30 Ω
重难点突破
A

## Slide 11: 【点拔】电阻的串联：总电阻等于各部分电阻之和，R＝R1＋R2； 电阻的并联：总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，R＝R1R2/（R1＋R2）.
重难点突破

## Slide 12: 如下图所示，把电阻R接入电源电压为6 V的电路中，电流表示数是0.3 A，如果需要让电路中的电流增大到0.8 A，可以采取的方法是（ ） A.用一个20 Ω的电阻与R串联 B．用一个12 Ω的电阻与R串联 C．用一个20 Ω的电阻与R并联 D．用一个12 Ω的电阻与R并联
重难点突破
D

## Slide 13: 二 比值问题 （2020·青海）如下图所示，灯泡L1、L2的电阻分别为20 Ω和30 Ω.闭合开关S，通过灯泡L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则下列正确的是（ ） A. I1∶I2＝2∶3 U1∶U2＝1∶1 B．I1∶I2＝3∶2 U1∶U2＝1∶1 C．I1∶I2＝1∶1 U1∶U2＝2∶3 D．I1∶I2＝1∶1 U1∶U2＝3∶2
重难点突破
B

## Slide 14: 【点拔】两灯串联∶I＝I1＝I2；U＝U1＋U2； I1∶I2＝1∶1；U1∶U2＝R1∶R2. 两灯并联∶I＝I1＋I2；U＝U1＝U2； I1∶I2＝R2∶R1；U1∶U2＝1∶1.
重难点突破

## Slide 15: （2020·鄂州）如下图所示的电路中，电源电压为4.5 V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5 V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（ ） A. L2两端的电压为 1.5 V B．L1两端的电压为 1.5 V C．L1与L2的灯丝电阻之比为 2∶1 D．通过L1与L2的电流之比为 1∶2
重难点突破
B

## Slide 16: 三 动态电路分析 如下图所示电路中，电源电压保持不变．闭合电键S，向右移动滑动变阻器滑片P的过程中（ ） A. 电流表A的示数不变 B．电压表V2的示数变小 C．电压表V1与V2示数的差值变大 D．电压表V1与电流表A示数的比值变大
重难点突破
D

## Slide 17: 【点拔】串联电路的动态电路分析： （1）①先分析电阻变化，任意一个电阻变大，总电阻变大；②根据欧姆定律I＝ ，总电流变小；③再分析定值电阻，其两端电压与电流成正比；④最后在分析变化的电阻电压U变＝U总－U定． （2）电压表与电流表示数的比值为R的阻值．
重难点突破

## Slide 18: （2020·广安）如下图所示，电源电压不变，R1为定值电阻，开关闭合后滑片向右移动时，下列说法错误的是（ ） A. 电压表测的是R1两端电压 B．电流表示数变大 C．电压表示数变小 D．电压表与电流表示数之比不变
重难点突破
B

## Slide 19: （2020·上海）在如下图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合电键S，滑动变阻器滑片P向右移动的过程中（ ） A. 电压表V的示数变大 B．电流表A2的示数变大 C．电流表A1与电流表A2示数的比值变小 D．电压表V与电流表A示数的比值变大
重难点突破
D

## Slide 20: 【点拔】并联电路的动态电路分析：①并联电路各条支路互不影响，电压表测量电源电压，故定值电阻的支路电流和电压表示数不变；②分析电阻变化，任意一个电阻变大，总电阻变大；③根据欧姆定律I＝ ，总电流变小．
重难点突破

## Slide 21: 如下图所示，电源两端的电压恒定．闭合开关S1，小灯泡发光，再闭合开关S2，则（ ） A. 小灯泡变亮 B．电流表示数变小 C．电压表示数不变 D．电路的总电阻变大
重难点突破
C

## Slide 22: （2020·巴中）如下图所示，电源电压不变，闭合开关，滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中，下列说法正确的是（ ） A. 电流表示数变大 B．灯泡亮度不变 C．电压表示数变小 D．电路总功率变小
重难点突破
B

## Slide 23: 【点拔】假串联电路的动态电路分析：①去掉电压表，滑动变阻器变成定值电阻，移动滑片，总电阻不变，总电流不变；②根据串联分压，电压表随所测的电阻变化而变化．
重难点突破

## Slide 24: （2020·赤峰）如下图所示是一种烟雾报警器的电路图，开关S处于闭合状态，R0是定值电阻，R为感光电阻，光照越强，阻值越小．烟雾浓度增大时射向R的光被遮挡，R受到的光照变弱．当烟雾浓度增大时，下列判断正确的是（ ） A. 电流表的示数变小 B．电压表的示数变大 C．电压表与电流表的示数之比不变 D．电压表与电流表的示数之比变大
重难点突破
D

## Slide 25: 四 故障判断 （2020·永州）如下图所示，闭合开关，小灯泡不亮、电流表无示数、电压表有明显的示数．若电路只有一处故障，则故障可能是（ ） A. L断路 B．R断路 C．R短路 D．电流表断路
重难点突破
B

## Slide 26: 【点拔】串联电路的用电器故障分析：短路处为导线，断路处去掉． （1）电流表无示数，说明用电器断路，若电压表有示数，说明电压表所测处断路；若电压表无示数，说明不是电压表所测处断路； （2）电流表有示数，说明用电器短路，若电压表有示数，说明不是电压表所测处短路；若电压表无示数，说明电压表所测处短路．
重难点突破

## Slide 27: （2020·巴中）如下图所示，电源电压不变，闭合开关，两灯正常发光，电压表和电流表都有示数．一段时间之后，一个电表示数变小，另一个不变，则故障可能是（ ） A. L1开路 B．L1短路 C．L2开路 D．L2短路
重难点突破
A

## Slide 28: 1．（2020·朝阳）如下图所示的电路，电源电压保持不变，将滑动变阻器的滑片P从中点移向b端的过程中，下列说法正确的是（ ） A．小灯泡变亮 B．电流表示数变大 C．电压表示数不变 D．电压表与电流表的比值变小
中考特训
C

## Slide 29: 2．（2020·天津）如上图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片．当油量减少时，滑动变阻器的滑片P向上移动，则电路中（ ） A．总电阻增大，电流减小 B．总电阻增大，电流增大 C．总电阻减小，电流增大 D．总电阻减小，电流减小
中考特训
A

## Slide 30: 3．（2020·山西）如上图是小亮设计的“挂钩式电子秤”的电路原理图．电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，滑片P与挂钩固定在一起．不挂物体时，滑片P在R2最上端．挂上物体时，滑片P随挂钩向下移动．在电子秤量程范围内，则（ ） A．不挂物体时，电压表示数为电源电压 B．所挂物体越重，电流表示数越大 C．所挂物体越轻，电路消耗的总功率越大 D．所挂物体重量发生变化，电压表示数与电流表示数的比值不变
中考特训
C

## Slide 31: 4．（2020·襄阳）在如下图所示的电路中，闭合电键S，两个灯泡均不亮，电流表无示数，两个电压表的示数相等且等于电源电压，则电路故障可能是（ ） A．L1断路 B．L2断路 C．L1短路 D．L2短路
中考特训
A

## Slide 32: 5．（2020·广元）如上图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲∶U乙＝4∶1，则R1∶R2＝ ；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，通过两电 表的电流之比I甲∶I乙＝ ．
中考特训
3∶1
3∶4

## Slide 33: 6．如上图所示，是通过两个定值电阻R1、R2的电流和电压的关系图象．由图可知，当把R1、R2串联在某一电路中时，通过两电阻的电流之比I1∶I2＝ ，加在两电阻两端的电压之比U1∶U2＝ ，当把R1、R2并联在某一电路中时，通过两电阻的电流之比I1∶I2＝ ，加在两电阻两端的电压之比U1∶U2＝ ．
中考特训
1∶1
1∶3
3∶1
1∶1

## Slide 34: 7．（2020·长春）如下图甲所示电路，当闭合开关后，两个电压表的指针均如下图乙所示，则R1两端的电压为 V，R2两端的电压为 . V，通过R1、R2的电流相比是 大（选填“R1”“R2”或“一样”）.
中考特训
4.8
1.2
一样

## Slide 35: 8．（2020·常德）如上图的电路中，当开关S1由断开到闭合，电流表的示数 ，电压表的示数 （选填“变大”或“不变”或“变小”）.
中考特训
变大
变大

## Slide 36: 9．（2020·云南）如下图所示．电源电压6 V恒定不变，R1阻值为15 Ω，电流表量程为0～0.6 A. （1）开关S、S1都闭合，滑片P不能移到a端的原因是会造成电路 （选填“通路”“短路”或“断路”）；
中考特训
短路

## Slide 37: （2）开关S闭合、S1断开时，求电流表示数；
中考特训

## Slide 38: （3）开关S、S1都闭合时，为了电流表不超量程，求变阻器R2连入电路的最小阻值．
中考特训

## Slide 39: 1．（2020·广东）阅读下列短文，回答问题． 热敏电阻温度计 热敏电阻是用半导体材料制成的电阻，其阻值随温度的变化而变化，如图甲所示为某型号热敏电阻的实物图，阻值随温度升高而变小的，称为负温度系数热敏电阻：阻值随温度升高而变大的，称为正温度系数热敏电阻，利用热敏电阻的特性做成的温度计，叫做热敏电阻温度计．
广东中考

## Slide 40: 如图乙所示为热敏电阻R1的阻值随温度t变化的图象（为方便计算，已将图线作了近似处理）.图丙是用R1做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图，其中电源电压可在0.60 V～1.20 V之间调节，R2为定值电阻，阻值为100 Ω.该电路工作原理是：当保持通过R1的电流不变时，R1两端的电压随电阻均匀变化（即随温度均匀变化），故只需将电压表V1表盘的刻度改成相应的温度刻度，就可以直接从V1表
广东中考

## Slide 41: 盘上读出温度值．测量时，将R1放入待测温度处，闭合开关，调节电源电压，使V2表的示数保持0.20 V不变（即电路中的电流保持2 mA不变），再从V1表盘上读出待测温度t.
广东中考

## Slide 42: （1）热敏电阻R1是 （选填“正”或“负”）温度系数热敏电阻．在标准大气压下，将R1放入冰水混合物中时，R1的阻值是 Ω. （2）测温时，保持R2两端电压为0.20 V，R1两端的电压随温度升高而 （选填“变大”“变小”或“不变”）.
广东中考
负
520
变小

## Slide 43: （3）某次测温时，V1表盘上显示的温度是20 ℃，此时电源电压为 V. （4）该热敏电阻温度计测量温度的范围为 ℃.
广东中考
0.92
2.5 ℃～40

## Slide 44: 2．（2019·广东）如下图所示，灯泡L1、L2的电阻分为10 Ω、20 Ω.闭合开关S.通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则（ ） A．I1∶I2＝1∶1，U1∶U2＝2∶1 B．I1∶I2＝1∶2，U1∶U2：＝1∶1 C．I1∶I2＝1∶1，U1∶U2＝1∶2 D．I1∶I2＝1∶2.U1∶U2＝1∶2
广东中考
C

## Slide 45: 3．（2019·广东）如上图为某兴趣小组设计的电子秤简易电路图，Rx是压敏电阻，阻值随所受压力的增大而减小，R0是定值电阻．测量时，电压表 的示数随所称量物体对压敏电阻的压力增大而增大．请根据以上信息，在虚线框内将电路图补充完整．
广东中考

## Slide 46: 4．（2018·广东）如上图1所示，闭合开关时，电压表示数如上图2所示为 V；将滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表示数将 ，电压表示数将 ．（后两空选填“变大”“变小”或“不变”）
广东中考
2.2
不变
变大

## Slide 47: 5．（2018·广东）如上图所示，要使R1与R2组成并联电路，应闭合开关 ，若此时电流表A1和A2的示数之比为2∶5，则R1与R2 的电阻之比为 ．
广东中考
3∶2
S1、S3

## Slide 48: 6．（2017·广东）如上图所示电路中，电源电压为4.5 V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5 V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（ ） A．L2两端的电压为1.5 V B．L1两端的电压为1.5 V C．L1与L2的灯丝电阻之比为2∶1 D．通过L1与L2的电流之比为1∶2
广东中考
B