## Slide 1
中考总复习
第27课时 测量电阻与图像问题
第四板块 电与磁

## Slide 2
3
1
中考总复习
考情分析
……………
4
2
5
知识梳理
……………
重难点突破
………………
中考特训
……………
广东中考
……………

## Slide 3
考情分析
课程标准（2011版） | 近三年考到的知识点 |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020
会同时使用电压表、电流表和滑动变阻器，应用欧姆定律测量电阻，能够独立完成实验电路的设计、连接以及物理量的测量． | —— | 综合运用（选择题3分） 电流与电压的关系图像 （实验题2分） | ——

## Slide 4: 1．实验原理： （伏安法） 2．实验器材：电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、开关各一个
一 伏安法测电阻
知识梳理
R＝U/I

## Slide 5
知识梳理
实验 | 电路图 | 表格设计 | 图像
（1） | 测定值电阻的阻值 | 测量结果取多次结果的平均值目的是_____________________． | 
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
减小实验误差

## Slide 6
知识梳理
实验 | 电路图 | 表格设计 | 图像
（2） | 测灯泡电阻的阻值 | 测灯泡时电阻不同的原因：_____________________________故该实验可以探究灯丝的电阻与温度的关系． | 
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
灯丝电阻随温度增大而增大

## Slide 7
知识梳理
二 其他方法测量电阻
1.只有电流表 |  |  |  | 
电路图 | 闭合S，R0电流为I0， Rx电流为Ix | 滑片在最左端，电流表为I1，滑片在最右端，电流表为I2 | S1和S2闭合，电流表为I1，S1闭合，S2断开，电流表为I2 | 只闭合S1，电流表为I0，只闭合S2，电流表为Ix
表达式 | Rx＝ . | Rx＝ . （变阻器最大为R0） | Rx＝ . | Rx＝ .

## Slide 8
知识梳理
2.只有电压表 |  |  | 
电路图 | 闭合S，R0电压为U0， Rx电压为Ux | 滑片在最左端，电压表为U1，滑片在最右端，电压表为U2 | S1和S2闭合，电 压表为U1，S1闭合，S2断开，电压表为U2
表达式 | Rx＝ . | Rx＝ . （变阻器最大为R0） | Rx＝ .

## Slide 9: 1．U—I图像： （1）若是一条过原点的直线，则为定值电阻，靠近U轴的阻值大； （2）若是一条过原点的曲线，则是灯泡电阻，曲线越来越靠近U轴表示电阻随温度变大而变大； （3）若是一端斜线段，则是滑动变阻器从一端滑动另一端的情形． 2．其他图像．
知识梳理
三 图像

## Slide 10: 一 伏安法测电阻 （2020·广元）如下图所示，小强和小冬设计了用“伏安法”测量未知电阻Rx的阻值的实验． （1）图甲是实物电路图，请用笔画线代替导线将其连接完整．（要求滑片向右滑， 电压表示数减小，导线不允许交 叉）
重难点突破

## Slide 11: （2）闭合开关前应将滑动变阻器的滑片移到 端（选填“A”或“B”）. （3）闭合开关，当滑片移动到某位置时，电压表、电流表示数如图乙所示，则未知电阻Rx＝ Ω；此时Rx消耗的实际功 率P＝ W.
重难点突破
B
10
0.576

## Slide 12: 【点拔】伏安法测电阻：①原理R＝U/I；②连线注意．电流表、电压表和滑动变阻器的接法；③连线前开关断开，滑动变阻器调阻值放大处；④测定值电阻要多次测量取平均值，测灯泡电阻则不要取平均值（计算电阻公式R＝U/I，计算电功率公式P＝UI）.
重难点突破

## Slide 13: （2020·山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡的额定电压为2.5 V（阻值约为10 Ω），滑动变阻器规格为“20 Ω 1 A”． （1）请你用笔画线代替导线，将 图甲中的电路连接完整（导线不 得交叉）.
重难点突破

## Slide 14: （2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有 作用．同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是 ．
重难点突破
电路连接过程中开关没有断开
改变小灯泡两端的电压

## Slide 15: （3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到电压表示数为 ，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为 Ω.继续向左移动滑片，则可能出现的现象有 （写出一条即可）.
重难点突破
小灯泡变亮
2.5 V
8.3

## Slide 16: （4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：___________________________________________.
重难点突破
小灯泡两端的电压和电流之比不是定值

## Slide 17: 二 等效法与单表法测量电阻 小明同学利用电流表A、单刀双掷开关S、电阻箱R、滑动变阻器R0和电源测量未知电阻Rx的阻值，实验电路图如图1所示，实验操作如下：
重难点突破

## Slide 18: ①移动滑动变阻器的滑片P，使滑动变阻器接入电路的阻值最大，将S拨至a处，再次移动滑片P，使滑动变阻器的部分阻值接入电路，读出电流表的示数I1. ②保持滑片P位置不变，将电阻箱值调到最大，再将S从a拨至b处，调节电阻箱，使电流表的示数为I2，此时电阻箱的示数为R′.
重难点突破

## Slide 19: （1）若I1＝I2，则待测电阻值Rx R′（选填“＞”“＜”或“＝”）. （2）图2所示电阻箱的示数为 Ω.
重难点突破
＝
305

## Slide 20: 【点拔】等效法测电阻：①S接a，电路为待测电阻Rx和RO串联的电路，，I1＝ ；②S接b，电路为电阻箱R′和RO串联的电路，I2＝ ；③当 I1＝I2，则有Rx＝R′即待测电阻被电阻箱等效代替．
重难点突破

## Slide 21: 下图所示是小丽为测量未知电阻Rx的阻值所设计的实验电路图．请你帮小丽将实验步骤补充完整： （1）将开关S1和S2断开，按电路图连接电路，将滑动变阻器滑片P移到阻值最大端．
重难点突破

## Slide 22: （2） ，调节滑动变阻器滑片P，记录电流表的示数I； （3）保持滑动变阻器滑片P位置不变， ，调节电阻箱旋钮，使电流表的示数仍为I. （4）记录此时电阻箱示数R0，待测电阻的阻值 Rx＝R0.
重难点突破
闭合S1，断开S2
断开S1，闭合S2

## Slide 23: 在“伏安法”测小灯泡的电阻实验中，连接了如图甲所示的实物图． （1）闭合开关前，应向 端（选填“A”或“B”）调整滑动变阻器的滑片，使电路中的电流在开始测量时最小．
重难点突破
A

## Slide 24: （2）闭合开关S后，发现小灯泡不亮，但电流表和电压表均有示数，接下来首先应该操作的是 （选填序号）. A．检查电路是否断路 B．检查电路是否短路 C．移动滑动变阻器的滑片P，观察小灯泡是否发光
重难点突破
C

## Slide 25: （3）测量过程中，某一次的电流值如图乙所示，则电流值是 A．这时，灯丝突然烧断，则电压表的示数 （选填“变大”“变小”或“不变”）.换相同规格的灯泡，重新实验，并绘出I—U图象如图丙的A所示，是一条曲线，而不是一条直线，是因为 ．
重难点突破
灯丝的电阻与温度有关
0.26
变大

## Slide 26: （4）另外一组同学用相同的器材和电路图也做这实验时，由于接线错误，根据测量的数据绘出的I—U图象如图丙的B所示．你认为错误的原因可能是 ．
重难点突破
电压表并联在滑动变阻器两端
（5）实验过程中发现小灯泡不亮，电压表有示数而电流表无示数，原因可能是 ． （6）“伏安法”测电阻的实验装置还可以用来探究
实验．
灯泡断路
电流与电压的关系

## Slide 27: （7）另有同学设计了如图2两种测量方案，方案中定值电阻的阻值为R0. ①方案一的电路中，闭合开关S，如果电压表V1和V2的读数分别为U1和U2，则Rx的阻值表达式为Rx＝ ； ②方案二的电路中，闭合开关S，如果电流表A1和A2读数分别为I1和I2，则电阻Rx的阻值表达式为Rx＝ ．
重难点突破

## Slide 28: 【点拔】单表法测电阻： （1）只有电压表，一般考串联电路，由串联分压 ＝ 分析； （2）只有电流表， ①串联电路，采用部分用电器短路，根据电源电压相等列等式； ②并联电路，由并联分流 ＝ 分析．
重难点突破

## Slide 29: （2020·丹东）小明用图甲所示的电路，做伏安法测定值电阻实验． （1）按图甲连接电路，闭合开关，调节滑动变阻器滑片后，电流表示数为0.3 A，此时电压表的示数如图乙所示，则定值电阻Rx的阻值为 Ω；
重难点突破
15

## Slide 30: （2）为了使测量结果更准确，小明进行了多次测量，记录了每次测量中电压表和电流表的数值，计算出每次测量所对应的Rx的阻值，再求Rx的 ； （3）小明又设计了另一种测量电阻Rx的方案，电路图如图丙所示，电路中定值电阻R0的阻值已知，电源电压未知．请你完善下列相关操作步骤，并写出电阻Rx的表达式；
重难点突破
平均值

## Slide 31: ①断开S1，闭合S、S2，用电压表测 两端电压，读出电压表示数为U1； ② （填各开关的状态），用电压表测Rx两端电压，读出电压表示数为U2； ③电阻Rx的阻值表达式为Rx＝ （用“U1”“U2”或“R0”表示）.
重难点突破
电源
断开开关S2，闭合开关S、S1

## Slide 32: 三 图像问题 （2020·永州）如图甲所示，电源电压恒定不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器．闭合开关S，将滑片P从最右端逐步移到最左端，记录电流表、电压表的示数，并根据记录的数据作出R1和R2的“U—I”关系图象如图乙所示．则下列正确的是（ ） A．图Ⅱ为R2的“U—I”图象 B．当R2＝R1时，电流的大小为0.2 A C．电源电压为8 V D．R1的阻值为30 Ω
重难点突破
C

## Slide 33: 【点拔】滑动变阻器从一端滑到另一端的U—I图像：①Ⅱ是电压表测定值电阻的U—I图像，起点是滑动变阻器接入阻值最大，总电流最小；末点滑动变阻器接入最小，总电流最大，对应电压为电源电压．②Ⅰ是电压表测滑动变阻器的U—I图像，利用起点和末点的电流和电压值，根据电源电压不变列等式求电源电压．
重难点突破

## Slide 34: 将电阻R和灯泡L接在图甲所示的电路中，电源电压保持不变．图乙为电阻R和灯泡L的I—U图象．闭合开关S，电流表示数为0.3 A，则电源电压和电阻R的大小分别是（ ） A．8 V 6.67 Ω B．12 V 20 Ω C．8 V 20 Ω D．12 V 10 Ω
重难点突破
C

## Slide 35: 1．如下图（a）所示是电阻甲和乙的I—U图象（b）、（c）是它们的部分电路连接示意图，下列说法错误的是（ ） A．当电阻乙两端电压为2.5 V时，它的阻值和甲的阻值相等 B．图（b）中，当电压U为3 V时，乙的电阻为5 Ω C．图（c）中，当电压U为2 V时，干路总电流为0.6 A D．图（c）中，在电压U从0增大到2.5 V的过程中，通过甲、乙两电阻的电流之差先变大后变小
中考特训
B

## Slide 36: 2．图下甲所示，是小军用伏安法测电阻的实验电路图．通过正确的实验操作，他将实验时收集到的数据绘制出电流与电压的关系图象，如下图乙所示．已知电源电压8 V保持不变，下列说法中正确的是（ ） A．由图象中数据计算出定值电阻的阻值是10 Ω B．当电压表示数为2 V时，定值电阻的功率是4 W C．当电压表示数为2 V时，滑动变阻器连入电路中的阻值是10 Ω D．在不拆改电路的情况下，利 用图甲所示的电路还可以探究电 流与电阻的关系
中考特训
A

## Slide 37: 3．为了打击酒驾行为，交警常用酒精浓度检测仪对驾驶人员进行酒精测试，如下图甲所示是一款酒精浓度检测仪的简化电路图，其电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为酒精气体浓度传感器（气敏电阻），R的阻值与酒精气体浓度的关系如图乙所示．当接通电源时，下列说法正确的是（ ） A．当酒精气体浓度减小时，R的阻值减小 B．当酒精气体浓度减小时，电压表的示数变大 C．当酒精气体浓度增大时，电流表的示数变小 D．当酒精气体浓度增大时，电压 表的示数与电流表的示数的比值不 变
中考特训
D

## Slide 38: 4．用“伏安法测电阻”的实验中，丹丹分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，分别画出了U—I的图象，如上图甲、乙所示．对于图象的分析，以下说法错误的是（ ） A．图甲是定值电阻的U－I图象，图乙是小灯泡的U－I图象 B．由图象可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比 C．由乙图及实验现象可知小灯泡 的电阻随灯丝温度的增加而增大 D．为了减小误差，应该用多次测 量的方法，计算小灯泡的电阻
中考特训
D

## Slide 39: 5．（2020·甘孜州）在“用电流表和电压表测电阻”的实验中，电路如图甲所示． （1）开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P移动到 （选填“a”或“b”）端；
中考特训
b

## Slide 40: （2）闭合开关，发现电流表示数为零，但电压表指针发生明显偏转，则电路发生的故障可能是以下四种中的 ； A．Rx发生断路 B．滑动变阻器断路 C．Rx发生短路 D．电流表断路 （3）排除故障后，闭合开关，调整滑片P到某一位置后，若两表的示数分别如图乙、丙所示，电压表的示数为 V，电流表的示数 A，此次测得的结果为Rx＝ Ω.
中考特训
A
5
2
0.4

## Slide 41: 6．（2020·湘潭）如图甲，是研究小灯泡电阻的实验装置，灯泡的额定电压为2.5 V，滑动变阻器最大阻值是50 Ω，电源电压保持6 V不变． （1）用笔画线代替导线，将图中的器材连接成完整的电路．
中考特训

## Slide 42: （2）连接完电路后，闭合开关，发现小灯泡发光较暗，且无论怎样移动滑动变阻器滑片P，小灯泡的亮度都不变，则原因可能是 ． A．开关开路 B．电压表短路 C．滑动变阻器接的是下端两接线柱
中考特训
C

## Slide 43: （3）正确连接后，闭合开关，移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数．当滑片P移到某处，电压表示数为1.5 V时，要使小灯泡正常发光，应 （选填“增大”或“减小”）滑动变阻器接入电路中的阻值．
中考特训
减小

## Slide 44: （4）将所测数据绘制成如图乙所示的U—I图象．由图可知：小灯泡的电阻是变化的，主要是因为小灯泡灯丝的 （选填“温度”“长度”或“横截面积”）发生了变化；此小灯泡的额定功率是 W．
中考特训
温度
0.75

## Slide 45: （5）利用此装置还可以探究电流与电阻的关系，只需将图甲中的小灯泡换成不同阻值的定值电阻，并使定值电阻两端的电压保持不变，即可进行实验． ①接入某定值电阻后，闭合开关，移动变阻器的滑片P，当电压表的示数为2 V时，电流表的示数如图丙所示，为 A，则接入的定值电阻的阻值为 Ω. ②实验时，为了确保不同定值电阻两端的电 压能达到并保持2 V不变，换用的定值电阻阻 值不能大于 Ω.
中考特训
0.4
5
25

## Slide 46: 7.（2020·南通）小明探究铅笔芯的电阻大小与长度的关系时，找来一支铅笔芯，测量其长度，并用两枚金属回形针夹住其两端进行实验． （1）图甲是测铅笔芯电阻的电路，请用笔画线代替导线将其连接完整．
中考特训

## Slide 47: ①闭合开关，发现两电表均无示数，为排查故障他将电压表改接在变阻器两端，发现电压表有示数，则电路故障可能是 ． ②排除故障，移动滑片P，电流表示数为0.14 A时，电压表示数如图乙，为 V，测出的电阻为 Ω.
中考特训
变阻器断路
2.8
20

## Slide 48: （2）移动回形针，改变并测量铅笔芯接入电路的长度，实验时发现电流表损坏，他又设计了图丙电路测量电阻． ①正确连好电路，闭合开关S，将开关S1先拨至b.移动滑动变阻器滑片P，使电压表示数为U.
中考特训

## Slide 49: ②再将S1拨至a，调节电阻箱旋钮至图丁位置，观察到电压表示数略大于U，他把“×1”档的旋钮又旋了一格，发现电压表示数略小于U，此时他 . （选填“应”或“不应”）再调节滑动变阻器，以使电压表的示数恰好为U. ③推断铅笔芯接入电路的阻值 （填写范围）.
中考特训
不应
14 Ω＜R铅＜15 Ω

## Slide 50: （3）小明由上述两次实验，得出铅笔芯电阻与长度的关系．请评价他在探究过程中的不足之处：________________________________________________________________________________________.
中考特训
第一次只测了一组数据，误差大； 第二次不能测出铅笔芯具体的阻值，只能是一个范围值

## Slide 51: 8．（2020·眉山）小亮做“测小灯泡电阻”的实验时，所用器材有电压为6 V的电源，额定电压为2.5 V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、电压表、电流表、开关和导线． （1）在图甲中请你用笔画线代替导线，将实验电路连接完整．
中考特训

## Slide 52: （2）小亮连接电路时，刚接好最后一根线，就发现小灯泡发光了，产生这一现象的原因是 ． （3）在改正（2）的错误后，在实验开始前应将滑动变阻器的滑片先调到甲图所示的最 端（选填“左”或“右”）.
中考特训
连接电路时，开关没有断开
左

## Slide 53: （4）小亮滑动滑片P，分别记下了多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制了如图乙所示的U—I图象，根据图象提供的信息，小灯泡正常工作时的电阻约为 Ω.
中考特训
12.5

## Slide 54: （5）完成上述实验后，小亮进一步思考，只用一只仪表结合已知最大阻值为R滑的滑动变阻器，在不超过2.5 V恒定的电源电压下，不考虑温度对电阻的影响，能否测出小灯泡的阻值呢？于是他设计了两种情况的电路如图丙、丁所示．其步骤如下：
中考特训

## Slide 55: A．在丙图中将滑动变阻器滑片滑到a端，记下电压表示数Ua，再滑到b端记下电压表示数Ub. B．小亮通过这两个数据和R滑可计算出灯泡电阻 R灯1，其表达式为R灯1＝ ． C．在丁图中将滑动变阻器滑片滑到a端，记下电流表示数Ia，再滑到b端记下电流表示数Ib. D．小亮通过这两个数据和R滑也可计算出灯泡的电阻R灯2，其表达式为R灯2＝ ．（理量的符号）.
中考特训

## Slide 56: 1．（2018·广东）如图1所示，电源电压保持不变，闭合开关S时，滑动变阻器的滑片P从b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图2所示，下列说法错误的是 （ ） A．电源电压是9 V B．定值电阻R的阻值是6 Ω C．滑动变阻器的阻值范围是0～18 Ω D．若定值电阻R出现接触不良时，电流表示数为0，电压表示数为9 V
广东中考
C

## Slide 57: 2．（2014·广东）某同学利用下图3的电路来测量一未知电阻Rx （1） 请用笔画线代替导线，将题图3中实物电路连接完整．
广东中考

## Slide 58: （2） 闭合开关后，当滑动电阻器的滑片向左移动到某一位置时，电压表的示数为1.2 V，电流表的示数如图4所示，则I＝ A，Rx＝ Ω.
广东中考
0.3
4

## Slide 59: （3）该同学又设计了如图5所示的测量电路，同样可以测量未知电阻，其中R0是定值电阻，请在空格内把实验步骤补充完整． ① ，用电压表测出电源的电压为U； ② ，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1； ③请用测量值U和U1已知量R0来表 示Rx＝ ．
广东中考
闭合S，断开S1
闭合S、S1