## Slide 1: 7.4电磁继电器

## Slide 2
“飞控中心”的工作人员启动点火按钮，搭载“嫦娥三号”的长征三号乙运载火箭腾空而起。
点火系统是如何工作的？

## Slide 3
低压开关系统是如何工作的？
！
高压危险

## Slide 4
一、认识电磁继电器
A
B
C
D
E
M
电磁铁
衔铁
弹簧
静触点
动触点
1.机械结构及其作用
电磁铁：通电时产生磁性，吸下衔铁
衔铁：和动触点连在一起，带动动触点上下运动
弹簧：电磁铁磁性消失时，带动衔铁弹离电磁铁
触点：相当于被控制电路的开关
低压电源
高压电源

## Slide 5
低压控制电路
A
B
C
D
E
M
高压工作电路
2.电路结构
控制电路包括 、 、 。
工作电路包括 、 、 。
（高压）电源
用电器
（低压）电源
电磁铁
触点
开关
低压电源
高压电源

## Slide 6
3.电磁继电器的工作原理
低压控制电路
A
B
C
D
E
S
M
低压电源
高压电源
当控制电路中开关S闭合后， 有了磁性，吸引 ，
接通，使工作电路工作。断开S，电磁铁失去磁性，衔铁在 的作用下脱离静触片E，使工作电路断开。
电磁铁
衔铁
D、E
弹簧
4.电磁继电器的实质：电磁继电器是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

## Slide 7
5.电磁继电器的开关特性的应用：
（1）用低电压、弱电流控制高电压、强电流；
（2）实现远距离控制；
（3）实现自动控制．
■实验探究■组装电磁继电器
将电磁铁、衔铁、弹簧、触点按图进行安装，认识它的结构，观察电磁铁通电和断电时衔铁的动作变化。

## Slide 8
二、电磁继电器与自动控制
当将开关S换成能感知物理量变化的传感器时，就实现了自动控制。

## Slide 9
电源
温度自动报警器
图中是为某温室大棚设计的温度自动报警器，当室内温度超过多少时，监测室的信号电铃就发出报警铃声？
该温度计能否使用酒精温度计或者煤油温度计？
电 铃
60
50
40
30
20
10
0
电源

## Slide 10
水位自动报警装置
S
红灯
绿灯
A
B
要求：
1、水位未达到金属块A时，绿灯亮；
2、水位达到金属块A时，红灯亮。
3、若在水位不正常时要提醒工作人员，最好再安装一个电铃，电铃应该接在什么地方呢？

## Slide 11
防汛报警装置

## Slide 12
锅炉压力报警器

## Slide 13
1．在图中所示的自动控制电路中，当控制电路的开关S闭合时，工作电路的情况是
A．灯不亮，电铃响
B．灯不量，电铃不响
C．灯亮，电铃不响
D．灯亮，电铃响

## Slide 14
2．如图是“水位自动报警器”电路图，容器中装有盐水，L1和L2分别是“2.5V，0.3A”和“2.5V，0.5A”的灯泡，下列说法不正确的是
A．液面上升到与金属块B接触时，
电磁铁工作，说明盐水是导体
B．液面上升，金属块A受到的液体压强变大
C．L1工作1min电流做功45J
D．若在电路中M点接入电铃，电铃响表示水位到达警戒线

## Slide 15
3．消防应急灯在没有停电时，灯是熄灭的；停电时，标有“36V”字样的两盏灯就会正常发光。如图所示的电路中符合要求的是
A | B | C | D

## Slide 16
4．如图是智能扶手电梯工作原理图，其中R是压敏电阻，电磁铁上端是______极。电梯无乘客时，电磁铁磁性极弱，衔铁与触点1接触；当有乘客时，R的阻值减小，磁性变______（选填“强”或“弱”），使衔铁与
接触点2接触，通过电动机的
电流变______（选填“大”或
“小”），电动机转动变快，
使电梯运动变快。

## Slide 17
5．随州市乡村振兴计划稳步推进，大棚蔬菜种植给农民带来可喜收入。刘大爷家大棚温度监控电路如图所示，棚内温度正常时“温控开关”处于断开状态，绿灯亮；棚内温度不正常时“温控开关”处于闭合状态，电磁铁通电工作，电铃响红灯亮。刘大爷使用中发现电铃和
红灯只要拆卸掉任意一个，
另一个也“没有电”。在
图中画几匝电磁铁的绕线
并将绿灯、红灯、电铃接
入电路。